# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ

# ПЕРМСКОГО КРАЯ

13.10.2017							№ 2458

О подготовке проекта планировки территории, проекта межевания территории по объекту «Строительство и обустройство скважин месторождения им. Сухарева» в г. Березники

В соответствии со статьями 45 и 46 Градостроительного         кодекса Российской Федерации, статьями 42, 43 Правил                       землепользования и застройки в городе Березники, утвержденных решением Березниковской городской Думы от 31.07.2007 № 325, рассмотрев ходатайство ООО «УралГео», на основании решения           комиссии по землепользованию и застройке  от 10.10.2017,

администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Подготовить проект планировки территории, проект                  межевания территории по объекту «Строительство и обустройство скважин месторождения им. Сухарева» в г. Березники                              (далее - ППТ, ПМТ).

2.Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий                для разработки ППТ, ПМТ по объекту «Строительство и обустройство скважин месторождения им. Сухарева» в г. Березники согласно         приложению к настоящему постановлению.

3.В течение 3 дней со дня подписания настоящего                       постановления опубликовать его в официальном печатном издании                  и разместить на официальном сайте администрации города                             в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его                    подписания.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления           возложить на заместителя главы администрации Якина А.А.

Глава города							                   С.П.Дьяков

Приложение

к постановлению

администрации города

от 13.10.2017 № 2458

ЗАДАНИЕ

на выполнение инженерных изысканий

для разработки проекта планировки территории, проекта межевания территории по объекту

«Строительство и обустройство скважин

месторождения им. Сухарева» в г. Березники

1.Наименование объекта:

«Строительство и обустройство скважин месторождения                    им. Сухарева».

2.Идентификационные сведения об объекте:

2.1.назначение: опасный производственный объект нефтедобывающего комплекса;

2.2.принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры               и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на безопасность: участок ведения буровых работ, фонд скважин, система промысловых трубопроводов, объекты инженерного обеспечения;

2.3.возможность опасных природных процессов и явлений                   и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения: территория проектируемого строительства расположена в пределах Соликамского карстового района. Наличие проявлений и возможность активизации опасных природных процессов и явлений определить при производстве инженерных изысканий;

2.4.принадлежность к опасным производственным объектам:                  в соответствии с требованиями приложения 2 к Федеральному закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»: признаки опасности 2.1, 2.2;

2.5.пожарная и взрывопожарная опасность (в соответствии                       с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»): повышенная взрывопожароопасность;

2.6.наличие помещений с постоянным пребыванием людей: отсутствуют (на момент строительства предусматриваются вагон-дома для постоянного проживания персонала буровой бригады);

2.7.уровень ответственности сооружений:

на период строительства - повышенный;

на период обустройства - нормальный.

Признаки идентификации уточняются и детализируются                        в проектной документации.

3.Вид строительства: новое строительство.

4.Сведения о стадийности (этапе) работ, сроках проектирования и строительства объекта:

Стадия проектирования - проектная и рабочая документация

Сроки проектирования - по календарному плану

Сроки строительства - начало 2019 г.

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

5.Данные о местоположении и границах площадок и трасс строительства:

Объекты строительства расположены на территории муниципального образования «Город Березники» Пермского края, ЦДНГ-11, месторождение им. Сухарева. Ближайший населенный пункт - г. Березники.

6.Необходимость выполнения отдельных видов инженерных изысканий:

Инженерные изыскания по объектам строительства выполнить                в объеме, необходимом для разработки проектной и рабочей документации, в составе:

инженерно-геодезические изыскания;

инженерно-геологические изыскания;

инженерно-гидрометеорологические изыскания;

инженерно-экологические изыскания;

поиск и разведка подземных вод для целей водоснабжения.

7.Перечень нормативных документов, в соответствии                           с требованиями которых необходимо выполнить инженерные изыскания:

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

Технический регламент о безопасности зданий и сооружений. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ;

СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»;

СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания                                 для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96;

СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»;

СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства»;

СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»;

СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства»;

ТСН 11-301-2004 Пермской области «Инженерно-геологические изыскания для строительства на закарстованных территориях Пермской области»;

СП 104. 13330.2016 Свод правил. Инженерная защита территории от затопления и подтопления. Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85;

СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*»;

СП 22. 13330.2016 Свод правил. Основания зданий                                                    и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*;

СП 28.13330.2017 Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция                          СНиП 2.03.11-85;

СП 115.13330.2011 «Геофизика опасных природных воздействий»;

СП 116.13330.2012 Свод правил. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция                     СНиП 22-02-2003»;

СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*»;

СП 20.13330.2016. Свод правил. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*;

СП 131.13330.2012 Свод правил. Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*»;

СП 14.13330.2014 Свод правил. Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*»;

СП 34-116-97 «Инструкция по проектированию, строительству                и реконструкции промысловых нефтегазопроводов»;

ГОСТ 21.204-93 «Система проектной документации для строительства. Условные графические обозначения и изображения элементов генеральных планов и сооружений транспорта»;

ГОСТ 21.301-2014 «Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Основные требования                   к оформлению отчетной документации по инженерным изысканиям»;

ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;

ГОСТ 21.302-2013 «Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Условные графические обозначения в документации по инженерно-геологическим изысканиям»;

ГКИНП (ОНТА)-02-262-02 «Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS»;

ГКИНП (ГНТА) 17-004-99 «Инструкция о порядке контроля                         и приемки геодезических, топографических и картографических работ»;

ГКИНП-02-033-82 «Инструкция по топографическим съемкам               в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500»;

ГКИНП-05-029-84 «Основные положения по созданию                          и обновлению топографических карт масштабов 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000»;

РД 07-603-03 «Инструкция по производству маркшейдерских работ»;

ВСН 30-81 «Инструкция по установке и сдаче заказчику закрепительных знаков и реперов при изыскании объектов нефтяной промышленности».

8.Дополнительные требования к производству отдельных видов инженерных изысканий, требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности данных и характеристик, получаемых при инженерных изысканиях:

8.1.до начала работ необходимо провести рекогносцировку                 на местности;

8.2.запросить в Росреестре в установленном порядке данные                  о пунктах государственной геодезической сети, необходимые                     для создания планово-высотного обоснования при производстве инженерных изысканий;

8.3.изыскания выполнить в системе координат МСК-59, система высот Балтийская;

8.4.в результате изысканий представить:

ситуационный план в М 1:25000 в радиусе 2 км                                  от проектируемых объектов. Нанести на ситуационный план ближайшие населенные пункты с дорогами, независимо от расстояния до них. В тексте отчета указать расстояние до границ ближайших населенных пунктов;

план трасс М 1:2000 с высотой сечения рельефа горизонталями через 0,5 м, шириной 100 метров, и продольные профили                            по трубопроводам и ВЛ  в Мгор 1:2000, Мверт 1:200, Мгеол 1:200;

топографические планы площадок, начала и конца трасс, переходов через искусственные и естественные препятствия в М 1:500 с высотой сечения рельефа горизонталями через 0,5 м., профили начала и конца трасс, переходов через искусственные и естественные препятствия трасс трубопроводов в Мгор 1:500, Мверт 1:100,                       Мгеол 1:100;

8.5.при пересечении рек, ручьев и логов на плановых материалах М 1:2000, М 1:500 показать границы затопления при отметках уровня воды 10 %-ной обеспеченности, границы водоохранных зон                            и прибрежных защитных полос водотоков;

8.6.на топографические планы нанести границы древесной                  и кустарниковой растительности, их характеристики, квартальные просеки, местоположение квартальных столбов по результатам топографической съёмки;

8.7.на плановые материалы нанести границы межеваний                      и названия смежных землепользователей по материалам земельно-кадастрового учета;

8.8.составить ведомость занимаемых земель по трассам коммуникаций и площадным объектам по фактическим границам угодий;

8.9.на плановых материалах (М 1:2000, 1:500) показать границы земельных участков, предварительно согласованных                                для предоставления в аренду и (или) установления сервитута;

8.10.Закрепленные на местности площадки и трассы сдать                   по акту с приложением схемы закрепленных точек и реперов представителям маркшейдерской службы заказчика;

8.11.на площадках установить не менее 4-х реперов                              с обеспечением их взаимной видимости и долговременной сохранности;

8.12.закрепленные точки, реперы и створные знаки привязать промерами не менее чем к трем ближайшим четким элементам ситуации;

8.13.на предварительном этапе выполнить согласования                       на плановых материалах со всеми эксплуатирующими организациями (дороги, трубопроводы, ВЛ) и маркшейдерской службой заказчика, которые должны быть приложены в отчетные материалы (в ведомости согласований указать адрес, контактный телефон согласующего);

8.14.в районах развития карстовых и суффозионных процессов разработать схему инженерно-геологического районирования территории согласно пункту 6.7.2.8 СП 47.13330.2012. Привести комплексную оценку опасности развития карстовых и суффозионных процессов, включая оценку техногенного воздействия проектируемого строительства на активизацию развития карстовых и суффозионных процессов. Результаты оценки должны содержать исходные данные для разработки противокарстовых мероприятий (в том числе категории устойчивости территории относительно интенсивности образования карстовых провалов и их расчетные диаметры);

8.15.для определения исходной сейсмичности для проектируемых объектов нормальной сейсмостойкости использовать карту ОСР-97-А. Категории грунтов по сейсмоопасности определить согласно таблице 1 СП 14.13330.2014;

8.16.определить категории опасности природных процессов                  в соответствии с требованиями СП 115.13330.2011;

8.17.предоставить сведения по местоположению ближайших карьеров грунта и песчано-гравийной смеси (ПГС) с указанием расстояния до них от проектируемых сооружений. Составить план               с нанесенными ближайшими карьерами грунта относительно проектируемых объектов.

9.Требования к материалам и результатам инженерных изысканий (состав, сроки, порядок представления изыскательской продукции и форматы материалов в электронном виде):

согласно календарному плану работ технический отчет                     по инженерным изысканиям представить:

в виде информационного отчета по выполненным на 1 этапе геодезическим (топографические планы), экологическим (информация по возможным ограничениям) изысканиям;

в виде комплексного отчета по выполненным на 2 этапе геодезическим, геологическим, экологическим, гидрометеорологическим изысканиям.

Технический отчёт оформить в соответствии с требованиями              СП 47.13330.2012, ГОСТ 21.301-2014, письма от 07.09.2016                              № П/04-1570.

Исполнитель инженерных изысканий несет ответственность                  за полноту и качество выпускаемой продукции перед экспертными органами (до положительного заключения) и перед Заказчиком                   (до завершения строительства).

10.Приложения к настоящему заданию:

10.1.изыскания на площадках;

10.2.изыскания внеплощадочных трасс.

Приложение 1

к заданию на выполнение

инженерных изысканий

для разработки проекта

планировки территории,

проекта межевания территории

по объекту «Строительство

и обустройство скважин

месторождения им. Сухарева»

в г. Березники

# ИЗЫСКАНИЯ НА ПЛОЩАДКАХ

| Наименование площадок | Масштаб съемки, высота сечения рельефа, м | Площадь съемки, га, размеры, м | Инженерно- геологи-ческие изыскания | Дополни-тельные данные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадка куста № 2 | 1:500 0.5 | 10.8 270х400 | требуются |  |
| Площадка куста № 3 | 1:500 0.5 | 10.0 250х400 | требуются |  |

Приложение 2

к заданию на выполнение

инженерных изысканий

для разработки проекта

планировки территории,

проекта межевания территории

по объекту «Строительство

и обустройство скважин

месторождения им. Сухарева»

в г. Березники

# ИЗЫСКАНИЯ ВНЕПЛОЩАДОЧНЫХ ТРАСС

| Изыскиваемые трассы | Начальная точка | Конечная точка | Длина, км | Дополнительные данные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЛ |
| Двухцепная ВЛ-6 кВ на куст № 2 | ПС 110/6 кВ «Нартовка» | куст № 2 | 7.0 | СИП-3 |
| Двухцепная ВЛ-6 кВ на куст № 3 | Двухцепная ВЛ-6 кВ на куст № 2 (проект.) | куст № 3 | 0.25 | СИП-3 |
| ВЛ-6 кВ на водозаборную скважину № 14089/7 | Трасса двухцепной ВЛ-6 кВ на куст № 2 | площадка водозаборной скважины № 14089/7 | 0.2 | СИП-3 |
| Кабели |
| Кабель на водозаборную скважину № 14089/8 | КТП в районе водозаборной скв. № 14089/7 | площадка водозаборной скважины № 14089/8 | 0.2 |  |
| Водоводы |
| Водовод на куст № 1 | Площадка водозаборной скважины № 14089/6 | куст № 1 | 4.2 | сталь 89-114 |
| Водовод с площадки водозаборной скважины № 14089/8 | Площадка водозаборной скважины № 14089/8 | т.врезки в водовод с площадки водозаборной скважины № 14089/6 | 0.3 | сталь 89-114 |
| Водовод с площадки водозаборной скважины № 14089/7 | Площадка водозаборной скважины № 14089/7 | т.врезки в водовод с площадки водозаборной скважины № 14089/8 | 0.05 | сталь 89-114 |
| Нефтепроводы |
| Нефтегазосборный трубопровод с куста № 1 (1 нитка) | куст № 1 | т.врезки | 0.8 | сталь 159-219 |
| Нефтегазосборный трубопровод с куста № 1 (2 нитка) | куст № 1 | т.врезки | 0.8 | сталь 159-219 |
| Нефтегазосборный трубопровод с куста № 2 | куст № 2 | т.врезки в НГ трубопровод с куста № 1 | 0.05 | сталь 159-219 |
| Нефтегазосборный трубопровод с куста № 3 | куст № 3 | т.врезки в НГ трубопровод с куста № 1 | 0.1 | сталь 159-219 |
| Автодороги |
| Автодорога к площадке водозаборной скважины № 14089/8 | ось промысловой автодороги | Площадка водозаборной скважины № 14089/8 | 0.3 | см. прил. 7 |