# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ

# ПЕРМСКОГО КРАЯ

14.11.2018							№ 2639

О подготовке проекта планировки территории, проекта межевания территории «Проектирование реконструкции автодороги «Орел-Огурдино»

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного         кодекса Российской Федерации, статьями 42, 43 Правил                       землепользования и застройки в городе Березники, утвержденных решением Березниковской городской Думы от 31.07.2007 № 325, рассмотрев ходатайство ООО ПСП «Автомост», на основании решения комиссии по землепользованию и застройке от 09.10.2018

администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Подготовить проект планировки территории, проект                  межевания территории «Проектирование реконструкции автодороги «Орел-Огурдино» (далее - ППТ, ПМТ).

2.Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий, необходимых для разработки ППТ и ПМТ, согласно приложению                 к настоящему постановлению.

3.В течение 3 дней со дня подписания настоящего постановления опубликовать его в официальном печатном издании и разместить               на официальном сайте Администрации города Березники                             в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Якина А.А.

Глава города							                   С.П.Дьяков

Приложение

к постановлению

администрации города

от 14.11.2018 № 2639

ЗАДАНИЕ

на выполнение инженерных изысканий,

необходимых для разработки проекта планировки территории

и проекта межевания территории

«Проектирование реконструкции автодороги «Орел-Огурдино»

1.Наименование объекта – «Проектирование реконструкции автодороги «Орел-Огурдино».

2.Функциональное назначение – осуществление транспортного сообщения, экономических и социальных связей п. Орел                              и п. Огурдино.

3.Сведения и данные о проектируемом объекте.

3.1.Технические характеристики:

Автомобильная дорога 4 категории, протяженностью 2,415 км.

Тип покрытия - переходный.

Вид покрытия - органоминеральная смесь, щебеночное                   или гравийное (выбрать по результатам сравнения).

В населенном пункте п. Орел предусмотреть освещение.

Ограждение на обочинах - металлическое или тросовое барьерное ограждение (определить проектом).

Расчетные нагрузки:

для дорожной одежды - 10 кН;

требуемый уровень надежности - 0.7;

срок службы - 8 лет.

3.2.Назначение: автомобильное сообщение между населенными пунктами п. Орел - п. Огурдино.

3.3.Пожарная и взрывопожарная опасность: согласно Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности» назначению категории по пожарной и взрывопожарной опасности не подлежит.

3.4.Сейсмичность участка работ: сейсмическая активность по сейсмическому микрорайонированию по карте ОСР-2015 А составляет 6 баллов.

4.Стадия проектирования (этап работ): проектная документация, рабочая документация.

5.Заказчик: Муниципальное казенное учреждение «Дирекция единого заказчика» (далее – заказчик).

6.Подрядчик: общество с ограниченной ответственностью Проектно-сметное предприятие «Автомост».

7.Виды инженерных изысканий: инженерно-геологические изыскания, инженерно-геодезические изыскания, инженерно-экологические изыскания, инженерно-гидрометеорологические изыскания.

8.Требования к точности инженерно-геологических изысканий.

Работы производить согласно:

«СП 47.13330.2012. Свод правил. Инженерные изыскания                 для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»;

«СП 11-105-97. Инженерно-геологические изыскания                      для строительства. Часть II. Правила производства работ в районах развития опасных геологических и инженерно-геологических процессов»;

«СП 11-105-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть III. Правила производства работ в районах распространения специфических грунтов»);

«СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85»;

«СП 78.13330.2012. Свод правил. «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85»;

ГОСТу 32868-2014 «Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению инженерно-геологических изысканий»;

ГОСТу 33063-2014 «Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению инженерно-геологических изысканий».

9.Особые требования к производству инженерно-геологических изысканий.

Выполнить вскрытие существующей дорожной одежды                и земляного полотна с описанием и измерением толщин конструктивных слоев дорожной одежды. Для земляного полотна характеристики грунтов описать по «СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85».

Сейсмичность района определить согласно «СП14.13330-2011. Свод правил. Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*», использовать карту А (ОСР-97).

10.Требования к точности инженерно-геодезических изысканий.

Работы производить согласно «СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96».

11.Выполнить тахеометрическую съемку автомобильной дороги в масштабе 1:500 и 1:1000.

12.Полоса съемки 50 метров (в застроенной территории                     по зданиям). Съезды в ненаселенной территории и с покрытием (графий, щебень, асфальтобетон и т.д.): снять 50 метров от оси основной автомобильной дороги, плюс 50 метров отметки по оси съезда; в ненаселенной территории съезды без покрытия: снять                100 метров от оси основной автомобильной дороги, плюс 50 метров отметки по оси съезда. За пределами съемки дать отметки по оси проезжей части по 300 метров в каждую сторону. Топографическая съемка автомобильной дороги – М 1:1000, съемка сложных участков (перекрестки, остановки и т.д.) застроенных участков и на трубах –  М 1:500.

13.Ведомость дефектов по автомобильной дороге.

Выполнить полное описание существующего покрытия автомобильной дороги, обочин, откосов, водоотводных канав                     (с фотографиями). Дополнительно определить наличие кустарника               на откосах насыпи и в полосе отвода (по 5 метров в сторону                       от подошвы насыпи). По водоотводным канавам – определить их состояние (заиливание, размывы, застои воды у подошвы насыпи), замерить протяженность и увязать с пикетом. Дополнительно                   по проезжей части и обочинам – определить вид покрытия, наличие просадок, выбоин, пучин, колейности, с привязкой к пикету                       (с фотографиями).

14.Ведомость дефектов по искусственным сооружениям (водопропускные трубы).

Определить наличие дефектов внутри трубы (состояние швов, колец или звеньев, их просадка и смещение в сантиметрах). Определить наличие дефектов оголовков входа и выхода трубы (сколы, трещины, тип бетона – монолитный или сборный), укрепление откосов насыпи вокруг трубы, состояние входного и выходного русла (размывы, застой воды и т.д.), наличие каменной наброски на выходе (с фотографиями).

15.Ведомость дефектов по съездам.

Определить вид покрытия, его состояние. Определить наличие дорожных знаков, сигнальных столбиков, водопропускных труб                 и их состояние. Определить боковую видимость на съездах                         (с фотографиями).

16.Ведомость дефектов дорожных знаков.

Определить состояние стоек и табличек, номер знака по «ГОСТ Р 52290-2004. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования» или его эскиз, высоту стойки, дефекты стоек и знаков, наличие фундамента, присыпных берм (с фотографиями).

17.Ведомость дефектов ограждений, сигнальных столбиков                 и остановок.

По ограждениям: тип ограждения, его состояние, высота, протяженность, шаг стоек с привязкой к пикету. По автобусным остановкам: наличие заездных карманов, состояние автопавильона (при наличии), его размеры, материал, наличие остановочной площадки, ее размеры, состояние и вид покрытия, наличие переходно-скоростных полос, наличие знаков «Пешеходный переход»                            и «Автобусная остановка» (с фотографиями).

18.Обследование в жилой застройке.

Дать описание существующих водоотводных сооружений вдоль улицы, тротуаров, газонов, автомобильных подъездов и пешеходных подходов к домам, бордюра с привязкой к пикету (с фотографиями).

19.При пересечении воздушных линий электропередач и линий связи выполнить подсечку высот верха опор, верхних и нижних проводов на опоре, а также крепление проводов на здании (строении), в середине пролета (над осью автомобильной дороги), составить эскиз опор, эскиз крепления проводов, определить материал опор                        и приставок, указать величину напряжения (для воздушной линии электропередачи), количество проводов, номер опор, температуру окружающего воздуха. На переходах через автомобильную дорогу выполнить дополнительно съемку двух опор (итого по три опоры               с каждой стороны автомобильной дороги) с каждой стороны автомобильной дороги с подсечкой высот верхних и нижних проводов на опорах, а также верха опор.

20.При параллельном следовании воздушной линии электропередачи и линий связи на расстоянии меньше 14 метров                от бровки земляного полотна выполнить инструментальную съемку воздушной линии электропередачи или линии связи с учетом вводов           в строение, с подсечкой высот верхних и нижних проводов, как               на опоре, так и в местах их крепления на строении, определить материал опор и приставок, указать количество проводов, номер опор, указать величину напряжения (для ВЛ), температуру окружающего воздуха.

21.При пересечении подземных коммуникаций определить: материал коммуникаций, диаметр, давление (для трубопроводов), напряжение (для электрических кабелей), глубину заложения.

22.Согласовать правильность нанесения местоположения коммуникаций и их характеристики с владельцами сетей, а также указать: наименование коммуникации, полное наименование балансодержателя (эксплуатирующей организации), его реквизиты, адрес, телефоны, факс, фамилию, имя, отчество (последнее –                   при наличии) руководителя.

23.Требования к выполнению инженерно-экологических изысканий выполнить согласно подразделам 8.1-8.5 раздела 8                 «СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания                        для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96», пунктам 4.2-4.5 раздела 4, пункту 6.9 раздела 6 «СП 11-102-97. Инженерно-экологические изыскания               для строительства» в объеме, достаточном для разработки раздела «Мероприятия по охране окружающей среды», а также                            для прохождения государственной экспертизы.

24.Выполнить анализ фондовых и опубликованных материалов, материалов выполненных инженерно-экологических изысканий (пункты 8.1.2-8.4.5 подраздела 8.1 раздела 8 «СП 47.13330.2016.             Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96», пункты 4.2-4.5 раздела 4, 6.9 раздела 6 «СП 11-102-97. Инженерно-экологические изыскания для строительства»).

25.Выполнить маршрутное обследование района инженерно-экологических изысканий с покомпонентным описанием природной среды в точках, расположенных в различных природных ландшафтах (болота, различный тип леса и т.д.) (пункт 8.1.2 подраздела 8.1 раздела 8 «СП 47.13330.2012. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96», пункты 4.6-4.8 раздела 4 «СП 11-102-97. Инженерно-экологические изыскания для строительства»).

26.Выполнить геоэкологическое опробование компонентов природной среды (пункт 8.1.2 подраздела 8.1 раздела 8                          «СП 47.13330.2012. Свод правил. Инженерные изыскания                                для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96», пункт 4.16 раздела 4 «СП 11-102-97. Инженерно-экологические изыскания для строительства»):

отбор проб почво-грунтов на химический анализ согласно пунктам 4.16, 4.18-4.30 раздела 4 «СП 11-102-97. Инженерно-экологические изыскания для строительства»;

отбор проб поверхностных вод на химический анализ согласно пунктам 4.16, 4.31-4.34 раздела 4 «СП 11-102-97. Инженерно-экологические изыскания для строительства» в местах пересечения водных объектов проектируемыми сооружениям и/или в радиусе               не более 2 км от проектируемого объекта;

отбор проб подземных вод на химический анализ согласно пунктам 4.16. 4.31-4.34 раздела 4 «СП 11-102-97. Инженерно-экологические изыскания для строительства», при наличии подземных вод вблизи зоны влияния проектируемых объектов, осуществляется             в составе инженерно-геологических изысканий (из инженерно-геологических выработок), а также из родников, колодцев, водозаборных скважин (при их наличии);

отбор проб атмосферного воздуха на загрязняющие вещества              не проводить, представить фоновые концентрации загрязняющих веществ (пункт 8.4.8 подраздела 8.1 раздела 8 «СП 47.13330.2012. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»).

Лабораторный анализ отобранных проб выполнить                             по следующим показателям:

природные воды - нефтепродукты и сокращенный химический анализ;

почво-грунты - содержание тяжелых металлов, нефтепродуктов, бенз(а)пирена, хлориды, сульфаты, сера общая, а также агрохимические показатели: гумус, фосфор подвижный, калий подвижный, емкость катионного обмена, насыщенность основаниями;

Провести исследование и оценку радиационной обстановки            (при выявлении зоны повышенной радиоактивности провести отбор            и исследование проб почв на определение радиоактивного загрязнения) (пункты 8.1.2, 8.4.14 подраздела 8.1 раздела 8                    «СП 47.13330.2012. Свод правил. Инженерные изыскания                        для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96», пункты 4.44, 4.45 раздела 4 «СП 11-102-97. Инженерно-экологические изыскания для строительства»).

Оценку качества компонентов природной среды производить              в соответствии с требованиями «СП 11-102-97. Инженерно-экологические изыскания для строительства».

27.В техническом отчете по инженерно-экологическим изысканиям предоставить следующие сведения по району проведения изысканий и участкам размещения (строительства) проектируемых объектов:

справку о наличии (отсутствии) объектов культурного наследия (памятников археологии), а в случае возможного присутствия объектов культурного наследия – провести археологические исследования;

о наличии (отсутствии) централизованных (поверхностных                   и подземных) источников хозяйственно-питьевого водоснабжения                и их зон санитарной охраны (1, 2 и 3 поясов);

климатические характеристики (среднемесячная и среднегодовая скорость ветра, среднегодовая повторяемость ветра в %                             по направлениям, средняя температура самого жаркого месяца, средняя температура самого холодного месяца, фоновые концентрации загрязняющих вредных веществ, а также сведения               по радиационной обстановке);

о наличии (отсутствии) объектов животного и растительного мира, занесенных в Красные книги Российской Федерации                          и Пермского края, а также информацию о плотности охотничьих ресурсов и путей миграции животных;

о наличии (отсутствии) особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значений,                  в том числе охотничьих и ихтиологических заказников;

о наличии (отсутствии) скотомогильников (в том числе сибиреязвенных), биотермических ям;

о наличии (отсутствии) общераспространенных полезных ископаемых, горных и геологических отводов.

28.Требования к точности инженерно-гидрометеорологических изысканий.

Работы производить согласно «СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96», «СП 11-103-97. Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства», «СП 33-101-2003. Определение основных расчетных гидрологических характеристик».

29.Определение основных расчетных гидрологических характеристик.

Дать общую гидрологическую характеристику района изысканий.

Привести климатическую характеристику района по ближайшей метеостанции.

Выполнить полевые гидрологические работы для уточнения гидрологического режима района изысканий в необходимом                   для составления отчета объеме.

Для переходов через водотоки и лога выполнить расчеты максимальных расходов воды - 2, 3, 10 %.

Для перехода через постоянные водотоки выполнить расчет максимальных уровней воды - 2, 3, 10 %.

Дать характеристику развития водно-эрозионных процессов               на участках переходов.

Привести сведения о ледовом режиме изыскиваемых водотоков.

30.Технические отчеты по инженерно-геодезическим, инженерно-геодезическим, инженерно-экологическим, инженерно-гидрометеорологическим изысканиям передать заказчику                          на бумажном носителе (3 экземпляра) и в электронном виде                      (1 экземпляр) в изменяемом и неизменяемом формате (в соответствии с требованием пунктов 3-9 Положения о составе материалов                       и результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению                 в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной системе территориального планирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий, едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 22.04.2017 № 485). Графический материал должен быть представлен в формате «AUTOCAD», не ниже версии 2006 года              без объединения в один слой. Допускается дополнительное исполнение файлов в формате «.pdf.» Текстовый материал должен быть представлен в формате «MicrosoftWord» или «MicrosoftExcel». Бумажная и электронная версии должны быть абсолютно идентичны.

31.Заказчику работ на выполнение инженерных изысканий,                 в течение 5 рабочих дней со дня получения материалов и результатов инженерных изысканий предоставить их копии в Управление архитектуры и градостроительства города (в соответствии                          с требованием пункта 2 Положения о составе материалов                         и результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению                    в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной системе территориального планирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий, едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 22.04.2017 № 485).