Проект №: ГП-0156300046617000363-01-36-2017

Заказчик: Администрация города Березники

ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ

Том II

Материалы по обоснованию

Генеральный директор                                                               В. М. Савко

Новосибирск

2018

Состав проекта

Раздел «Градостроительные решения»

- Положение о территориальном планировании – том I

- Карты – тома I

- Материалы по обоснованию (пояснительная записка) – том II

- Карты – тома II

- Электронная версия проекта

Раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

- Пояснительная записка – том III секретно

- Электронная версия секретно

Электронная версия проекта:

- Текстовая часть в формате docx.

- Графическая часть в виде рабочих наборов и слоёв MapInfo 9.0

Графическая часть в виде растровых изображений.

Перечень карт раздела «Градостроительные решения»

| № п/п | Наименование карт | Марка | № листа |
| --- | --- | --- | --- |
| Утверждаемая часть |
| 1 | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав городского округа, М 1:25 000 | ГП-1 | 1 |
| 2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа, М 1:25 000 | ГП-2 | 2 |
| 3 | Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа, М 1:10 000 | ГП-2 | 3 |
| 4 | Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа в области развития дорожно-транспортной инфраструктуры, М 1:25 000 | ГП-2 | 4 |
| 5 | Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа в области развития теплоснабжения и газоснабжения, М 1:25 000 ДСП | ГП-2 | 5 |
| 6 | Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа в области развития электроснабжения и связи, М 1:25 000 ДСП | ГП-2 | 6 |
| 7 | Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа в области развития водоснабжения и водоотведения, М 1:25 000 ДСП | ГП-2 | 7 |
| 8 | Карта функциональных зон городского округа, М 1:25 000 | ГП-3 | 8 |
| 9 | Карта функциональных зон городского округа, М 1:10 000 | ГП-3 | 9 |
| 10 | Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа в области развития ливневой сети, М 1:25 000 | ГП-2 | 10 |
| Материалы по обоснованию |
| 11 | Карта положения территории городского округа в структуре Березниковско-Соликамского промышленного узла, М 1:100 000 | ГП-4 | 11 |
| 12 | Карта современного использования территории городского округа, М 1:25 000 | ГП-5 | 12 |
| 13 | Карта современного использования территории городского округа, М 1:10 000 | ГП-5 | 13 |
| 14 | Карта зон с особыми условиями использования, комплексной оценки территории городского округа, М 1:25 000 | ГП-6 | 14 |
| 15 | Карта геологических ограничений и ограничений горнодобывающей деятельности, опасных геологических процессов на территории городского округа, М 1:25 000 | ГП-7 | 15 |

02 Список основных исполнителей

| № | Раздел проекта | Должность | Фамилия | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Архитектурно-планировочный раздел | Начальник отдела разработки градостроительной документации | Аникина С. С. |  |
|  |  | Градостроитель проекта | Оськина Е. В. |  |
| 2 | Экономический раздел | Начальник экономического отдела | Баталова Н. А. |  |
| 3 | Дорожная сеть, транспорт | Градостроитель проекта | Оськина Е. В. |  |
| 4 | Инженерные коммуникации | Начальник отдела инженерных коммуникаций | Трофимова Н.А. |  |
| 5 | Инженерно-технологические мероприятия по ГО и ЧС | Градостроитель проекта | Оськина Е. В. |  |
| 6 | Инженерная подготовка и вертикальная планировка | Градостроитель проекта | Аникина С.С. |  |
| 7 | Подготовка исходных данных | Главный инженер проекта | Воробьев В. Н. |  |
| 8 | Графическое оформление проекта | Градостроитель проекта | Оськина Е.В. |  |
|  |  | Специалист градостроитель I категории | Бигдай Ю.П. |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

01  Состав проекта

02  Список основных исполнителей

СОДЕРЖАНИЕ

Перечень применяемых в тексте сокращений	7

Введение	8

1.	Современная ситуация, особенности и потенциал развития территории	12

1.1.	Природные условия и ресурсы территории	12

1.1.1.	Климат	12

1.1.2.	Водные ресурсы	14

1.1.3.	Инженерно-геологические условия	14

1.1.4.	Минерально-сырьевые ресурсы	18

1.1.5.	Экзогенные геологические процессы	25

1.1.6.	Ландшафтно-рекреационные ресурсы	30

1.1.7.	Почвенно-растительные условия	30

1.1.8.	Лесные ресурсы	31

1.1.9.	Особо охраняемые природные территории	31

1.1.10.	Зоны с особыми условиями использования территории	32

1.2.	Комплексная оценка территории и описание основных проблем развития территории.	43

1.2.1.	Особенности расселения и положение территории в структуре Березниково-Соликамского промышленного узла	43

1.2.2.	Сложившаяся структура землепользования, планировочная организация территории	44

1.2.3.	Объекты историко-культурного и археологического наследия	47

1.2.4.	Демографическая ситуация	49

1.2.5.	Трудовой потенциал и занятость населения	55

1.2.6.	Экономическая база развития поселения	59

1.2.7.	Жилищный фонд	62

1.2.8.	Учреждения и предприятия обслуживания населения	63

1.2.9.	Транспортное обеспечение территории	69

1.2.10.	Инженерное обеспечение территории	85

1.2.11.	Экологическое состояние	141

2.	Перечень объектов федерального, регионального и местного значения, планируемых к размещению на территории города Березники, утверждённых в установленном порядке	145

2.1.	Перечень объектов федерального и регионального значения	145

2.2.	Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития городского округа (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения городского округа	156

3.	Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения города Березники	157

3.1.	Демографический прогноз	157

3.2.	Описание принятых градостроительных решений по планировочной организации и зонированию территории	158

3.3.	Развитие жилищного строительства	163

3.4.	Планируемые для размещения объекты местного значения городского округа, относящиеся к областям физической культуры и массового спорта, культуры. Развитие и размещение учреждений и предприятий обслуживания населения	165

3.5.	Планируемые для размещения объекты местного значения городского округа, относящиеся к областям транспортной инфраструктуры, улично-дорожной сети	173

3.6.	Планируемые для размещения объекты местного значения городского округа, относящиеся к областям электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения	175

3.7.	Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории	184

3.8.	Санитарная очистка	189

4.	Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения города Березники на комплексное развитие этих территорий	190

4.1.	Характеристики зон с особыми условиями использования территории, установление которых требуется в связи с размещением объектов местного значения	190

4.2.	Изменение экологической ситуации	192

5.	Границы города Березники	196

6.	Технико-экономические показатели проекта	198

## Перечень применяемых в тексте сокращений

| ВЛ | воздушная линия |
| --- | --- |
| кол-во | количество |
| ЛЭП | линия электропередачи |
| ОУИТ | особые условия использования территории |
| ПС | подстанция (электрическая) |
| СЗЗ | санитарно-защитная зона |
| ТКО | твёрдые коммунальные отходы |
| ТП | трансформаторная подстанция |
| чел. | человек |
| ст. | станция |
| ул. | улица |
| ЗСО | зона санитарной охраны |
| ПДК | предельно-допустимая концентрация |
| ГНС | главая насосная станция |
| КНС | канализационная насосная станция |
| ГРП | газорегуляторный пункт |
| ГРУ | газорегуляторная установка |
| ГРС | газорегуляторный пункт шкафный |
| ГРПШ | главая насосная станция |
| КОС | канализационные очистные сооружения |
| АСУ ТП | автоматизированная система управления технологическим процессом |
| г. | город |
| ИЗА | индекс загрязнения атмосферы |
| СИ | стандартный индекс |
| НП ПДК | наибольшая повторяемость предельно-допустимых концентратов |
| ПНЗ | пост наблюдения загрязнений |
| ХПК | химическое потребление кислорода |

Введение

Проект генерального плана муниципальное образование «Город Березники» (далее – Проект, проект генерального плана города Березники) выполнен отделом разработки градостроительной документации Открытого акционерного общества Сибирский научно-исследовательский и проектный институт градостроительства (ОАО СибНИИ градостроительства) на основании муниципального контракта № 0156300046617000363-01 от 28 декабря 2017 г. с администрацией города Березники (в соответствии с Техническим заданием – Приложение № 1 к муниципальному контракту).

Основанием для разработки проекта являются:

- решение Березниковской городской Думы от 30.05.2017  № 257 «О внесении изменений в решение Березниковской городской Думы от 16.12.2016  № 194 «О бюджете города Березники на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов»;

- постановление администрации города от 20.10.2014 № 1687 « Об утверждении муниципальной программы «Имущественно-земельная политика в городе Березники» ;

- постановление администрации города от 21.08.2017 № 1919 «О подготовке проекта Генерального плана города Березники (новая редакция)».

Понятия «муниципальное образование», «Город Березники», «город» и «городской округ», употребляемые в настоящем Проекте, равнозначны и используются применительно к муниципальному образованию «Город Березники», границы которого установлены Законом Пермской области от 27.12.2004 N 1983-434 (ред. от 16.10.2009, №499-ПК) «Об утверждении границ и о наделении статусом муниципального образования «Город Березники» Пермского края». Границы описаны в векторном виде, сведения о них занесены в единый государственный реестр недвижимости, площадь муниципального образования составляет 43111, 88 га и совпадает с границами населённого пункта.

Проект генерального плана города Березники выполнен с учётом положений ранее разработанной градостроительной документации:

- Схемой территориального планирования Пермского края, утверждена постановлением Правительства Пермского края от 27.10.2009  № 780-п «Об утверждении Схемы территориального планирования Пермского края», (в редакции от 30.10.2017 879-п) (далее – СТП Пермского края);

- Генеральным планом города Березники,  утверждёным решением  Березниковской городской Думы от 31.01.2006 № 63;

- Правилами землепользования и застройки в городе Березники, утверждеными решением Березниковской городской Думы от 31.07.2007 № 325 (далее – Правила землепользования и застройки в городе Березники);

- действующими проектами планировки.

Методической базой разработки проекта являются Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденные приказом Минрегионразвития от 26.05 2011  № 244.

Целью работы  является обеспечение комплексного и устойчивого развития города Березники, направленного на создание благоприятных условий жизнедеятельности человека, оптимизации функционального использования городских территорий, развития и реорганизации инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, рациональное природопользование, сохранение и улучшение природной среды, охрану и использование объектов историко-культурного и архитектурного наследия, создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, обеспечение  публичности и открытости градостроительных решений.

Основными задачами проекта являются:

- выработка проектных решений по совершенствованию и развитию планировочной структуры города Березники;

- разработка основных направлений градостроительного развития территории города Березники с учетом особенностей социально-экономического развития и природных условий;

- уточнение зон различного функционального назначения и ограничения на использование территорий в этих зонах;

- определение параметров развития и модернизации инженерной, транспортной, производственной и социальной инфраструктур;

- определение мер и требований по улучшению экологической обстановки;

- определение мер по защите территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороне;

- в процессе подготовки Генерального плана учесть ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах зон охраны объектов культурного наследия, в соответствии с дейтвующим  законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия и статьей 27 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – Градостроительный кодекс);

- определение зон размещения объектов местного значения в целях реализации полномочий города Березники;

- указать зоны размещения объектов федерального и регионального значения в соответствии со Схемой территориального планирования Пермского края;

-  анализ земель города Березники с учетом сведений Единого государственного реестра недвижимости и принятие решения об установлении дополнительных функциональных зон для размещения либо расширения существующих территорий под многоквартирное и индивидуальное жилищное строительство, а также функциональные зоны иного вида;

-  технико-экономическое обоснование развития города Березники.

- определение первоочередные мероприятия по реализации Генерального плана города Березники и совершенствования системы планирования реализации стратегических решений по развитию территории.

В соответствии с п.11 статьи 9 Градостроительного кодекса генеральный план утверждается на срок не менее, чем двадцать лет.

Исходный год проекта – 2017 год;

Первая очередь реализации проекта – 2029 год;

Расчетный срок реализации проекта – 2039 год.

Проект выполнен в виде геоинформационной системы (ГИС) и с технической точки зрения представляет собой открытую компьютерную базу данных, позволяющую расширять массивы информации по различным тематическим направлениям, использовать её для дальнейшего территориального мониторинга, а также для практической работы профильных подразделений органов местного самоуправления.

Проект генерального плана города Березники выполнен с учётом требований Градостроительного кодекса о создании информационных систем обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД).

Реализация Положений о территориальном планировании генерального плана будет осуществляться путем выполнения мероприятий, предусматриваемых программами, которые разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления  за счет средств местного бюджета или инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Нормативная и правовая база:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;

- Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ (ред.07.02.2017) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ (ред.28.12.2016) «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

- Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;

- Федеральный закон от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»;

- Федеральный закон от 15.04.1998 N 66-ФЗ "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан";

- Федеральный закон от 29.07.2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»;

- Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне»;

- Указ Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.07.2009 № 621 «Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 № 291 «Об утверждении Правил установления субъектами Российской Федерации нормативов обеспеченности населения площадью торговых объектов и методики расчета нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов, а также о признании утратившим силу Постановления Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2010 г. № 754»;

- Приказ Минэкономразвития России от 21.07.2016 № 460 «Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования»;

- СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

- СП 36.13330.2012. «Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*»;

- Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденные Приказом Министерства регионального развития РФ от 26.05.2011 № 244;

- Приказ Минрегиона России от 02.04.2013 № 123 «Об утверждении технико-технологических требований к обеспечению взаимодействия федеральной государственной информационной системы территориального планирования с другими информационными системами»;

- Приказ Минрегиона России от 02.04.2013 № 127 «Об утверждении требований к структуре и форматам информации, составляющей информационный ресурс федеральной государственной информационной системы территориального планирования»;

- Приказ Минрегиона России от 07.12.2016 № 793 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»;

- Закон Пермского края от 14.09.2011 № 805-ПК «О градостроительной деятельности в Пермском крае»;

- Закон Пермского края от 02.04.2010 № 598-ПК «О стратегическом планировании в Пермском крае»;

- Закон Пермского края от 20.12.2012 №  140-ПК «О программе социально-экономического развития Пермского края на 2012-2016 годы»;

- Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 01.12.2011 № 3046 «О Стратегии социально-экономического развития Пермского края до 2026 года»;

- Перечень Государственных программ Пермского края, утвержденных распоряжением губернатора Пермского края от 24.06.2013 № 146-р;

- Утвержденные документы территориального планирования Российской Федерации, документы территориального планирования Пермского края, документы территориального планирования муниципальных образований Усольского муниципального района, Усольского городского поселения и Соликамского муниципального района, имеющих с городом Березники Пермского края общую границу;

- Программы социально-экономического развития Российской Федерации; Приволжского федерального округа, Пермского края, муниципальных образований, имеющих с городом Березники Пермского края общую границу;

- Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации, Приволжского федерального округа, Пермского края, муниципальных образований: Усольского муниципального района, Усольского городского поселения и Соликамского муниципального района - имеющих с городом Березники Пермского края общую границу;

- Устав города Березники, утвержденный решением Березниковской городской Думы от 21.06.2005 N 19;

- Решение Березниковской городской Думы от 28.09.2010 № 87 «Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки и утверждения Генерального плана города Березники»;

- Решение Березниковской городской Думы от 25.03.2014 № 639 «Об утверждении программы социально-экономического развития муниципального образования «Город Березники» на 2014-2018 годы».

- Современная ситуация, особенности и потенциал развития территории

  - Природные условия и ресурсы территории

Климат

Климат города умеренно континентальный с суровой продолжительной зимой и тёплым коротким летом. В течение всего года возможны поступления с севера холодных воздушных арктических масс.

Максимум суммарной радиации наблюдается в июле. Продолжительность солнечного сияния составляет 1703 часа.

Среднегодовая температура воздуха 0,0 °С.

В годовом ходе температура воздуха изменяется от –17°С в январе до +16,9°С в июле. Абсолютные значения температур наблюдаются в эти же месяцы и соответственно равны -52°С и +36°С.

Расчётная температура самой холодной пятидневки -40°С. Продолжительность отопительного периода 245 дней

Продолжительность устойчивых морозов 136 дней с первой декады ноября до третьей декады марта.

Территория города относится к зоне достаточного увлажнения. В среднем за год выпадает 668 мм осадков. Максимум наблюдается в тёплый период (439 мм.)

Таблица 1.1.1-1

Климатические параметры холодного периода года

| Температура воздуха наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью | Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,94 | Абсолютная минимальная температура воздуха, °С | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, °С | Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха, °С, периода со средней суточной температурой воздуха | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца, % | Количество осадков за ноябрь - март, мм | Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль | Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с | Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ≤ 0 °С | ≤ 8 °С | ≤ 10 °С |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | продолжительность | средняя температура | продолжительность | средняя температура | продолжительность | средняя температура |  |  |  |  |  |  |
| 0,98 | 0,92 | 0,98 | 0,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -45 | -42 | -40 | -37 | -22 | -52 | 6,9 | 176 | -10,9 | 245 | -6,7 | 261 | -5,7 | 86 | 83 | 229 | Ю | - | 4,3 |

Таблица 1.1.1-2

Климатические параметры теплого периода года

| Барометрическое давление, гПа | Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,95 | Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,98 | Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, °С | Абсолютная максимальная температура воздуха, °С | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, °С | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % | Средняя Месячная Относительная Влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца, % | Количество осадков за апрель – октябрь, мм | Суточный Максимум осадков, мм | Преобладающее направление ветра за июнь - август | Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 990 | 21 | 26 | 22 | 36 | 10 | 70 | 57 | 439 | 75 | З | - |

Таблица 1.1.1-3

Средняя месячная и годовая температуры воздуха (°С).

| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | годовая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -17,0 | -14,8 | -7,9 | 1,4 | 8 | 14,4 | 16,9 | 14,3 | 8,0 | -0,3 | -8,3 | -14,4 | 0,0 |

Водные ресурсы

Гидрография г. Березники представлена верхним участком Камского водохранилища, его малыми притоками, водными объектами искусственного происхождения (водохранилища, каналы).

Камское водохранилище образовано на р. Кама плотиной ГЭС, расположенной в 240 км ниже по течению в районе г. Перми. Водохранилище относится к категории очень крупных (полный объем более 10 км3, площадь зеркала более1000 км2).

Водохранилище сезонного регулирования. Использование многоцелевое: энергетика, судоходство, водоснабжение, рыбное хозяйство, рекреация.

Бассейны рек занимают холмисто-увалистую равнину Западного Приуралья, прилегающую к левобережному участку долины Камы. Долины большей части рек залесены, частично заболочены, на нижних участках заняты пашнями, выпасами. Ширина долин рек в нижнем течении составляет до 300м. Русла умеренно извилистые, шириной  5 - 10м, глубиной 0,5-1,5 м, скоростью течения 0,2-0,3 м/сек.

Таблица – 1.1.2-1

Гидрографические характеристики основных  рек района г. Березники

(по данным государственного водного реестра)

| Название водотока | Длина водотока, км |
| --- | --- |
| р. Яйва | 304 |
| р. Толычь | 29 |
| р.Зырянка | 53 |
| р. Талица | 13 |
| р. Быгель | 15 |
| р. Ленва | 12 |
| р. Уньва, исток | 41 |
| р. Волим (исток) | 12 |

Гидрологический режим рек характеризуется наличием четко выраженного весеннего половодья, летне-осенней межени, прерываемой дождевыми паводками, и длинной зимней меженью с устойчивыми сравнительно высоким стоком, который формируется за счет дренирования речными руслами подземных вод пестроцветной и терригенно-карбонатных толщ. Максимальные уровни и расходы воды в реках отмечаются в период дождевых паводков, минимальные уровни и расходы воды  отмечаются в зимнюю межень. Водоотбор из рек возможен только при условии регулирования их стока.

На р. Зырянка расположены 2 водохранилища: Верхне-Зырянское (площадь зеркала 4,2 км2) и Нижне-Зырянское (4,2 км2).

Наиболее крупные озера: Чашкинские озера (общая площадь зеркала 5,0 км2), оз. Черное (0,7 км2), оз. Светлое (0,5 км2) .

Обеспеченность водными ресурсами рассматриваемой территории высокая за счет Камского водохранилища, ресурсы малых рек крайне ограничены.

Водные объекты служат источниками воды для технологических процессов на предприятиях города, а также являются приемниками сточных вод. Качество воды водных объектов, расположенных в районе г. Березники, не соответствуют санитарным нормам, предъявляемым к источникам питьевого, культурно-бытового и рыбохозяйственного значения.

Инженерно-геологические условия

Территория, охватываемая настоящим проектом, расположена на восточной окраине Восточно-Европейской равнины – в пределах пологохолмистой Предуральской равнины, расчлененной р.Кама. Здесь выделяются две орографические зоны:

- низкая аккумулятивная равнина, включающая долину р.Камы и участки устьевых долин ее притоков;

- возвышенная денудационная равнина, расчлененная густой сетью логов, долинами рек и ручьев различного порядка, имеющая общее пологое повышение с запада на восток.

В долине р.Кама выделяются три надпойменные террасы. Пойма ее затоплена Камским водохранилищем с НПУ-108,5 м. Надпойменные террасы развиты по обоим берегам р.Кама.

На правом берегу они развиты в районе г. Усолья, в створе же правобережной части г.Березники надпойменные террасы сохранились в виде останцов на отдельных участках, ширина их не превышает 200-300 м. Коренной берег здесь вплотную подходит к урезу воды, высота берегового склона 25-35 м. Водораздельное правобережное плато представляет собой пологоволнистую, местами всхолмленную равнину с абсолютными отметками 130-165 м. Холмы имеют мягкие очертания, уклоны поверхности не превышают 10%. Береговой склон р.Камы и прилегающая к нему территория водораздельного плато расчленены оврагами и логами протяженностью 0,8-1,2 км и шириной до 200-300 м.

На левом берегу выделяются все три надпойменные террасы с абсолютными отметками 108-112, 112-120 и 120-140 м. Первая надпойменная терраса возвышается над урезом реки на 2-3 м, ширина ее достигает 2,0 км. Поверхность равнинная, местами плоская, заболоченная, осложнена грядовыми формами рельефа и старичными понижениями.. Процессы заболачивания продолжаются и в настоящее время, что связано с подтоплением территории водами Камского водохранилища. Терраса затапливается до отметки 111,6 м паводками 1% обеспеченности. Вторая надпойменная терраса возвышается над меженным уровнем на 10-12 м, поверхность ее также характеризуется равнинным рельефом, местами заболоченным. В районе Заячьей Горки ширина террасы достигает 3,5-4,0 км. Третья терраса в районе города выражена нечетко.

В пределах надпойменных террас расположены многочисленные предприятия города, а также пруды-накопители, шламохранилища, солеотвалы и т.д.

В восточном направлении надпойменные террасы плавно переходят в водораздельное плато с абсолютными отметками 140-200 м абс. и выше.

Плато расчленено притоками р. Кама – рр.Зырянка, Быгель, Толыч и др.

Малые реки имеют разработанные долины, включающие поймы и надпойменные террасы. Высота пойм до 2, 0 м над урезом воды, высота террас – от 4, 0 до 15, 0 м. На морфологию речных долин большое влияние оказывают геодинамические особенности района и литологический состав пород верхней зоны.

В геологическом отношении рассматриваемый район приурочен к центральной части Соликамской впадины Приуральского краевого прогиба, в строении которого принимают участие породы пермского возраста палеозоя, перекрытые чехлом кайнозойских отложений.

В составе пермских пород выделяются образования кунгурского и уфимского ярусов.

В гидрогеологическом отношении территория района г. Березники относится к Предуральскому артезианскому бассейну, в пределах которого подземные воды приурочены как к коренным породам, так и к четвертичным отложениям. Характеристика основных водоносных горизонтов и сведения о разведанных запасах подземных вод по ним приведены в разделе 5.3.2 («Подземные воды»).

В данном разделе приводится характеристика первых от поверхности водоносных горизонтов, приуроченных к четвертичным отложениям и оказывающих влияние на инженерно-геологические условия территории города.

Наиболее широким распространением пользуются грунтовые воды, приуроченные к аллювиальным отложениям в долинах рек Кама, Зырянка, Быгель и др. Водовмещающими породами являются пески различной зернистости, супеси, гравийно-галечные отложения, мощность которых колеблется от 1-2 до 20-30 м и более. Глубина залегания водоносного горизонта в пределах пойм не превышает 1,5-2,0 м. На территории первой надпойменной террасы р.Камы, на участках прилегающих к Камскому водохранилищу, грунтовые воды залегают близко к дневной поверхности – 0,5-1,5 м и находятся в условиях подпора со стороны водохранилища.

Уровень грунтовых вод подвержен сезонным колебаниям.

В элювиально-делювиальных и флювиогляциальных отложениях грунтовые воды имеют локальное развитие и приурочены к линзам мелкозернистых песков. Режим их непостоянен и полностью зависит от количества атмосферных осадков. Кроме того, в пределах рассматриваемой территории на отдельных участках могут быть встречены воды, типа верховодки.

На большей части территории города грунтовые воды залегают на глубине 2-8 м и более.

Естественным основанием для фундаментов зданий и сооружений будут служить как четвертичные отложения, так и коренные породы. В пределах надпойменных террас р. Кама и ее притоков в зоне заложения фундаментов залегают пески аллювиальные разнозернистые местами мелкозернистые и пылеватые. Пески водонасыщены, глубина залегания грунтовых вод изменяется от долей метра до 1,5-2,0 м на первой надпойменной террасе и от 2,0 до 5,0 м и более в пределах высоких надпойменных террас. На водораздельном плато грунтами основания будут служить элювиально-делювиальные суглинки и глины плотные с включением щебня и дресвы коренных пород, локально-флювиогляциальные образования и коренные породы – мергели, известняки, песчаники.

В целом грунтовые условия территории г.Березники благоприятные, большая часть рассматриваемой территории по условиям рельефа, по грунтовым условиям в природных условиях благоприятна для градостроительного освоения.

Из инженерно-геологических факторов, осложняющих освоение являются:

- близкое залегание уровня грунтовых вод;

- повышенные уклоны поверхности на локальных участках водораздельного плато и в пределах берегового склона на правом берегу р. Кама;

- заболачивание и заторфовывание;

- овраги;

- затопление пониженных территорий паводками 1% обеспеченности р.Камы, а также р.Зырянки, р. Быгель, р. Толыч и др.

Однако, фактическое состояние современных природных и техногенных ограничений и опасностей, связанных с подработкой территорий и активизацией природно-техногенной сейсмичности, вызывает серьезные опасения за безопасность проживания населения  и ограничивает градостроительное освоение левобережной части города.

Рисунок 1.1.3-1 Инженерно-геологическая карта

Минерально-сырьевые ресурсы

По данным Федерального бюджетного учреждения «Территориальный фонд геологической информации по Приволжскому федеральному округу» (вх. № 03-123 от 19.01.2018) городской округ г. Березники практически полностью находится в пределах Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей (участки Быгельско-Троицкий, Березниковский, Дурыманский, Усть-Яйвинский, Палашерский, Балахонцевский, Талицкий, Восточно-Талицкий, Южно-Юрчукский). На территории городского округа г. Березники расположены месторождения общераспространённых твёрдых полезных ископаемых, торфа, углеводородного сырья и подземных вод.

Таблица 1.1.4-1

Перечень месторождений полезных ископаемых г. Березники

| № п/п | Название месторождения | Сырье | Недропользователь | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Березниковское | Глины кирпичные | ООО «Березниковский кирпичный завод» ПЕМ 01137 ТЭ | В 15 км к ЮВ от г. Березники |
| 2 | Сухановское II | Глины кирпичные | Не учитывается территориальным балансом | ЮВ окраина г.Березники. Месторождение находится в зеленой зоне г.Березники |
| 3 | Чащинская площадь участка у кирпичного цеха №5 БЗСК | Глины кирпичные | Не учитывается территориальным балансом | В 4 км СЗ г.Усолье, в 1 км ЮВ д. Заразилы |
| 4 | Карьерная Б-1 площадь участка у кирпичного цеха №5 БЗСК | Глины кирпичные | Не учитывается территориальным балансом | В 1 км ЮВ д. Заразилы |
| 5 | Карьерная Б-2 площадь участка у кирпичного цеха №5 БЗСК | Глины кирпичные | Не учитывается территориальным балансом | В 1 км ЮВ д. Заразилы |
| 6 | Заячья Горка | Пески строительные | ООО «Тодос-М» ПЕМ 01113 ТЭ | В 3 км СЗ г. Березники |
| 7 | Кирпичное | Пески строительные | ООО «Строительные ресурсы» ПЕМ 80089 ТЭ | В 0,5 км С г.Усолье |
| 8 | Новинки | Пески строительные | ООО «Минерал» ПЕМ 80204 ТЭ | Частично в Усольском районе. 2481,5- 2485,5 км с/х русла р. Кама (Атлас, 2000), в р-не д. Ниж.Новинки |
| 9 | Ипатовский участок | Пески строительные | Не учитывается территориальным балансом | В 5,8 км восточнее с.Пыскор |
| 10 | Ленвинский участок | Пески строительные, пгс | Минприроды Пермского края | В 4 км ЮЗ г. Березники, в 2 км СЗ п. Яйвинский Рейд |
| 11 | Лёгинский участок | Пески строительные, пгс | Не учитывается территориальным балансом | В 3,5 км западнее д. Балахонцы, северное окончание нежилой д. Яйвинский Рейд |
| 12 | Ленвинский участок | Пески строительные | Не учитывается территориальным балансом | В 2,2 км СЗ нежилой д. Яйвинский Рейд |
| 13 | Березниковское (Чашкинское) | Пески строительные, ПГС | Не учитывается территориальным балансом | Запасы списаны по причине нахождения в зеленой зоне г.Березники |
| 14 | Мосягинский участок | Пески строительные, ПГС | Не учитывается территориальным балансом | Северное окончание г. Березники, 2,3 км ЮЗ д. Дурино |
| 15 | Яйвинское | ПГС | ООО «Минерал» ПЕМ 80205 ТР | В гор.округе г. Березники только северная часть месторождения. |
| 16 | Затолычское №196 | Торф | Минприроды Пермского края, группа «Перспективные для разведки» | В 2,5 км ССЗ окончания г. Березники |
| 17 | Зырянское №199 | Торф | Минприроды Пермского края, группа «Перспективные для разведки» | В 2 км западнее д. Чкалова |
| 18 | Дедюхинское №586 | Торф | Не учитывается территориальным балансом | В 3,5 км СВ с.Пыскор, на о-ве Дедгохинский |
| 19 | Ленвенское № 195, включая Северное | Торф | Не учитывается территориальным балансом | В 6 км севернее г.Березники |
| 20 | Малая Гарь и Большая Гарь № 197 | Торф | Не учитывается территориальным балансом | Северное окончание г.Березники |
| 21 | Мосячье №203 | Торф | Нс учитывается территориальным балансом | В 2,1 км СВ д. Дурыманы |
| 22 | Подкосевское №178 | Торф | Не учитывается территориальным балансом | В 3,7 км ЮЗ д. Кокшарово |
| 23 | Полувальное №202 | Торф | Не учитывается территориальным балансом | В 2 км СВ д. Нов.Зырянка; Семинский пруд |
| 24 | Семинское №200 | Торф | Не учитывается территориальным балансом | В 2,1 км севернее д. Нов.Зырянка; Семинский пруд |
| 25 | Сол оное №201 | Торф | Не учитывается территориальным балансом | 0,9 км севернее д. Нов.Зырянка; Семинский пруд |
| 26 | Толыч №198 | Торф | Не учитывается территориальным балансом | В 2,5 км южнее д. Дурино |
| 27 | Усть-Быгель №177 | Торф | Не учитывается территориальным балансом | В 1 км ЮЗ д. Новожилова; Семинский пруд |
| 28 | Сибирское | УВС | ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» ПЕМ 12416 HP; Приволжскмедра | В 17 км ЮВ г.Березники |
| 29 | Юрчукское | УВС | ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» ПЕМ 02528 НЭ; ПЕМ 12423 НЭ; Приволжскнедра | В 5 км севернее г.Березники |
| 30 | Чашкинское | УВС | ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» ПЕМ 12391 НЭ; ПЕМ 15503 ПЭ | В 10 км СВ г.Березники, между д. Дурино и д. Чашкинцы |
| 31 | Им. Сухарева | УВС | ООО «ЛУКОИЛ-ПЕРМЬ» ПЕМ 02526 HP; Приволжскнедра | В 1 км ЮЗ г.Березники. Частично находится в Усольском районе. |
| 32 | Легчимская структура, подготовленная к глубокому бурению | УВС | Приволжскнедра | 12 км восточнее г.Березники. В гор.округ г. Березники попадает небольшая западная часть |
| 33 | Толычское | Хозяйственно питьевое водоснабжение | ОАО «Корпорация ВСМПО- АВИСМА», ПЕМ 01666 ВЭ | г. Березники, северная окраина, верхнее течение р. Толыч |
| 34 | Затолычское | Производственно техническое водоснабжение | ОАО «Корпорация ВСМПО- АВИСМА», ПЕМ 01667 ВЭ | Северная окраина г. Березники |
| 35 | Усть-Яйвинское | Хозяйственнопитьевое и производственнотехническое водоснабжение | ПАО «Уралкалий», ПЕМ 81006 ВР | С 7 км южнее г. Березники |
| 36 | Талицкое | Производственно техническое водоснабжение | СХПК «Талицкое», Г1ЕМ 01472 ВЭ | С 1,5-2,0 км к югу, юго-востоку от ж/д Чусовская-Соликамск, промплощадка Талицкого ГОКа |
| 37 | Нижнеленвинское | Техническое обеспечение промышленных объектов | ОАО «Меакир», ПЕМ 01893ВЭ | г. Березники, левый берег р. Кама в 1,3 км ЮВ устья р. Ленва |
| 38 | Усть-Толычское | Производственно техническое водоснабжение | Минприроды Пермского края | Северо-западная часть г. Березники, в р- не ж.д. ст. Заячья Горка |
| 39 | Зырянское | Производственно техническое водоснабжение | ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», ПЕМ 02526 HP | Горный отвод нефтяного месторождения им. Сухарева |
| 40 | Светлоозерное | Производственно техническое водоснабжение | ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», ПЕМ 02689 ВЭ | Северо-западная окраина г. Березники |
| 41 | Водозабор "Березниковская ТЭЦ-4" | Производственно- техническое водоснабжение | ПАО «Т Плюс», ПЕМ 02567 ВЭ | г. Березники ул. Цирснщикова, 13 |
| 42 | Верхнеуньвинское | Хозяйственнопитьевое и производственнотехническое водоснабжение | ЗАО «Верхнекамская Калийная Компания», ПЕМ 15349 ТЭ | 15-20 км восточнее г. Березники, в 0,5-2.0 км западнее промплощадки Талицкого ГОКа |
| 43 | Североусольинское | Хозяйственнопитьевое и производственнотехническое водоснабжение | ОАО «Усольский родник», ПЕМ 02147 ВЭ | г. Усолье 0,15 км северо-западнее жилого сектора |
| 44 | Чайкинское | Хозяйственно- питьевое и производственнотехническое водоснабжение | ПАО «Корпорация ВСМПО- АВИСМА», ПЕМ 81018 ВЭ | Соликамский р-н, в 2 км южнее пос. Чашкино, на территории санатория- профилактория В гор.округ г.Березники попадает частично. |
| 45 | Усольское | Хозяйственнопитьевое и производственнотехническое водоснабжение | ООО «Березниковская водоснабжаюшая компания» ПЕМ 02658 ВЭ | В 25 км СВ г. Березники. В гор.округ г.Березники попадает небольшая СЗ часть месторождения. |

Рисунок 1.4-1. Схема расположения месторождений полезных ископаемых на территории г. Березники

Рисунок 1.4-2. Схема расположения месторождений подземных вод  на территории г. Березники

Экзогенные геологические процессы

В соответствии со сведениями, предоставленными пермским филиалом ФБУ «ТФГИ по Приволжскому федеральному округу» мониторинг ЭГП  на территории региона осуществляется с середины 70-х гг. прошедшего столетия в рамках общегосударственной программы ГМСН. С 1998г. данные работы ведутся предприятием ФГУДП «Пермгеомониторинг», с 2005г. ОАО «Пермгеомониторинг», с 2009г. ООО «Пермгеомониторинг».

При проведении ГМ ЭГП федерального уровня традиционно решается следующий комплекс задач:

- сбор и аналитическая обработка информации о состоянии геологической среды;

- выявление факторов, определяющих динамику проявлений опасных геологических процессов, прогноз последней, разработка комплекса мероприятий по предотвращению или снижению ущерба;

- информирование органов исполнительной власти о возможных последствиях развития опасных геологических процессов.

Территория города Березники подвержена процессам абразионной переработки побережий (абразия, обвалы, осыпи и т.д.) средней поражённости территорий (1-3%) (рисунок 1.1.5-1).

Активным оползневым процессом к настоящему моменту охвачено 3,3% (82 км) береговой линии камских (Камского и Воткинского) водохранилищ. Общее число выявленных крупных (без учета вторичных проявлений) активных оползневых форм в пределах региона – 274 единицы (Рис. 2.2). Большая часть оползневых массивов наблюдается на правых, более высоких и крутых берегах камских водохранилищ, сложенных породами казанского, уфимского ярусов, реже татарского яруса. Верхнепермский терригенный разрез благоприятствует развитию как хрупких деформаций скольжения, так и пластических деформаций выдавливания (чередование слоёв различной прочности в условиях фациальной изменчивости  и невыдержанности по мощности и простиранию, повышенная «глинистость» разреза, сложная система гидравлически связанных и разобщенных слоев, линз и пропластков различной водообильности, абразионная подрезка контрфорсов в пределах древнеоползневых склонов) (рисунок 1.1.5-2).

Значительная территория города  характеризуется относительно неглубоким залеганием массивов карстующихся пород, что приводит к широкому развитию процессов современного карста. Средой его развития являются породы карбонатной, сульфатной и хлоридной формаций пермской системы, характеризующихся соответственно сульфатным, карбонатным и солевым типами карста, а также выщелачиванием карбонатного цемента в терригенных породах.

В пределах участков развития карста 70% катастрофических ситуаций связано с сульфатным карстом, 25-30% - с карбонатным, единичные, но наиболее масштабные по разрушениям – с соляным. В сульфатном и соляном карсте катастрофические явления встречаются, как правило, в виде провалов (рисунок 1.1.5-3).

Прочие склоново-гравитационные процессы (обвалы, осыпи, курумы, лавины) в пределах Пермского края характеризуются локальным распространением и приурочены, главным образом, к склонам хребтов и речных долин в пределах горной части региона и долинам рек в пределах области денудационной равнины Уфимского плато.

Рисунок 1.1.5-1 Карта поражённости территории Пермского края проявлениями процессов переработки берегов

Рисунок 1.1.5-2 Карта поражённости территории Пермского края проявлениями оползневых процесов

Рисунок 1.1.5-3 Карта поражённости территории Пермского края проявлениями карстовых процессов

Рисунок 1.1.5-4 Карта наблюдательной сети мониторинга ЭГП на территории Пермского края

Ландшафтно-рекреационные ресурсы

Основу ландшафтно-рекреационных ресурсов на рассматриваемой территории составляют леса.

По ландшафтной характеристике наиболее благоприятными для организации многофункционального отдыха являются склоновые урочища речных долин, холмистые и увалистые с сосняками и пихтово–еловыми лесами; холмистые урочища с сильно расчлененным рельефом со смешанными лесами на почвах нормального увлажнения; вершины холмов и склоновые урочища речных долин с мелколиственными лесами, преимущественно березовыми; холмистые урочища с участием широколиственных пород (липа); равнинные слабодренированные со смешанными лесами; плоские полого- наклонные урочища нормального увлажнения с сосняками.

Имеются значительные ресурсы для развития туризма, любительского промысла и др.

Снижает рекреационную оценку ресурсов значительное развитие процессов заболачивания.

Почвенно-растительные условия

Территория города Березники расположена в зоне подзолистых почв, значительная часть которых окультурена.

Подзолистые почвы тяжелого механического состава формируются на покровных бескарбонатных глинах, суглинках. Материнскими породами легких почв служат чаще всего водно-ледниковые пески на глубине 40-90 см, подстилаемые покровными глинами, суглинками, ниже которых залегают пермские глины, мергели, известняки. По степени оподзоленнности подзолистые почвы подразделяются на средне-сильноподзолистые и подзолы, последние залегают на ровных возвышенных местах, имеют большой подзолистый горизонт, признаки заболоченности, по механическому составу супесчаные и песчаные. В подзолистых почвах дерновой горизонт или совсем отсутствует и сразу под лесной подстилкой залегает подзолистый горизонт, или имеется толщиной 3-4 см и притом перегнойный горизонт представляет собой смесь минерального горизонта, прокрашенного гумусом с сильно разложившейся лесной подстилкой, либо один минеральный горизонт в виде узкой потемневшей полоски. Количество гумуса в этих почвах очень низкое, вследствие чего почвы бедны азотом, бесструктурны. Подвижных форм фосфора и калия содержат в ничтожных количествах, реакция почвенного раствора кислая, почвы нуждаются в известковании. Почвы легкие обладают еще более низкими качествами.

Дерново-подзолистые почвы легкого и тяжелого механического состава по степени оподзоленности делятся на дерново-сильно-, средне- и слабоподзолистые почвы. Сочетание подзолистого и дернового процессов делает их более богатыми гумусом и питательными веществами чем подзолистых. Мощность гумусового горизонта достигает 15-18 см и более. Эти почвы имеют менее кислую реакцию почвенного раствора.

Пойменные и дерново-луговые почвы залегают в долинах рек, по днищам лугов, пойменные в поймах роек. У этих почв довольно мощный гумусный горизонт (25-50 см), преобладающая мощность около 30 см, отсутствует подзолистый горизонт, в большинстве случаев заметна глееватость в нижних горизонтах. Содержание гумуса 7-14%, в связи с этим они имеют большой запас как общего, так и подвижного азота. Подвижным калием также обеспечены, но подвижного фосфора очень мало.

Почвы болотно-подзолистого типа делятся на три подтипа: подзолисто- глеевые, дерново-подзолисто-глеевые и торфянисто-подзолисто-глеевые. У первых двух почв нет торфяного горизонта, либо он не более 5 см. в остальном это подзолистые и дерново-подзолистые почвы, но оглеенные, начиная с верхнего горизонта. Эти почвы, возникая в результате постоянного переувлажнения, приурочены к понижениям на ровных участках водораздельного плато.

Почвы торфянисто-подзолистого глееватого подтипа характеризуются наличием торфяного горизонта 15-30 см. Кроме того, они делятся по степени оглеения на глееватые и глеевые. В агрономическом отношении более ценные почвы торфянисто-подзолисто-глеевого подтипа - у них высокое содержание гумуса в верхнем горизонте, сумма поглощенных оснований сравнительно большая.

По пониженным элементам рельефа широко распространены перегнойноболотные почвы. Эти почвы характеризуются различной мощностью (10-35см) торфяного горизонта черной окраски, рассыпчатого в сухом состоянии напоминающего перегной. Такой торф имеет повышенную зольность 6-18%, близкую к нейтральной реакции среды почвенного раствора, высокую степень разложения и насыщенности основаниями. У данных почв торфяная масса богата гумусом и азотом, но очень плохо обеспечена соединениями калия и фосфора.

Лесные ресурсы

Состав леса, как типа растительности, зависит от почвенных и климатических условий. В широтах с континентальным климатом (значительными годовыми и суточными колебаниями почти всех метеорологических элементов, а особенно температуры воздуха) произрастают как хвойные леса – ель, пихта, сосна, реже кедр, лиственница, так и лиственные леса – береза, осина, липа, ива, тополь, а также смешанные массивы.

Леса, расположенные в границах города Березники, являются городскими лесами, по материалам лесоустройства 2011-2012 годов занимают площадь порядка 20000 га, что составляет 46% территории городского округа.

Лесные ресурсы города Березники необходимо рассматривать, в первую очередь, как ресурсы обеспечения жизнедеятельности населения города с точки зрения формирования благоприятной среды проживания, а не как ресурсы деловой древесины. Обеспечение жизнедеятельности города и его развития, с учетом сложившейся специфики производственной деятельности, неразрывно связано с необходимостью вырубки некоторой части лесных насаждений. Добыча нефти, газа и калийных солей на основании лицензий постоянно требует дополнительных площадей для обслуживания объектов добычи полезных ископаемых; интенсивно проводится расширение охранных зон линий электропередачи до нормативных размеров с целью обеспечения безаварийного электроснабжения; во исполнение Закона Пермского края от 01.12.2011 № 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае» осуществляется предоставление земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. Это неминуемо приводит к постепенному уменьшению площади лесов.

Особо охраняемые природные территории

В соответствии с данными государственного кадастра особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ) регионального и местного значения, на территории Березниковского городского округа ООПТ регионального значения отсутствует. Создание ООПТ регионального значения Министерством природных ресурсов лесного хозяйства и экологии Пермсого края не планируется (в соответствии с письмом Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края от 17.01.2018 г № СЭД-30-01-25-39).

Зоны с особыми условиями использования территории

В настоящее время на территории поселения выделены следующие зоны с особыми условиями использования территории:

1. санитарно-защитные зоны объектов;

2. охранные зоны, санитарные разрывы магистральных трубопроводов углеводородного сырья;

3. охранные зоны ЛЭП;

4. водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы поверхностных водных объектов;

5. зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения;

6. охранные зоны объектов культурного наследия.

На территории города Березники установлены (внесены в единый государственный реестр недвижимости) следующие зоны с особыми условиями использования территории:

водоохранная зона бассейна реки Яйва на территории Пермского края;

зона минимальных расстояний газопровода-отвода и АГРС-1 к г. Березники;

зона минимальных расстояний газопроводов «Чусовая-Березники-Соликамск-1», «Чусовая-Березники-Соликамск-2»;

зона минимальных расстояний производственно-технологического комплекса «Газопро-вод-отвод и АГРС-2 к г. Березники»;

зона минимальных расстояний производственно-технологического комплекса: газопровод-отвод к ГРС Усолье;

зона ограничения застройки на высоте 100 м (нижняя граница от земли) сооружение – «Башня телевизионная, высота 180 м»;

зона ограничения застройки на высоте 25 м (нижняя граница от земли) сооружение – «Башня телевизионная, высота 180 м»;

зона ограничения застройки на высоте 40 м (нижняя граница от земли) сооружение – «Башня телевизионная, высота 180 м»;

зона ограничения застройки на высоте 55 м (нижняя граница от земли) сооружение – «Башня телевизионная, высота 180 м»;

зона ограничения застройки на высоте 75 м (нижняя граница от земли) сооружение – «Башня телевизионная, высота 180 м»;

зона с особыми условиями использования территории - зона санитарной охраны водозаборной скважины 4048, 1 пояс;

зона с особыми условиями использования территории - зона санитарной охраны водозаборной скважины 4049, 1 пояс;

зона с особыми условиями использования территории - зона санитарной охраны водозаборных скважин 4048, 4049, 2 пояс;

зона с особыми условиями использования территории - зона санитарной охраны водозаборных скважин 4048, 4049, 3 пояс;

зона с особыми условиями использования территории объекта культурного наследия «Чашкинское озеро IV, стоянка»;

зона с особыми условиями использования территории. Часть водоохранной зоны Камского водохранилища;

зона с особыми условиями использования территории. Часть прибрежной защитной полосы Камского водохранилища;

зона с особыми условиями использования-охранная зона нефтегазосборного коллектора;

зона с особыми условиями использования-охранная зона нефтепровода от АГЗУ-3 «Юрчук» до точки врезки;

зона с особыми условиями использования-охранная зона нефтепровода от куста № 10 до АГЗУ-5 «Юрчук»;

зона с особыми условиями использования-охранная зона нефтепровода от куста №8 до АГЗУ-3 «Юрчук»;

зона с особыми условиями использования-охранная зона системы сбора нефти (сборных нефтепроводов);

индивидуальная санитарно-защитная зона БКПРУ-1 ОАО «Уралкалий»

охранная зона ВЛ-110КВ Яйва ТЭЦ-10;

охранная зона «ЭПТК Березниковская ТЭЦ – 10»;

охранная зона «ЭПТК Березниковская ТЭЦ – 4»;

охранная зона «ЭПТК тепловой электрической станции - Березниковская ТЭЦ – 2»;

охранная зона 1-этажное кирпичное здание распределительной подстанции (РП 10);

охранная зона Артезианских шахт №1, 2, 3 Березниковская ТЭЦ-4;

охранная зона ВЛ - 35 кВ Усолье – Пыскор цепь №1,2;

охранная зона ВЛ 110 кВ Калийная - ГПП-2;

охранная зона ВЛ 110 кВ Калийная - ГПП-3;

охранная зона ВЛ 110 кВ Калийная –Правобережная;

охранная зона ВЛ 110 кВ Титан-Быгель № 1, 2;

охранная зона ВЛ 110 кВ ТЭЦ-2 - ТЭЦ-4 Цепь №1, №2;

охранная зона ВЛ 110 кВ Яйва-Сибирь №1,2;

охранная зона ВЛ 110 кВ Яйва – ТЭЦ-10 Совместно С ВЛ 110КВ ТЭЦ-10 – ТЭЦ-4 От портала ОРУ ТЭЦ-10 до опоры 189А/203А;

охранная зона ВЛ 220 кВ «Северная-Космос»;

охранная зона ВЛ-10 к объектам шламового хозяйства;

охранная зона ВЛ-10 кВ от П/С Пыскор ф. Пыскор;

охранная зона ВЛ-110 кВ Люзень - ТЭЦ-4;

охранная зона ВЛ-110 кВ Сильвинит – Уньва;

охранная зона ВЛ-110 кВ Титан – Магний, цепь №1,2;

охранная зона ВЛ-110 кВ Титан – Резвухино с отпайкой на П/С;

охранная зона ВЛ-110 кВ Титан – ТЭЦ-2 цепь №1,2 с отпайкой на БТМК;

охранная зона ВЛ-110 кВ Титан – Магний цепь №3;

охранная зона ВЛ-110 кВ Титан – Соликамск цепь № 1,2;

охранная зона ВЛ-110 кВ Титан - ТЭЦ-4 цепи № 1, 2;

охранная зона ВЛ-110 кВ ТЭЦ-10 – ТЭЦ-4, цепи №1,2;

охранная зона ВЛ-110 кВ ТЭЦ-2 - ТЭЦ-4 №1;

охранная зона ВЛ-110 кВ ТЭЦ-2 - ТЭЦ-4 №2;

охранная зона ВЛ-110 кВ учебный полигон;

охранная зона ВЛ-110 кВ шлейф Яйва – Сибирь–1 на подстанцию «Сильвинит» , 2-х цепная;

охранная зона ВЛ-110 кВ Яйва – Сибирь №1,2;

охранная зона ВЛ-110 кВ Яйва – Сильвинит № 2;

охранная зона ВЛ-110 кВ Яйва –Соликамск;

охранная зона ВЛ-110/6 кВ Титан-Толыч ТПП одноцепная ОТП. 2-х цепная толыч от ВЛ-110 кВ Титан;

охранная зона ВЛ-220 кВ Северная-Калийная №1 на территории г. Березники;

охранная зона ВЛ-220 кВ Северная-Калийная №2 на территории г. Березники;

охранная зона ВЛ-220 кВ Титан-Севераня на территории г. Березники;

охранная зона ВЛ-220 кВ Титан -Яйва на территории г. Березники;

охранная зона ВЛ-35 кВ Содовая-I-Усолье с шлейфовым заходом;

охранная зона ВЛ-35 кВ ТЭЦ-10 – Город №1, 2;

охранная зона ВЛ-500 кВ Пермская ГРЭС-Северная на территории г. Березники;

охранная зона водоводов (система ППД), чашкинское месторождение нефти;

охранная зона водоводов камских 1 и 2 нитки Березниковская ТЭЦ-2;

охранная зона водоподводящего железобетонного канала к БНС, водозаборного оголовка Березниковская ТЭЦ-10;

охранная зона высоконапорного водовода ДНС СИБ - ДНС УН;

охранная зона газопровода;

охранная зона газопровода – ввода высокого давления на котельную фабрики «Химчистка»;

охранная зона газопровода - газовая сеть низкого давления;

охранная зона газопровода - закольцовка низкого давления от ул.Клубной до Черняховского (лит.Сг);

охранная зона газопровода высокого давления;

охранная зона газопровода высокого давления (лит.Сг);

охранная зона газопровода высокого давления II категории ГРС-3 - ГРП м-н Усольский;

охранная зона газопровода высокого давления II категории к АЗССМ (с ЭХЗ);

охранная зона газопровода высокого давления II категории к котельной ООО «Тодос-М»;

охранная зона газопровода высокого давления II категории на ООО «Горпищекомбинат «Русские сладости» (лит.Сг);

охранная зона газопровода высокого давления к ГРП БТМК ОАО (АВИСМА») с ЭХЗ (лит.Сг);

охранная зона газопровода высокого давления к ГРП-11 в микрорайоне «Усольский»;

охранная зона газопровода ГРС-2-БРУ-2;

охранная зона газопровода ДСН-1102 «СИБИРЬ» - БКПРУ-3;

охранная зона газопровода низкого давления жилых домов;

охранная зона газопровода низкого давления к ГРП-11 в микрорайоне «Усольский» (лит. Сг);

охранная зона газопровода низкого и высокого давления надземного;

охранная зона газопровода: начало - врезка в существующий газопровод, конец - жилой дом №90,100 по ул. Энгельса;

охранная зона газопровода-ввода низкого давления к жилому дому (вставка) по улице Юбилейная, 31;

охранная зона газопровода-отвода и АГРС-1 к г. Березники;

охранная зона газопровода-отвода от газопровода ЧБС ДО ГРС;

охранная зона газопроводов «Чусовая-Березники-Соликамск-1», «Чусовая-Березники-Соликамск-2»;

охранная зона газопроводов высокого давления, расположенных по адресу: Пермский край, г. Усолье;

охранная зона Газотурбинной электростанции для производства электрической и тепловой энергии для БКПРУ-4 ОАО «Уралкалий» (I очередь);

охранная зона Главная понизительная подстанция №1 «Дурыманы»;

охранная зона ГПП 110/6/35.Комплекс из 3-х зданий;

охранная зона Ермаковская ГПП, здание ГПП-2,здание ГПП-3;

охранная зона заходов ВЛ 35 кВ Содовая 1,2 – Пыскор на П/С;

охранная зона здание ТП№1, здание ТП№2, здание подстанции 3, здание ТП№4, здание ТП№5;

охранная зона Здание трансформаторной подстанции ТП – 6;

охранная зона здания береговой насосной станции Березниковская ТЭЦ-10;

охранная зона зоновой ВОЛС «г.Березники - г.Соликамск»;

охранная зона Кабельная эстакада, кабельные сети, кабельные сети 6кВ;

охранная зона кабельной линии 35 кВ подстанции Березники - 35/6 кВ предназначена для передачи эл. энергии кабельная линия 35 кВ типа АОСБ-35(3 х 150);

охранная зона кабельной ЛЭП 35 кВ ПС Быгель-ПС Березниковская №1,кабельной ЛЭП 35 кВ ПС Быгель-ПС Березниковская № 2;

охранная зона кабельной ЛЭП низкого напряжения к ГРС;

охранная зона кабельных сетей на АРП;

охранная зона кабеля ЭХЗ;

охранная зона КЛ 10 кВ «Внешняя система снабжения электроэнергией 10 кВ загородного оздоровительного центра «Чайка»;

охранная зона КЛ-0,4кВ БКТП-1-ГРЩ ТЦ;

охранная зона КТП- 20 (Совхоз) с тр-ром 160кВа 10/0.4кВ;

охранная зона КТП База БЭС с трансф. ТМ 160кВА 6/0,4кВ;

охранная зона КТП блочного исполнения 2КТПБ-1600/10/0.4 кВ;

охранная зона КТП-4, КТП-3.2, ТП-5а-30;

охранная зона КТП-630 кВА 10/0.4 кВ 3 ШТ;

охранная зона КТП-7.1;

охранная зона линейно-кабельного сооружения ВОЛС «г.Пермь-г.Березники» г.Березники Пермского края;

охранная зона линейно-кабельного сооружения связи;

охранная зона ЛЭП 0,4 кВт;

охранная зона ЛЭП 6 кВ к базе скл.вм. (ВЛ-6 кВ Ф 13 РП-5);

охранная зона ЛЭП №1 от РУ до насосной 1-го подъема, Здание ПС Калийная, Здание ТП 12, ЛЭП №5 от п/ст.Сильвинит до тепличного хозяйства;

охранная зона ЛЭП №2 от РУ до сада №107, ЛЭП №4 от РСЦ да насосной щламохранилища, ЛЭП №3 от ПУ 14 до рассолосборника;

охранная зона Мазутного хозяйства ТЭЦ-4;

охранная зона напорных циркуляционных водоводов Березниковская ТЭЦ-10;

охранная зона наружного газопровода к жилым домам;

охранная зона наружного и внутреннего газопровода жилых домов по ул.Калинина 1,3,5,7,8,9;

охранная зона наружное освещение промплощадки;

охранная зона нетфепровода НГСП-1212 «Чашкино» - ПК-0;

охранная зона нефтегазосборного коллектора от куста №10 до точки врезки;

охранная зона нефтепровода «Логовское – Чашкино»;

охранная зона нефтепровода ДНС-1213 «Юрчук» - НГСП 1212 «Чашкино»;

охранная зона нетфепровода сборного ДНС-1102 - т.вр. 1 (кол.);

охранная зона нефтепроводов системы сбора нефти (сборные нефтепроводы);

охранная зона объекта электросетевого хозяйства - ПС Калийная 220 кВ;

охранная зона объекта электросетевого хозяйства-ПС Титан 220 кВ;

охранная зона объекта электросетевых линий: «Две ВЛ-10кВ от ПС «Правобережная» яч.4 и яч.5 до РП-21»;

охранная зона объекта электроснабжения газопроводов «Чусовая-Березники-Соликамск-1», «Чусовая-Березники-Соликамск-2»;

охранная зона отп. 110 КВ Дурыманя от ВЛ-Яйва-БКК;

охранная зона отп. ВЛ-110 КВ на П/С нартовка от ВЛ-110 кВ;

охранная зона отп. на ВЛ-110 НА П/С от ВЛ-110 Титан;

охранная зона отп. от ВЛ-110 Яйва – Соликамс и Яйва;

охранная зона отпайка на ПС "Ермаковская" от ВЛ 110 кВ «Яйва-Соликамск»;

охранная зона отпайки ВЛ-110 КВ на П/С Чашкино;

охранная зона отпайки ВЛ-110 КВ НА П/СТ Ермаковская от ВЛ-110 кВ Яйва – Соликамск;

охранная зона Передаточные ЛЭП 6кВ №1,2 водозабор «В.Зарянка»;

охранная зона подземного газопровода - ввод высокого давления на перспективу в районе ул. Большевистская, 6,8;

охранная зона подземного газопровода низкого давления к жилым домам;

охранная зона производственно-технологического комплекса: газопровод-отвод к ГРС Усолье;

охранная зона промливневой канализации Березниковская ТЭЦ-10;

охранная зона ПС «Березники» 35 кВ;

охранная зона ПС «Быгель» 110 кВ;

охранная зона ПС «Сильвинит» 110 кВ;

охранная зона ПС «Содовая-1» 35 кВ;

охранная зона ПС «Содовая-2» 110 кВ;

охранная зона ПС «Содовая -3» 110 кВ;

охранная зона ПС 110/35/10кВ «Правобережная»;

охранная зона пункта государственной геодезической сети Ветреный

охранная зона распределительного газопровода низкого давления с вводами к жилым домам;

охранная зона распределительного газопровода высокого давления к НПП «Изыскатель» (лит.1);

охранная зона распределительного газопровода высокого давления от точки врезки в городское кольцо в/д вдоль дамбы, в сторону котельной ООО «Тодос-М» по ул.Новосодовая;

охранная зона распределительного газопровода низкого давления от ГРП -2 по улице Коммуны ул.Всеобуча,улице Белинского до улицы Суворова,56, с закольцовкой от ГРП-2 до улицы Черняховского,4 с вводами к жилым домам по улице Белинского,2,6,10;

охранная зона распределительного газопровода низкого давления от ГРП-3 по ул.Свердлова, Юбилейная до жилого дома ул.Юбилейная, 82 г.Березники;

охранная зона распределительного газопровода низкого давления от ГРП-4 (ул.Челюскинце, 62) по ул. Челюскинцев, ул. Большевистская, по ул. Пушкина до КНС-7 с ЭХЗ (КНС-7);

охранная зона распределительного газопровода низкого давления от ГРП-5 по ул. Коммунистическая, по проспекту Ленина, 34,36,38 с вводом к жилому дому по проспекту Ленина, 34 с ЭХЗ г. Березники;

охранная зона распределительного газопровода низкого давления от ГРП-6 (улица Парижской Коммуны, 24а) с ЭХЗ (улица Парижской Коммуны, 32, улица Ломоносова, 151) с вводами к жилым домам по улице Парижской Коммуны, 24, 26, 30, 32, 34;

охранная зона распределительного газопровода низкого давления от жилого дома по ул.Свердлова, 66 с переходом ул.Сведлова мимо жилых домов по ул.Свердлова - ул.Челюскинцев до ГРП - 4 и до Менделеева с вводом к жилым домам по ул. Свердлова, 15,19а, 21;

охранная зона сетей электроснабжения кабельных камер приема ОУ на 160 км газопровода Чусовой-Березники-Соликамск;

охранная зона системы газоснабжения г.Березники (газопровода высокого давления);

охранная зона Системы ППД – Водоводов;

охранная зона сооружения газопровода;

охранная зона стального газопровода высокого давления (инв.№2151-1);

охранная зона стального газопровода низкого давления к жилым домам: №№51,53,55,55а,57,59 по проспекту Ленина; №10 по улице Циренщикова; №8 по ул. Химиков;

охранная зона стационарного пункта наблюдения за состоянием окружающей природной среды, её загрязнением ( ПНЗ - 3);

охранная зона стационарного пункта наблюдения за состоянием окружающей природной среды, её загрязнением ( ПНЗ - 5);

охранная зона стационарного пункта наблюдения за состоянием окружающей природной среды, её загрязнением ( ПНЗ - 6);

охранная зона стационарного пункта наблюдения за состоянием окружающей природной среды, её загрязнением ( ПНЗ - 6);

охранная зона стационарного пункта наблюдения за состоянием окружающей природной среды, её загрязнением ( ПНЗ - 7);

охранная зона транзитного распределительного газопровода низкого давления по ул. Ермака, 63,65,67, по ул. Ленвинская, 29, по ул. Монтажников, 3,7,9, по ул. Черняховского, 10,12,14,16;

охранная зона трубопроводов речной воды Березниковская ТЭЦ-10;

охранная зона чуртанских водоводов от шахт до колодца №58 и в черте города Березниковская ТЭЦ-4 (часть);

охранная зона электроснабжение промплощадки (ВЛ 6кВ Ф13 РП-3а), ЛЭП-6кВ к базе скл. вм.складу материально-технического снабжения (ВЛ 6кВ Ф8 РП-7), линия электроснабжения ВЛ 6кВ (ВЛ 6кВ Ф1 РП-3а), ВЛ 6кВ Ф10 РП-7, ВЛ 6кВ Ф 17 РП-1а- 11;

охранной зоны кабельной линии связи «Ольховка – Березники» в границах в границах города Березники Пермского края;

прибрежная защитная полоса бассейна реки Яйва на территории Пермского края;

санитарная-защитная зона имущественного комплекса БКПРУ-2 ОАО «Уралкалий»;

санитарная-защитная зона имущественного комплекса БКПРУ-3 ОАО «Уралкалий»;

санитарно-защитная зона для биологических очистных сооружений БКПРУ-3 ОАО «Уралкалий»;

санитарно-защитная зона для площадки скважины № 303 ООО «Лукойл-Пермь»;

санитарно-защитная зона для Управления мониторинга и геологоразведочных работ ПАО «Уралкалий»;

санитарно-защитная зона для управления складской дистрибуции ПАО «Уралкалий»;

санитарно-защитная зона ДНС-1213 «Юрчук Юрчукского месторождения»;

санитарно-защитная зона имущественного комплекса БКПРУ-4 ОАО «Уралкалий»;

санитарно-защитная зона НГСП «Чашкино»

санитарно-защитная зона промплощадки № 1 Березниковского участка базы производственного обслуживания и промплощадки Березниковского участка специализированного транспортного управления;

санитарно-защитная зона промышленных предприятий;

санитарно-защитная зона скважины № 303;

санитарно-защитная полоса сооружения «Водовод. 3-я нитка технического водопровода»;

часть водоохранной зоны Камского водохранилища;

часть прибрежной защитной полосы Камского водохранилища;

Нормативные  охранные и санитарно-защитные зоны объектов инженерной и  транспортной инфраструктуры

Транспортная инфраструктура

В соответствии с «СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта, гаражей и автостоянок, а также вдоль стандартных маршрутов полета в зоне взлета и посадки воздушных судов, устанавливается расстояние от источника химического, биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов (далее - санитарные разрывы). Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

На территории города Березники запланировано размещение АЗС, нормативные санитарно-защитные зоны которых составляют:

- 100 м – для автозаправочных станций для заправки транспортных средств жидким и газовым моторным топливом;  для криогенных автозаправочных станций, предназначенных только для заправки транспортных средств сжиженным природным газом и/или сжатым природным газом, получаемым путем регазификации на территории станции сжиженного природного газа, с объемом хранения сжиженного природного газа от 50 до 100 м. куб.;

- 50 м – для автозаправочных станций, предназначенные только для заправки легковых транспортных средств жидким моторным топливом, с наличием не более 3-х топливораздаточных колонок, в том числе с объектами обслуживания водителей и пассажиров (магазин сопутствующих товаров, кафе и санитарные узлы); криогенных автозаправочных станций, предназначенных только для заправки транспортных средств сжиженным природным газом и/или сжатым природным газом, получаемым путем регазификации на территории станции сжиженного природного газа, с объемом хранения сжиженного природного газа не более 50 м3, в том числе с объектами обслуживания водителей и пассажиров (магазин сопутствующих товаров, кафе и санитарные узлы).

В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» для железной дороги устанавливаются охранные зоны - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения сохранности, прочности и устойчивости объектов железнодорожного транспорта, в том числе находящихся на территориях с подвижной почвой и на территориях, подверженных снежным, песчаным заносам и другим вредным воздействиям.

Порядок установления и использования охранных зон определяется постановление Правительства Российской Федерации от 12.10.2006 № 611 «О порядке установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог».

Санитарно-защитные зоны объектов электроснабжения

СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» утверждены требования к установлению границ санитарно-защитных зон для теплоэлектростанций, производящих электрическую и тепловую энергию при сжигании минерального топлива.

К классу I отнесены тепловые электростанции эквивалентной электрической мощностью 600 МВт и выше, использующие в качестве топлива уголь и мазут, для которых санитарно-защитная зона составляет 1000 метров.

К классу II отнесены тепловые электростанции эквивалентной электрической мощностью 600 МВт и выше, работающие на газовом и газомазутном топливе, а также тепловые электроцентрали и районные котельные тепловой мощностью 200 Гкал и выше, работающие на угольном и мазутном топливе, для которых установлена санитарно-защитная зона 500 метров.

К классу III отнесены тепловые электроцентрали и районные котельные тепловой мощностью 200 Гкал и выше, работающие на газовом и газомазутном топливе (резервное), и золоотвалы тепловых электростанций, для которых санитарно-защитная зона составляет 300 метров.

Для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые) и мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.

Охранные зоны электросетевого хозяйства

Охранные зоны и правила охраны объектов электросетевого хозяйства устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Охранные зоны вдоль воздушных линий электропередач составляют:

- 10 м (5м - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) - для линий электропередачи 1-20 кВ;

- 15 м - для линий электропередачи 35 кВ;

- 20 м - для линий электропередачи 110 кВ;

- 25 м - для линий электропередачи 150,220 кВ;

- 30 м - для линий электропередачи 300, 500, +/- 400 кВ;

Охранные зоны подземных кабельных линий электропередачи составляют 1 метр (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы).

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров

Охранные зоны, санитарные разрывы магистральных трубопроводов углеводородного сырья.

Для магистральных трубопроводов создаются санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения). Минимальные расстояния учитывают степень взрывопожароопасности при аварийных ситуациях и дифференцированы в зависимости от вида поселений, типа зданий, назначения объектов с учетом диаметра трубопроводов. Минимальные размеры санитарных разрывов устанавливаются в соответствии со СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы».

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения магистральных трубопроводов и их объектов вокруг них устанавливаются охранные зоны - территории или акватории с особыми условиями использования,  размеры которых и порядок производства в этих зонах сельскохозяйственных и других работ регламентируются Правилами охраны магистральных трубопроводов.

Для исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны:

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны;

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводородные газы, нестабильные бензин и конденсат, - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 100 м от оси трубопровода с каждой стороны;

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей» для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

- вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 м с каждой стороны газопровода;

- вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 м от газопровода со стороны провода и 2 м - с противоположной стороны;

- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 м от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

Нормативные расстояния устанавливаются с учетом значимости объектов, условий прокладки газопровода, давления газа и других факторов, но не менее установленных в строительных нормах и правилах, утвержденных специально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области градостроительства и строительства.

В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается:

а) перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты;

б) открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;

в) устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;

г) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции;

д) бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпальные работы;

е) разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.

Охранные зоны гидрометеорологических станций

В г. Березники расположена метеорологическая станция Пермского центра по  гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.1999 № 972 «Об утверждении Положения о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением» вокруг стационарных пунктов наблюдений (кроме метеорологического оборудования, устанавливаемого на аэродромах) создаются охранные зоны в виде земельных участков и частей акваторий, ограниченных на плане местности замкнутой линией, отстоящей от границ этих пунктов на расстоянии, как правило, 200 м во все стороны.

Размеры и границы охранных зон стационарных пунктов наблюдений определяются в зависимости от рельефа местности и других условий. В пределах охранных зон	стационарных пунктов	 наблюдений устанавливаются ограничения на хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.

Водоохранные зоны

В соответствии счастью 1  статьи 65 Водного кодекса водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранных зон устанавливается в соответствии с длиной реки:

- реки длиной до 10 км - 50 м,

- реки длиной от 11 до 50 км - 100 м,

- реки длиной более 51 км - 200 м.

Прибрежные защитные полосы 20-50 м в зависимости от уклонов. Для рек и ручьев, протяженностью до 10 км прибрежная защитная полоса совмещается с водоохранной зоной.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Зоны санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» зоны санитарной охраны организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду как из поверхностных, так и из подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Зоны охраны объектов историко-культурного наследия

В соответствии со сведениями, предоставленными Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия  Пермского края  (исх. № СЭД-55-01-19.2-12 от 11.1.2018) зоны охраны объектов культурного наследия г. Березники не утверждены. Перечень объектов археологии, памятников истории, градостроительства и архитектуры, монументального искусства представлен в п. 1.2.3 Пояснительной записки.

В соответствии со статьёй 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации»:

1. Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям (за исключением указанных в пункте 2 настоящей статьи объектов культурного наследия) и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов;

2. Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений,  расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых существующим органом охраны объектов культурного наследия установлены предусмотренные статьёй 56.4 настоящего Федерального закона требования и ограничения;

3. Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:

- для памятника, расположенного в границах населённого пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населённого пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;

- для ансамбля, расположенного в границах населённого пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населённого пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля;

4. В случае отсутствия утверждённых границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населённого пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удалённых элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утверждённых границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населённого пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удалённых элементов ансамбля, включая парковую территорию.

Санитарно-защитные зоны производственных объектов, объектов специального назначения

Требования к размеру санитарно-защитных зон в зависимости от санитарной классификации предприятий, к их организации и благоустройству устанавливают СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Нормативная величина санитарно-защитной зоны зависит от класса опасности объекта и составляет:

I класс опасности – 1000 м;

II класс опасности – 500 м;

III класс опасности – 300 м;

IV класс опасности – 100 м;

V класс опасности – 50 м.

Размер санитарно-защитной зоны для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) устанавливается с учетом суммарных выбросов и физического воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в промышленную зону, промышленный узел (комплекс). Для них устанавливается единая расчетная санитарно-защитная зона, и после подтверждения расчетных параметров данными натурных исследований и измерений, оценки риска для здоровья населения окончательно устанавливается размер санитарно-защитной зоны.

В санитарно-защитной зоне не допускается:

- жилая застройка, включая отдельные жилые дома;

- ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха;

- садоводческие товарищества и коттеджная застройка, коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки;

- спортивные сооружения, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования;

- объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятия;

- объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов;

- предприятия по производству воды и напитков для питьевых целей.

  - Комплексная оценка территории и описание основных проблем развития территории.

Особенности расселения и положение территории в структуре Березниково-Соликамского промышленного узла

Березники – город областного подчинения, второй по величине город в Пермской области расположен на левом берегу реки Кама в 180 км к северу от города Пермь, в Предуралье.

Город Березники – основной планировочный узел Березниковско-Соликамского промышленного узла и совместно с г. Соликамск образует двухцентровую агломерацию на основе промышленной зоны с включением в нее Усольского и Соликамского муниципальных районов.

Город находится на богатейших месторождениях калийных, магниевых и поваренных солей. Уникальное по запасам и составу Верхнекамское месторождение калийно-магниевых солей, богатейшие месторождения нефти и газа, строительных материалов изначально обусловили развитие города, как центра горнодобывающей, химической промышленности, цветной металлургии, строительной индустрии.

Территория города занимает около 43 тыс. га, большая часть территории в настоящее время расположена на левом берегу реки Кама, на правом ее берегу находится небольшая часть городской застройки.

Образованная между гг. Березники, Соликамск и Усолье урбанизированная зона подкреплена устойчивыми связями: производственными, культурно-бытовыми и хозяйственными. Основным фактором, определившим формирование зоны Березники - Соликамск, является наличие природных ресурсов - уникального Верхнекамского месторождения калийных солей, простирающегося вдоль левого берега реки Кама более чем на 120 км, а также значительных запасов леса, нефти и торфа.

Направления всех транспортных сообщений (железнодорожного автомобильного и водного) проходят по центральной части Березниковско-Соликамский промышленного узла и пересекают его с юга на север. Основной транспортный каркас сформирован:

- железнодорожной магистралью Чусовская - Соликамск, проходящей по территории промышленного узла с восточной стороны, разветвляясь на два направления - Соликамск и Березники. Ветка, заходящая в город Березники является тупиковой, в качестве постоянного обхода была построена ветка Яйва - Соликамск. Данная магистраль связывает Березниковско-Соликамский промышленный узел с общегосударственной сетью железных дорог;

- автомобильными дорогами регионального значения Пермь - Березники и Кунгур - Соликамск, обеспечивающими основную связь с г. Пермь, а также являясь главным внутриузловым меридиональным направлением.

Сложившаяся структура землепользования, планировочная организация территории

Город, заложенный в первой половине двадцатого века, отрезан от главной планировочной оси района – реки Кама и Камского водохранилища – сплошным массивом производств, терриконов, шлаконакопителей, отстойников. Северо-западная часть левобережной части города занята производственными объектами, отвалами. Планировочная структура этих площадок производственных отходов показывает динамику их развития, что говорит о безусловной тенденции  к увеличению занимаемых ими площадей.  Технократический принцип организации города заложен не столько в зажиме жилых территорий производствами и площадками складирования отходов, он реализован в подземном пространстве. При громадном распространении залежей калийных солей жилищное строительство было начато непосредственно вблизи от проходных производств с одновременной подработкой застраиваемых территорий.  Процесс строительства на поверхности шел при параллельном освоении подземного пространства.

Селитебные территории левого берега города представляют единое, компактное образование, окруженное кольцом производственных зон, железнодорожных устройств и автомобильных дорог. На правом берегу реки Кама продолжается строительство крупного жилого микрорайона города Березники.

Первоначально жилая зона города (30-50 годы) формировалась в непосредственной близости от промпредприятий, она представляет собой квартальный тип застройки с частой прямоугольной сеткой улиц.  Кварталы застроены 2-5 этажными, жилыми и общественными зданиями представляющими архитектурную ценность.

С 60-х годов в жилой зоне города преобладает микрорайонная застройка. Большие территории микрорайонов застроены преимущественно 5-9 этажными домами с плохо организованным внутримикрорайонным пространством.

Усадебная застройка расположена в северной и южной части города и непосредственно граничит с секционной застройкой.  Городской центр формируется в исторической части города на пересечении улицы Пятилетки с ул. К. Маркса и ул. Ленина.

В центре построены административные здания, универмаг, Дворец культуры, краеведческий музей. Городской центр складывался, в первую очередь, как административно-торговый, вследствие чего многие функции, учитывающие потребности всех слоев населения, в нем отсутствуют.

В зоне микрорайонной застройки организованы центры жилых районов, их формируют торговые учреждения, кинотеатры, дома культуры и т.д.

В исторической части города расположен городской парк площадью около 50 га. Парк разделен на функциональные зоны: спортивную, аттракционов, тихого отдыха.

Граница городского округа утверждена Законом № 1983-434 от 27.12.2004 «Об утверждении границ и о наделении статусом муниципального образования «Город Березники» Пермской области». Существующий баланс  территории городского округа приведён в таблице 1.2.1-1.

Таблица 1.2.1-1

Существующий баланс территорий

| № п/п | Территории | площадь, га | % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Территории индивидуальной жилой застройки | 662,10 | 1,54 |
|  | Территории, выделенные под индивидуальную жилую застройку | 105,10 | 0,24 |
|  | Территории малоэтажной жилой застройки | 123,61 | 0,29 |
|  | Территории среднеэтажной жилой застройки | 293,28 | 0,68 |
|  | Территории, выделенные под среднеэтажную жилую застройку | 29,26 | 0,07 |
|  | Территории многоэтажной жилой застройки | 54,91 | 0,13 |
|  | Территории, выделенные под многоэтажную жилую застройку | 30,28 | 0,07 |
|  | Территории административно-делового и общественного назначения | 121,01 | 0,28 |
|  | Территории, выделенные для строительства объектов административно-делового и общественного назначения | 32,83 | 0,08 |
|  | Территории объектов среднего общего, среднего Профессионального образования | 54,47 | 0,13 |
|  | Территории, выделенные под объекты среднего общего, среднего Профессионального образования | 3,88 | 0,01 |
|  | Территории детских дошкольных учреждений | 58,45 | 0,14 |
|  | Территории, выделенные для строительства детских дошкольных учреждений | 1,37 | 0,00 |
|  | Территории учреждений здравоохранения | 30,27 | 0,07 |
|  | Территории объектов спортивного назначения | 85,74 | 0,20 |
|  | Территории, выделенные для строительства объектов спортивного назначения | 4,33 | 0,01 |
|  | Территории производственных объектов | 3 705,83 | 8,60 |
|  | Территории, выделенные для производственных объектов | 470,96 | 1,09 |
|  | Территории коммунально-складских объектов | 324,2 | 0,75 |
|  | Территории объектов обслуживания транспорта | 37,47 | 0,09 |
|  | Территории, выделенные для объектов обслуживания транспорта | 0,75 | 0,00 |
|  | Территории объектов инженерной инфраструктуры | 128,57 | 0,30 |
|  | Территории парков, скверов, садов | 57,18 | 0,13 |
|  | Территории санаторно-курортных, оздоровительных учреждений | 43,30 | 0,10 |
|  | Территории объектов специального назначения (кладбища) | 117,5 | 0,29 |
|  | Территории объектов специального назначения (полигоны ТКО) | 37,48 | 0,09 |
|  | Территории, выделенные для объектов специального назначения (полигоны ТКО) | 21,60 | 0,05 |
|  | Территории сельскохозяйственного производства | 36,92 | 0,09 |
|  | Территории, выделенные для сельскохозяйственного производства | 32,53 | 0,08 |
|  | Территории крестьянско-фермерских хозяйств | 5,57 | 0,01 |
|  | Территории, выделенные для развития крестьянско-фермерских хозяйств | 14,82 | 0,03 |
|  | Территории сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта | 587,67 | 1,36 |
|  | Территории садоводства, дачного хозяйства | 737,60 | 1,71 |
|  | Территории режимных объектов | 35,95 | 0,08 |
|  | Территории нарушенного рельефа | 12,73 | 0,03 |
|  | Заброшенные территории и объекты | 43,84 | 0,10 |
|  | Лес | 18447,61 | 42,79 |
|  | Территории городских лесов | 3110,01 | 7,21 |
|  | Болото, топь | 111,31 | 0,26 |
|  | Акватории рек и водоемов | 5545,23 | 12,86 |
|  | Прочие территории | 7745,36 | 17,97 |
|  | ИТОГО: | 43 111,80 | 100 |

Объекты историко-культурного и археологического наследия

В соответствии со сведениями, предоставленными Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Пермского края в границах г. Березники расположены следующие объекты культурного наследия:

1. Объекты археологического наследия (таблица 1.2.2-1);

2. Памятники истории, градостроительства и архитектуры, монументального искусства (таблица 1.2.2-2).

Таблица 1.2.2-1

Объекты археологического наследия

| № | ОКН | адрес | Реквизиты нормативноправовых актов об утверждении границ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Абрамово I, селище | г. Березники, в 0,2 км к юго-востоку от моста автодороги Пермь - Соликамск через р. Быгель | Приказ МК ПК от 29.10,2015 № СЭД-27-01-10-965 |
| 2 | Дедюхин горный город | г. Березники, северо-западная окраина, цепь островов к северу от моста через р. Кама | Приказ МК ПК от 26.05.2015 № СЭД-27-01-10-262 |
| 3 | Зырянка I, поселение | г. Березники, район БРУ-1, дом 22 по ул. Котовского, правый берег р. Зырянка | Приказ МК ПК от 29.10.2015 № СЭД-27-01-10-967 |
| 4 | Ленва I, поселение | г, Березники, в 1,8 км к востоку от моста через р. Кама автодороги Березники - Усолье | Приказ МК ПК от 30.10.2015 № СЭД-27-01-10-984 |
| 5 | Пермяково I, селище | г. Березники, в 2,5 км к северу-северо-востоку от моста автодороги Пермь - Соликамск через р. Быгель, левый берег р. Быгель | Приказ МК ПК от 30.10,2015 № СЭД-27-01-10-983 |
| 6 | Хуторская II, стоянка | г. Березники, в 0,7 км к западу-северо-западу от мостового перехода железной дороги через р. Медведица | Приказ МК ПК от 16.08.2016 № СЭД-27-01-10-441 |
| 7 | Чашкинское озеро I, стоянка | г. Березники, в 2,55 км к северу от мостового перехода железной дороги через р. Медведица | Приказ МК ПК от 30.10.2015 № СЭД-27-01-10-982 |
| 8 | Чашкинское озеро II, стоянка | г. Березники, в 1,7 км к северу-северу-северо-западу от мостового перехода железной дороги через р. Медведица | Приказ МК ПК от 30.10.2015 № СЭД-27-01-10-981 |
| 9 | Чашкинское озеро III, стоянка | г. Березники, в 1,95 км к северу-северо-западу от мостового перехода железной дороги через р. Медведица | Приказ МК ПК от 30.10.2015 № СЭД-27-01-10-980 |
| 10 | Чашкинское озеро IV, стоянка | г. Березники, в 2,45 км к северу от мостового перехода железной дороги через р. Медведица | Приказ МК ПК от 30.10.2015 № СЭД-27-01-10-979 |
| 11 | Чашкинское озеро V,стоянка | г. Березники, в 3,5 км к северу от мостового перехода железной дороги через р. Медведица | Приказ МК ПК от 30.10.2015 № СЭД-27-01-10-978 |
| 12 | Чашкинское озеро VII, стоянка | г. Березники, в 4,6 км к северу от мостового перехода железной дороги через р. Медведица | Приказ МК ПК от 30.10.2015 № СЭД-27-01-10-977 |
| 13 | Чашкинское озеро VIII, стоянка | г. Березники, в 2,8 км к северу от мостового перехода железной дороги через р. Медведица | Приказ МК ПК от 30.10.2015 № СЭД-27-01-10-976 |
| 14 | Чашкинское озеро VI, поселение | г. Березники, в 4,8 км к северу от мостового перехода железной дороги через р. Медведица | Приказ МК ПК от 17.08.2016 N° СЭД-27-01-10-476 |
| 15 | Хуторская неолитическая Стоянка | г. Березники, в 0,4 км к западу от мостового перехода железной дороги через р. Медведица | Приказ МК ПК от 29.10.2015 № СЭД-27-01-10-968 |
| 16 | Семинское городище | г. Березники, левый берег Нижне-Зырянского водохранилища, напротив ул. Набережная | Приказ МК ПК от 29.10.2015 № СЭД-27-01 -10-964 |
| 17 | Чашкинское озеро IX, стоянка | г. Березники, в 11,1 км к северо-западу, восточный берег Чашкинского озера | Приказ МК ПК от 20.08.2015 № СЭД-27-01-10-640 (№ 33 (366) от 24.08.2015) |
| 18 | Чашкинское озеро X, стоянка | г. Березники, в 12,5 км к северо-западу, восточный берег Чашкинского озера в устье безымянного ручья | Приказ МК ПК от 20.08.2015 № СЭД-27-01-10-640 (№ 33 (366) от 24.08.2015) |
| 19 | Чашкинское озеро XI, стоянка | г. Березники, в 10,6 км к северо-западу, восточный берег Чашкинского озера | Приказ МК ПК от 20.08.2015 № СЭД-27-01-10-640 (№ 33 (366) от 24.08.2015) |
| 20 | Хуторская III, стоянка | г. Березники, в 9 км к северо-западу, восточный берег Чашкинского озера | Приказ МК ПК от 20.08.2015 № СЭД-27-01-10-640 (№ 33 (366) от 24.08.2015) |

Таблица 1.2.2-2

Памятники истории, градостроительства и архитектуры, монументального искусства

| № | ОКН | адрес | Реквизиты нормативноправовых актов об утверждении границ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Братское кладбище советских воинов | г. Березники, кладбище | Не установлены |
| 2 | Корпус хирургический 2-й областной больницы | г. Березники, ул. Деменева, д. 12 | Приказ Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края от 14.08.2017 № СЭД-55-01-05-175 |
| 3 | Церковь Иоанна Предтечи «На Зырянке» | г. Березники, ул. Котовского, д. 23 | Приказ Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края от 14.08.2017 № СЭД-55-01-05-171 |
| 4 | Кинотеатр «Авангард» | г. Березники, пр. Ленина, д. 46 | Приказ Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края от 14.08.2017 № СЭД-55-01-05-162 |
| 5 | Больница содового завода | г. Березники, в западной части городской черты (кадастровый номер 59:03:0200007:0059:4913/БЕ) | Приказ Министерства культуры Пермского края от 06.04,2017 №СЭД-27-01-10- 185 |
| 6 | Школа (2-лассное училище) содового завода | г. Березники, в западной части городской черты (кадастровый номер 59:03:0200007:0059:4913/БД) | Приказ Министерства культуры Пермского края от 06.04.2017 № СЭД-27-01-10- 187 |
| 7 | Церковь Святотроицкая | г. Березники, ул. Новосодовая, д. 81 | Приказ Министерства культуры Пермского края от 24.11.2016 №СЭ Д-27-01-10-643 |

Демографическая ситуация

Комплексный анализ территории и определение направления социально-экономического развития города Березники  – один из важнейших инструментов регионального управления. Его базовой задачей является анализ социально-демографической ситуации, т.е. количественная характеристика и качественная оценка демографических процессов.

Анализ демографической структуры населения основывается на ретроспективных данных территориального органа Федеральной службы государственной статистики Пермского края, данных, предоставленных администрацией города Березники. Качественная оценка ситуации производится методом сравнительного анализа демографических параметров на анализируемой территории  относительно региона или ситуации по Российской Федерации в целом. Данный подход позволяет выявить общие и специфические черты демографических процессов.

Общая численность населения города Березники на 01.01.2017г. составила 145115 человек (5,5% от численности населения Пермского края). В структуре постоянного населения – 44,4% мужчин, 55,6% женщин.

Рис. 1.2.4. Динамика численности  населения города Березники

(начало года, чел.)

Изменение численности населения происходит под влиянием естественного и миграционного движения населения.

Естественное движение численности населения характеризуется двумя разнонаправленными процессами – рождаемостью и смертностью.

Показатели, характеризующие демографическую ситуацию в округе и Пермском крае, приведены в таблице 1.2.4-1

Таблица 1.2.4-1

Динамика показателей естественного движения населения

( на 1000 человек)

| Показатель | 2013г. | 2014г. | 2015. | 2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РФ |
| Общий коэффициент рождаемости | 13,2 | 13,3 | 13,3 | 12,9 |
| Общий коэффициент смертности | 13,0 | 13,1 | 13,0 | 12,9 |
| Естественный прирост (убыль) населения | 0,2 | 0,2 | 0,3 | -0,01 |
| Пермский край |
| Общий коэффициент рождаемости | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,1 |
| Общий коэффициент смертности | 14,0 | 14,0 | 14,2 | 13,8 |
| Естественный прирост (убыль) населения | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,3 |
| город Березники |
| Общий коэффициент рождаемости | 11,8 | 12,1 | 12,5 | 12,3 |
| Общий коэффициент смертности | 14,6 | 14,8 | 15,5 | 15,7 |
| Естественный прирост (убыль) населения | -2,8 | -2,7 | -3 | -3,4 |

С 2012г. в Пермском крае наблюдается положительный естественный прирост. Данная тенденция совпадает с общероссийскими показателями. Что касается показателей города Березники, то отмечается естественная убыль населения.  По данным администрации городского округа высокий уровень депопуляции наблюдается на протяжении 2007 – 2016гг.  Процесс депопуляции характерен для всего региона. С 2001г. численность населения округа сократилась на 20%.

При незначительных колебаниях наблюдается тенденция к увеличению рождаемости и снижению смертности. Коэффициент рождаемости в городском округе увеличился с 11,8 промилле в 2013г. до 12,3 промилле.

Коэффициент смертности составил 15,7 на 1000 человек, превысив краевой показатель на 1,9 промилле.

Одной из наиболее острых проблем современного демографического развития является высокая смертность населения. В общей структуре  причин смерти населения лидируют болезни системы кровообращения, сердечно - сосудистые, онкологические заболевания, несчастные случаи, травмы.

На протяжении всего рассматриваемого периода смертность превышала рождаемость, что обусловило естественную убыль населения Кроме этого, сохраняется отрицательная динамика миграционного прироста населения. За счет миграционного движения численность населения уменьшилась в 2016 году на 1009 человек. Выехали с территории города 3200 человек, прибыло 1291.  (таблица 1.2.3-2).

Таблица 1.2.4-2

Основные показатели, характеризующие демографическую ситуацию на территории г. Березники

| № п/п | Наименование показателя | Годы | Среднегодовое значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | человек | доля от общей численности, % |
| 1 | Численность населения на начало года, чел. | 156304 | 154632 | 152966 | 150696 | 148955 | 146626 | 151697 | 100 |
| 2 | Число родившихся, чел. | 1843 | 1852 | 1805 | 1821 | 1857 | 1800 | 1830 | 1,2 |
| 3 | Общий коэффициент рождаемости (чел. на 1000 чел. населения) | 11,8 | 12,0 | 11,8 | 12,1 | 12,5 | 12,3 | 12,1 | х |
| 4 | Число умерших, чел. | 2334 | 2321 | 2228 | 2230 | 2311 | 2302 | 2288 | 1,5 |
| 5 | Общий коэффициент смертности (чел. на 1000 чел. населения) | 14,9 | 15,0 | 14,6 | 14,8 | 15,5 | 15,7 | 15,1 | х |
| 6 | Естественный прирост/ убыль населения, чел. | -491 | -469 | -423 | -409 | -454 | -502 | -458 | -0,3 |
| 7 | Миграционный прирост/ убыль населения, чел. | -1181 | -1197 | -1847 | -1332 | -1875 | -1009 | -1407 | -0,9 |
| 8 | Общий прирост численности населения | -1672 | -1666 | -2270 | -1741 | -2329 | -1511 | -1865 | -1,2 |

Таблица 1.2.4-3

Численность населения г. Березники по полу и возрасту

| Возрастная группа | 01.01.2013 г. | 01.01.2014 г. | 01.01.2015 г. | 01.01.2016 г. | 01.01.2017 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | человек | % | человек | % | человек | % | человек | % | человек | % |
| Численность населения всего | 59058 | 100,0 | 58342 | 100,0 | 57938 | 100,0 | 57795 | 100,0 | 57416 | 100,0 |
| Население моложе трудоспособного возраста (мужчины и женщины 0-15), всего, в том числе: | 26410 | 17,3 | 26509 | 17,6 | 26621 | 17,9 | 26834 | 18,3 | 27085 | 18,7 |
| - 0-6 лет | 12605 | 8,3 | 12632 | 8,3 | 12595 | 8,5 | 12469 | 8,5 | 12443 | 8,6 |
| - 7-15 лет | 13805 | 9,0 | 13877 | 9,3 | 14026 | 9,4 | 14365 | 9,8 | 14642 | 10,1 |
| Население трудоспособного возраста (мужчины 16-59, женщины 16-54), всего, в том числе: | 89407 | 58,4 | 86745 | 57,6 | 84496 | 56,7 | 81706 | 55,7 | 79901 | 55,1 |
| - женщины | 44665 | 29,2 | 43206 | 28,7 | 42023 | 28,2 | 40465 | 27,6 | 39529 | 27,2 |
| - мужчины | 44742 | 29,2 | 43539 | 28,9 | 42473 | 28,5 | 41241 | 28,1 | 40372 | 27,8 |
| Население старше трудоспособного возраста (мужчины 60 и старше, женщины 55 и старше), всего, в том числе: | 37149 | 24,3 | 37442 | 24,8 | 37838 | 25,4 | 38086 | 26 | 38129 | 26,3 |
| - женщины | 27378 | 17,9 | 27509 | 18,2 | 27774 | 18,6 | 27965 | 19,1 | 27983 | 19,3 |
| - мужчины | 9771 | 6,4 | 9933 | 6,6 | 10064 | 6,8 | 10121 | 6,9 | 10146 | 7,0 |
| Всего | 152966 | 100 | 150696 | 100 | 148955 | 100 | 146626 | 100 | 145115 | 100 |

Возрастная структура населения г. Березники  характеризуется высокой долей граждан старше трудоспособного возраста – 26,3 %. В течение 2012-2016 гг. наблюдались следующие тенденции:

- увеличение доли населения моложе трудоспособного и старше трудоспособного возрастов;

- снижение доли граждан трудоспособного возраста.

Таким образом, для демографической ситуации на территории города Березники характерны естественная и миграционная убыль населения, высокая доля лиц старше трудоспособного возраста. Положительной тенденцией является увеличение доли граждан моложе трудоспособного возраста.

Трудовой потенциал и занятость населения

Численность трудовых ресурсов г. Березники составила на 01.01.2017 г. 49796 человек (34,3 % от численности всего населения).

Основная доля работающих граждан зарегистрирована на обрабатывающих производствах (42,8 %). Распределение трудовых ресурсов г. Березники по видам экономической деятельности представлено в таблице 1.2.5-1.

Таблица 1.2.5-1

Распределение трудовых ресурсов г. Березники по видам экономической деятельности

| Наименование вида экономической деятельности | Численность трудовых ресурсов, человек | Доля от общей численности трудовых ресурсов в 2016 г., % |
| --- | --- | --- |
|  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| промышленность | - | - | - | - | - | - | - | - |
| производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 2063 | 2094 | 2095 | 2404 | 2280 | 1956 | 1891 | 3,8 |
| строительство | 5944 | 5487 | 3539 | 3360 | 3968 | 3916 | 3684 | 7,4 |
| оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 1934 | 1769 | 1911 | 1892 | 2030 | 1973 | 1802 | 3,6 |
| гостиницы и рестораны | 1079 | 1059 | 1023 | 1013 | 994 | 829 | 810 | 1,6 |
| транспорт и связь | 5132 | 4914 | 5132 | 4504 | 3932 | 3875 | 3760 | 7,6 |
| финансовая деятельность | 559 | 518 | 542 | 554 | 535 | 516 | 463 | 0,9 |
| операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 2939 | 3329 | 2963 | 2679 | 2984 | 2496 | 2418 | 4,9 |
| государственное управление | 3867 | 3887 | 3754 | 3734 | 3493 | 3415 | 3321 | 6,7 |
| и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | - | - | - | - | - | - | - | - |
| образование | 5525 | 4989 | 4649 | 4501 | 4466 | 4438 | 4447 | 8,9 |
| здравоохранение и предоставление социальных услуг | 4508 | 4525 | 4333 | 4156 | 4120 | 4025 | 4077 | 8,2 |
| предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 968 | 1088 | 898 | 888 | 997 | 1166 | 1113 | 2,2 |
| деятельность домашних хозяйств | - | - | - | - | - | - | - | - |
| сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 95 | 89 | 72 | 47 | - | - | 49 | 0,1 |
| рыболовство, рыбоводство | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| добыча полезных ископаемых | 717 | 710 | - | 1008 | 762 | 711 | 665 | 1,3 |
| обрабатывающие производства | 22626 | 22408 | 24656 | 23605 | 21577 | 21629 | 21295 | 42,8 |
| Всего в экономике | 57959 | 56871 | 56376 | 54349 | 52180 | 50986 | 49796 | 100 |

Надо отметить, что заметно изменилась структура занятости населения с 2010 по 2016 гг. За это время сократилось количество занятого населения в реальных отраслях экономики: на 2,9 процентных пункта (п.п.) в строительстве; на 0,3 п.п. гостиничной и ресторанной сфере; на 1,3 п.п. в сфере транспорта и связи; на 0,2 п.п. в деятельности, связанной  с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг, на 0,6 п.п. в сфере образования. С другой стороны, существенно – на 3,8  п.п. увеличилось количество занятых в обрабатывающих производствах, в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды  - на 0,2 п.п., в оптовой и розничная торговле, ремонте автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования - на 0,3 п.п., в  сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг – на 0,4 п.п.

Уровень официально зарегистрированной безработицы на начало 2017 года составляет 0,2 %. Показатель по сравнению с началом 2013 года уменьшился в 2 раза (на начало 2013 года составил 0,4 %).

В определенной степени в современных процессах трансформации структуры экономики как города Березники, так и всего Пермского края имеет место так называемый переход к постиндустриальной экономике, но основная причина – деградация реального сектора экономики, снижение диверсификации,  системные проблемы во многих видах деятельности.

Город Березники входит в Березниковско-Соликамский промышленный узел, внутри которого реализуются и планируются к реализации масштабные инвестиционные проекты крупнейших предприятий, что создает значительный потенциал для привлечения работников и проживания. За счет этого удается не только сохранить процент занятости в отрасли обрабатывающих производств,  но и увеличить этот показатель.

Экономическая база развития поселения

Одной из основных задач территориального планирования является развитие производственной сферы, создание высоко оплачиваемых рабочих мест, повышения уровня жизни населения.

На сегодняшний день г. Березники является центром сформировавшейся Березниковско-Соликамской агломерации (БСА). «Ядром» агломерации является горно-промышленный кластер, активно развивающийся в сфере производства калийных удобрений, титано-магниевой продукции и нефтедобычи.

Уникальное по запасам и составу Верхнекамское месторождение калийно-магниевых солей, месторождения нефти и газа, строительных материалов изначально обусловили развитие г. Березники, как центра горнодобывающей, химической промышленности, цветной металлургии, строительной индустрии.

Верхнекамское месторождение является одним из крупнейших в мире и единственной минерально-сырьевой базой калийной промышленности России. Балансовые запасы его составляют по промышленным категориям (А+В+С1) – 18,8 млрд тонн сырых солей и по категории С2 – 107,0 млрд тонн, что составляет 97,3% калийных, 99,5% магниевых от общероссийских балансовых запасов.

В границах Соликамской впадины открыто более 30 месторождений нефти. Запасы по категориям А+В+С1 достигают 100 млн тонн. Разработку месторождений проводит ООО «ЛУКОЙЛ – Пермь». При существующем уровне добычи месторождения обеспечены разведанными запасами на срок от 15 до 40 лет и более.

Из строительных материалов разведаны месторождения песков (4546 тыс. тонн) и кирпичных глин. Разведанные запасы природного газа составляют 2 421 тыс. м3, торфа - 6 258 тыс. тонн.

Сегодня г. Березники – центр химической промышленности России, высоко урбанизированная индустриальная территория, занимающая порядка 0,33% территории каря и концентрирующая порядка 6% населения края.

Предприятия химического комплекса гг. Березники, Соликамск производят более половины мировых объемов калийных удобрений. По прогнозам экспертов мировой спрос на калийные удобрения останется на высоком уровне. Такой тенденции будет способствовать благоприятная экономика импортеров, а также приемлемая рентабельность и растущие потребности сельского хозяйства.

В городе Березники также получили развитие металлургическая, топливно-энергетическая промышленность, промышленность строительных материалов, легкая и пищевая промышленность.

В структуре экономики Пермского края удельный вес основных социально – экономических показателей города составил в 2017 году:

- численность населения – 5,45%;

- численность работающих на крупных и средних предприятиях – 7,7%;

- объем отгрузки –12,55%;

- объем инвестиций в основной капитал –7,22%;

- оборот общественного питания – 7,27%;

- оборот розничной торговли –4,99%

- объем  платных  услуг – 1,2%.

На территории города Березники осуществляют хозяйственную   деятельность 2273 предприятия и организации, 2800 индивидуальных предпринимателей.

Объем отгруженных товаров собственного  производства, выполненных работ и услуг по крупным и средним предприятиям в действующих ценах  за 2017 год, составил 196 464,4 млн руб.

На развитие экономики и социальной сферы организациями города за счет всех источников финансирования направлено инвестиций 13 677,3 млн руб.

Среднемесячная заработная плата  работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства составила 40,3 тыс.руб.

Среднесписочная численность работающих на крупных и средних предприятиях (за период январь-декабрь 2016 года)  составила 47 071 чел. Вследствие модернизации производства на крупных предприятиях города  происходит оптимизация численности работающих.

Крупнейшие промышленные предприятия:

-  ПАО «Уралкалий»  (20% мирового объёма калийных удобрений, 19500 занятых),

- ОАО ЕвроХим-Усольский калийный комбинат (минеральные удобрения, 1500 занятых),

- Филиал "Азот" АО "ОХК "Уралхим"  (производство удобрении и азотных соединений, 3500 занятых),

- "АВИСМА" филиал ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" (30% мирового объёма титановой губки, производство прочих цветных металлов, 7100 занятых),

- АО "Березниковский содовый завод" (химическая продукция, 2200 занятых),

-  ООО "Сода-хлорат" (химическая продукция, 700 занятых),

- ЗАО «Верхнекамская Калийная Компания (минеральные удобрения).

До 2020 года уровень инвестиций крупных предприятий, работающих в Верхнекамье, составит 310 млрд рублей.

Согласно плану создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры  в муниципальном образовании «Город Березники» в 2018 году предполагается реализация следующих проектов в производственной сфере.

Таблица 1.2.6-1

Инвестиционные промышленные площадки

| № п/п | Наименование объекта | Год начала строительства (реконструкции) | Год ввода объекта в эксплуатацию (окончание реконструкции) | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство Усть-Яйвинского рудника ПАО «Уралкалий» | 2007 | 2025 | ПАО «Уралкалий» |
| 2 | Освоение Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей | 2008 | 2023 | ЗАО «Верхнекамская Калийная Компания» |
| 3 | Производство хлора и кали едкого методом мембранного электроанализа | 2007 | 2018 | ООО «Сода-хлорат» |
| 4 | Модернизация производства АО «БСЗ» | 2011 | 2019 | АО «Березниковский содовый завод» |
| 5 | Обеспечение производства хлорнатриевым сырьем | 2011 | 2024 | АО «Березниковский содовый завод» |

По уточненным данным промышленных предприятий реализуются / готовятся к реализации следующие инвестиционные проекты:

- Увеличение мощности производства до 600 тыс. тонн соды кальцинированной марки Б, сроки реализации до 2019г. (АО ««Березниковский содовый завод»);

- Обеспечение производства хлор-натриевым сырьем (АО ««Березниковский содовый завод»);

- Создание комплекса по добыче руды Усть-Яйвинского рудника и освоение промышленного производства хлористого калия в южной части г. Березники, левобережной части Усольского района Пермского края, число создаваемых рабочих мест от 350, срок реализации  - 2025г. (ПАО «Уралкалий»);

- Создание комплекса по добыче руды на южной части Соликамского участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей и освоение промышленного производства хлористого калия на территории Родниковского сельского поселения Соликамского района Пермского края, число создаваемых рабочих мест от 250 человек. (ПАО «Уралкалий»);

- При выходе на проектную мощность ОАО ЕвроХим-Усольский калийный комбинат планируется создание 2500 рабочих мест.

Промышленная политика – одно из приоритетных направлений деятельности Правительства Пермского края. 3 марта 2015 года принят Закон Пермского края № 440-ПК «О промышленной политике в Пермском крае». Для инициаторов инвестиционных проектов в промышленности, действующих и создаваемых промышленных предприятий предусмотрен ряд мер поддержки:
        - создан Региональный фонд развития промышленности. В рамках своей деятельности Фонд совершает выдачу займов, предоставление финансовой и иной поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности. Фонд выдает займы за счет собственных средств и совместно с Фондом развития промышленности РФ в размере от 20 до 100 млн. руб. по ставке 5% годовых;

- реализуется механизм региональных специальных инвестиционных контрактов, предоставляющих инвесторам льготы по налогу на прибыль и налогу на имущество, на сегодня заключено 7 таких контрактов, один из которых заключен с участием Российской Федерации.

Территория БСА является одним из стратегических промышленных центров РФ.

Нестабильность земной поверхности в последние несколько лет, возрастающий запрос населения на качественные услуги сформировал тренд оттока жителей в другие регионы. Вопросы преодоления негативных тенденций и решение социально-экономических проблем рассмотрены в Схеме территориального планирования Пермского края, в разработанном Мастер-плане устойчивого развития г. Березники, г. Соликамск, г.Усолье.

Дальнейшее освоение ресурсов потребует создания новых производств и расширения действующих предприятий, т.е. возрастет потребность в рабочей силе.

Повышение привлекательности территории будет зависеть от инвестиций в развитие социальной инфраструктуры, модернизацией транспортной и коммунальной инфраструктуры. Ведущие предприятия совместно с государственным сектором готовы решать вопросы повышения качества среды. Уже сегодня социальные инвестиции компаний направлены на развитие спорта, здравоохранения, образования, охрану окружающей среды и благотворительность.

Подготовка кадров и повышение квалификации работающих, а  также развитие научного потенциала территории будут успешно развиваться при наличии сегодня необходимой материально-технической базы, научно-технических ресурсах. В силу исторически сложившейся объективной реальности основные научно- технические ресурсы территории БСА сосредоточены в основном в Березниковском городском округе. В настоящее время в г. Березники сложился высокий научный и образовательный потенциал. В городе имеется целый комплекс научно-проектных и изыскательских организаций:

- КБ крупных промышленных предприятий;

- Березниковский филиал ОАО «Галургия»;

- ООО «Научно-внедренческое управление»;

- ОАО «Российский научно-исследовательский и проектный институт титана и магния»;

- ООО НПЦ «Березниковский институт экологии и охраны труда».

Действуют филиалы ВУЗов, средние специальные учебные заведения. Город занимает второе место в Пермском крае по уровню образования.

Дальнейшее развитие регионального научного центра в  г. Березники возможно при взаимодействии науки и бизнеса. При участии Горного института Уральского Отделения РАН, ОАО «Уралкалий», ФГБОУ ВО "Пермский национальный исследовательский политехнический университет" был создан Институт калия.

Накопленный опыт и знания могут быть использованы для подготовки специалистов, которые заполнят вакансии региона. Для этого в рамках проекта генерального плана рассмотрено предложение Мастер-плана о создании на территории города Института горного дела и химических технологий.

Наряду с химической промышленностью необходимо развитие других отраслей экономики - глубокая переработка древесины, тонкая химия, производство строительных материалов, пищевая промышленность. Вполне вероятно создание промышленных парков и бизнес-инкубаторов.

Транспортная инфраструктура непосредственно влияет на развитие экономики в регионе БСА. В широтном направлении проходит железнодорожная магистраль Чусовская – Соликамск. Водный транспорт (по пути р. Кама) задействован при перевозке минеральных и химических удобрений и т.д. Автомобильные дороги обеспечивают связь с Пермью и Соликамском.

В соответствии со Схемой территориального планирования Пермского края, Стратегией развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 г. через территорию Верхнекамья пройдет железнодорожная магистраль «Белкомур», которая позволит осуществить  новый выход к портам Беломорья и в р. Коми.

Территория БСА перспективна для развития историко-культурного и природного туризма, промышленно-делового и индустриального туризма (возможность задействовать музеи ведущих предприятий). Богатая история края и Верхнекамья, объекты культурного наследия привлекают сотни туристов уже сегодня. Город Березники имеет рекреационные возможности для развития активных видов туризма (пешие маршруты, водный туризм, велотуризм, зимний туризм). Активно развивается спортивный туризм (слеты, соревнования и т.д.). На территории БСА действует Информационно-туристический центр Верхнекамья.

Жилищный фонд

Согласно статистическим данным на конец 2016г. общая площадь жилых помещений г. Березники составила 3576,7 тыс. кв. м. (6% от общей площади жилых помещений Пермского края).

На конец 2017г. общая площадь жилищного фонда города Березники составила 3644,6 тыс. кв. м.

Средняя жилищная обеспеченность на начало 2017г. составила  24,6 кв. м на человека, что на 6,2% выше показателя по Пермскому краю (23,2 кв. м на человека на начало 2017г.)

По виду действующий жилищный фонд подразделяется на индивидуальные, многоквартирные жилые дома и общежития.

По формам собственности жилищный фонд городского округа подразделяется на частный – 95% от общего объема жилищного фонда, муниципальный – 4% и государственный – менее 1%.

Основная доля жилых домов города Березники построена в период с 1971 по 1995 года – 45,5%.

Структура городской ткани представлена домами разного периода постройки: кварталы малоэтажной застройки сталинского периода 1930-1950гг.), кварталы серийной застройки (1960-1970гг.), кварталы современной многоквартирной застройки с 1980гг., индивидуальная жилая застройка, историческая застройка.

Примерно 50% жилых домов – панельные, 40%  – кирпичные, 10% - монолитные, деревянные  и прочие.

Объем аварийного жилищного фонда составляет 237,0 тыс. кв. м (6,5% от общей площади жилищного фонда), где проживает 13,4 тыс. чел. (количество аварийного жилищного фонда определено согласно решениям межведомственной комиссии по оценке жилых домов и жилых помещений, непригодных для постоянного проживания).

Согласно Государственной программы Пермского края «Градостроительная и жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды», утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 N 1331-п (ред. от 14.03.2018),  на 2018г. предусмотрено расселение 12064 человек из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания вследствие техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО "Уралкалий". Общая площадь расселяемого жилищного фонда составит 217141,5 кв.м.

В период 2010-2017гг. объем жилищного строительства составил 301,1 тыс. кв. м., т.е. объем среднегодового ввода – 43 тыс. кв.м. Показатель «общая площадь жилых помещений, введенная в действие за год, приходящаяся в среднем на одного жителя» в указанный период – 0,04-0,45  кв. м на человека.  В 2018-2020гг. плановый показатель ввода в эксплуатацию жилых домов достигнет 240 тыс. кв. м. (0,4 кв.м. жилья на 1 человека).

В настоящее время площадь территорий города  Березники, занимаемых жилой застройкой, составила 1133,9 га (порядка 2,7% от территории населенного пункта), из них порядка 58% приходится на территорию индивидуальной жилой застройки, по 11% приходится на малоэтажную  и 25,9% среднеэтажную жилую застройку и, соответственно, 5,1% занимает многоэтажная жилая застройка.

Средняя плотность населения на территории жилой застройки составила 128 чел./га,  в границах населенного пункта – 4 чел./га.

Учреждения и предприятия обслуживания населения

Качество жизни населения непосредственно связано с показателями системы обслуживания (наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность).

К социальному и культурно-бытовому обслуживанию населения относят, прежде всего, сферу услуг - образование, культуру, здравоохранение, социальное обеспечение, физическую культуру, коммунально-бытовое обслуживание. Эффективная работа объектов социального, культурного и бытового обслуживания населения является необходимым условием успешного развития территории.

Главной целью формирования и развития системы объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения является удовлетворение потребностей населения, создание комфортных условий для жизнедеятельности.

Учреждения образования

Дошкольные образовательные организации

На сегодняшний день в городе Березники функционирует 42 дошкольных образовательных организаций общей вместимостью 10652 места. Численность воспитанников составляет 10209 человек.

В 2017 году уменьшилась доля детей, получающих вариативную форму  дошкольного образования (4-часовой режим пребывания). Это вызвано тем, что большинству детей в возрасте до 3 лет предложена услуга дошкольного образования в полном объеме. По состоянию на 31.12.2017 на учете для определения в дошкольные  образовательные организации зарегистрировано 675 детей в возрасте от 1 до 6 лет. Что составляет 6% по отношению к общей численности детского населения дошкольного возраста (10658 чел. на 01.01.2017).

Состояние зданий функционирующих в настоящее время детских дошкольных организаций в целом удовлетворительное, однако, многие здания требуют капитального ремонта крыш, инженерных систем, замены технологического оборудования.

Общеобразовательные организации

В городе Березники функционирует 21 муниципальная общеобразовательная орагнизация, в том числе 1 вечерняя (сменная) муниципальная общеобразовательная организация и 3 муниципальных общеобразовательных организации для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Общая проектная вместимость в одну смену данных организаций составляет 14200 мест, численность обучающихся – 17184 человек. 7 общеобразовательных организаций работают только в первую смену, остальные – в первую смену и вторую.

Все общеобразовательные учреждения соответствуют современным требованиям обучения. В школах ведется планомерная работа по обеспечению библиотек учебным фондом, а также по улучшению материально-технической базы общеобразовательных оранизаций. В муниципальных общеобразовательных организациях созданы локальные сети, работает Интернет, используются электронные формы учебников, на большинстве уроков используются информационные технологии, применяются дистанционные формы обучения. Спортивные залы и спортивные площадки общеобразовательных оранизаций  задействованы на 100% в урочное и внеурочное время.

По муниципальной программе «Развитие системы образования города Березники», утвержденной постановлением администрации города Березники от 20.10.2014 №1696,  планируется строительство новых межшкольных стадионов на территории МАОУ СОШ № 11 (1 корпус), МАОУ СОШ № 14, МБОУ «Школа № 7 для обучающихся с ОВЗ», МБОУ «Школа № 15». Также планируется строительство спортивных площадок на территории МАОУ СОШ № 11(2 корпус), МАОУ СОШ № 16, МАОУ СОШ № 29.

Здания школ, находящихся в аварийном состоянии, отсутствуют. Ежегодно в период подготовки общеобразовательных организаций к новому учебному году проводятся косметические ремонты зданий (помещений).

Учреждения дополнительного образования

В настоящее время в городе Березники функционируют организации дополнительного образования детей общей мощностью 6457 мест. Численность детей, занимающихся в организациях дополнительного образования детей, составляет 11278 человек.

На территории города Березники  функционируют:

- школа-театр балета города Березники;

- 2 детские школы искусств;

- детская  музыкальная школа;

- детско-юношеские спортивные школы;

- центры детского творчества и другие организации дополнительного образования.

Также на базе муниципальных общеобразовательных организациий продолжает реализовываться совместный проект ПАО «Уралкалий» и администрации города Березники «Развитие детского баскетбола».

На территории города Березники   действует МАУ ЗЛООД "Дружба", оказывающий услуги в организации отдыха, оздоровления детей от 7 до 17 лет. Оздоровительная смена рассчитана на 300 человек.

Организации высшего и  профессионального образования

На территории города Березники  имеется 4 образовательных организаций профессионального обучения, где обучается 2865 студентов, а именно:

- ГБПОУ «Березниковский политехнический техникум»,

- ГБПОУ «Березниковский строительный техникум»,

- ГБПОУ «Березниковский техникум профессиональных технологий»,

- ГБПОУ « Березниковский медицинский колледж».

В городе Березники  функционирует Березниковский филиал ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет», фактическое число учащихся которого составляет 998 человек.

Также на территории города Березники  функционируют:

- НОЧУ ВО Московский экономический институт,

-ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет» (представительство),

- ЧУ ДПО «Верхнекамский технический институт»,

-  ГБПОУ «Березниковское музыкальное училище»,

- ПОЧУ СПО Высший юридический колледж,

-НОУ ВПО ПИМУ «Пермский институт муниципального управления» (Высшая школа приватизации и предпринимательства).

Учреждения здравоохранения

На территории города Березники  функционируют:

- ГБУЗ ПК «Клинический фтизиопульмонологический медицинский центр» с поликлиникой на 1107 посещений в смену и двумя стационарами общей мощностью 790 коек,

-ГБУЗ ПК «Березниковская городская поликлиника», два здания, общей мощностью 848 посещений в смену и фельдшерско-акушерский пункт, мощностью 5 посещений в смену,

-ГБУЗ ПК «Березниковская стоматологическая поликлиника», мощностью 720 посещений в смену,

-ГБУЗ ПК «Детская городская больница г. Березники» с 3 зданиями поликлиник, общей мощностью 426 посещений в смену и стационарными корпусами общей мощностью 87 коек (из них 36 – инфекционного корпуса), также функционирует педиатрический участок на 13 посещений в смену,

-ГБУЗ ПК «Краевая больница имени академика Вагнера Евгения Антоновича» города Березники с тремя  стационарно-хирургическими корпусами общей мощностью 240 коек, стационар-терапевтический корпус на 75 мест и стационар-гинекология на 35 мест.

Также на территории города Березники  функционируют учреждения здравоохранения:

- ГБУЗ ПУ «Краевая психиатрическая больница №10»,

- ГБУЗ ПК «Краевой детский санаторий для больных туберкулезеом №4»,

- ГБУЗ ПК «Станция медицинской скорой помощи г. Березники»,

- Березниковский филиал ГБУЗ ПК «Краевой клинический кожно-венерологический диспансер».

Отдельные объекты здравоохранения занимают обособленные площадки и представляют собой медицинские комплексы, состоящие из нескольких зданий разного назначения.

Учреждения социального обеспечения

На территории города Березники расположены следующие 5 учреждений социального обеспечения:

-	Краевое государственное автономное учреждение социального обслуживания населения «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья» города Березники,

-	Березниковский филиал Краевого автономного учреждения «Соликамский дом-интернат для престарелых и инвадидов»,

-	Краевое государственное автономное учреждение социального обслуживания населения «Центр социальной адаптации» города Березники,

-	Государственное казенное учреждение социального обслуживания Пермского края «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей с ограниченными возможностями здоровья» города Березники,

-	Краевое государственное автономное учреждение социального обслуживания населения «Центр комплексной реабилитации инвалидов».

Учреждения культуры и искусства

На территории города Березники расположены:

-	МАУК «Березниковский драматический театр»,

-	МАУ «Драматический театр «Бенефис» для детей и молодежи» г. Березники,

-	МАУ «Культурно-деловой центр г. Березники» и его филиал,

-	МБУК «Березниковский историко-художественный музей им. И.Ф. Коновалова» и его филиал «Музей книжной культуры и литературной жизни Верхнекамья «Алконост».

Библиотечная система включает 11 библиотек, в том числе 1 детская  и 10 общедоступных библиотек.

На территории города Березники расположен филиал ГБУК «Пермская краевая специальная библиотеки для слепых», обеспечивающая библиотечно-информационное обслуживание инвалидов по зрению. Действуют профсоюзные библиотеки крупных промышленных предприятий.

В настоящее время в городе Березники функционирует МАУ МОК «Парк культуры и отдыха», на территории которого проводится организация культурно-массового досуга населения и гостей города. На территории парка имеется парк аттракционов.

Общая мощность зрительных залов культурно - досуговых учреждений составляет 1504 мест.

Объекты физической культуры и спорта

Спортивная инфраструктура города Березники представлена следующими объектами:

-	открытые спортивные площадки для различных видов спорта, в том числе и универсальные, общей площадью 46032 кв.м.,

-	4 футбольных поля, общей площадью 22590 кв.м.,

-	легкоатлетический манеж площадью 3780 кв.м.,

-	общедоступные спортивные залы, общей  площадью  1255 кв.м.,

-	общедоступные плавательные бассейны, общей площадью 1338 кв.м. зеркала воды,

-	сооружения стрелкового спорта,

-	МАУ ДО ДЮСШ «Летающий лыжник» (3 лыжные трассы,	трамплины),

-	другие помещения для физкультурно-оздоровительных занятий (в том числе тренажерные залы, помещения для занятий дзюдо и самбо, залы бокса и борьбы, залы для аэробики, залы для игры в теннис, залы для занятий спортивной гимнастикой), общей площадью 4970 кв.м.

По единовременной вместимости общедоступные спортивные сооружения характеризуются следующими данными:

-	помещения для физкультурно-оздоровительных занятий – 4970 кв м.,

-	спортивные залы – 1255 кв м.,

-	спортивные плоскостные сооружения – 12,6 га,

-	бассейны общего пользования (крытые) – 1338 кв м. зеркала воды.

Планируется строительство:

- Ледового дворца (ОАО ЕвроХим-Усольский калийный комбинат), площадь ледовой арены составит 1800 кв.м,

- крытого катка площадью 1456 кв.м.,

- физкультурно-оздоровительного комплекса площадью 1008 кв.м.

1 физкультурно-оздоровительный комплекс находится в стадии проектирования.

Учреждения торговли и общественного питания

В городе Березники ведут торговую деятельность  581 объект местного значения,  в числе которых:

-	129 торговых объектов по продаже продовольственных товаров (12562 кв.м. торговой площади),

-	225 торговых объектов по продаже непродовольственных товаров (16488 кв.м. торговой площади),

-	227 торговых объектов смешанного типа (120528 кв.м. торговой площади).

Преимущественно, торговые объекты города Березники -  это мелкие предприятия, находящиеся в частной собственности.

Рынки на территории города Березники отсутствуют.

Сеть предприятий общественного питания на территории города Березники представлена 129  предприятиями  на 11570  посадочных мест.

Учреждения бытового обслуживания населения представляют сравнительно ограниченный набор стандартных бытовых услуг. В городе Березники зарегистрировано 136 предприятий бытового обслуживания, общей мощностью около 389 рабочих мест. Предприятия бытового обслуживания  представлены парикмахерскими, ателье пошива, фотоателье, ателье по ремонту обуви и др.

Анализ показателей обеспеченности и потребности в новом строительстве учреждений социальной инфраструктуры произведен согласно:

- СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- Методические рекомендации субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры», утвержденные распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08. 2017 г. № Р-965.

В таблице 1.2.8-1 представлены результаты анализа обеспеченности населения объектами обслуживания.

Расчет показателей обеспеченности произведен в соответствии с физическим износом зданий.

Анализ современного уровня обслуживания населения показал, что социальная инфраструктура города Березники по ряду показателей не соответствует нормативным требованиям. Существует потребность в учреждениях образования,  культуры, социального обслуживания населения, физкультурно-спортивных сооружениях, объектах торговли.

Для расчета уровня обеспеченности населения дошкольными образовательными организациями, общеобразовательными организациями, организациями дополнительного образования, детскими и юношескими библиотеками были определены значения следующих возрастных групп общей численности населения:

- 8,6% детей дошкольного возраста (от 0 до 6 лет) ;

- 10,1% численности детей возрасте от 7 лет до 15 лет (1-9 класс);

- 1,9 % численность детей в возрасте от 16 до 17 лет (10-11 класс).

Таблица 1.2.8-1

Обеспеченность населения г. Березники объектами социального и культурно-бытового обслуживания на начало 2017 г. (145,115 тыс. человек)

| Наименование нормируемого показателя, единица измерения | Норматив | Проектная мощность | Требуемая мощность | Фактическая обеспеченность, % | Излишек (+), дефицит (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Образовательные организации |
| Дошкольные образовательные организации, место | 85% детей дошкольного возраста, место | 10652 | 10534 | 100 | 208 |
| Общеобразовательные организации, учащийся | 100% охват детей начальным и основным общим образованием (1-9 классы) и до 75 % детей – средним общим образованием (10-11 классы), место | 14200* | 17184 | 83 | -2984 |
| Организации дополнительного образования, место | 10 % охват от общего числа школьников, место | 6457 | 1718 | 100 | 4739 |
| Спортивные сооружения |
| Спортивные залы общего пользования, кв. м площади пола | 60-80 на 1 тыс. человек | 6225 | 10158 | 61 | -3933 |
| Плавательные бассейны, кв. м зеркала воды | 20-25 на 1 тыс. человек | 1338 | 3082 | 43,4 | -1744 |
| Плоскостные сооружения, кв.м. | 1950 на 1 тыс. человек | 125997 | 282974 | 44,5 | -156977 |
| Учреждения культуры и искусства |
| Учреждения культуры клубного типа, посетительское место | Объект/ 12 на 1 тыс. человек | 3/1504 | 2/1741 | 86 | -237 |
| Театр, посетительское место | 6 на 1 тыс. человек | 1119 | 871 | 100 | 248 |
| Библиотеки, объект, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| общедоступные | 1 на 20 тыс. человек | 10 | 7 | 100 | 3 |
| детские | 1 на 10 тыс. детей | 1 | 2 | 100** | 0 |
| Музей, объект | 1 объект | 2 | 1 | 100 | 1 |

Примечание –

*  -     мощность принята по пропускной способности учреждений в одну смену.

**- используются мощности общедоступных библиотек.

Таблица 1.2.8.-2

Потребность населения города Березники  в объектах,

рекомендуемых для размещения

| Наименование объекта, единица измерения | Норматив | Потребность | Сущ. положение |
| --- | --- | --- | --- |
| Медицинские организации |
| Аптека, объект | 1 на 13 тыс. человек | 11 | 55 |
| Предприятия торговли и общественного питания |
| Торговые предприятия, кв. м площади торговых объектов, в том числе: | 422,6 на 1 тыс. человек | 61319,3 | 149578 |
| Торговые предприятия по продаже продовольственных товаров, кв. м площади торговых объектов | 146,2 на 1 тыс. человек | 21213,6 | 72826 |
| Торговые предприятия по продаже непродовольственных товаров, кв. м площади торговых объектов | 276,4 на 1 тыс. человек | 40105,6 | 76752 |
| Предприятие общественного питания, место | 40 на 1 тыс. человек | 5805 | 11570 |
| Предприятия бытового обслуживания |
| Предприятие бытового обслуживания, рабочее место | 9 на 1 тыс. человек | 1306 | 389 |
| Баня, место | 5 на 1 тыс. человек | 726 | 312 |
| Организации и учреждения управления, кредитные организации и организации связи |
| Отделение связи, объект | II-V класс на 6-20 тыс. человек | 13 | 10 |
| Отделение банка, операционное место | 1 на 2-3 тыс. человек | 73 | 120 |
| Организации жилищно-коммунального хозяйства |
| Гостиницы, место | 6 на 1 тыс. человек | 871 | 1775 |

Транспортное обеспечение территории

Город Березники относится к числу городов транспортно-экономические связи которых, в сообщении с другими районами страны, обслуживаются всеми видами внешнего транспорта. По его территории проходит меридианальная железная дорога Чусовская-Кизел-Соликамск. С западной стороны основной городской застройки протекает крупная водная магистраль - река Кама, обслуживающая грузопассажирские перевозки рассматриваемой территории в сообщении с населенными пунктами бассейнов рек Кама, Волга и связанных с ними каналами других рек. К городу подходит ряд автодорог, связывающих его со всеми частями Пермского края. В 15 км севернее г. Березники расположен аэропорт, который в настоящее время не обслуживает регулярные рейсы и используется только вертолетами для промежуточных посадок и дозаправки, а также авиацией лесоохраны и легкими частными самолетами.

Воздушный транспорт

Аэропорт г. Березники основан в 1983 году. Расположен в 15 км. севернее г. Березники на территории Соликамского района. В 2001 году аэропорт прекратил обслуживать регулярные рейсы. С тех пор он используется лишь вертолётами, лёгкими самолетами и авиацией лесоохраны.

Аэропорт способен принимать любые типы воздушных судов 3-4 классов, взлетной массой до 30 тонн, а также любые типы вертолетов. Аэропорт работает в течение всего года в светлое время суток, так как на данный момент на аэродроме отсутствует основное навигационное и светосигнальное оборудование.

Водный транспорт

Внешние водные связи г. Березники осуществляются по р. Кама в течение навигации, продолжительность которой около 180 дней.

Действующие на реке грузопассажирские линии обеспечивают городу регулярную транспортную связь с населенными пунктами, находящимися в Камском бассейне  (г.г. Пермь, Добрянка,  Соликамск, Красновишерск и др.) и в бассейне р. Волга.

Комплекс устройств водного транспорта, расположенных в границах города, представляет собой воднотранспортный узел, в состав которого входят: грузопассажирская пристань, западный ковш, восточный ковш и подходной канал, соединяющий эти ковши c р.Кама.

Железнодорожный транспорт

Ранее город являлся крупным транспортным узлом области: через город по станции Березники проходила железнодорожная ветвь Чусовская - Соликамск. Станция Березники (бывшая Усольская), вторая по величине станция Верхнекамья после Березники-Сортировочной. В составе станции имелись депо, сортировочный парк, пассажирский перрон, грузовой двор, промышленные парки. Однако, после происшествий техногенного характера в настоящее время железнодорожное сообщение через станцию Березники полностью ликвидировано, вокзал на станции закрыт, движение поездов отсутствует. В 2010 году был прекращен транзит через станцию Березники, все 14 путей грузового, пассажирского и сортировочного парка были укорочены на одну треть и стали тупиковыми. В  настоящее время станция закрыта.

На момент разработки Проекта ветка Чусовская-Соликамск является тупиковой. В качестве постоянного обхода была построена ветка Яйва - Соликамск.

Отправление пассажирских поездов ведётся со станций Березники – Сортировочная, расположенной в поселке Железнодорожный в 15 км от центра города.

Автомобильные дороги

Основными дорогами, осуществляющими внешние транспортные связи являются:

57 ОП РЗ 57К-0001 Кунгур-Соликамск;

57 ОП РЗ 57К-0002 Пермь-Березники;

57 ОП РЗ 57К-0202 Мостовой переход через р. Кама в Усольском районе;

57 ОП РЗ 57К-3212 Усолье-Сороковая (уч. Усолье – Березовка).

Таблица 1.2.9-1

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Пермского края, по которым осуществляются внешние транспортные связи города Березники.

| Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги | Местоположение | Участок дороги | Протяжённость, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Общая | В т.ч. транспортные развязки |
| 57 ОП РЗ 57К-0001 | Кунгур - Соликамск | г. Березники | 284+865 - 285+809, 288+913 -304+572. | 19,892 | 3,289 |
| 57 ОП РЗ 57К-0002 | Пермь-Березники | г. Березники | 163+848 - 177+485 | 13,637 |  |
| 57 ОП РЗ 57К-0202 | Мостовой переход через р. Кама в Усольском районе | г. Березники. Усольский район | Мостовой переход через р. Кама в Усольском районе | 0,800 |  |
| 57 ОП РЗ 57К-3212 | Усолье-Сороковая (уч. Усолье – Березовка) | Усольский район | 001+770 - 034+628 | 32,858 |  |

Улично-дорожная сеть

Центральная левобережная часть города имеет прямоугольную структуру улично-дорожной сети. Основными магистралями, идущими в меридиональном направлении, являются: автодорога на мост через реку Кама, улица Березниковская, пр. Ленина, ул. К. Маркса, ул. Ломоносова, ул. Свердлова, ул. Мира. В широтном направлении – ул. Парижской Коммуны, ул Юбилейная, ул. Пятилетки, ул. Тельмана.

Грузовой автотранспорт через селитебную часть города практически не проходит. Основными путями его пропуска через город является автодорога на мост через реку Кама, ул. Березниковская, ул. К. Маркса в пределах промзоны, ул. Тельмана с выходом через ул. Ломоносова на восточную часть ул. Пятилетки и далее выход на Пермь.

Магистралями, по которым проходят линии троллейбуса и автобуса, являются пр.Ленина, ул. Юбилейная, ул. Пятилетки, ул. Ломоносова, ул. Мира.

Плотность улично-дорожной сети в застроенной части города составляет 4,05 км/км 2.

Городской пассажирский транспорт представлен в автобусом и троллейбусом.

Таблица 1.2.9-2

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения города Березники

| № п/п | Объект | Наименование | Границы объекта | Эксплуа тационная категория | Идентификационный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | от | до |  |  |
| 1 | Улица | Деменева | железнодорожный вокзал | ул. Пятилетки | I | 57-408-ОП-МГ-0001 |
| 2 | Проспект | Ленина | площадь Решетова | ул. Аксакова | I | 57-408-ОП-МГ-0002 |
| 3 | Улица | Ломоносова | ул. Пятилетки | ул. Парижской Коммуны | I | 57-408-ОП-МГ-0003 |
| 4 | Улица | Мира | ул. Пятилетки | площадь "Околица" | I | 57-408-ОП-МГ-0004 |
| 5 | Улица | Парижской Коммуны | ул. Мира | ул. Карла Маркса | I | 57-408-ОП-МГ-0005 |
| 6 | Улица | Пятилетки | ул. Березниковская | автомобильная дорога Пермь-Березники | I | 57-408-ОП-МГ-0006 |
| 7 | Проспект | Советский | железнодорожный переезд | ул. Ломоносова | I | 57-408-ОП-МГ-0007 |
| 8 | Улица | Тельмана | железнодорожный вокзал | ул. Карла Маркса | I | 57-408-ОП-МГ-0008 |
| 9 | Улица | Юбилейная | пр. Ленина | ул. Пятилетки | I | 57-408-ОП-МГ-0009 |
| 10 | Путепровод | Парижской Коммуны | ПК 6+68 | ПК 7+194 | I | 57-408-ОП-МГ-0010 |
| 11 | Улица | Березниковская | ул. Тельмана | ул. Пятилетки | II | 57-408-ОП-МГ-0011 |
| 12 | Улица | Ивана Дощеникова | автомобильная дорога Усолье-Сороковая | Разворотное кольцо в микрорайоне "Усольский" | II | 57-408-ОП-МГ-0012 |
| 13 | Улица | Карла Маркса | ул. Пятилетки | ул. Юбилейная | II | 57-408-ОП-МГ-0013 |
| 14 | Улица | Набережная | ул. Пятилетки | ул. 30 лет Победы | II | 57-408-ОП-МГ-0014 |
| 15 | Улица | Свердлова | ул. Челюскинцев | ул. Мира | II | 57-408-ОП-МГ-0015 |
| 16 | Улица | 30 лет Победы | ул. Юбилейная | ул. Набережная | II | 57-408-ОП-МГ-0016 |
| 17 | Путепровод | Новосодовая | ПК 17+77 | ПК 17+98 | II | 57-408-ОП-МГ-0017 |
| 18 | Мост | через реку Толыч | ПК 28+21 | ПК 28+52 | II | 57-408-ОП-МГ-0018 |
| 19 | Путепровод | путепровод на станции Заячья Горка | ПК 46+75 | ПК 47+53 | II | 57-408-ОП-МГ-0019 |
| 20 | Развязка | автомобильная развязка по ул.Парижской Коммуны | ул. Парижской Коммуны | ул. Свердлова | III | 57-408-ОП-МГ-0020 |
| 21 | Улица | Аксакова | пр. Ленина | ул. Карла Маркса | III | 57-408-ОП-МГ-0021 |
| 22 | Переулок | Ардуановский | ул. Индустриализации | ул. Деменева | III | 57-408-ОП-МГ-0022 |
| 23 | Переулок | Базарный | ул. Калийная | пр. Ленина | III | 57-408-ОП-МГ-0023 |
| 24 | Переулок | Безымянный | ул. Труда | ул. Пятилетки | III | 57-408-ОП-МГ-0024 |
| 25 | Улица | Березниковская | ул. Пятилетки | ул. Загородная | III | 57-408-ОП-МГ-0025 |
| 26 | Автомобиль-ная дорога | Березники - Чкалово | пл. Решетова | ул. Трактовая в поселке Чкалово | III | 57-408-ОП-МГ-0026 |
| 27 | Улица | Большевистская | ул. Карла Маркса | ул. Менделеева | III | 57-408-ОП-МГ-0027 |
| 28 | Улица | Веры Бирюковой | ул. Карла Маркса | ул. Льва Толстого | III | 57-408-ОП-МГ-0028 |
| 29 | Улица | Гагарина | ул. Карла Маркса | ул. Менделеева | III | 57-408-ОП-МГ-0029 |
| 30 | Улица | Гвардейская | ул. Карла Маркса | автомобильная дорога в поселке Зырянка | III | 57-408-ОП-МГ-0030 |
| 31 | Улица | Горького | пр. Ленина | ул. Березниковская | III | 57-408-ОП-МГ-0031 |
| 32 | Автомобиль-ная дорога | до деревни Пермяково | ул. Парижской Коммуны | деревня Пермяково | III | 57-408-ОП-МГ-0032 |
| 33 | Автомобиль-ная дорога | до поселка Суханово | ул. Пятилетки | поселок Суханово | III | 57-408-ОП-МГ-0033 |
| 34 | Автомобиль-ная дорога | до поселка Зырянка | ул. Гвардейская | ул. Зырянская в поселке Зырянка | III | 57-408-ОП-МГ-0034 |
| 35 | Улица | Ермака | пр. Ленина | ул. Ломоносова | III | 57-408-ОП-МГ-0035 |
| 36 | Улица | Индустриализации | ул. Березниковская | ул. Деменева | III | 57-408-ОП-МГ-0036 |
| 37 | Улица | Клары Цеткин | ул. Нагорная | ул. Аксакова | III | 57-408-ОП-МГ-0037 |
| 38 | Улица | Калийная | пр. Ленина | ул. Карла Маркса | III | 57-408-ОП-МГ-0038 |
| 39 | Улица | Коммунистическая | пр. Ленина | ул. Карла Маркса | III | 57-408-ОП-МГ-0039 |
| 40 | Улица | Короленко | ул. Тельмана | ул. Степанова | III | 57-408-ОП-МГ-0040 |
| 41 | Улица | Красноборова | ул. Веры Бирюковой | ул. Юбилейная | III | 57-408-ОП-МГ-0041 |
| 42 | Улица | Льва Толстого | ул. Тельмана | ул. Суворова | III | 57-408-ОП-МГ-0042 |
| 43 | Проспект | Ленина | ул. Аксакова | автомобильна дорога Кунгур-Соликамск | III | 57-408-ОП-МГ-0043 |
| 44 | Улица | Лёнвинская | ул. Всеобуча | ул. Ломоносова | III | 57-408-ОП-МГ-0044 |
| 45 | Улица | Ломоносова | ул. Тельмана | ул. Пятилетки | III | 57-408-ОП-МГ-0045 |
| 46 | Улица | Ломоносова | ул. Парижской Коммуны | ул. Бажова | III | 57-408-ОП-МГ-0046 |
| 47 | Улица | Мамина Сибиряка | автодорога до деревни Пермяково | ул. Чернышевского | III | 57-408-ОП-МГ-0047 |
| 48 | Улица | Менделеева | ул. Степанова | ул. Пятилетки | III | 57-408-ОП-МГ-0048 |
| 49 | Улица | Менжинского | ул. Льва Толстого | ул. Ломоносова | III | 57-408-ОП-МГ-0049 |
| 50 | Улица | Металлистов | ул. Щорса | ул. Карла Маркса | III | 57-408-ОП-МГ-0050 |
| 51 | Улица | ул.Миндовского | ул. Березниковская | пр. Ленина | III | 57-408-ОП-МГ-0051 |
| 52 | Переулок | переулок Монтажников | ул. Ленвинская | ул. Ермака | III | 57-408-ОП-МГ-0052 |
| 53 | Улица | Мира | ул. Большевистская | ул. Пятилетки | III | 57-408-ОП-МГ-0053 |
| 54 | Улица | Нагорная | ул. Клары Цеткин | ул. Щорса | III | 57-408-ОП-МГ-0054 |
| 55 | Улица | Новосодовая | Чуртанское шоссе | автомобильная дорога Кунгур-Соликамск - мост через реку Кама | III | 57-408-ОП-МГ-0055 |
| 56 | Улица | Олега Кошевого | ул. Пятилетки | ул. Челюскинцев | III | 57-408-ОП-МГ-0056 |
| 57 | Улица | Октябрьская | ул. Льва Толстого | ул.Ломоносова | III | 57-408-ОП-МГ-0057 |
| 58 | Улица | Папанинцев | Чуртанское шоссе | речной порт города | III | 57-408-ОП-МГ-0058 |
| 59 | Улица | Парковая | ул. Пятилетки | пр. Советский | III | 57-408-ОП-МГ-0059 |
| 60 | Улица | Потемина | ул. Юбилейная | ул. Парижской Коммуны | III | 57-408-ОП-МГ-0060 |
| 61 | Улица | Преображенского | ул. Тельмана | пр. Советский | III | 57-408-ОП-МГ-0061 |
| 62 | Улица | Прикамская | микрорайон "Усольский" |  | III | 57-408-ОП-МГ-0062 |
| 63 | Улица | Пролетарская | пр. Советский | ул. Березниковская | III | 57-408-ОП-МГ-0063 |
| 64 | Улица | Сарычева | пр. Ленина | ул. Свободы | III | 57-408-ОП-МГ-0064 |
| 65 | Улица | Свободы | ул. Пятилетки | ул. Калийная | III | 57-408-ОП-МГ-0065 |
| 66 | Проспект | Советский | ул. Ломоносова | ул. Свердлова | III | 57-408-ОП-МГ-0066 |
| 67 | Улица | Степанова | пр. Ленина | ул. Карла Маркса | III | 57-408-ОП-МГ-0067 |
| 68 | Улица | Строителей | микрорайон "Усольский" |  | III | 57-408-ОП-МГ-0068 |
| 69 | Улица | Суворова | ул. Льва Толстого | ул. Мамина Сибиряка | III | 57-408-ОП-МГ-0069 |
| 70 | Проезд | Технологический | ул. Карла Маркса | ул. Парижской Коммуны | III | 57-408-ОП-МГ-0070 |
| 71 | Улица | Тельмана | ул. Карла Маркса | ул. Ломоносова | III | 57-408-ОП-МГ-0071 |
| 72 | Улица | Труда | ул. Карла Маркса | ул. Олега Кошевого | III | 57-408-ОП-МГ-0072 |
| 73 | Улица | Уральских Танкистов | пр. Ленина | ул. Ломоносова | III | 57-408-ОП-МГ-0073 |
| 74 | Улица | Фрунзе | пер. Северный | ул. Березниковская | III | 57-408-ОП-МГ-0074 |
| 75 | Улица | Химиков | пр. Советский | ул. Циренщикова | III | 57-408-ОП-МГ-0075 |
| 76 | Улица | Циренщикова | пр. Советский | пр. Ленина | III | 57-408-ОП-МГ-0076 |
| 77 | Проезд | у ЦУМа | ул. Карла Маркса | ул. Черепанова | III | 57-408-ОП-МГ-0077 |
| 78 | Улица | Челюскинцев | пр. Ленина | ул. Свердлова | III | 57-408-ОП-МГ-0078 |
| 79 | Улица | Черепанова | ул. Большевистская | ул. Веры Бирюковой | III | 57-408-ОП-МГ-0079 |
| 80 | Улица | Черняховского | ул. Льва Толстого | ул. Чупинская | III | 57-408-ОП-МГ-0080 |
| 81 | Шоссе | Чуртанское шоссе | пр. Советский | разворотное кольцо на промплощадке | III | 57-408-ОП-МГ-0081 |
| 82 | Улица | Швейников | пр. Ленина | ул. Щорса | III | 57-408-ОП-МГ-0082 |
| 83 | Улица | Щорса | ул. Уральских Танкистов | ул. Металлистов | III | 57-408-ОП-МГ-0083 |
| 84 | Переулок | Ясельный | ул. Карла Маркса | ул. Льва Толстого | III | 57-408-ОП-МГ-0084 |
| 85 | Путепровод | на автомобильной дороге Березники - Чкалово | ПК 4+12 | ПК 4+71 | III | 57-408-ОП-МГ-0085 |
| 86 | Мост | Березники - Чкалово | ПК 6+62 | ПК 7+11 | III | 57-408-ОП-МГ-0086 |
| 87 | Путепровод | Березники - Чкалово | ПК 12+01 | ПК 12+64 | III | 57-408-ОП-МГ-0087 |
| 88 | Мост | на автомобильной дороге Березники - Чкалово | ПК 20+11 | ПК 20+48 | III | 57-408-ОП-МГ-0088 |
| 89 | Мост | на автомобильной дороге Березники - Чкалово | ПК 33+60 | ПК 33+83 | III | 57-408-ОП-МГ-0089 |
| 90 | Путепровод | на ул.Папанинцев | ПК 6+72 | ПК 8+59 | III | 57-408-ОП-МГ-0090 |
| 91 | Мост | на ул.Папанинцев | ПК 20+03 | ПК 20+33 | III | 57-408-ОП-МГ-0091 |
| 92 | Мост | на Чуртанском шоссе | ПК 4+70 | ПК 5+02 | III | 57-408-ОП-МГ-0092 |
| 93 | Улица | Аксакова | ул.Карла Маркса | ул. Льва Толстого | IV | 57-408-ОП-МГ-0093 |
| 94 | Автомобиль-ная дорога | автомобильная дорога Березники-Романово | км. 8+440 | км. 14+840 | IV | 57-408-ОП-МГ-0094 |
| 95 | Улица | Всеобуча | ул. Ленвинская | ул. Крупской | IV | 57-408-ОП-МГ-0095 |
| 96 | Улица | Геологов | ул. Гвардейская | ул. Горняков | IV | 57-408-ОП-МГ-0096 |
| 97 | Улица | Горняков | ул. Гвардейская | ул. Калийная | IV | 57-408-ОП-МГ-0097 |
| 98 | Автомобиль-ная дорога | до поселка Легино | отворот автомобильной дороги Березники-Романово | поселок Легино | IV | 57-408-ОП-МГ-0098 |
| 99 | Улица | Калийная | пр. Ленина | ул. Гвардейская | IV | 57-408-ОП-МГ-0099 |
| 100 | Улица | Коммунистическая | ул. Карла Маркса | ул. Ломоносова | IV | 57-408-ОП-МГ-0100 |
| 101 | Улица | Котовского | церковь Иоанна Предтечи | ул. Калийная | IV | 57-408-ОП-МГ-0101 |
| 102 | Улица | Кутузова | ул. Черняховского | ул. Ломоносова | IV | 57-408-ОП-МГ-0102 |
| 103 | Улица | Лёнвинская | ул. Хользунова | ул. Всеобуча |  | 57-408-ОП-МГ-0103 |
| 104 | Улица | Матросова | ул. Нахимова | ул. Степанова | IV | 57-408-ОП-МГ-0104 |
| 105 | Улица | Нахимова | ул. Калийная | ул. Степанова | IV | 57-408-ОП-МГ-0105 |
| 106 | Улица | Огарева | ул. Котовского | ул. Калийная | IV | 57-408-ОП-МГ-0106 |
| 107 | Улица | Панфилова | ул. Нахимова | ул. Степанова | IV | 57-408-ОП-МГ-0107 |
| 108 | Переулок | переулок Перекопский | ул. Циренщикова | ул. Фрунзе | IV | 57-408-ОП-МГ-0108 |
| 109 | Улица | Рудничная | ул. Калийная | ул. Карла Маркса | IV | 57-408-ОП-МГ-0109 |
| 110 | Переулок | Северный | ул. Циренщикова | ул. Фрунзе | IV | 57-408-ОП-МГ-0110 |
| 111 | Улица | Степанова | ул. Карла Маркса | ул. Менделеева |  | 57-408-ОП-МГ-0111 |
| 112 | Улица | Шевченко | ул. Котовского | ул. Калийная | IV | 57-408-ОП-МГ-0112 |
| 113 | Переулок | Школьный | ул. Пятилетки | до жилого дома № 3 по переулку Школьный | IV | 57-408-ОП-МГ-0113 |
| 114 | Автодорога | от поселка Нартовка – до мехколонны № 24 | п. Нартовка | Мехколонна № 24 | IV | 57-408-ОП-МГ-0114 |
| 115 | Улица | Карла Маркса | ул. Гвардейская | ул. Пятилетки | III | 57-408-ОП-МГ-0115 |
| 116 | Улица | Карла Маркса | ул. Юбилейная | пр. Ленина | III | 57-408-ОП-МГ-0116 |
| 117 | Автомобильная дорога | Автомобильная дорога, соединяющая автомобильную дорогу Кунгур - Соликамск и автомобильную дорогу Березники - Усолье | автомобильная дорога Кунгур - Соликамск | мост через реку Кама | III | 57-408-ОП-МГ-0117 |
| 118 | Улица | 1-я Абрамовская | ул. Солеваров | ул. Куйбышева | IV | 57-408-ОП-МГ-0118 |
| 119 | Улица | 2-я Абрамовская | ул. Солеваров | ул. Куйбышева | IV | 57-408-ОП-МГ-0119 |
| 120 | Автомобильная дорога | Автомобильная дорога Березники – Дурино | автомобильная дорога Кунгур - Соликамск | д. Дурино | IV | 57-408-ОП-МГ-0120 |
| 121 | Улица | Азотчиков | ул. Огурдинская | до коллективного сада № 47 | IV | 57-408-ОП-МГ-0121 |
| 122 | Улица | Аксакова | ул. Березниковская | ул. Карла Маркса | IV | 57-408-ОП-МГ-0122 |
| 123 | Улица | Аллея пионеров | ул. Трапезникова | пер. Сурикова | IV | 57-408-ОП-МГ-0123 |
| 124 | Улица | Апрельская | ул. Магистральная | ул. Кунгурская | IV | 57-408-ОП-МГ-0124 |
| 125 | Улица | Баскаковская |  |  | IV | 57-408-ОП-МГ-0125 |
| 126 | Проспект | Бажова | ул. Шишкина | ул. Южная | IV | 57-408-ОП-МГ-0126 |
| 127 | Улица | Белинского | ул. Крупской | ул. Парижской Коммуны | IV | 57-408-ОП-МГ-0127 |
| 128 | Улица | Беленинская |  |  | IV | 57-408-ОП-МГ-0128 |
| 129 | Переулок | Береговой | ул. Дурыманская | ул. Сосновая | IV | 57-408-ОП-МГ-0129 |
| 130 | Улица | Березовая | ул. Лучистая | ул. Овражная | IV | 57-408-ОП-МГ-0130 |
| 131 | Улица | Болотная |  |  | IV | 57-408-ОП-МГ-0131 |
| 132 | Улица | Большевистская | ул. Свердлова | ул. Семинская | IV | 57-408-ОП-МГ-0132 |
| 133 | Улица | Братьев Кочевых |  | ул. Аллея пионеров | IV | 57-408-ОП-МГ-0133 |
| 134 | Улица | Братьев Собакиных |  | ул. Аллея пионеров | IV | 57-408-ОП-МГ-0134 |
| 135 | Переулок | Быгельский | ул. Свердлова | ул. Большевистская | IV | 57-408-ОП-МГ-0135 |
| 136 | Улица | Вавилова | пер. Песочный | пер. Береговой | IV | 57-408-ОП-МГ-0136 |
| 137 | Улица | Войкова | ул. Хользунова | ул. Всеобуча | IV | 57-408-ОП-МГ-0137 |
| 138 | Улица | Володарского | ул. Парижской Коммуны, 10 | ул. Кутузова | IV | 57-408-ОП-МГ-0138 |
| 139 | Улица | Воровского | ул. Хользунова | ул. Всеобуча | IV | 57-408-ОП-МГ-0139 |
| 140 | Улица | Восточная | ул. Суворова | ул. Черняховского | IV | 57-408-ОП-МГ-0140 |
| 141 | Переулок | Верхний |  |  | IV | 57-408-ОП-МГ-0141 |
| 142 | Улица | 8-го Марта | ул. Хользунова | ул. Белинского | IV | 57-408-ОП-МГ-0142 |
| 143 | Улица | Высокая |  |  | IV | 57-408-ОП-МГ-0143 |
| 144 | Улица | Гастелло | ул. Котовского | ул. Свободы | IV | 57-408-ОП-МГ-0144 |
| 145 | Улица | Геофизиков |  |  | IV | 57-408-ОП-МГ-0145 |
| 146 | Улица | Герцена | ул. Хользунова | ул. Всеобуча | IV | 57-408-ОП-МГ-0146 |
| 147 | Улица | Горная |  |  | IV | 57-408-ОП-МГ-0147 |
| 148 | Улица | Горняков | ул. Огарева | ул. Геологов | IV | 57-408-ОП-МГ-0148 |
| 149 | Улица | Гражданская | ул.Юбилейная | ул. Аксакова | IV | 57-408-ОП-МГ-0149 |
| 150 | Улица | Дальняя | ул. Хользунова | ул. Черняховского | IV | 57-408-ОП-МГ-0150 |
| 151 | Улица | Дачная | ул. Свердлова | ул. Семинская | IV | 57-408-ОП-МГ-0151 |
| 152 | Улица | 9-го Мая |  |  | IV | 57-408-ОП-МГ-0152 |
| 153 | Улица | Дедюхинская | ул. Хользунова | ул. Куйбышева | IV | 57-408-ОП-МГ-0153 |
| 154 | Улица | Демидовская | ул. Строгановская | ул. Коммунистическая, г. Усолье | IV | 57-408-ОП-МГ-0154 |
| 155 | Улица | Демьяна Бедного | ул. Гвардейская | ул. Степанова | IV | 57-408-ОП-МГ-0155 |
| 156 | Улица | Депутатская |  |  | IV | 57-408-ОП-МГ-0156 |
| 157 | Переулок | Детский |  |  | IV | 57-408-ОП-МГ-0157 |
| 158 | Улица | Донская |  |  | IV | 57-408-ОП-МГ-0158 |
| 159 | Улица | Достоевского |  | коллективный сад № 35 | IV | 57-408-ОП-МГ-0159 |
| 160 | Улица | Дружбы |  |  | IV | 57-408-ОП-МГ-0160 |
| 161 | Улица | Дурыманская | пер. Береговой | пер. Шпальный | IV | 57-408-ОП-МГ-0161 |
| 162 | Улица | Екатерининская |  |  | IV | 57-408-ОП-МГ-0162 |
| 163 | Улица | Ереминская |  |  | IV | 57-408-ОП-МГ-0163 |
| 164 | Улица | Ершова | р. Зырянка | ул. Зырянская | IV | 57-408-ОП-МГ-0164 |
| 165 | Улица | Железнодорожная |  |  | IV | 57-408-ОП-МГ-0165 |
| 166 | Улица | Журнальная |  |  | IV | 57-408-ОП-МГ-0166 |
| 167 | Улица | Загородная | ул. Березниковская | пр. Ленина | IV | 57-408-ОП-МГ-0167 |
| 168 | Улица | Запольская |  |  | IV | 57-408-ОП-МГ-0168 |
| 169 | Улица | Запрудная | ул. Сухановская |  | IV | 57-408-ОП-МГ-0169 |
| 170 | Улица | Заречная | ул. Сухановская |  | IV | 57-408-ОП-МГ-0170 |
| 171 | Улица | Зырянская | р. Зырянка | первый пруд | IV | 57-408-ОП-МГ-0171 |
| 172 | Улица | Ивана Дощеникова |  | ул. Екатерининская | IV | 57-408-ОП-МГ-0172 |
| 173 | Улица | Калинина | ул. Горького | ул.Тельмана | IV | 57-408-ОП-МГ-0173 |
| 174 | Улица | Карла Либкнехта | ул. Суворова | ул.Шишкина | IV | 57-408-ОП-МГ-0174 |
| 175 | Улица | Карьерная |  |  | IV | 57-408-ОП-МГ-0175 |
| 176 | Улица | Качалова | ул. Семинская | ул. Большевистская | IV | 57-408-ОП-МГ-0176 |
| 177 | Переулок | Кирпичный | ул. Соликамская | ул. 30 лет Победы | IV | 57-408-ОП-МГ-0177 |
| 178 | Переулок | Клубный | ул. Шишкина | ул. Крылова | IV | 57-408-ОП-МГ-0178 |
| 179 | Улица | Клубная | пер. Клубный | ул. Мамина – Сибиряка | IV | 57-408-ОП-МГ-0179 |
| 180 | Улица | Ключевая |  |  | IV | 57-408-ОП-МГ-0180 |
| 181 | Улица | Коммунаров | ул. Суворова | ул. Шишкина | IV | 57-408-ОП-МГ-0181 |
| 182 | Улица | Коммуны | ул. Льва Толстого | ул. Ленвинская | IV | 57-408-ОП-МГ-0182 |
| 183 | Улица | Комсомольская | ул. Юбилейная |  | IV | 57-408-ОП-МГ-0183 |
| 184 | Переулок | Комсомольский | ул. Березниковская | ул. Циренщикова | IV | 57-408-ОП-МГ-0184 |
| 185 | Улица | Красина | ул. Коммуны | ул. Суворова | IV | 57-408-ОП-МГ-0185 |
| 186 | Улица | Кривая |  | ул. Гвардейская | IV | 57-408-ОП-МГ-0186 |
| 187 | Улица | Крупской | ул. Хользунова | ул. Ломоносова | IV | 57-408-ОП-МГ-0187 |
| 188 | Улица | Крылова | ул. Степана Халтурина | ул. Бажова | IV | 57-408-ОП-МГ-0188 |
| 189 | Улица | Крымская | ул. Ольховская |  | IV | 57-408-ОП-МГ-0189 |
| 190 | Улица | Кряжевая | пер. Береговой | пер. Шпальный | IV | 57-408-ОП-МГ-0190 |
| 191 | Улица | Куйбышева | ул. Хользунова | ул. Луначарского | IV | 57-408-ОП-МГ-0191 |
| 192 | Улица | Кунгурская | ул. Свердлова | ул. Пятилетки | IV | 57-408-ОП-МГ-0192 |
| 192 | Переулок | Курганский |  | ул. Ярославская | IV | 57-408-ОП-МГ-0193 |
| 194 | Улица | Кутузова | ул. Хользунова | ул. Ломоносова | IV | 57-408-ОП-МГ-0194 |
| 195 | Улица | Лазарева | ул. Свердлова | ул. Челюскинцев | IV | 57-408-ОП-МГ-0195 |
| 196 | Улица | Лермонтова | ул. Уральских танкистов | ул. Аксакова | IV | 57-408-ОП-МГ-0196 |
| 197 | Улица | Лесная |  |  | IV | 57-408-ОП-МГ-0197 |
| 198 | Переулок | Лесной | ул. Крылова | ул. Уральская | IV | 57-408-ОП-МГ-0198 |
| 199 | Переулок | Локомотивный | ул. Горького | ул. Тельмана | IV | 57-408-ОП-МГ-0199 |
| 200 | Переулок | Луговой |  |  | IV | 57-408-ОП-МГ-0200 |
| 201 | Улица | Луначарского | ул. Чернышевского | ул. Свердлова | IV | 57-408-ОП-МГ-0201 |
| 202 | Улица | Лучистая | ул. Школьная | ул. Овражная | IV | 57-408-ОП-МГ-0202 |
| 203 | Улица | Магистральная | ул. Свердлова | ул. Апрельская | IV | 57-408-ОП-МГ-0203 |
| 204 | Улица | Мазунина | ул. Сухановская |  | IV | 57-408-ОП-МГ-0204 |
| 205 | Улица | Макарова | ул. Правды | ул. Большевистская | IV | 57-408-ОП-МГ-0205 |
| 206 | Переулок | Малый | ул. Большевистская | ул. Челюскинцев | IV | 57-408-ОП-МГ-0206 |
| 207 | Улица | Маяковского | ул. Уральских танкистов | ул. Аксакова | IV | 57-408-ОП-МГ-0207 |
| 208 | Улица | Металлистов | ул. Карла Маркса | ул. Парижской Коммуны | IV | 57-408-ОП-МГ-0208 |
| 209 | Улица | Миндовского | пр. Ленина | ул. Клары Цеткин | IV | 57-408-ОП-МГ-0209 |
| 210 | Улица | Мира | ул. Пятилетки | ул. Большевистская | IV | 57-408-ОП-МГ-0210 |
| 211 | Улица | Мичурина |  |  | IV | 57-408-ОП-МГ-0211 |
| 212 | Улица | Москалева |  |  | IV | 57-408-ОП-МГ-0212 |
| 213 | Переулок | Наклонный | ул. Дурыманская | ул. Пихтовая | IV | 57-408-ОП-МГ-0213 |
| 214 | Улица | Нартовская | ул. Новаторов | ул. Аллея Пионеров | IV | 57-408-ОП-МГ-0214 |
| 215 | Улица | Некрасова | ул. Хользунова | ул. Черняховского | IV | 57-408-ОП-МГ-0215 |
| 216 | Улица | Новаторов | ул. Нартовская | ул. Азотчиков | IV | 57-408-ОП-МГ-0216 |
| 217 | Улица | Новожилова |  |  | IV | 57-408-ОП-МГ-0217 |
| 218 | Переулок | Огарева |  | ул. Калийная | IV | 57-408-ОП-МГ-0218 |
| 219 | Улица | Огурдинская | ул. Нартовская | ул. Аллея Пионеров | IV | 57-408-ОП-МГ-0219 |
| 220 | Улица | Одоевского |  | ул. Достоевского | IV | 57-408-ОП-МГ-0220 |
| 221 | Улица | Окрайная | ул. Хользунова | ул. Полевая | IV | 57-408-ОП-МГ-0221 |
| 222 | Улица | Окулова | ул. Гвардейская | ул. Тельмана | IV | 57-408-ОП-МГ-0222 |
| 223 | Улица | Ольховская |  |  | IV | 57-408-ОП-МГ-0223 |
| 224 | Улица | Островского | ул. Уральских танкистов | ул. Аксакова | IV | 57-408-ОП-МГ-0224 |
| 225 | Улица | Пархоменко | ул. Соликамская | ул. 30 лет Победы | IV | 57-408-ОП-МГ-0225 |
| 226 | Улица | Первомайская | ул. Чернышевского | ул. Уральская | IV | 57-408-ОП-МГ-0226 |
| 227 | Улица | Пермяковская |  |  | IV | 57-408-ОП-МГ-0227 |
| 228 | Переулок | Песочный | ул. Дурыманская | ул. Вавилова | IV | 57-408-ОП-МГ-0228 |
| 229 | Улица | Пирогова | ул. Факультетская |  | IV | 57-408-ОП-МГ-0229 |
| 230 | Улица | Писарева | ул. Рылеева | коллективный сад № 38 | IV | 57-408-ОП-МГ-0230 |
| 231 | Улица | Пихтовая |  | пер. Наклонный | IV | 57-408-ОП-МГ-0231 |
| 232 | Улица | Полевая | ул. Дедюхинская | ул. Окрайная | IV | 57-408-ОП-МГ-0232 |
| 233 | Улица | Полины Осипенко | ул. Юбилейная | ул. Аксакова | IV | 57-408-ОП-МГ-0233 |
| 234 | Проезд | Поселковый | ул. Нартовская | ул. Аллея Пионеров | IV | 57-408-ОП-МГ-0234 |
| 235 | Улица | Почтовая |  | ул. Дружбы | IV | 57-408-ОП-МГ-0235 |
| 236 | Улица | Правды | ул. Макарова | ул. Большевистская | IV | 57-408-ОП-МГ-0236 |
| 237 | Переулок | Пригородный | ул. Большевистская | ул. Челюскинцев | IV | 57-408-ОП-МГ-0237 |
| 238 | Улица | Прикамская | ул. Ивана Дощеникова |  | IV | 57-408-ОП-МГ-0238 |
| 239 | Улица | Профсоюзная |  |  | IV | 57-408-ОП-МГ-0239 |
| 240 | Улица | Прудовый | ул. Семинская | ул. Лазарева | IV | 57-408-ОП-МГ-0240 |
| 241 | Улица | Путейская | ул. Таежная |  | IV | 57-408-ОП-МГ-0241 |
| 242 | Улица | Пушкина | ул. Свердлова | ул. Семинская | IV | 57-408-ОП-МГ-0242 |
| 243 | Улица | Радищева |  |  | IV | 57-408-ОП-МГ-0243 |
| 244 | Улица | Революции | ул. Чернышевского | ул. Уральская | IV | 57-408-ОП-МГ-0244 |
| 245 | Переулок | Репина |  |  | IV | 57-408-ОП-МГ-0245 |
| 246 | Переулок | Речной | ул. Дурыманская | ул. Циалковского | IV | 57-408-ОП-МГ-0246 |
| 247 | Улица | Решетникова | ул. Чернышевского | ул. Уральская | IV | 57-408-ОП-МГ-0247 |
| 248 | Улица | Розы Люксембург |  |  | IV | 57-408-ОП-МГ-0248 |
| 249 | Улица | Родниковая | ул. Таежная |  | IV | 57-408-ОП-МГ-0249 |
| 250 | Улица | Ростовская | ул. Строгановская |  | IV | 57-408-ОП-МГ-0250 |
| 251 | Улица | Ручейная |  |  | IV | 57-408-ОП-МГ-0251 |
| 252 | Улица | Рылеева |  | коллективный сад № 38 | IV | 57-408-ОП-МГ-0252 |
| 253 | Улица | Свердлова | ул. Семинская | ул. Челюскинцев | IV | 57-408-ОП-МГ-0253 |
| 254 | Улица | Седова | ул. Свердлова | ул. Дачная | IV | 57-408-ОП-МГ-0254 |
| 255 | Улица | Сельская |  |  | IV | 57-408-ОП-МГ-0255 |
| 256 | Улица | Семинская | ул. Свердлова | ул. Апрельская | IV | 57-408-ОП-МГ-0256 |
| 257 | Улица | Серова | ул. Семинская | ул. Большевистская | IV | 57-408-ОП-МГ-0257 |
| 258 | Улица | Сиреневая | ул. Уютная | ул. Цветочная | IV | 57-408-ОП-МГ-0258 |
| 259 | Улица | Совхозная |  |  | IV | 57-408-ОП-МГ-0259 |
| 260 | Улица | Содовая | ул. Суворова | ул. Дедюхинская | IV | 57-408-ОП-МГ-0260 |
| 261 | Улица | Солеваров | ул. 1-я Абрамовская | ул. Луначарского | IV | 57-408-ОП-МГ-0261 |
| 262 | Улица | Соликамская | пер. Быгельский | ул. Пятилетки | IV | 57-408-ОП-МГ-0262 |
| 263 | Бульвар | Солнечный | ул. Свердлова | ул. Пятилетки | IV | 57-408-ОП-МГ-0263 |
| 264 | Улица | Сосновая | пер. Береговой | пер. Шпальный | IV | 57-408-ОП-МГ-0264 |
| 265 | Улица | Социалистическая | ул. Пятилетки | ул. Большевистская | IV | 57-408-ОП-МГ-0265 |
| 266 | Улица | Станиславского | ул. Уральских танкистов | ул. Аксакова | IV | 57-408-ОП-МГ-0266 |
| 267 | Улица | Степана Разина | ул. Суворова | ул. Черняховского | IV | 57-408-ОП-МГ-0267 |
| 268 | Переулок | Степана Халтурина | ул. Тургенева | ул. Степана Халтурина | IV | 57-408-ОП-МГ-0268 |
| 269 | Улица | Степана Халтурина | ул. Луначарского | ул. Шишкина | IV | 57-408-ОП-МГ-0269 |
| 270 | Улица | Строгановская | ул. Ивана Дощеникова |  | IV | 57-408-ОП-МГ-0270 |
| 271 | Улица | Строителей |  | ул. Екатерининская | IV | 57-408-ОП-МГ-0271 |
| 272 | Улица | Суворова | ул. Мамина Сибиряка | ул. Восточная | IV | 57-408-ОП-МГ-0272 |
| 273 | Проезд | Сурикова | ул. Аллея пионеров |  | IV | 57-408-ОП-МГ-0273 |
| 274 | Улица | Сухановская | от автодороги Пермь – Березники | ул. Заречная | IV | 57-408-ОП-МГ-0274 |
| 275 | Улица | Таежная |  |  | IV | 57-408-ОП-МГ-0275 |
| 276 | Улица | Телеграфная |  |  | IV | 57-408-ОП-МГ-0276 |
| 277 | Переулок | Тихий | ул. Крылова | ул. Уральская | IV | 57-408-ОП-МГ-0277 |
| 278 | Улица | Трактовая |  | до коллективного сада № 25 | IV | 57-408-ОП-МГ-0278 |
| 279 | Улица | Трапезникова | ул. Аллея пионеров |  | IV | 57-408-ОП-МГ-0279 |
| 280 | Переулок | Тургенева | ул. Тургенева | ул. Степана Халтурина | IV | 57-408-ОП-МГ-0280 |
| 281 | Улица | Тургенева | ул. Луначарского | ул. Уральская | IV | 57-408-ОП-МГ-0281 |
| 282 | Улица | Уральская | ул. Мамина - Сибиряка | ул. Клубная | IV | 57-408-ОП-МГ-0282 |
| 283 | Улица | Урицкого | ул. Суворова (д/с № 60) | ул. Мамина – Сибиряка | IV | 57-408-ОП-МГ-0283 |
| 284 | Улица | Урожайная | ул. Сухановская |  | IV | 57-408-ОП-МГ-0284 |
| 285 | Переулок | Ушакова | пер. Прудовый | ул. Качалова | IV | 57-408-ОП-МГ-0285 |
| 286 | Улица | Ушакова | пер. Ушакова | ул. Большевистская | IV | 57-408-ОП-МГ-0286 |
| 287 | Улица | Уютная | ул. Цветочная | ул. Северная | IV | 57-408-ОП-МГ-0287 |
| 288 | Улица | Факультетская |  |  | IV | 57-408-ОП-МГ-0288 |
| 289 | Улица | Фрунзе | пер. Северный | ул. Миндовского | IV | 57-408-ОП-МГ-0289 |
| 290 | Улица | Хользунова | ул. Юбилейная | ул. Окрайная | IV | 57-408-ОП-МГ-0290 |
| 291 | Улица | Целищева | ул. Юбилейная, 3 | ул. Аксакова | IV | 57-408-ОП-МГ-0291 |
| 292 | Улица | Центральная |  |  | IV | 57-408-ОП-МГ-0292 |
| 293 | Улица | Циалковского |  |  | IV | 57-408-ОП-МГ-0293 |
| 294 | Переулок | Чайковского |  | ул. Клары Цеткин | IV | 57-408-ОП-МГ-0294 |
| 295 | Улица | Челюскинцев | ул. Свердлова | ул. 30 лет Победы | IV | 57-408-ОП-МГ-0295 |
| 296 | Улица | Чернышевского | ул. Мамина - Сибиряка | ул. Бажова | IV | 57-408-ОП-МГ-0296 |
| 297 | Улица | Черняховского | ул. Чупинская | ул. Восточная | IV | 57-408-ОП-МГ-0297 |
| 298 | Улица | Чехова | ул. Одоевского | ул. Трактовая | IV | 57-408-ОП-МГ-0298 |
| 299 | Улица | Чкалова | от д/сада № 45 по ул. Суворова | ул. Кутузова | IV | 57-408-ОП-МГ-0299 |
| 300 | Улица | Чупинская | ул. Черняховского | ул. Суворова | IV | 57-408-ОП-МГ-0300 |
| 301 | Улица | Шараповская |  |  | IV | 57-408-ОП-МГ-0301 |
| 302 | Улица | Шараповская |  |  | IV | 57-408-ОП-МГ-0302 |
| 303 | Улица | Шахтерская | пер. Береговой | пер. Шпальный | IV | 57-408-ОП-МГ-0303 |
| 304 | Улица | Шолохова |  |  | IV | 57-408-ОП-МГ-0304 |
| 305 | Улица | Шишкина | ул. Мамина - Сибиряка | ул. Бажова | IV | 57-408-ОП-МГ-0305 |
| 306 | Улица | Школьная |  |  | IV | 57-408-ОП-МГ-0306 |
| 307 | Улица | Южная | ул. Свердлова | ул. Бажова | IV | 57-408-ОП-МГ-0307 |
| 308 | Улица | Энгельса | ул. Свердлова | ул. Кунгурская | IV | 57-408-ОП-МГ-0308 |
| 309 | Улица | Ярославская |  |  | IV | 57-408-ОП-МГ-0309 |

Таблица 1.2.9-3

Объекты транспортной инфраструктуры

| № | Вид сооружения (мост, тоннель, путепровод) | Место нахождения | Высота, м | Ширина, м | Нагрузка | Протяженность, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Путепровод | ст. Заячья горка | 8,7 | 16,0 | Н-13 НК-80 | 78,0 |
| 2 | Путепровод | на ПК165 ул. Новосодовая | 4,0 | 11,5 | Н-30 НК-80 | 21,0 |
| 3 | Путепровод | ст. Березники, ул. Папанинцев | 9,0 | 12,5 | Н-30 НК-80 | 186,7 |
| 4 | Мост | р. Толыч, на а/д в речпорт ул. Папанинцев | 5,0 | 10,6 | Н-30 НК-80 | 30,2 |
| 5 | Мост | р. Толыч, у промплощадки Чуртанское шоссе | 6,0 | 2*7,0 | Н-18 НК-80 | 31,48 |
| 6 | Мост | р. Зырянка, на км 1+650, а/дорога Березники-Чкалово | 5,0 | 14,0 | Н-30 НК-80 | 51,10 |
| 7 | Путепровод | а/дорога Березники-Чкалово, ПК11+08 | 9,0 | 14,0 | Н-30 НК-80 | 78,1 |
| 8 | Мост | р. Зырянка, а/дорога Березники-Чкалово, на км 2+950 | 7,0 | 10,0 | Н-30 НК-80 | 36,2 |
| 9 | Мост | р. Зырянка, а/дорога Березники-Чкалово на км 3+200 | 7,0 | 6,7 | Н-18 НК-80 | 42,28 |
| 10 | Путепровод | ул. П.Коммуны | 6,5 | 16,0 | Н-30 НК-80 | 60,02 |
| 11 | Пешеходный путепровод | ул. Юбилейная | 6 | 3,2 | 400 кг/м2 | 46,56 |
| 12 | Мост | р. Лемва | 3,0 | 8,0 |  | 10,0 |

Трубопроводный транспорт

По территории  г. Березники  проходит: Магистральный газопровод «Чусовая-Березники-Соликамск-1,2».

Таблица 1.2.9-4

Действующие магистральные газопроводы Федерального значения

| Название газопровода | Протяженность газопровода в субъекте РФ, км |
| --- | --- |
| Магистральный газопровод «Чусовая-Березники-Соликамск-1,2» | 98,315 |

Инженерное обеспечение территории

Водоснабжение

В настоящее время в г. Березники население в основном имеет централизованную систему водоснабжения. В частном секторе, где увеличивается количество постоянно проживающих и активно ведется строительство, практически не решается вопрос о централизованном водоснабжении. Обеспечение питьевой водой решается индивидуально, за счет строительства трубчатых колодцев на собственных участках и водоразборных колонок. Исходя из определения технологической зоны водоснабжения в г. Березники принята многозонная система.

В систему технологической зоны водоснабжения г. Березники входят:

- водозабор «Усолка» - 1 шт.;

- водозабор «Извер»	- 1 шт.;

- насосные станции II подъема - 2 ед.;

- насосные станции III подъема 5 ед.;

- резервуары чистой воды (ВНС 18,17 -по 2 шт. объемом 500 куб. м, ВНС 10 - 1 шт. объемом 6000 куб. м, и 2 шт. 1250 куб. м, ВНС 13 — 2 шт., объемом 500 куб. м, контррезервуар - 1 шт., объемом 6000 куб. м).

Централизованное водоснабжение сложилось при строительстве г. Березники, на протяжении всего времени его существования и по настоящее время является многозонным.

В г. Березники существует централизованная система водоснабжения, которая представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на четыре составляющие:

- подъем природных вод;

- хранение воды в специальных резервуарах;

- обеззараживание воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»»;

- транспортировка питьевой воды потребителям в жилую застройку, на предприятия города.

Имущественный комплекс в виде сетей водоснабжения и водоотведения находится в собственности г. Березники и передан в хозяйственное ведение ООО "Березниковская водоснабжающая компания".

В настоящее время для централизованного водоснабжения г. Березники эксплуатируются месторождения «Извер» (расположено на территории Усольского района) и «Усолка» (расположено на территории Соликамского района).

Фактические расходы по водозаборам в таблице № 1.2.10-1.

Таблица № 1.2.10-1

Фактические расходы по водозаборам

| № п/п | Наименование водоисточника | Кол-во скважин | Проектная производительность, тыс. куб. м/сут | Фактическая производительность тыс. куб. м/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водозабор «Усолка» | 20 | 80 | 42,60 |
| 2 | Водозабор «Извер» | 6 | 19,5 | 13,06 |
| 3 | Скв. № 290, 66950 | 2 | 0,6 | 0,03 |

Скважины №№ 290, 66950 снабжают водой детский оздоровительный профилакторий «Росинка», расположенный в лесном массиве в экологически чистой загородной зоне, в 9 км от города Березники.

Водозабор «Усолка» расположен в 20 км к северо-востоку от г. Березники в долине р. Усолка, верхнем ее течении, в виде линейного ряда из 20 скважин. Эксплуатационные скважины расположены на расстоянии 400-700 м друг от друга.

Водозабор является одним из основных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения с утвержденными запасами 80 тыс. куб. м/сут.

Содержание микрокомпонентов в подземных водах соответствует нормам и требованиям «СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Водозабор является одним из основных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Характеристика скважин водозабора «Усолка» и технические характеристики насосного оборудования приведены в таблицах № 1.2.10-2, 1.2.10-3.

Таблица № 1.2.10-2

Характеристика скважин водозабора «Усолка»

| № п/п | № скв. | Глубина, м | Дата бурения | Рабочая часть | Оголо- вок | Сведения о воде | Пониже ние | Дебит | Удел, дебит |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по паспорту | по паспорту |  | Фильтр d, мм | Интервал, м |  | появ. | устан. |  | л/с | куб. м/с | л/с | куб. м/с |
| 1 | 1/1 | 89,0 | 89,0 | 1962 | б/ф |  | 0,5 | 7,0 | 0,90 | 4,82 | 27,60 | 2384,6 | 5,73 | 495,07 |
| 2 | 1/2 | 60,0 | 60,0 | 1970 | 377 | 24.0-41.4 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1/3 | 70,0 | 60,0 | 1992 | 377 | 40.0-68.0 | 0,5 |  | 4,00 | 15,00 | 41,67 | 3600,3 | 2,78 | 240,19 |
| 4 | 1/4 | 60,0 | 60,0 | 1963 | б/ф |  | 0,45 | 6,5 | 3,00 | 2,24 | 24,50 | 2116,8 | 10,94 | 945,22 |
| 5 | 2/1 | 76,0 | 76,0 | 1962 | б/ф |  | 0,5 |  | 1,55 | 4,42 | 28,40 | 2453,8 | 6,43 | 555,55 |
| 6 | 2/2 | 80,0 | 80,0 | 1970 | б/ф |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2/3 | 79,0 | 79,0 | 1963 | 377 | 12.0-33.0 | 0,57 | 6,5 | 1,90 | 1,15 | 15,50 | 139,2 | 13,48 | 1164,67 |
| 8 | 2/4 | 85,0 | 0,0 | 1963 | б/ф |  | 0,5 | тампонаж |
| 9 | 2/4би с | 65,0 | 65,0 | 1994 | 377 | 29.0- 55.58 | 0,5 | 8,0 | 8,84 | 1,27 | 37,35 | 3227 | 29,41 |  |
| 10 | 2/5 | 60,0 | 60,0 | 1962 | б/ф |  | 0,5 | 7,3 | 1,79 | 1,81 | 65,00 | 5616,0 | 35,9 | 3101,76 |
| 11 | 3/1 | 62,0 | 62,0 | 1963 | 426 | 5.6-14.4 | 0,4 | 6,5 | 1,80 | 5,10 | 80,00 | 6912,0 | 15,69 | 1355,62 |
| 12 | 3/2 | 62,0 | 62,0 | 1970 | б/ф |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 3/3 | 79,0 | 70,0 | 1963 | б/ф |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 3/4 | 80,5 | 80,5 | 1963 | 426 | 12.0-17.0 | 0,15 | 3,2 | 1,57 | 2,61 | 57,10 | 4933,4 | 21,88 | 1890,43 |
| 15 | 3/5 | 83,0 | 83,0 | 1963 | б/ф |  | 0,4 | 8,0 | 1,60 | 9,70 | 54,50 | 4708,8 | 5,62 | 485,57 |
| 16 | 3/6 | 73,5 | 60,0 | 1963 | б/ф |  | 1,05 | 6,0 | 1,26 | 2,00 | 58,70 | 5071,7 | 29,35 | 2535,84 |
| 17 | 4/1 | 82,0 | 60,0 | 1963 | 426 | 6.0-23.0 | 0,45 | 5,0 | 1,63 | 6,47 | 64,00 | 5529,6 | 9,89 | 854,5 |
| 18 | 4/2 | 87,0 | 87,0 | 1963 | 426 | 6.0-23.0 | 0,45 | 5,0 | 7,57 | 1,83 | 61,10 | 5279 | 33,39 | 2884,9 |
| 19 | 4/3 | 80,0 | 60,0 | 1963 | б/ф |  | 0,15 | 6,0 | 0,91 | 6,80 | 71,40 | 6169 | 10,5 | 907,2 |
| 20 | 4/4би с | 55,0 | 55,0 | 1993 | 325 | 29.0-53.0 | 0,55 | 1,5 | 1,90 | 2,50 | 82,00 | 7084,8 | 32,8 | 2833,92 |
| 21 | 4/4 | 80,0 | 0,0 | 1970 | 377 | 16.5-25.8 | 0,5 | тампонаж |
| 22 | 4/5 | 92,0 | 53,0 | 1963 | 325 | 18.2-34.0 | 0,4 | 3,0 | 3,41 | 0,82 | 64,00 | 5529,6 |  |  |
| 23 | 4/6 | 39,0 | 39,0 | 1993 | 325 | 13.1-35.7 | 0,7 | 2,5 | 2,88 | 0,63 | 74,00 | 6393,6 |  |  |
| 24 | 4/7 | 40,0 | 40,0 | 1993 | 377 | 15.0-38.0 | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица № 1.2.10-3

Технические характеристики насосного оборудования водозабора «Усолка»

| № п/п | Наименование объекта и адрес | Факти ческая производи тельность, тыс.куб. м | Расход электро энергии, тыс.квт.ч | Марки установленного насосного и компрессорного оборудования | Производи тельность оборудова- ния/ напор | Количество установленного оборудования, шт+ | Двигатели | Наличие ЧРП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | основ ное | Рном, кВт | Рном, кВт | Uhom, кВ |  |
| 1 | Водозабор «Усолка" | 17659,407 | 17078,652 | Насос 1Д1250-125 №1 | 1250/125 |  | 1 | 630 | 6 | - |
| 2 |  |  |  | Насос 1Д1600-90А№2 | 1600/90 | 1 |  | 500 | 6 | - |
| 3 |  |  |  | Насос 1Д1250-125 №3 | 1250/125 |  | 1 | 630 | 6 | - |
| 4 |  |  |  | Насос 1Д1600-90А №4 | 1600/90 | 1 |  | 500 | 6 | - |
| 5 |  |  |  | Насос 1Д250-125 №5 | 250/125 |  | 1 | 167 | 0,4 | - |
| 6 |  |  |  | Скважина №1-1 насос ЭЦВ-12 160-100 | 160/100 | 1 |  | 65 | 0,4 | - |
| 7 |  |  |  | Скважина №1-2 насос ЭЦВ-12-160-100 | 160/100 | 1 |  | 65 | 0,4 | - |
| 8 |  |  |  | Скважина №1 -3 насос ЭЦВ-12-160-100 | 160/100 | 1 |  | 90 | 0,4 | - |
| 9 |  |  |  | Скважина №1-4 насос ЭЦВ-12-160-100 | 160/100 | 1 |  | 65 | 0,4 | - |
| 10 |  |  |  | Насос 1Д1250-125 №1 | 1250/125 |  | 1 | 630 | 6 | - |
| 11 |  |  |  | Скважина №2-2 насос ЭЦВ-12-160-100 | 160/100 | 1 |  | 67 | 0,4 | - |
| 12 |  |  |  | Скважина №2-3 насос ЭЦВ-12-160-100 | 160/100 | 1 |  | 65 | 0,4 | - |
| 13 |  |  |  | Скважина №2-4 насос ЭЦВ-12-160-100 | 160/100 | I |  | 90 | 0,4 | - |
| 14 |  |  |  | Скважина №2-5 насос ЭЦВ-12-160-100 | 160/100 | 1 |  | 100 | 0,4 | - |
| 15 |  |  |  | Скважина №3-1 насос ЭЦВ-12-160-100 | 160/100 | 1 |  | 65 | 0,4 | - |
| 16 |  |  |  | Скважина №3-2 насос КМ 350-SU92-2/50 | 190/100 | 1 |  | 65 | 0,4 | - |
| 17 |  |  |  | Скважина №3-3 насос ЭЦВ 10-160-100 | 160/100 | 1 |  | 32 | 0,4 | - |
| 18 |  |  |  | Скважина №3-4 насос КМ 350-S3U92-2/50 | 160/100 | 1 |  | 70 | 0,4 | - |
| 19 |  |  |  | Скважина №3-5 насос ЭЦВ 10-160-100 | 160/100 | 1 |  | 75 | 0,4 | - |
| 20 |  |  |  | Скважина №3-6 насос КМ 350-S3U92-2/50 | 190/100 | 1 |  | 75 | 0,4 | - |
| 21 |  |  |  | Скважина №4-1 насос ЭЦВ 10-160-100 | 160/100 |  | I | 90 | 0,4 | - |
| 22 |  |  |  | Скважина №4-2 насос ЭЦВ 10-160-100 | 160/100 | 1 |  | 90 | 0,4 | - |
| 23 |  |  |  | Скважина №4-3 насос К- 126+HI-911-2-93 | 190/100 | 1 |  | 93 | 0,4 | - |
| 24 |  |  |  | Скважина №4-4 насос ЭЦВ 10-160-100 | 160/100 | 1 |  | 93 | 0,4 | - |
| 25 |  |  |  | Скважина №4-5 насос ЭЦВ 10-160-1002 | 160/100 | 1 |  | 104 | 0,4 | - |

Водозабор «Извер» расположен в 17,5 км к востоку от окраины г. Березники в долине реки «Извер».

В состав комплекса водозабора «Извер» входят 6 артезианских скважин, сборные водоводы, резервуар емкостью 500 куб. м, здание хлораторной и котельной. В настоящее время вода от артезианских скважин по сборным водоводам поступает в камеру аэрации и по сборному трубопроводу, минуя скорые фильтры, поступает в сборный резервуар.

Насосная станция 2-го подъема построена в 1986 году, полузаглубленная надземная часть.

Обеззараживание воды производятся хлорированием.

Вода по водоводам поступает в контррезервуар города и приемные резервуары насосных станций № 13, 17, 18, 10, а оттуда непосредственно в водопроводную разводящую сеть и к потребителям. Техническое состояние сетей и сооружений не обеспечивает предъявляемых к ним требований. Некоторые водопроводные сети находятся в аварийном состоянии.

От артезианских скважин водозабора «Усолка» по сборным водоводам вода поступает в резервуар емкостью 3000 куб. м, соединенный через приемную камеру с насосной станцией 2-го подъема.

Характеристика скважин водозабора «Извер» и технические характеристики насосного оборудования приведены в таблицах № 1.2.10-4, 1.2.10-5.

Технические характеристики оборудования по скважинам № 290, 66950, скв. «Легино» и контррезервуара приведены в таблице № 1.2.10-6.

Таблица № 1.2.10-4

Характеристика скважин водозабора «Извер»

| п/п | Наименование объекта и адрес | Фактическая производи тельность, тыс. куб.м. | Расход электроэнергии, тыс.квт.ч | Марки установленного насосного и компрессорного оборудования | Производи тельность | Количество установленного оборудования, шт. | Двигатели | Наличие ЧРП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | оборудования/ напор | основное | в резерве | Рном, кВт | Uном, кВ | +/- |
| 1 | Энергопотребляющее оборудование водозаборных узлов |
| 1 | Водозабор "Извер" | 5551,281 | 5749,491 | Насосная II подъема |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  | насос №1 списан янв.2009 г. |  |  |  | 100 | 0,4 | - |
|  |  |  |  | насос ДЗ15-71 №2 | 315/71 | 1 |  | 100 | 0,4 | - |
|  |  |  |  | насос ДЗ15-71 №3 | 315/71 | 1 |  | 100 | 0,4 | - |
|  |  |  |  | насос ДЗ 15-71 №4 | 315/71 | 1 |  | 100 | 0,4 | - |
|  |  |  |  | насос 1Д1601112 №5 | 1600/112 |  | 1 | 55 | 0,4 | - |
|  |  |  |  | насос ДЗ 15-71 №6 | 315/71 | 1 |  | 110 | 0,4 | - |
|  |  |  |  | Электрокотлы ЭПЗ-100 |  | 1 |  | 100 | 0,4 | - |
|  |  |  |  | Электрокотлы ЭПЗ-100 |  |  | 1 | 100 | 0,4 | - |
|  |  |  |  | Электрокотлы ЭПЗ-100 |  | 1 |  | 100 | 0,4 | - |
|  |  |  |  | Электрокотлы ЭПЗ-100 |  |  | 1 | 100 | 0,4 | - |
|  |  |  |  | Скважина №1 насос ЭЦВ-10-160- 75 | 160/75 | 1 |  | 45 | 0,4 | - |
|  |  |  |  | Скважина №1 насос ЭЦВ-10-160- 75 | 160/75 | 1 |  | 42 | 0,4 | - |
|  |  |  |  | Скважина №3 насос ЭЦВ-12 160- 100 | 160/100 | 1 |  | 90 | 0,4 | - |
|  |  |  |  | Скважина №4 насос ЭЦВ-12 160- 100 | 160/100 | 1 |  | 65 | 0,4 | - |
|  |  |  |  | Скважина №5 ЭЦВ-12 160-100- демонтирован | 160/100 |  |  | 45 | 0,4 | - |
|  |  |  |  | Скважина №5а насос ЭЦВ-10-160- 100 | 160/100 | 1 |  | 65 | 0,4 | - |
|  |  |  |  | Скважина №6 ЭЦВ-10-160-100 | 160/100 | 1 |  | 90 | 0,4 | - |

Таблица № 1.2.10-5

Технические характеристики насосного оборудования водозабора «Извер»

| № п/п | Наименование объекта и адрес | Факти ческая производи- тельность, тыс. куб. м | Расход электро- энергии, тыс.квт.ч | Марки установленного насосного и компрессорного оборудования | Производи- тельность оборудова- ния/ напор | Количество установлен- ного оборудования, шт+ | Двигатели | Нали- чие ЧРП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | основ ное | Рном, кВт | Рном, кВт | Uhom, кВ |  |
| 1 | Водозабор «Извер» | 5551,281 | 5749,491 | Насосная II подъема |  |  |  |  |  | - |
| 2 |  |  |  | насос №1 списан янв.2009 г. |  |  |  | 100 | 0,4 | - |
| 3 |  |  |  | насос ДЗ15-71 №2 | 315/71 | 1 |  | 100 | 0,4 | - |
| 4 |  |  |  | насос ДЗ15-71 №3 | 315/71 | 1 |  | 100 | 0,4 | - |
| 5 |  |  |  | насос ДЗ 15-71 №4 | 315/71 | 1 |  | 100 | 0,4 | - |
| 6 |  |  |  | насос 1Д1601112 №5 | 1600/112 |  | 1 | 55 | 0,4 | - |
| 7 |  |  |  | насос ДЗ 15-71 №6 | 315/71 | 1 |  | 110 | 0,4 | - |
| 8 |  |  |  | Электрокотлы ЭПЗ-100 |  | 1 |  | 100 | 0,4 | - |
| 9 |  |  |  | Насосная II подъема |  |  |  |  |  | - |
| 10 |  |  |  | насос №1 списан янв.2009 г. |  |  |  | 100 | 0,4 | - |
| 11 |  |  |  | насос ДЗ15-71 №2 | 315/71 | 1 |  | 100 | 0,4 | - |

Таблица № 1.2.10-6

Технические характеристики оборудования по скважинам «Росинка», «Легино»

| № | Наименование объекта | Энергопотребляющее оборудование | Количество установленного оборудования, ед. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в работе | в резерве |
| 1 | Скважины № 290, 66950 | насос ЭЦВ-6-6,3-60-100 | 1 |  |
|  |  | насос ЭЦВ-6-6,3-60-100 |  | 1 |
| 2 | Скв. "Легино" (воду не подают, т.к. не могут получить положительные анализы) | насос ЭЦВ-6-6,3-60 | 1 |  |
| 3 | контррезервуар ТП - 0355 | Всего: | 1 |  |

По результатам пробных откачек из скважин, проводимых в период проектирования водозабора «Извер», предполагалось при эксплуатации водозабора повышенное содержание в воде ионов железа. Была запроектирована и построена станция обезжелезивания воды.

Вода, подаваемая в водопроводную сеть города от водозаборов «Усолка», «Извер» перераспределяется по водоводам и поступает в контррезервуар города и приемные резервуары насосных станций №№ 13, 17, 18, 10, а оттуда непосредственно в сеть города.

Обеззараживание воды осуществляется методом хлорирования на водозаборах «Усолка» и «Извер». Процесс заключается в подаче хлорной воды непосредственно в резервуар.

Внутриплощадочные сети (водозаборы) и городские сети водоснабжения, водозаборные узлы, насосные станции, запорно-регулирующая арматура г. Березники имеют значительный износ и нуждаются в незамедлительной реконструкции всей системы водоснабжения.

Необходимо внедрение автоматизации на всех уровнях системы водоснабжения.

Водоотведение

Существующие районы левобережья и правобережья г. Березники оборудованы развитой системой хозяйственно-бытовой канализации.

Хозяйственно-бытовые сточные воды центральной и северной части города по сборным коллекторам собираются в Северный коллектор, а оттуда - на ГНС.

Сточные воды восточной части города по самотечным канализационным коллекторам отводятся в приемные резервуары КНС №6 (и 7, далее - в коллектор диаметром 1000 мм и на главную канализационную насосную станцию города.

Эксплуатируемые небольшие районные насосные станции №№	3, 4, 5 перекачивают стоки с пониженных и удаленных территорий города.

Главная канализационная насосная станция левобережного района двумя напорными коллекторами подает стоки на биологические очистные сооружения левого берега.

В г. Березники существует раздельная система канализации. Водоотведение города представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на две составляющие:

- сбор и транспортировка сточных вод;

- очистка поступивших сточных вод на очистных сооружениях.

Территориально г. Березники разделен р. Кама на 2 части - левобережную и правобережную. Системы канализации также делятся на левобережную и правобережную с раздельным независимым водоотводом и очисткой хозяйственно - бытовых и загрязненных производственных сточных вод.

В левобережной части системой самотечных коллекторов стоки отводятся в приемные резервуары 2-х КНС, далее подаются по коллектору на ГНС левого берега, а оттуда стоки 2-мя напорными коллекторами транспортируются на главные очистные сооружения левого берега. Кроме этого в левобережной части существуют КНС, перекачивающие стоки с удаленных и пониженных территорий города в коллектор, ведущий на ГНС Проектная производительность очистных сооружений левого берега - 130 тыс. куб.м/сут.

После очистки на КОС лековго берега стоки направляются в промышленный канал, где перемешиваются с недостаточно очищенными сточными водами промышленных предприятий и затем насосной станцией через рассеивающий выпуск отводятся в р. Кама.

В правобережной части города система канализации состоит из самотечных коллекторов, которые отводят стоки на главную насосную станции правого берега.

Очистка сточных вод включает в себя 2 ступени очистки:

Главная насосная станция подает стоки на КОС правого берега.

Очистка сточных вод включает в себя 2 ступени очистки:

- механическую;

- биологическую.

После очистки КОС правого берега стоки направляются в промышленный канал, где через рассеивающий выпуск отводятся в р. Кама.

Исходя из определения эксплуатационной зоны водоснабжения в системе водоснабжения в г. Березники одна эксплуатационная зона и одна организация эксплуатирует очистные сооружения, канализационные насосные станции и сети водоотведения Березниковский филиал общества с ограниченной ответственностью ООО «Березниковская водоснабжающая компания».

Ниже приведены схемы левобережных и правобережных КОС.

Правобережная часть города.

Очистные сооружения правого берега г. Березники предназначены для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод методом механической и биологической обработки. Год ввода в эксплуатацию - 1993 г. Проектная мощность первого пускового комплекса - 6 000 куб.м/сут.

Хозяйственно-бытовые сточные воды правого берега поступают на ГКНС, где подвергаются очистке и измельчению от крупных отходов на решетках-дробилках. В дальнейшем сточные воды перекачиваются в головную часть площадки очистных сооружений в резервуар-усреднитель (камера - гаситель напора), затем поступают в горизонтальные песколовки с круговым движением воды, в которых происходит отделение нерастворенных минеральных примесей.

Отделившийся песок гидростатически сбрасывается на песковые площадки, предназначенные для обезвоживания осадка, образующегося после песколовок и обработки в илоперегнивателе и минерализаторе.

Очищенные от песка сточные воды после песколовок самотеком по отводящему каналу поступают в лоток Вентури и далее через распределительную чашу в первичные отстойники, где гидростатическим методом происходит выделение из сточной жидкости грубодисперсных минеральных взвешенных веществ и нерастворенных органических примесей. Осадок, осевший на дне четырех конусов отстойника, периодически удаляется с помощью эрлифтов в илоперегниватель на обработку, где происходит аэробное сбраживание сырого осадка из первичных отстойников.

Далее стоки попадают в аэротенки с пневматической аэрацией, где происходит окисление активным илом загрязнений.

Через переливные окна вода с содержащимся в ней илом попадает во вторичные горизонтальные отстойники, в которых происходит процесс осветления, отделения ила от очищенной сточной жидкости.

Активный ил, осевший на дно 4-х конусов отстойника, удаляется с помощью эрлифтов обратно в аэротенк, избыточная часть его направляется в минерализатор.

Сброженный сырой осадок из илоперегнивателя и стабилизированный активный ил из минерализатора насосами подается на иловые площадки для дальнейшего обезвоживания.

Из вторичных отстойников через переливные лотки вода подается по трубопроводу в контактный резервуар для обеспечения нужного времени контакта воды с хлором. После контактных резервуаров обеззараженная, очищенная сточная вода через рассеивающий выпуск поступает в р. Кама.

Характеристика оборудования КОС правого берега приведена  в таблице №1.2.10-7.

Таблица № 1.2.10-7

Характеристика оборудования канализационных очистных сооружений правого берега

| № п/п | Наименование оборудования | Материал | Кол-во | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приемный резервуар ГКНС | Железобетон |  | Объем -133 куб.м, полуцилиндрический диаметр -9 м, высота - 5,5 м |
| 2 | Решетка-дробилка КРД-40 | Сборная стальная конструкция | 2 | Производительность - 0,46 м /с, ширина Прозоров - 16 мм |
| 3 | Центробежный насос СД 800/32 | Чугун | 2 | Производительность - 800 куб.м/час, напор - 32 м |
| 4 | Центробежный насос (ФГ 144/46) | Чугун | 1 | Производительность -144 куб.м/час, напор -32 м |
| 5 | Центробежный консольный насос ВК 2/26 | Чугун | 2 | Производительность - 2 куб.м/чае, напор - 26 м |
| 6 | Погружной насос ГНОМ 10-1,0 | Сборный | 1 | Производительность - 1 м /час, напор -Юм |
| 7 | Приемный резервуар ХБС | Железобетон | 1 | Объем - 35 куб.м, полуцилиндрический, диаметр - 8 м, высота -2м |
| 8 | Механизированная решетка РМУ -1 | Сборная стальная конструкция | 1 | Производительность - 8 л на одного человека в год; Ширина Прозоров - 16 мм, высота - 800 мм, ширина - 600 мм |
| 9 | Дробилка ДК-0,5 | Сборная стальная конструкция | 1 | Производительность 300-500 кг/час |
| 10 | Центробежный насос СД 80/32 | Чугун | 2 | Производительность 80 м /час, напор - 32 м |
| 11 | Центробежный насос ВК - 1/16 | Чугун | 2 | Производительность - 1 куб.м/ч, Напор -16м |
| 12 | Приемная камера | Железобетон | 1 | Объем - 4 куб.м, А=1,6 м; В=1,5 м; Н=Т,5 м |
| 13 | Песколовки | Железобетон | 2 | Цилиндрической формы с коническим днищем, горизонтальная с круговым движением воды. Производительность - 25 000 куб.м/сут., Д=6 м, высота проточной части - 1,75 м |
| 14 | Г идроэлеватор | Сталь | 2 | Производительность 20-65 л/сек., напор - 1,8-5 м, общая высота- 1575 мм |
| 15 | Водоизмерительный лоток «Вентури» | Железобетон | 1 | В=900 мм, Н=630 мм |
| 16 | Рас пределительная камера первичных отстойников | Железобетон | 1 | Прямоугольной формы, оборудованная четырьмя щитовыми затворами |
| 17 | Илоперегниватель | Железобетон | 1 | Прямоугольной формы 15 *4,5 *3 м, V=200 куб.м |
| 18 | Первичный отстойник | Железобетон | 1 | Прямоугольный с днищем из 4 конусов, 15*15 м, принятая рабочая глубина - 2,8 м, объем - 690 куб.м |
| 19 | Эрлифт | Сталь | 4 | Расход воздуха - 0,6 куб.м/куб.м, рабочее давление - 0,4 кгс/см2 |
| 20 | Жироловки | Сталь | 2 |  |
| 21 | Аэротенки | Железобетон | 1 | Прямоугольной формы - 39 м* 15 м*3 м, разделен на 2 коридора, общий объем - 1755 м , объем рабочий - 1740 куб.м |
| 22 | Вторичный отстойник | Железобетон | 1 | Прямоугольной формы -15 м*15 м, с днищем из 4 конусов, объем - 690 куб.м |
| 23 | Эрлифт | Сталь | 4 | Расход воздуха - 0,6 куб.м/куб.м, рабочее давление - 0,4 кгс/см |
| 24 | Минерализатор | Железобетон | 1 | Прямоугольный -15 м*9 м*3,6 м; V=486 куб.м |
| 25 | Контактный резервуар | Железобетон | 1 | Прямоугольной формы - 15 м*6 м*2,4 м,У=216 куб.м |
| 26 | Емкость крепкого разбавленного гипохлорита | Титан | 1 | Горизонтальная цилиндрическая, Д=1100 мм; V=2,5 куб.м |
| 27 | Емкость крепкого разбавленного гипохлорита | Титан | 1 | Горизонтальная цилиндрическая , Д=2180 мм; V=T2,5 куб.м |
| 28 | Напорный бак | Титан | 1 | Прямоугольный - 1,1 м*1,1 м*1,6 м; V=l,9 куб.м |
| 29 | Смесительный желоб | Титан | 1 | Прямоугольный с цилиндрическим днищем, V=0,22 куб.м |
| 30 | Центробежный насос | Титан | 2 | Производительность - 50куб.м/час, напор - 32 м |
| 31 | Воздуходувка ТВ 80- 1,4 | Сборная, Чугун-сталь | 3 | Производительность - 5000 м , Напор - 0,4 кгс/см2; п=3000 об. /мин. |
| 32 | Центробежный насос СД-160/10 | Чугун | 1 | Производительность -160 куб.м/час, Напор - Юм, п=1500 об./мин. |
| 33 | Центробежный насос ФГ- 144/10 | Чугун | 1 | Производительность - 160 куб.м/час, Напор - 10 м, п=1500 об./мин. |
| 34 | Центробежный насос - 250/22,5 | Чугун | 2 | Производительность - 250 куб.м/час, Напор - 22,5 м, п=1500 об./мин. |
| 35 | Центробежный насос ВКС 4/24 | Чугун | 2 | Производительность - 4 куб.м/час, Напор - 24 м |
| 36 | Котел марки КСВаУ- 0,63 Гн | Сборный | 2 | Теплопроизводительность - 0,63; поверхность нагрева -14 м2; водогрейный |

В настоящее время эксплуатируется первая очередь строительства, производительностью 6 тыс.куб.м/сутки.

На очистных сооружениях требуется проведение реконструкции для расширения до производительности 18 тыс.куб.м/сут. и модернизации в целях снижения в сбрасываемых сточных водах концентрации взвешенных веществ, азота аммонийного, азота нитратов, азота нитритов, фосфатов, ВПК.

Левобережная часть города.

Общая проектная мощность очистных сооружений составляет 130 куб.м /сут.

Сточные воды хозяйственно-бытовых и производственных стоков г. Березники, Филиал АО «ОХК «Уралхим», ООО «Сода-Хлорат», АО «Березниковский содовый завод», ЗАО «Березниковский механический завод», БПКРУ-1 ПАО «Уралкалий» перекачиваются главной насосной станцией города в резервуар-усреднитель (камера - гаситель напора), затем поступают в здание решеток, где подвергаются механической очистке - извлечению крупных отходов на решетках-дробилках.

Из вторичных отстойников через переливные лотки вода подается по трубопроводу в контактный резервуар для обеспечения нужного времени контакта воды с хлором. После контактных резервуаров обеззараженная очищенная сточная вода через пром. канал поступает в реку Кама.

На очистных сооружениях требуется проведение реконструкции для внедрения АСУ ТП и модернизации в целях снижения в сбрасываемых сточных водах концентрации взвешенных веществ, азота аммонийного, азота нитратов, азота нитритов, фосфатов, БПК (биологическое потребление кислорода).

Характеристика оборудования канализационных очистных сооружений КОС правого берега приведена в таблице № 1.2.10-8.

Таблица № 1.2.10-8

Характеристика оборудования канализационных очистных сооружений правого берега

| № п/п | Наименование оборудования | Материал | Кол- во | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приемный резервуар | Железобетон | 1 | Объем - 450 куб.м, полуцилиндрический, диаметр - 24 м, высота - 5,4 м; дно резервуара имеет уклон 0,1 |
| 2 | Решетка с механическими граблями типа МГ-8Т | Сборная стальная конструкция | 3 | Производительность - 75000*90000 м/сутки, Ширина прозоров - 16 мм |
| 3 | Дробилка молоткового типа | Сборная | 3 | Производительность - 300-600 кг/ч |
| 4 | Насос марки ФВ- 18 | Сборный | 3 | Производительность - 2700 куб.м/час, напор - 32,7 м |
| 5 | Насос марки СДВ 2700/26,5 | Сборный | 2 | Производительность - 2 700 куб.м /час, напор - 26,5 м |
| 6 | Центробежный насос (Бак разрыва струи) | Сборный | 2 | Тип Зк-ба. Производительность - 45 куб.м/час, напор - 54 м |
| 7 | Центробежный насос (дренажных вод) | Сборный | 1 | Тип 2нфвм. Производительность - 54 куб.м/час, напор -16 м |
| 8 | Центробежный насос (дренажных вод) | Сборный | 1 | Тип 1,5к-6а. Производительность - 6 куб.м/час, напор - 20 м |
| 9 | Центробежный насос(опорожнение резервуара) (опорожнение резервуара) | Сборный | 1 | Тип нцс. Производительность - 130 куб.м/час, напор - 8,3 м |
| 10 | Центробежный насос (опорожнение коллектора) | Сборный | 1 | Тип 2,5нф. Производительность - 108 куб.м/час, напор - 43 м |
| 11 | Приемная камера | Железобетон | 1 | Объем - 30 куб.м, прямоугольный, длина - 12 м, высота - 1,8 м, ширина -1,5м |
| 12 | Механизированная решетка Фирма HuberAG., Г ермания | Сборная, стальная конструкция | 3 | Тип StepSkreenFlexible. Пропускная способность - 75 000 - 90 000 куб.м/сут.; Ширина прозоров - 5 мм |
| 13 | Ленточный конвейер | Сборный | 1 | Длина -13 м, мощность - 3 кВт, Т - 1500 об./мин. |
| 14 | Песколовки | Железобетон | 6 | Цилиндрической формы с коническим днищем, горизонтальная с круговым движением воды. Производительность - 40000 - 64000 куб.м/сут. или 300 л/с. Д=6 м, высота проточной части 1,75 м |
| 15 | Гидроэлеватор | Сталь | 6 | Производительность - 20-65 л/сек., напор - 1,8-5 м, общая высота - 1575 мм |
| 16 | Песковая площадка | Грунтовая с щебеночным основанием | 2 | Прямоугольной формы, общая площадь - 480 кв.м |
| 17 | Камера переключения песколовок | Железобетон | 3 | Цилиндрической формы, диаметр -2 м, высота -2м |
| 18 | Распределительная чаша | Железобетон | 2 | Внутренний диаметр чаши - 2000 м |
| 19 | Первичный радиальный отстойник | Железобетон | 3 | Диаметр - 24 м, пропускная способность при 1,5-часовом отстаивании - 933 куб.м/час |
| 20 | Первичный радиальный отстойник | Железобетон | 2 | Диаметр -30 м, пропускная способность при 1,5-часовом отстаивании 2300 куб.м/час |
| 21 | Илоскреб | Сталь | 3 | Тип ИПР - 24 |
| 22 | Илоскреб | Сталь | 2 | Тип ИПР - 30. Производительность - 18-30 куб.м/ч, Т= 12,5 об./мин. |
| 23 | Центробежный насос НСО №1 | Сборный | 2 | Тип 5Ф-12. Производительность -144 куб.м/час, Напор - 10,5 м, п=960 об./мин. |
| 24 | Центробежный насос НСО №2 | Сборный | 1 | Тип СД-160-150. Производительность - 57,5 куб.м/час, п=1450 об./мин. |
| 25 | Центробежный насос НСО№1 | Сборный | 2 | Тип ЗФ-12 Производительность -175 куб.м/час, Напор -8 м, п=1450 об./мин. |
| 26 | Центробежный насос НСО№2 | Сборный | 1 | Тип СМ-150-125-315 Производительность - 200 куб.м/час, Напор - 32 м, п=1450 об./мин. |
| 27 | Жиросборник | Железобетон | 2 | Вертикальный, цилиндрический, V=25,5 куб.м, Д=2,6 м, Н=5,0 м |
| 28 | Аэротенк- вытеснитель | Железобетон | 3 | Прямоугольной формы 72 м* 6м *4,5 м, разделен на 4 коридора, объем рабочий - 7600 куб.м |
| 29 | Аэротенк- смеситель | Железобетон | 1 | Прямоугольной формы - 72 м*6 м*5 м, разделен на 4 коридора, объем рабочий - 8640 куб.м |
| 30 | Распределительная чаша | Железобетон сборный | 1 | Д внутр= 2000 мм, диаметр отводящих коммуникаций - 820x4 мм |
| 31 | Распределительная чаша | Железобетон сборный | 1 | Д внутр= 2000 мм, диаметр отводящих коммуникаций - 900x10 мм |
| 32 | Вторичный радиальный отстойник | Железобетон | 2 | Диаметр - 30 м, пропускная способность при 1,5-часовом отстаивании - 1460 куб.м/час |
| 33 | Илосос | Сборный | 4 | Тип ИВР-24, производительность по осадку - 390 куб.м/ч, Т=1,2 об./мин. |
| 34 | Вторичный радиальный отстойник | Железобетон | 4 | Д=24 м, пропускная способность - 933 м/час, при 1,5-часовом отстаивании |
| 35 | Илосос | Сборный | 2 | Тип ИВР-30, производительность по осадку - 230 л/с, Т=Т2,5 об./мин. |
| 36 | Иловая камера | Сборный железобетон | 4 | Прямоугольной формы, длина - 2620 мм, ширина - 2350 мм, высота - 5700 мм |
| 37 | Иловая камера | Сборный железобетон | 2 | Прямоугольной формы, длина - 2700 мм, ширина - 2350 мм, высота -3870 мм |
| 38 | Лоток «Паршаля» (смеситель) | Сборный железобетон | 1 | Производительность - 160000 м /сут., длина лотка - 14,97 м |
| 39 | Контактный резервуар | Сборный железобетон | 8 | Квадратное сооружение - 14x14, объем восьми секций - 2 824 куб.м |
| 40 | Контактный резервуар | Сборный железобетон | 2 | Прямоугольный открытый резервуар - из двух секций, ширина одной секции (2 ед- цы)-6 м, длина -18 м, рабочая глубина - 3,3 м, рабочий объем - 720 куб.м, пропускная способность - 1440 куб.м/час |
| 41 | Резервуар крепкого гипохлорита | Титан | 1 | V=12,5 куб.м, Д=2180 мм, длина-34000 мм |
| 42 | Резервуар разбавленного гипохлорита | Титан | 1 | V=12,5 куб.м, Д=2180 мм, длина - 34000 мм |
| 43 | Воздуходувка | Сборная Чугун-сталь | 6 | Тип-ТВ-80-1,5. Производительность - 5000 куб.м, п=3000 об./мин |
| 44 | Центробежный насос циркуляционного ила | Сборный | 1 | Тип ГРАУ 1600/25 Производительность- 1600 куб.м /час, напор - 25 м |
| 45 | Центробежный насос циркуляционного ила | Сборный | 3 | GRUNDFOSS2264 AL6C511Z, производительность-260л/сек, напор-26м |
| 46 | Центробежный насос циркуляционного ила | Сборный | 1 | GRUNDFOSS3508 М6А511, производительность-450л/сек, напор- 22,5м |
| 47 | Центробежный насос гипохлорита | Сборный | 1 | Тип АР-60. Производительность - 57,5 куб.м/час, напор - 9,5 м |
| 48 | Центробежный насос уплотненного ила | Сборный | 1 | Тип СД-25/14. Производительность - 25 куб.м/час, напор - 14м |
| 49 | Центробежный насос уплотненного ила |  |  | Тип СД-160/45.I Производительность - 160 куб.м /час, напор - 45 |
| 50 | Центробежный насос опорожнения | Сборный | 1 | Тип8ФГ-12. Производительность - 450 куб.м/час, напор - 22,5 м |
| 51 | Центробежный насос технической воды | Сборный | 3 | Тип 1 Д-315 Производительность - 315 куб.м/час, напор - 50 м |
| 52 | Резервуар активного ила | Железобетон | 1 | Прямоугольный, V=250 куб.м |
| 53 | Резервуар технической воды | Железобетон | 1 | Прямоугольный, V=25 куб.м |
| 54 | Резервуар уплотненного избыточного ила | Железобетон | 1 | Прямоугольный, V=25 куб.м |
| 55 | Распределительная чаша | Железобетон сборный | 1 | Д внутр= ЮОО мм, диаметр отводящих коммуникаций - 219x2 мм |
| 56 | Илоуплотнитель избыточного активного ила | Железобетон сборный | 1 | Радиальный отстойник, Д=18 м, объем зоны отстаивания - 788 м , объем зоны осадка - 120 куб.м, пропускная способность при 10-ти часовом отстаивании - 80 куб.м/час |
| 57 | Илоскреб | Сталь | 2 | Тип ИПР-18, производительность -19 м /ч, Т= 2,32 об./мин |
| 58 | Решетка ХБС | Сталь | 1 | Ширина Прозоров - 16 мм, длина решетки - 900 мм, ширина - 600 мм |
| 59 | Приемный резервуар канализационных стоков | Железобетон | 1 | Прямоугольный, V=4,5 куб.м |
| 60 | Центробежный насос | Сборный | 3 | Тип СМ-150-125-315. Производительность-200 куб.м/час, напор - 32 м |
| 61 | Иловые карты | Земляная отсыпка | 1 | Котлован размерами: длина котлована - 200 м, ширина - 150 м, глубина -6м |
| 62 | Площадка для складирования обезвоженного осадка | Земляная отсыпка | 1 | Котлован размерами: длина котлована - 200 м, ширина - 100 м, глубина -5м |
| 63 | Ленточный фильтр-пресс с поддоном и гравитационным столом | Сборный | 2 | AKI-BFS-200W,Q=20M3/4ac N=2,65kBt |
| 64 | Насос - дозатор исходного осадка | Сборный | 2 | NEMON-IposCY 06/36 M.ChampNETZSCH,Q=5-25M3/4ac, N-7,5kBt, P=46ap |
| 65 | Станция приготовления флокулянта |  | 1 | Polydos 412-2000L104 ALLDOS,Q=2000a/4ac, N=2,1 кВт |
| 66 | Насос-дозатор флокулянта | Сборный | 2 | NEMONM021 BY 01 P05BNETZSCHQ=300- 2000n/4ac,N=0,75кВт,Р=4бар |
| 67 | Смеситель осадка и флокулянта | Сборный | 2 | АСЕК(ЖЕА,вместимость-640л ,N= 1,5 кВт |
| 68 | Промывной центробежный насос | Сборный | 2 | PedrolloF40/250C, О=30 куб.м/час, N=9,2kBt,H=55м |
| 69 | Поршневой компрессор | Сборный | 2 | CB4/C-50,LH20A-2,2 REMEZA, 0=235л/мин,N=2,2кВт,Р= 10кг/см2 |
| 70 | Насос для перекачки кека | Сборный | 2 | NEMONM053BF03S18BNETZSCHQ=0,5- 2,5куб.м/час,Н=15кВт,Р=16 бар |

Город Березники имеет одну централизованную систему водоотведения и одну технологическую зону.

ООО «Березниковская водоснабжающая компания» - организация, осуществляющая водоотведение от жилых домов г. Березники, а также от объектов социального, производственного и культурного назначения до очистных сооружений.

ООО «Березниковская водоснабжающая компания» обслуживает очистные сооружения сточных вод.

В частном секторе, где увеличивается количество постоянно проживающих, активно ведется строительство, практически не решается вопрос о централизованном водоотведении. Сточные воды от жилых домов отводятся в выгребы, с последующим вывозом на очистные сооружения.

Характеристику оборудования канализационных насосных станций и энергопотребляющего оборудования канализационных очистных сооружений см. в таблице №1.2.10-9.

Таблица № 1.2.10-9

Характеристика оборудования канализационных насосных станций и энергопотребляющего оборудования канализационных очистных сооружений

| № п/п | Наименование объекта и адрес | Фактическая производител ьность, тыс.куб.м | Расход электроэнергии, тыс.квт.ч | Марки установленного насосного и компрессорного оборудования | Производитель ность оборудования/ напор | Количество установленного оборудования, шт | Двигатели | Наличие ЧРП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | основное | в резерве | Рном, кВт | Шом, кВ | +/- |
| 1. | Канализационные насосные станции |
| 1.1 | КНС № 3 | 251,804 | 60,210 | Насос №2 WILO FK202-4-27 | 225/2,3 | 1 |  |  | 0,4 | - |
|  |  |  |  | Насос №2 WILO FK202-4-27 | 225/2,3 |  | 1 |  | 0,4 | - |
| 1.2 | КНС № 4 | 15,692 | 34,180 | Насос №1 2,5 НФ | 108/34 | 1 |  | 15 | 0,4 | - |
|  |  |  |  | Насос №2 2,5 НФ | 108/34 |  | 1 | 22 | 0,4 | - |
| 1.3 | КНС № 5 | 212,536 | 33,370 | Насос №1 СМ 120- 100-250 | 100/20 | 1 |  | 30 | 0,4 | - |
|  |  |  |  | Насос №1 СМ 120- 100-250 | 100/20 |  | 1 | 30 | 0,4 | - |
| 1.4 | КНС № 6 | 2445,358 | 404,400 | Насос №110 НФ | 800 |  | 1 | 160 | 0,4 | - |
|  |  |  |  | Насос №2 ФГ 450/22 | 450/22.5 | 1 |  | 132 | 0,4 | - |
|  |  |  |  | Насос №4 СД 450/22 | 450/22,5 | 1 |  | 100 | 0,4 | - |
|  |  |  |  | Насос №4 СД 450/22 | 450/22,5 | 1 |  | 75 | 0,4 | - |
|  |  |  |  | Насос №5 8 НФ |  |  | 1 | 100 | 0,4 | - |
|  |  |  |  | Решетка - дробилка №1 |  | 1 |  | 11 | 0,4 | - |
|  |  |  |  | Решетка - дробилка №2 |  |  | 1 | 11 | 0,4 | - |
| 1.5 | КНС № 7 | 6935,980 | 903,419 | Насос №1 СД 800/32 | 800/32 | 1 |  | 160 | 0,4 | - |
|  |  |  |  | Насос №2 СД 800/32 | 800/32 | ! |  | 160 | 0,4 | - |
|  |  |  |  | Насос №3 СД 800/32 | 800/32 |  | 1 | 160 | 0,4 | - |
|  |  |  |  | Насос №4 СД 800/32 | 800/32 |  | 1 | 160 | 0,4 | - |
|  |  |  |  | Насос №5 СД 800/32 | 800/32 |  | 1 | 160 | 0,4 | - |
|  |  |  |  | Решетка - дробилка №1 |  | 1 |  | 18 | 0,4 | - |
|  |  |  |  | Решетка - дробилка №2 |  | 1 |  | 18 | 0,4 | - |
|  |  |  |  | Решетка - дробилка №3 |  |  | 1 | 18 | 0,4 | - |
| 1.6 | КНС № 2 |  |  | СМ 150-125-315-4 | 200/32 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | СМ150-125-315-4 | 200/32 |  | 1 |  |  |  |
| 1.7 | КНС "Новожилово" | 20,351 | 31,800 | Насос №1 ФГ 144/46 | 144/46 | 1 |  | 30 | 0,4 | - |
|  |  |  |  | Насос №2 ФГ 144/46 | 144/46 |  | \ | 30 | 0,4 | - |
|  |  |  |  | Насос №3 ФГ 144/46 | 144/46 |  | 1 | 30 | 0,4 | - |
|  | Итого по КНС | 9881,722 | 1467,379 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.0 | ГНС ГОС | 17622,117 | 3077,232 | насос СДВ2700/26,5 №1 | 2700/26,5 |  | 1 | 400 | 6 | - |
|  |  |  |  | СДВ2700/26,5 №2 | 2700/26,5 |  | 1 | 400 | 6 | - |
|  |  |  |  | СДВ2700/26,5 № 3 | 2700/26,5 |  | 1 | 400 | 6 | - |
|  |  |  |  | СДВ2700/26,5 №5 | 2700/27,5 | 1 |  | 400 | 6 | - |
|  |  |  |  | К 8/18 №14 | 11 |  | 1 | 1,5 | 0,4 | - |
|  |  |  |  | К 8/18 №15 | 11 |  | 1 | 1,5 | 0,4 | - |
| 2.1 | ГКНС | 812,800 | 277,000 | насос СД 800/32 №1 | 800/32 | 1 |  | 132 | 0,4 | - |
|  |  |  |  | насос СД 800/32 №2 | 800/32 |  | 1 | 132 | 0,4 | - |
|  |  |  |  | насос ФГ 144/46 №3 | 144/46 | 1 |  | 40 | 0,4 | - |
|  |  |  |  | решётка-дробилка КРД-40 №7 решётка-дробилка КРД-40 №8 |  | 1 | 1 | 4 | 0,4 | - |
|  | Энергопотребляющее оборудование канализационных очистных сооружений |
| 2.2 | ГОС | 18219,715 | 5567,570 | ХБС насос 5Ф12 №1 | 12 |  | 1 | 40 | 0,4 | - |
|  |  |  |  | ХБС насос СМ 150-125-315 №2 | 175/125 |  | 1 | 37 | 0,4 | - |
|  |  |  |  | ХБС насос СМ150-125-315 №3 | 175/125 | 1 |  | 37 | 0,4 | - |
|  |  |  |  | Воздуходувка ТВ- 80-1,6 №1 | 5000 | 1 |  | 160 | 0,4 | - |
|  |  |  |  | Воздуходувка ТВ- 80-1,6 №2 | 5000 | I |  | 160 | 0,4 | - |
|  |  |  |  | Воздуходувка ТВ- 80-1,6 №3 | 5000 |  | 1 | 160 | 0,4 | - |
|  |  |  |  | Воздуходувка ТВ- 80-1,6 №4 | 5000 |  | 1 | 132 | 0,4 | - |
|  |  |  |  | Воздуходувка ТВ- 80-1,6 №5 | 5000 |  | 1 | 132 | 0,4 | - |
|  |  |  |  | Воздуходувка ТВ- 80-1,6 №6 | 5000 |  | 1 | 160 | 0,4 | - |
|  |  |  |  | насос GRUNDFOS S3508M6 | 350 |  | 1 | 55 | 0,4 | - |
|  |  |  |  | насос GRUNDFOS 7-1 | 350 | 1 |  | 30 | 0,4 | - |
|  |  |  |  | насос GRUNDFOS 7-2 | 350 | 1 |  | 30 | 0,4 | - |
|  |  |  |  | насос GRUNDFOS 7-3 | 350 | 1 |  | 30 | 0,4в | - |
|  |  |  |  | насос ГРАУ 1600/25 №9 | 1600/25 |  | 1 | 250 | 0,4 | - |
|  |  |  |  | насос ЗФ12 №17 | 12 |  | 1 | 5,5 | 0,4кв | - |
|  |  |  |  | насос 5Ф12 №18 | 12 | I |  | 40 | 0,4 | - |
|  |  |  |  | насос 6НДВ -60 №19 | 60 |  | 1 | 75 | 0,4 | - |
|  |  |  |  | насос 5Ф6№19 "А” | 6 |  | 1 | 75 | 0,4 | - |
|  |  |  |  | насос 1Д315 №21 | 315/70 | 1 |  | 75 | 0,4 | - |
|  |  |  |  | хлораторный насос АР-60 №1 |  | 1 |  | 5,5 | 0,4 | - |
|  |  |  |  | вакуумный насос ВНН-25 №1 |  | I |  | 5 5 | 0,4 | - |
|  |  |  |  | вакуумный насос ВНН-25 №2 |  | I |  | 55 | 0,4 | - |
|  |  |  |  | вакуумный насос ВНН-25 №3 |  |  | 1 | 55 | 0,4 | - |
|  |  |  |  | вакуумный насос ВНН-25 №4 |  |  | I | 75 | 0,4 | - |
|  |  |  |  | вакуумный насос РМК-4 №5 |  |  | I | 7 5 | 0,4 | - |
|  |  |  |  | насос ВК-2-26 №11 | 26 | 1 |  | 18 | 0,4 | - |
|  |  |  |  | насос ВК-2-26 №12 | 26 |  | 1 | 4 | 0,4 | - |
|  |  |  |  | насос ПФ-12 №13 | 12 | 1 |  | 5,5 | 0,4 | - |
|  |  |  |  | насос ПФ-12 №14 | 12 |  | 1 | 5,5 | 0,4 | - |

Централизованное водоотведение сложилось при строительстве г. Березники на протяжении всего времени его существования. Большинство трубопроводов канализационной сети и канализационных насосных станций построены без учета требований надежности по применяемым материалам.

Изношенность канализационных сетей на данный момент г. Березники составляет 80 %. Изношенность насосного оборудования составляет около 80 %.

Теплоснабжение

Теплоснабжение города Березники обеспечивается организациями:

- ПАО «Т Плюс»;

- АО «Березниковская сетевая компания» (далее «БСК»).

Организация ПАО «Т Плюс», являющаяся собственником источников тепла БТЭЦ-2, 4, 10  г. Березники, выступает для основной части абонентов теплоснабжающей организацией. Количество точек поставки тепла ПАО «Т Плюс», от собственных источников представлено в таблице №1.2.10-10.

Таблица № 1.2.10-10

Количество точек поставки тепла ПАО «Т Плюс» от собственных источников

| Источник теплоснабжения | Объектов теплоснабжения, шт | Договорная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| ББТЭЦ-2 | 112 | 29.4 |
| ББТЭЦ-4, ББТЭЦ-10 | 96 | 18.9 |

Теплоснабжающая организация ПАО «Т Плюс» осуществляет оперативное управление источниками тепловой энергии и является крупнейшей транспортной и распределительной организацией, а также сетевым оператором. Количество точек поставки тепла АО «БСК» от источников ПАО «Т Плюс» представлено в таблице № 1.2.10-11.

Таблица № 1.2.10-11

Количество точек поставки тепла АО «БСК» от источников  ПАО «Т Плюс»

| Источник теплоснабжения | Объектов теплоснабжения, шт | Договорная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| БТЭЦ-2 | 786 | 218,0 |
| БТЭЦ-4, БТЭЦ-10 | 1489 | 192,1 |

Структура основного оборудования источников ПАО «Т Плюс» сведена в таблицу № 1.2.10-12.

Таблица № 1.2.10-12

Структура основного оборудования источников ПАО «Т Плюс»

| Источник | Турбогенераторы | Энергетические котлы | Водогрейные котлы | Паровые котлы теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ББТЭЦ-2 | ПТ-30/35-3,4/1,0 | ТП-11 | ПТВМ-100 |  |
|  | Р-12-29/1,6 | «Лопулько» | ПТВМ-100 | - |
|  | Р-6-90/31 | ПК-9 |  | - |
|  | ПТ-50-90/13 | ПК-9 | - | - |
|  |  | ПК-10п-2 | - | - |
|  |  | ПК-10п-2 |  |  |
| ББТЭЦ-4 | Р-10-56/17 | ЕН-100-64ГМ |  | - |
|  | Р-12,8-56/17 | ЕН-100-64ГМ |  | - |
|  | Р-6,4-56/17 | ЕН-120-64ГМ |  | - |
|  |  | ЕН-130-64ГМ |  | - |
|  |  | ЕН-120-64ГМ |  | - |
| ББТЭЦ-10 | ПР-12-3,4/1,0/0,1 | ЦКТИ-75-39-Ф2 | ПТВМ-100 | - |
|  | ПР-6-35/8/2,5 | ЦКТИ-75-39-Ф2 | ПТВМ-180 | - |
|  | ПР-6-35/8/2,5 | ЦКТИ-75-39-Ф2 |  | - |
|  | Р-9-35/8 | БКЗ-75-39-ГМ | - | - |
|  |  | БКЗ-75-39-ГМ | - | - |

Структура основного оборудования источников находящихся в эксплуатационной ответственности АО «БСК» сведена в таблицу № 1.2.10-13.

Таблица № 1.2.10-13

Структура основного оборудования источников АО «БСК»

| Источник | Водогрейные и паровые котлы | Кол- во, шт. | Паровые теплообменники | Кол- во, шт. | Сетевые насосы | Кол- во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВК Усолье | ДЕ-16-14 ГМ | 2 | ПП 1-53, 9-7-2 | 2 | Д 630-90а | 2 |
|  | КВ-ГМ-50-150М | 3 |  |  | Д 1250-125 | 3 |
| ВК Гор. больница | КСВа-3,15 | 2 |  |  | IL 80/170-15/2 | 2 |

Параметры установленной тепловой мощности оборудования, сумма мощностей которого составляет установленную тепловую мощность источника. Параметры установленной тепловой мощности оборудования источников ПАО «Т Плюс»  сведены в таблицу № 1.2.10-14.

Таблица № 1.2.10-14

Параметры установленной тепловой мощности оборудования источников ПАО «Т Плюс»

| Тип оборудования | Оборудование | Станционный номер | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| ББТЭЦ-2 |
| ТГ | ПТ-30/35-3,4/1,0 | 3 | 95 |
| ТГ | Р-12-29/1,6 | 4 | 54.8 |
| ТГ | Р-6-90/31 | 6 |  |
| ТГ | ПТ-50-90/13 | 7 | 143 |
| ВК | ПТВМ-100 | 1 | 100.00 |
| ВК | ПТВМ-100 | 2 | 100.00 |
| Редуцирующие установки | РОУ 30/7 | - | 57 |
| Редуцирующие установки | РОУ 30/13 | - | 34.2 |
| Редуцирующие установки | РОУ 100/13-I | - | 62.7 |
| Редуцирующие установки | РОУ 30/1,2 | - | 34.2 |
| Итого: | 680.9 |
| ББТЭЦ-4 |
| ТГ | Р-10-56/17 | 1 | 105 |
| ТГ | Р-12,8-56/17 | 3 | 105 |
| ТГ | Р-6,4-56/17 | 7 | 66,4 |
| Итого: | 276.4 |
| ББТЭЦ-10 |
| ТГ | ПР-12-3,4/1,0/0,1 | 2 | 72 |
| ТГ | Р-9-35/8 | 5 | 59 |
| ВК | ПТВМ-100 | 5 | 100.00 |
| ВК | ПТВМ-100 | 6 | 100.00 |
| Итого: | 331 |

Описание схемы выдачи тепловой мощности БТЭЦ-10.

Отпуск тепла до 2008 г. осуществлялся по двум тепловыводам КУБ.М 0700 мм и М4 0600 мм для нужд ЖКХ г. Березники. В 2008 г. в связи с техногенной аварией часть тепловой нагрузки города передана ББТЭЦ-4. Магистраль КУБ.М 0700мм работает в тупик. Участок магистрали П-7 - КУБ.М-12 выведен из эксплуатации. Теплоснабжение города осуществляется по тепловыводу М4 0600 мм.

Описание схемы выдачи тепловой мощности БТЭЦ-2.

Бойлерная установка БТЭЦ-2 разделена на «городскую» группу, предназначенную для отпуска тепла по двум тепловыводам на «старый» и «новый» город, и на «заводскую» группу, предназначенную для отпуска тепла по двум тепловыводам на промышленный узел предприятия «Ависма» филиал ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Водогрейная котельная ББТЭЦ-2 работает в основном режиме для отпуска тепла в город и включается последовательно, когда исчерпана тепловая мощность бойлеров и турбин.

Описание схемы выдачи тепловой мощности БТЭЦ-4.

Отпуск тепла в сетевой воде на нужды ЖКХ г. Березники осуществляется по тепловыводу 0800мм, смонтированному в 2009 г. Сетевая вода подогревается паром с Р=13кгс/см2 и Тпп =310°C из противодавления турбин №1, 3, 7 через РОУ 18/13 №3 в основных бойлерах №1, 2, 3, 4. Пиковые бойлера №5, 6 включаются в работу, когда полностью исчерпана возможность основных бойлеров.

К производственным котельным города относятся следующие источники:

-  Водогрейная котельная ООО «Сода-Хлорат». Котельная работает на собственную  производственную зону;

- Водогрейная котельная АО «БСЗ». Котельная работает на собственную производственную зону;

- Водогрейная котельная ОАО «Уралхим», «Азот». Котельная работает на собственную производственную зону.

- Водогрейная котельная очистных сооружений правого и левого берега ООО «Новогор-Прикамье». Котельные работают на собственную производственную зону.

По всем источникам ПАО «Т Плюс» учет тепла отпущенного в тепловые сети ведется по коммерческим приборам учета. Учет тепла у других источников в большинстве случаев производится так же коммерческими приборами учета.

Структура тепловых сетей БТЭЦ-2.

Отпуск тепла с БТЭЦ-2 в город осуществляется по двум тепловыводам: М1 (2Ду 600 мм) и М2 (2Ду 800 мм). Схема тепловых магистралей, подключенным к тепловыводам БТЭЦ-2 представляет собой многокольцевую и тупиковую гидравлическую систему, сложившуюся в результате поэтапного сооружения тепловых сетей, необходимости резервирования, роста тепловой нагрузки в теплофицированных районах.

Структура тепловых сетей БТЭЦ-10 и БТЭЦ-4.

БТЭЦ-10 и БТЭЦ-4 работают параллельно на общие сети второго сетевого района. Подпитка тепловых сетей 2-го района осуществляется только с БТЭЦ-10. Отпуск тепла с БТЭЦ-10 осуществляется по двум тепловыводам: КУБ.М (2Ду 700 мм) и М4 (2Ду 600 мм). В настоящее время на тепловыводе КУБ.М участок от КУБ.М-7 до КУБ.М-12 заглушен. Отпуск тепла с ББТЭЦ-4 осуществляется по тепловыводу М5 (2Ду 800 мм), который соединяется с КУБ.М в узле КУБ.М-18 и М4 в узле М4-14-1А. Схема тепловых магистралей, подключенным к тепловыводам ББТЭЦ-10 и БТЭЦ-4 представляет собой многокольцевую и тупиковую гидравлическую систему, сложившуюся в результате поэтапного сооружения тепловых сетей, необходимости резервирования, роста тепловой нагрузки в теплофицированных районах.

При аварийной подпитке на БТЭЦ-10 возможна подпитка тепловых сетей 2-го района с ББТЭЦ-2 через граничный узел К-М1-17 находящийся по адресу ул. К. Маркса 59.

На балансе АО «БСК» отсутствуют насосные станции, перекачивающие теплоноситель на магистральных тепловых сетях.

На балансе АО «БСК» находится 26 ЦТП (центральных тепловых пунктов). В том числе 3 центральных тепловых пункта (№ 14, 20, 21) расположены в мкр. Усольский на правом берегу реки Камы.

Оборудования центральных тепловых пунктов смотри в таблице № 1.2.10-15.

Таблица № 1.2.10-15

Оборудования центральных тепловых пунктов

| Источ ник | Наименование ЦТП | Уст произвол | эновленная ит-ть (Гкал/час) | Назначение водоподогрев ателя | Вид водоподогрева теля | Год устан овки | Диа мет р | Тип, кол-во пласти н или секций | Площ адь нагре ва | Назн ачени е насос а | Марка насоса | Характеристика насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопле ние | венти ляция | ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  | раб./рез | мощ- ть.эл/ двквт | план заме ны |
| БТЭЦ-2 | ЦТП-1 ул.П.Коммуны, 40 | 1.248 | 0.000 | 0.087 | ГВС 1 ступень | кожухотрубный | 1989 | 159 | 6 | 5.08 | ГВС | К 8/18 | рабочий | 1.5 |  |
|  |  |  |  |  | ГВС 2 ступень | кожухотрубный | 1989 | 219 | 4 | 10.16 | ГВС | К 8/18 | резервн ый | 2.2 |  |
| БТЭЦ-2 | ЦТП-2 ул.Свердлова, 99 | 1.698 | 0.000 | 0.106 | ГВС 1 ступень | кожухотрубный | 1987 | 219 | 8 | 10.16 | ГВС | К 20/30 | рабочий | 2.2 |  |
|  |  |  |  |  | ГВС 2 ступень | кожухотрубный | 1987 | 219 | 4 | 10.16 | ГВС | К 20/30 | резервн ый | 2.2 |  |
| БТЭЦ-10 | ЦТП-4 пр.Ленина, 61 | 1.436 | 0.000 | 0.074 | ГВС 1 ступень | кожухотрубный | 1988 | 219 | 6 | 10.16 | ГВС | 5к 65-50-160-Б | рабочий | 5.5 |  |
|  |  |  |  |  | ГВС 2 ступень | кожухотрубный | 1988 | 219 | 4 | 10.16 | ГВС | К 20/30 | резервн ый | 5.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ХВС | К 20/30 | рабочий | 5.5 |  |
| БТЭЦ-10 | ЦТП-5 ул.Свободы, 21 | 1.405 | 0.000 | 0.087 | ГВС 1 ступень | кожухотрубный | 1988 | 159 | 10 | 2.54 | ГВС | 5к 65-50-160-Б | рабочий | 5.5 |  |
|  |  |  |  |  | ГВС 2 ступень | кожухотрубный | 1988 | 159 | 8 | 2.54 | ГВС | К 20/30 | резервн ый | 5.5 |  |
| БТЭЦ-10 | ЦТП-6 ул.Калинина, 24а | 2.94 | 0.000 | 0.178 | ГВС 1 ступень | кожухотрубный | 1983 | 219 | 7 | 10.16 | ГВС | 5к 65-50-160-Б | рабочий | 5.5 | 2015 |
|  |  |  |  |  | ГВС 2 ступень | кожухотрубный | 1983 | 219 | 6 | 10.16 | ГВС | 5к 65-50-160-Б | резервн ый | 5.5 | 2015 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ХВС | К 90/20 | рабочий | 5.5 | 2015 |
| БТЭЦ-10 | ЦТП-7 ул.Ур.Танкисто в, 6 | 1.112 | 0.000 | 0.079 | ГВС 1 ступень | кожухотрубный | 1991 | 159 | 10 | 2.54 | ГВС | К 20/30 | рабочий | 4.0 |  |
|  |  |  |  |  | ГВС 2 ступень | кожухотрубный | 1991 | 159 | 6 | 2.54 | ГВС | К 20/30 | резервн ый | 4.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отопл ение | К 20/30 | рабочий | 4.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отопл ение | К 65-50-160 | резервн ый | 5.5 |  |
| БТЭЦ-10 | ЦТП-8 ул.Комсомольс кая, 4 | 3.985 | 0.000 | 0.268 | ГВС 1 ступень | кожухотрубный | 1989 | 219 | 10 | 10.16 | ГВС | К 20/30 | рабочий | 4.0 |  |
|  |  |  |  |  | ГВС 2 ступень | кожухотрубный | 1989 | 219 | 4 | 10.16 | ГВС | КМ 20/30 | резервн ый | 4.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГВС | 5К 65-50-160 | рабочий | 5.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отопл ение | К 45/30 | рабочий | 7.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отопл | К 80-50-200 | резервн | 15.0 |  |
| БТЭЦ-2 | ЦТП-9 ул.Пятилетки, 95 | 4.045 | 0.000 | 0.233 | ГВС 1 ступень | кожухотрубный | 1979 | 425 | 12 | 19.25 | ГВС | К 65-50-160 | рабочий | 5.5 |  |
|  |  |  |  |  | ГВС 2 ступень | кожухотрубный | 1979 | 425 | 16 | 19.25 | ГВС | К 20/30 | резервн ый | 5.5 |  |
|  |  |  |  |  | отопление | кожухотрубный | 1979 | 425 | 19 | 19.25 | отопл ение | К 160/30 АС | рабочий | 22.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отопл ение | К 100-65-200С | резервн ый | 30.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пожа рный | К 90/35 | резервн ый | 15.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пожа рный | К 90/35 | резервн ый | 15.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ХВС | 3КМ-6 | рабочий | 11.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ХВС | КМ80-50-200 | рабочий | 15.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ХВС | КМ80-50-201 | резервн ый | 15.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подп иточн ый | К 8/18 | рабочий | 2.2 |  |
| БТЭЦ-2 | ЦТП-10 ул.Мира, 76а | 4.334 | 0.195 | 0.281 | ГВС 1 ступень | кожухотрубный | 1980 | 425 | 12 | 19.25 | ГВС | Wilo IL 50/140- 4/2 | рабочий | 4.0 |  |
|  |  |  |  |  | ГВС 2 ступень | кожухотрубный | 1980 | 425 | 8 | 19.25 | ГВС | Wilo IL 50/140- 4/2 | резервн ый | 4.0 |  |
|  |  |  |  |  | отопление | пластинчатый | 1980 |  | НН№4 1ТС- 16/3; 225 | 100.3 5 | отопл ение | К-150-125-315 | рабочий | 30.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отопл ение | К-150-125-315 | резервн ый | 30.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подп иточн ый | 1,5К 8/19 | рабочий | 1.5 |  |
| БТЭЦ-10 | ЦТП-11 ул. 30 лет Победы,9 | 2.807 | 0.000 | 0.201 | ГВС 1 ступень | кожухотрубный | 1991 | 375 425 | 4 | 14,84 16,57 | ГВС | Wilo IL 50/110- 1,5/2 | рабочий | 1.5 |  |
|  |  |  |  |  | ГВС 2 ступень | кожухотрубный | 1991 | 375 425 | 4 | 14,84 16,57 | ГВС | Wilo IL 50/110- 1,5/2 | резервн ый | 1.5 |  |
|  |  |  |  |  | ГВС 1 ступень | кожухотрубный | 1991 | 273 | 4 | 20.2 | отопл ение | Wilo IL 50/140- 4/2 | рабочий | 4.0 |  |
|  |  |  |  |  | ГВС 2 ступень | кожухотрубный | 1991 | 273 | 4 | 20.2 | отопл ение | Wilo IL 50/140- 4/2 | резервн ый | 4.0 |  |
| БТЭЦ-10 | ЦТП-12 ул. 30 лет Победы, 18 | 3.427 | 0.211 | 0.186 | ГВС 1 ступень | кожухотрубный | 1988 | 273 | 6 | 16.3 | ГВС | К 20/30 | рабочий | 4.0 |  |
|  |  |  |  |  | ГВС 2 ступень | кожухотрубный | 1988 | 273 | 6 | 16.3 | ГВС | К 20/30 | резервн ый | 4.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГВС | К 65-50-160 | рабочий | 5.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отопл ение | Wilo IL 65/120- 4/2 | рабочий | 4.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отопл ение | Wilo IL 65/120- 4/2 | резервн ый | 4.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ХВС | К 8/18 | резервн ый | 2.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ХВС | К 8/18 | рабочий | 2.2 |  |
| БТЭЦ-10 | ЦТП-13 ул.Пятилетки, 136 | 7.139 | 0.387 | 0.448 | ГВС 1 ступень | кожухотрубный | 1985 | 273 | 8 | 16.3 | ГВС | К 80-65-160 | рабочий | 7.5 |  |
|  |  |  |  |  | ГВС 2 ступень | кожухотрубный | 1985 | 273 | 8 | 16.3 | ГВС | К 100-80-160 | резервн ый | 15.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отопл ение | Wilo IPL 65/155-7,5/2 | рабочий | 7.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отопл ение | Wilo IPL 65/155-7,5/2 | резервн ый | 7.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ХВС | К 80-50-200 | резервн ый | 15.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ХВС | К 80-50-200 | рабочий | 15.0 |  |
| Право бережна я котель- ная | ЦТП-14ул.Дощеникова , 14 | 0.312 | 0.206 | 0.425 | ГВС 1 ступень | кожухотрубный | 1985 | 273 | 8 | 16.3 | ГВС | Wilo IPL 65/165-5,5/2 | рабочий | 5.5 |  |
|  |  |  |  |  | ГВС 2 ступень | кожухотрубный | 1985 | 273 | 8 | 16.3 | ГВС | Wilo IPL 65/165-5,5/2 | рабочий | 5.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГВС | К 20/30 | резервн ый | 4.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отопл ение | К 90/20-У2 | рабочий | 7.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отопл ение | К 90/20-У2 | рабочий | 7.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отопл ение | К 90/20-У2 | резервн ый | 7.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ХВС | К 90/20 | рабочий | 7.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ХВС | К 90/20 | резервн ый | 7.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ХВС | К 100-80-160 | рабочий | 15.0 |  |
| Модуль ная котель ная, паровая котель ная | ЦТП-16 ул.Ломоносова , 102 (тепловой пункт городской больницы №2) | 2.253 | 0.983 | 1.124 | ГВС 1 ступень | кожухотрубный | 1995 | 159 | 7 | 2.54 | отопл ение | КМ 80-50-200 | рабочий | 15.0 |  |
|  |  |  |  |  | ГВС 2 ступень | кожухотрубный | 1995 | 159 | 10 | 2.54 | отопл ение | IL 80/170-15/2 | рабочий | 15.0 |  |
|  |  |  |  |  | отопление | кожухотрубный | 1995 | 325 | 14 | 28.8 | отопл ение | IL 80/170-15/2 | резервн ый | 15.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | реци ркул. | IL 65/160-1,1/4 | рабочий | 1.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | реци ркул. | IL 65/160-1,1/4 | резервн ый | 1.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ХВС | К 80-50-180 | рабочий |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ХВС | КМ 150-100250 | резервн ый |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ХВС | К 20/30 | рабочий | 4.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подп иточн ый | ВК-2/26а | резервн ый | 1.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подп иточн | К 50-32-125С | рабочий | 1.5 |  |
| БТЭЦ-2 | ЦТП-17 ул.Юбилейная, 129 | 6.983 | 0.201 | 0.441 | ГВС 1 ступень | кожухотрубный | 1976 | 325 | 6 | 22,7/ 14,7 | ГВС | КМ 80-50-200 | рабочий | 18.5 |  |
|  |  |  |  |  | ГВС 2 ступень | кожухотрубный | 1976 | 325 | 6 | 22,7/ 14,7 | ГВС | К 100-80-160 | резервн ый | 15.0 |  |
|  |  |  |  |  | отопление | пластинчатый | 1976 |  | НН№4 1ТС- 16/3; 170 | 72.24 | отопл ение | К 150-125-315 | рабочий | 30.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отопл ение | К 160/30 | резервн ый | 30.0 |  |
| ББТЭЦ-10 | ЦТП-18 ул.Пятилетки, 115 | 3.072 | 0.000 | 0.179 | ГВС 1 ступень | кожухотрубный | 1978 | 325 | 6 | 21,12 /14,7 | ГВС | 5К 65-50-160 | рабочий | 5.5 |  |
|  |  |  |  |  | ГВС 2 ступень | кожухотрубный | 1978 | 325 | 6 | 21,12 /14,7 | ГВС | К 8/18 | резервн ый | 2.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отопл ение | К 20/30 | рабочий | 4.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отопл ение | К 20/30 | резервн ый | 4.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ХВС | 5К 65-50-160 | рабочий | 5.5 |  |
| Право бе режна я котель ная | ЦТП-20 ул.Строгановск ая, 11а | 0.142 | 0.000 | 0.081 | ГВС 1 ступень | кожухотрубный | 1996 | 273 | 8 | 16.3 | ГВС | К 80-50-200 | рабочий | 15.0 | 2015 |
|  |  |  |  |  | ГВС 2 ступень | кожухотрубный | 1996 | 273 | 4 | 16.3 | ГВС | К 80-65-160 | рабочий | 7.5 | 2015 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГВС | К 80-65-160 | резервн ый | 7.5 | 2015 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отопл ение | К 90/35 | рабочий | 11.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отопл ение | К 90/35 | резервн ый | 11.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отопл ение | К 100-80-160 | рабочий | 15.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ХВС | К 160/30 | рабочий | 30.0 | 2015 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ХВС | К 160/30 | рабочий | 30.0 | 2015 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ХВС | К 160/30 | резервн ый | 30.0 | 2015 |
| Право бе режна я котель ная | ЦТП-21 район шк. №22 мкрн.Усольски й | 0.691 | 0.633 | 0.073 | ГВС 1 ступень | кожухотрубный | 1996 | 159 | 3 | 5.08 | ГВС | К 8/18 | рабочий | 2.2 |  |
|  |  |  |  |  | ГВС 2 ступень | кожухотрубный | 1996 | 159 | 6 | 5.08 | ГВС | К 8/18 | резервн ый | 2.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отопл ение | К 45/30 | рабочий | 7.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отопл ение | К 45/30 | резервн ый | 7.5 |  |
| ББТЭЦ-2 | ЦТП-22 ул.Мира, 40а | 2.912 | 0.000 | 0.188 | ГВС 1 ступень | кожухотрубный | 1977 | 425 | 6 | 19.25 | ГВС | К 20/30 | рабочий | 4.0 | 2015 |
|  |  |  |  |  | ГВС 2 ступень | кожухотрубный | 1977 | 325 | 4 | 20.3 | ГВС | К 20/30 | рабочий | 4.0 | 2015 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ХВС | К 50-170В | резервн ый | 4.0 | 2015 |
| ББТЭЦ-2 | ЦТП-23 ул.Мира, 92а | 6.547 | 0.197 | 0.441 | ГВС 1 ступень | кожухотрубный | 1978 | 325 | 6 | 20.3 | ГВС | 6К-8 | рабочий | 15.0 |  |
|  |  |  |  |  | ГВС 2 ступень | кожухотрубный | 1978 | 325 | 6 | 20.3 | ГВС | 6К-8 | резервн ый | 15.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отопл ение | К 90/20 | рабочий | 7.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отопл ение | К 90/20 | резервн ый | 7.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ХВС | К 100-80-160С | рабочий | 11.0 |  |
| ББТЭЦ-2 | ЦТП-24 ул.Мира, 106а | 5.289 | 0.202 | 0.374 | ГВС 1 ступень | кожухотрубный | 1978 | 325 | 6 | 20.3 | ГВС | 4К-12 | рабочий | 15.0 |  |
|  |  |  |  |  | ГВС 2 ступень | кожухотрубный | 1978 | 325 | 6 | 20.3 | ГВС | К 100-80-160 | резервн ый | 15.0 |  |
|  |  |  |  |  | отопление | пластинчатый | 1978 |  | GX- 51P; 77 | 41.25 | отопл ение | К 150-125-315 | рабочий | 30.0 |  |
|  |  |  |  |  | отопление | кожухотрубный | 1978 | 425 | 2 | 46.7 | отопл ение | К 150-125-315 | резервн ый | 30.0 |  |
| БТЭЦ-10 | ЦТП-25 пр.Ленина, 28а | 0.86 | 0.000 | 0.072 | ГВС 1 ступень | кожухотрубный | 1987 | 159 | 12 | 2.54 | ГВС | К 65-50-160 | рабочий | 5.5 |  |
|  |  |  |  |  | ГВС 2 ступень | кожухотрубный | 1987 | 159 | 16 | 2.54 | ГВС | К 20/30 | резервн ый | 5.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ХВС | К 20/30 | рабочий | 4.0 |  |
| БТЭЦ-2 | ЦТП-26 ул.Юбилейная, 131а | 5.278 | 0.357 | 0.356 | ГВС 1 ступень | пластинчатый | 1982 |  | НН№4 7; 67 | 32.5 | ГВС | Wilo IL 50/130- 3/2 | рабочий | 3.0 |  |
|  |  |  |  |  | ГВС 2 ступень | пластинчатый | 1982 |  | НН№4 7; 34 | 16.0 | ГВС | Wilo IL 50/130- 3/2 | резервн ый | 3.0 |  |
|  |  |  |  |  | ГВС 1 ступень | пластинчатый | 1982 |  | НН№4 7; 67 | 32.5 | отопл ение | Wilo IL 80/200- 22/2 | рабочий | 21.6 |  |
|  |  |  |  |  | ГВС 2 ступень | пластинчатый | 1982 |  | НН№4 7; 34 | 16.0 | отопл ение | Wilo IL 80/200- 22/2 | резервн ый | 21.6 |  |
|  |  |  |  |  | отопление | пластинчатый | 1982 |  | НН№6 2; 121 | 80.92 | ХВС | Wilo ВL 50/220-30/2 | рабочий | 24.6 |  |
| БТЭЦ-10 | ЦТП-27 ул.Набережная , 21а | 5.664 | 0.000 | 0.351 | ГВС 1 ступень | кожухотрубный | 1988 | 273 | 8 | 16.3 | ГВС | Wilo IL 65/170- 1,5/2 | рабочий | 1.5 |  |
|  |  |  |  |  | ГВС 2 ступень | кожухотрубный | 1988 | 219 | 12 | 10.16 | ГВС | Wilo IL 65/170- 1,5/2 | резервн ый | 1.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отопл ение | Wilo IL 80/220- 4,4/2 | рабочий | 4.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отопл ение | Wilo IL 80/220- 4,4/2 | резервн ый | 4.0 |  |
| БТЭЦ-2 | ЦТП-28 ул.Свердлова, 170а | 1.746 | 0.000 | 0.115 | ГВС 1 ступень | кожухотрубный | 1985 | 219 | 4 | 10.16 | ГВС | К 20/30 | рабочий | 4.0 | 2015 |
|  |  |  |  |  | ГВС 2 ступень | кожухотрубный | 1985 | 219 | 4 | 10.16 | ГВС | К 20/30 | резервн ый | 4.0 | 2015 |

Газоснабжение

Газоснабжение г. Березники в настоящее время осуществляется природным и сжиженным газом.

Источниками  газоснабжения является два месторождения газа:

-  «СРТО – Урал»;

-  «Н.Тура – Пермь 2, 3».

Схема  газоснабжения:    2-х  ступенчатая,    1 ступень – снижение давления  на  ГРС (газораспределительная станция) до  0,6 МПа,  2-я ступень - снижение  давления  на ПРГ (пункт редуцирования газа)  до  0,02МПа.

Годовой  расход  газа  см. в таблице № 1.2.10-16.

Таблица № 1.2.10-16

Годовой  расход  газа

| № п/п | Годовой расход газа | тыс. н.куб.м/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | населением | 15 700,963 |
| 2 | промышленными предприятиями | 542 196,907 |
| 3 | коммунальными предприятиями | 10 530,491 |

Характеристики котельных, ГРП (газораспределительный пункт), ГРУ (газорегуляторная установка),  ГРПШ (газорегуляторный пункт шкафный ) см. в таблице №1.2.10-17.

Таблица № 1.2.10-17

Характеристика котельных, ГРП, ГРУ,  ГРПШ

| № п/п | Предприятие | Котельная, ГРП, ГРУ ГРПШ | Расход газа, куб.м/час | Кол-во котлов | Марка котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО "Березниковский содовый завод" | котельная, ГРП | 14 220,0 |  |  |
| 2 | Модульная котельная "Городской больницы № 2" ЗАО "БСК" | котельная, ГРУ | 298,0 | 2 | КСВа-3,15 "ВК-22 " |
| 3 | АО "Меакир" | технология, ГРУ | 547,0 | 3 | туннельная печь " Kiln " |
| 4 | Баня ул.Магистральная,2 | котельная | 4,0 |  |  |
| 5 | ГБУЗ ПК "Березниковская СП" | горелки | 4,0 |  |  |
| 6 | Рыбоперерабатывающий цех | котельная | 13,0 |  |  |
| 7 | автомойка | котельная, ГРУ | 172,0 | 4 | BAXI Slim 1,62iN. |
| 8 | Кафе ул.Пушкина,37 | котельная | 3,0 |  |  |
| 9 | г. Березники, ул. Металлистов, 3 | котельная, ГРПШ | 3,0 |  |  |
| 10 | ул. К.Цеткин, 13 кафе | котельная | 4,4 | 2 | DОН-50, печь Циклон-ротор-216 |
| 11 | ул. Мира, 85 "Бистро 24" | газ. плита | 1,2 |  |  |
| 12 | ул. Базарный, 2А | котельная | 11,0 |  |  |
| 13 | Большевистский проезд, 5 | котельная, ГРПШ | 10,0 | 2 | КВ-Г-80-95 |
| 14 | ул. Загородная, 3 производственная база | котельная, ГРУ | 18,0 |  |  |
| 15 | ул. Уральских Танкистов, 15 котельная | котельная, ГРУ | 30,0 | 2 | Е 1,0 -0,9ГЗ |
| 16 | ул. Фрунзе, 16 автомойка "Ниагара" | котельная | 4,0 | 1 | PROTHERM 120 |
| 17 | ул. К. Маркса, д. 97 кафе "Ахтамар" | котельная, газ. плита | 2,0 |  |  |
| 18 | проспект Советский, д. 41 ресторан | газ. плита | 1,2 |  |  |
| 19 | ул. Юбилейная, 84 | котельная | 2,0 |  |  |
| 20 | пр-т Ленина, 71 (база ООО "Уралстройзащита") | котельная, ГРУ | 215,0 | 3 | КВ -Г -2,5 - 115 |
| 21 | Чуртанское шоссе, 35 (завод ООО "Уралстройзащита") | котельная, ГРУ | 251,0 | 2 | Vitoplex-200 |
| 22 | ул. Березниковская, 109 | котельная, ГРПШ | 24,0 | 3 | КС-Г-100 |
| 23 | МКУП "Полигон ТБО г. Березники" ул. Березниковская, 174 (котельная МКУП "Полигон ТБО г. Березники") | котельная, ГРУ | 97,0 | 3 | КВ-Г-0,4-95 ; КВ-Г-0,25-95 |
| 24 | Муниципальное казённое учреждение "Служба благоустройства г. Березники" ул. Ломоносова мемориал "Победы" | горелка | 4,0 |  |  |
| 25 | МУП "Водоканал г. Березники" ул. Березниковская, 109 ( "Автотранспортное предприятие" ) | котельная, ГРУ | 173,0 | 2 | КВ-Г-1,25 -115 |
| 26 | НОУ "Лидер" ул. Базарный, 2А (котельная НОУ "Лидер") | котельная, ГРПШ | 5,0 | 1 | PROTHERM- 50KLO, "Медведь" |
| 27 | ООО "АвтоВита" пр-т Ленина, 31 (котельная ООО "АвтоВита") | котельная, ГРПШ | 10,0 |  |  |
| 28 | ООО "Автотранскалий" ул. Парижской Коммуны, 4 | котельная, ГРУ | 176,0 | 2 | КВ -Г -0,8 - 95 |
| 29 | ООО "БВК" р-н Речного порта (котельная ГОС ООО "БВК") | котельная, ГРУ | 70,0 | 3 | ДКВР - 6 |
| 30 | ООО "БелКом" ул. Металлистов, 3/1 (котельная ООО "БелКом") | котельная, ГРУ | 24,0 | 2 | Е 1,0 -0,9ГЗ |
| 31 | ООО "Березниковский хлебокомбинат", ул. К.Маркса, 122 | технология, котельная, ГРП | 121,0 | 3 | Е 1,0 -0,9ГЗ |
| 32 | ООО "Вертикаль" ул. Юбилейная, 53а (котельная торгового павильона ООО Вертикаль") | котельная | 1,2 |  |  |
| 33 | ООО "Галерея" ул. Пятилетки, 79а (котельная торгового центра ООО "Галерея") | котельная, ГРПШ | 10,0 | 3 | КС-Г-100 |
| 34 | ООО Корпорация "УМЗ" пер. Базарный, 2а. (адм. здание ООО Корпорация "УМЗ") | котельная, ГРПШ | 11,0 | 2 | BAXI Slim 1,490iN |
| 35 | ООО "ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт" ул. Ленина, 69 | котельная, ГРУ | 19,0 | 2 | GT 305 DIEMATIC-m Delta |
| 36 | ООО "Монтажэнергосервис" Советский проспект, 12 (котельная склада ООО "Монтажэнергосервис") | котельная | 18,0 |  |  |
| 37 | ООО "НОРМА" ул. Ермака, 64 | котельная | 7,0 |  |  |
| 38 | ООО НПП "Изыскатель" Советский проспект, 14 (котельная ООО НПП "Изыскатель") | котельная, ГРУ | 6,0 |  |  |
| 39 | ООО НПП "Изыскатель" Чуртанское шоссе, 45 (лаборатория грунтов ООО НПП "Изыскатель") | котельная, ГРПШ | 2,0 |  |  |
| 40 | ООО "ПТ-СЕРВИС" п. Заячья горка, котельная БПО (БПО г. Березники ООО "ПТ-СЕРВИС") | котельная, ГРУ | 212,0 | 3 | ВКГМ -4 |
| 41 | ООО "СК Парма" ул. Папанинцев, 44 (котельная ООО "СК Парма") | котельная, ГРПШ | 12,0 | 3 | КС - ГВ - 50; Хопёр-100 |
| 42 | ООО "СК "Химспецстрой" ул. Новосодовая, 30 (асфальтосмесительная установка ООО "СК "Химспецстрой") | ГРПШ | 50,0 |  |  |
| 43 | ООО "Сода-хлорат" Чуртанское шоссе, 3 | котельная, ГРУ | 2 666,0 |  | ДЕ -10-14ГМ, НЗЛ -625 |
| 44 | ООО "Тодос-М" ул. Новосодовая, 36 | котельная, ГРУ | 160,0 | 4 | ДКВР -10 |
| 45 | ООО "Трест "УСК-СМУ 7" ул. Загородная, 9 (котельная №2 ООО "Трест "УСК-СМУ 7"") | котельная, ГРПШ | 93,0 | 2 | Super Rac 1450 ( I.VAR ) |
| 46 | ООО "Трест "УСК-СМУ 7" Чуртанское шоссе (котельная ООО "Трест "УСК-СМУ 7") | котельная, ГРУ | 76,0 | 2 | КВГ-630 ; КВГ-500 |
| 47 | ООО "УниверсалПромМаш" пер. Базарный, 2а. | котельная | 5,0 | 2 | PROTHERM- 50KLZ, "Медведь" |
| 48 | ООО "УралСтройИнвест" ул. Металлистов, 3 (котельная ООО "УралСтройИнвест") | котельная | 7,0 | 2 | BAXI Slim 1,490iN |
| 49 | ООО "Уральская газовая компания" ул. Березниковская, 176 | котельная, ГРУ | 21,0 | 3 | КСВа -0,63; КВ-Г-80-95 |
| 50 | ООО "Химчистка-Сервис" Березниковский переулок, 2а (котельная ООО "Химчистка-Сервис") | котельная | 4,0 | 2 | PROTHERM- 50KLZ, "Медведь" |
| 51 | ООО "ЭКСПЕРТ АВТО БЕРЕЗНИКИ" пр-т Ленина, 31а | котельная | 4,0 |  |  |
| 52 | ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" ул. Загородная, 29 ("АВИСМА" филиал ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА") | технология, котельная, ГРП | 2 250,0 |  | печь КС, обжига, литья |
| 53 | ПАО "Т Плюс" промплощадка (БТЭЦ-4 Березники ПАО "Т Плюс") | котельная, ГРП | 36 760,0 |  |  |
| 54 | ПАО "Т Плюс" район БРУ-1 (БТЭЦ-10 Березники ПАО "Т Плюс") | котельная, ГРП | 18 258,0 |  |  |
| 55 | ПАО "Т Плюс" ул. Загородная (БТЭЦ-2 Березники ПАО "Т Плюс") | котельная, ГРП | 25 690,0 |  |  |
| 56 | Свердловская дирекция по тепловодоснабжению - СП Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" ул. Привокзальная,1 (котельная Березники ВЧД-8) | котельная, ГРУ | 134,0 | 6 | Е 1 -09Г |
| 57 | Свердловская дирекция по тепловодоснабжению - СП Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" ул. Привокзальная,1 (котельная Березники ТЧ-9) | котельная, ГРП | 200,0 | 4 | КСВ - 2,0 "ВК-21 " |
| 58 | ФКУ ИК-28 ГУФСИН России по Пермскому краю ул. Загородная, 1 | котельная, ГРУ | 251,0 | 3 | КВ -Г- 1,25 -115 |
| 59 | ул.Березниковская, 194 (котельная и цех ремонта) | котельная, ГРПШ | 3,0 |  |  |
| 60 | ГУ-1 ОГПС МЧС ( ВПЧ -9 ) | газ. плита | 2,4 |  |  |
| 61 | БФ АО "Газпром газораспределение Пермь", модульная котельная, БУГХ | котельная, ГРПШ | 100,0 |  |  |
| 62 | Правобережная котельная м/р Усольский ЗАО "БСК" | котельная | 1 525,0 | 5 | КВГМ -50; ДЕ 16/14 |
| 63 | Церковь "Новый Завет" в г. Березники пр. Ленина, 5а | котельная | 2,0 | 2 | Slim-1.62 |

Охват  населения г.Березники  газоснабжением  в % :

- население в многоквартирных домах – 99% природным газом,  1% сжиженным газом.

- население в индивидуальных  жилых домах – 25% природным газом,  75% сжиженным газом.

Протяженность  магистральных (межпоселковых, распределительных) газовых  сетей :

- высокого давления   -   98,315  км;

- среднего  давления   -     1,678  км;

- низкого  давления -    108,620  км.

Электроснабжение

Электроснабжение г. Березники осуществляется двумя органиациями:

- общество с ограниченной ответственностью «Объединенные региональные  электрические сети  Березники». Сокращенное наименование: ООО «ОРЭС-Березники»;

- публичное акционерное общество «Пермская энергосбытовая компания». Сокращённое наименование: ПАО «Пермэнергосбыт».

На территории Березниковско-Соликамского промышленного узла расположено 3 источника комбинированной выработки тепловой и электрической энергии: Березниковские БТЭЦ-2, БТЭЦ-4, БТЭЦ-10.

Основные характеристики источников электрической энергии приведены в таблице №1.2.10-18.

Таблица № 1.2.10-18

Основные характеристики электростанций Березниковско-

Соликамского промышленного узла

| Наименов ание источника | Местораспо- ложения | Год ввода в эксплуатац ию (реконстру кции) | Установл енная электриче ская мощность , МВт | Среднего довая располага емая мощность , МВт | Выработка электроэне ргии, тыс. кВт*ч | Удельный расход условного топлива на производс тво электроэне ргии, г/кВт*ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Березнико вская БТЭЦ-2 | г. Березники | 1947 | 98,00 | 87,52 | 251354,858 | 298,99 |
| Березнико вская БТЭЦ-4 | г. Березники | 1931 | 11,80 | 9,58 | 79999,942 | 214,00 |
| Березнико вская БТЭЦ-10 | г. Березники | 1954 | 21,00 | 7,00 | 60754,741 | 185,27 |

На территории Березниковско-Соликамского промышленного узла расположено большое количество абонентских и системных центров питания уровня напряжения от 35 до 220 кВ. За Восточной границей узла расположен электросетевой объект федерального значения - ПС 500/220/10 кВ Северная. Узловыми центрами питания для промышленного узла являются следующие электроподстанции: ПС 500 кВ Северная, ПС 220 кВ Калийная, ПС 220 кВ Бумажная, ПС 220 кВ Титан, ПС 110 кВ Троицкая.

Расположение большого количества источников электроэнергии на территории узла связано с наличием крупных промышленных потребителей  электроэнергии: ПАО «Уралкалий»  (210 МВт), «АВИСМА» филиал ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (180 МВт), АО «Соликамскбумпром» (149 МВт).

На территории промышленного узла расположено большое количество абонентских и системных центров питания уровня напряжения от 35 до 220 кВ. За Восточной границей узла расположен электросетевой объект федерального значения - ПС 500/220/10 кВ Северная. Узловыми центрами питания для промышленного узла являются следующие электроподстанции: ПС 500 кВ Северная, ПС 220 кВ Калийная, ПС 220 кВ Бумажная, ПС 220 кВ Титан, ПС 110 кВ Троицкая.

Основные сведения об узловых подстанциях представлены в таблице № 1.2.10-19.

Таблица № 1.2.10-19

Основные сведения об узловых подстанциях Березниковско- Соликамского промышленного узла

| № п/п | РМЭС | Наименование | Класс напряжения | Мощность, МВА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Березниковский | Бумажная | 220/110/35/10 | 434,69 |
| 2 | Березниковский | Калийная | 220/110/10 | 251,26 |
| 3 | Березниковский | Северная | 500/220/15 | 1871,29 |
| 4 | Березниковский | Титан | 220/110/10 | 401,51 |
| 5 | Березниковский | Троицкая | 110/10 | 5,06 |

С энергосистемой Пермского края промышленный узел связан посредством десяти воздушных линий электропередачи напряжением 35-220 кВ.

Наличие и характеристика сущуествующих трансформаторных подстанций (ТП), распределительных пунктов (РП), подстанция электрическая (ПС) представлены в таблице №1.2.10-20.

Таблица № 1.2.10-20

Характеристика сущуествующих ТП, РП, ПС

| № п/п | Диспетчерское наименование | Мощность, ква | Адрес | % загруженности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Усолка | 20000 | Соликамский район,водозабор "Усолка" | 100 |
|  |  | 200 | Соликамский район,водозабор "Усолка" | 100 |
| 2 | Бустер | 340 | район Новой ТЭЦ | 100 |
| 3 | РП Разд. | 163 | ул.Юбилейная (м-н МЖК) | 100 |
| 4 | РП-1А | 750 | ул.Березниковская,71 | 100 |
| 5 | РП-3 |  | ул.Пролетарская | 0 |
| 6 | РП-4 | 250 | ул.Свободы,52 | 71 |
| 7 | РП-5 | 1920 | ул.Циренщикова,13 | 100 |
| 8 | РП-6 | 800 | ул.П.Коммуны,24 | 100 |
| 9 | РП-7 | 320 | в районе Швейной фабрики | 66 |
| 10 | РП-9 | 360 | ул.Гастелло,7 | 90 |
| 11 | РП-10 | 280 | ул,Пятилетки,13а | 100 |
| 12 | РП-11 |  | ул.Металлистов,10 | 0 |
| 13 | РП-13 | 1260 | ул.Ломоносова,102 | 100 |
| 14 | РП-14 | 2000 | ул.30 лет Победы,18 | 100 |
| 15 | РП-15 |  | ул.К.Маркса,122 | 0 |
| 16 | РП-16 |  | р-н очистных сооружений | 0 |
| 17 | РП-17 | 500 | ГНС ,Чуртанское шоссе | 100 |
| 18 | РП-18 |  | В/З "Извер" | 0 |
| 19 | РП-21 | 1260 | ул.Дощенникова,14 | 100 |
| 20 | СП-1 |  | Легино | 0 |
| 21 | СП-2 |  | ул.Москалева,13 | 0 |
| 22 | СП-3 |  | ул.Ключевая | 0 |
| 23 | СП-5 |  | юго-восточнее 0,3 км ул.Трактовая,90 | 0 |
| 24 | ТП-1 | 800 | ул.Менделеева,19 | 66 |
| 25 | ТП-3 | 250 | ул,Пятилетки,6 | 100 |
| 26 | ТП-4 | 400 | ул.Ленина,42 | 52 |
| 27 | ТП-5 | 360 | Советский проспект,44 | 100 |
| 28 | ТП-7 | 100 | ул.Деменева,12 | 70 |
| 29 | ТП-8 | 400 | ул.Ленина,33 | 78 |
| 30 | ТП-9 | 560 | пер.Циренщикова и Комсомольский | 24 |
| 31 | ТП-10 | 180 | ул.Циренщикова,6 | 15 |
| 32 | ТП-11 | 1260 | ул.Пролетарская,3 | 100 |
| 33 | ТП-12 | 715 | ул. Березниковская, 95 | 77 |
| 34 | ТП-13 | 340 | проспект Советского, 30 | 69 |
| 35 | ТП-14 | 810 | Чуртанское шоссе | 55 |
| 36 | ТП-15 | 180 | ул. Челюскинцев, 5 | 49 |
| 37 | ТП-16 | 180 | ул. Пятилетки, 26 | 42 |
| 38 | ТП-17 | 180 | ул. Березниковская, 76 | 69 |
| 39 | ТП-18 | 320 | переулок Школьный | 86 |
| 40 | ТП-19 | 400 | ул.Миндовского, 5а | 59 |
| 41 | ТП-20 | 580 | у жилого дома № 10 по ул. Ермака | 85 |
| 42 | ТП-21 | 400 | ул. Калинина, 14 | 68 |
| 43 | ТП-22 | 160 | ул.Березниковская,122 | 109 |
| 44 | ТП-23 | 400 | ул. Цилищева, 29 | 100 |
| 45 | ТП-23а | 400 | ул. Цилищева, 29 | 100 |
| 46 | ТП-24 | 250 | в районе проспекта Ленина,36 | 50 |
| 47 | ТП-25 | 250 | ул. Матросова, 18 | 43 |
| 48 | ТП-26 | 250 | ул. Зырянская, 7 | 100 |
| 49 | ТП-27 | 250 | Шахтерская, 21 | 100 |
| 50 | ТП-28 | 100 | сад.товарищество №18 | 88 |
| 51 | ТП-29 | 250 | ул.Трактовая,12Б | 58 |
| 52 | ТП-30 | 100 | в садовод. товариществе № 12 | 45 |
| 53 | ТП-31 | 250 | ул.Железнодорожная,113 | 23 |
| 54 | ТП-32 | 320 | ул. Преображенского, 21 | 90 |
| 55 | ТП-33 | 800 | ул. Свободы, 18 | 81 |
| 56 | ТП-34 | 180 | проспект Ленина, 5а | 66 |
| 57 | ТП-35 | 430 | ул. Пятилетки, 44 | 100 |
| 58 | ТП-36 | 400 | ул. Рудничная, 9 | 86 |
| 59 | ТП-37 | 320 | ул. Аллея Пионеров, 4 | 90 |
| 60 | ТП-38 | 800 | проспекта Ленина, 28 | 91 |
| 61 | ТП-39 | 320 | ул. Короленко, 4 | 82 |
| 62 | ТП-40 | 160 | дер.Дурино | 100 |
| 63 | ТП-41 | 800 | проспект Советский, 17 | 91 |
| 64 | ТП-42 | 400 | ул. Челюскинцев, 17 | 72 |
| 65 | ТП-43 | 400 | ул. Черняховского, 76 | 100 |
| 66 | ТП-44 | 180 | ул.Трактовая,24 | 25 |
| 67 | ТП-45 | 400 | ул. Куйбышева, 86 | 100 |
| 68 | ТП-46 | 715 | КНС по ул. Степанова | 94 |
| 69 | ТП-47 | 360 | ул. Пятилетки, 40 | 87 |
| 70 | ТП-48 | 320 | ул. Челюскинцев, 28 | 66 |
| 71 | ТП-49 | 400 | ул. Черепанова, 11 | 68 |
| 72 | ТП-50 | 180 | ул. Ломоносова, 48 | 42 |
| 73 | ТП-51 | 200 | ул. Ломоносова, 14 | 38 |
| 74 | ТП-52 | 250 | в районе гаражей МЖК | 70 |
| 75 | ТП-53 | 400 | ул. Ленвенская, 14 | 100 |
| 76 | ТП-54 | 1260 | ул. Пятилетки, 52 | 100 |
| 77 | ТП-55 | 560 | проспекта Советский, 24 | 59 |
| 78 | ТП-56 | 400 | проспект Советский, 18 | 13 |
| 79 | ТП-57 | 400 | ул. Большевистская, 136 | 100 |
| 80 | ТП-58 | 250 | ул. Большевистская, 170 | 40 |
| 81 | ТП-59 | 200 | ул. Большевистская, 111 | 88 |
| 82 | ТП-60 | 400 | ул. Мира, 107 | 44 |
| 83 | ТП-61 | 400 | проспект Ленина, 37 | 72 |
| 84 | ТП-62 | 640 | ул. Красноборова, 13 | 73 |
| 85 | ТП-63 | 800 | ул. Ломоносова, 73 | 77 |
| 86 | ТП-64 | 400 | ул. Черняховского, 57 | 45 |
| 87 | ТП-65 | 400 | ул.Дурыманская | 23 |
| 88 | ТП-66 | 1030 | насосная ст. № 13 по ул.Юбилейная | 55 |
| 89 | ТП-68 | 570 | ул. Миндовского,3 | 93 |
| 90 | ТП-69 | 500 | проспект Ленина, 66 | 41 |
| 91 | ТП-70 | 320 | ул. Химиков, 8 | 63 |
| 92 | ТП-71 | 320 | ул. Химиков, 10 | 70 |
| 93 | ТП-73 | 1030 | ул.Ленина,47 | 71 |
| 94 | ТП-74 | 320 | ул. Ермака, 66 | 36 |
| 95 | ТП-75 | 400 | ул. Горняков, 40 | 59 |
| 96 | ТП-76 | 400 | ул. Тельмана, 4 | 84 |
| 97 | ТП-77 | 400 | ул. Черняховского, 14 | 100 |
| 98 | ТП-78 | 320 | ул. Большевистская, 35 | 78 |
| 99 | ТП-79 | 630 | ул. Льва Толстого, 17 | 57 |
| 100 | ТП-80 | 400 | ул. Пихтовая, 41 | 100 |
| 101 | ТП-81 | 250 | ул. Пятилетки, 104 | 100 |
| 102 | ТП-82 | 400 | ул. Юбилейная, 23 | 52 |
| 103 | ТП-83 | 315 | ул. Карла Маркса, 68 | 78 |
| 104 | ТП-84 | 400 | ул.К.Маркса,64 | 81 |
| 105 | ТП-85 | 800 | ул.Суворова,56 | 86 |
| 106 | ТП-86 | 250 | ул. Огурдинская, 17 | 100 |
| 107 | ТП-87 | 320 | проспект Советский, 37 | 59 |
| 108 | ТП-88 | 1190 | ул. Березниковская, 77 | 68 |
| 109 | ТП-89 | 180 | ул. Менделеева, 2 | 97 |
| 110 | ТП-90 | 495 | проспект Советский, 70 | 100 |
| 111 | ТП-91 | 400 | ул. Ломоносова,68 | 41 |
| 112 | ТП-92 | 400 | ул. Ломоносова, 78 | 63 |
| 113 | ТП-93 | 400 | ул. Ломоносова, 82 | 53 |
| 114 | ТП-94 | 635 | ул. Деменева, 12 | 88 |
| 115 | ТП-95 | 180 | ул.Челюскинцев,14 | 83 |
| 116 | ТП-96 | 400 | ул. Свердлова, 33а | 100 |
| 117 | ТП-97 | 715 | по ул. Свободы, 40 | 69 |
| 118 | ТП-98 | 780 | ул. Чупинская, 15 | 50 |
| 119 | ТП-99 | 400 | в районе Пермяково | 97 |
| 120 | ТП-100 | 720 | улиц Чернышевского и Бажова | 100 |
| 121 | ТП-102 | 400 | комплекс лыжных трамплинов | 94 |
| 122 | ТП-105 | 250 | п. Зырянка, п/л Солнечный | 95 |
| 123 | ТП-106 | 250 | ул.Совхозная,8 | 64 |
| 124 | ТП-107 | 320 | проспект Советский, 55 | 31 |
| 125 | ТП-108 | 320 | ул. Льва Толстого,29 | 70 |
| 126 | ТП-109 | 2000 | ул.Металлистов,10,молокозавод | 100 |
| 127 | ТП-110 | 360 | ул. Льва Толстого, 88 | 69 |
| 128 | ТП-111 | 400 | ул. Ломоносова, 93 | 63 |
| 129 | ТП-112 | 320 | ул. Ломоносова, 107 | 38 |
| 130 | ТП-113 | 320 | ул. Юбилейная, 32 | 51 |
| 131 | ТП-114 | 320 | Советский проспект,шк. № 27 | 63 |
| 132 | ТП-115 | 800 | ул. Тельмана, 7 | 97 |
| 133 | ТП-116 | 630 | ул. Пр. Ленина, 25 | 35 |
| 134 | ТП-117 | 410 | ул. Ломоносова, 104 | 74 |
| 135 | ТП-118 | 400 | ул.К.Маркса,124 | 100 |
| 136 | ТП-119 | 250 | ул.Металлистов,10 | 100 |
| 137 | ТП-122 | 720 | ул. Юбилейная, 46 | 50 |
| 138 | ТП-123 | 720 | ул. Свердлова, 47 | 60 |
| 139 | ТП-124 | 400 | ул. Свердлова, 33а | 81 |
| 140 | ТП-125 | 400 | в районе проспекта Ленина, 24 | 38 |
| 141 | ТП-126 | 800 | ул.Юбилейная,13 | 51 |
| 142 | ТП-127 | 630 | ул. Челюскинцев, 12 | 38 |
| 143 | ТП-128 | 635 | ул. Карла Маркса, 37 | 100 |
| 144 | ТП-129 | 500 | ул. Свободы, 43 | 75 |
| 145 | ТП-130 | 400 | ул. Веры Бирюковой, 7 | 49 |
| 146 | ТП-131 | 400 | ул. Ломоносова, 117 | 47 |
| 147 | ТП-132 | 400 | ул. Ломоносова, 131 | 43 |
| 148 | ТП-133а | 1260 | ул. Юбилейная, 53 | 42 |
| 149 | ТП-134 | 800 | ул. Юбилейная, 61 | 66 |
| 150 | ТП-135 | 400 | ул. Свердлова, 79 | 62 |
| 151 | ТП-136 | 400 | ул. Свердлова, 51 | 50 |
| 152 | ТП-137 | 400 | ул.Юбилейная,85 | 21 |
| 153 | ТП-138 | 180 | Советская площадь,1 | 56 |
| 154 | ТП-139 | 250 | ул. Ломоносова, 137 | 45 |
| 155 | ТП-140 | 400 | ул.Ломоносова,147 | 61 |
| 156 | ТП-141 | 800 | ул. Пятилетки, 67 | 48 |
| 157 | ТП-142 | 320 | ул. Химиков, 4 | 59 |
| 158 | ТП-143 | 320 | ул. Юбилейная, 69 | 35 |
| 159 | ТП-144 | 320 | ул. Свердлова, 77 | 46 |
| 160 | ТП-145 | 320 | ул. Свердлова, 57 | 39 |
| 161 | ТП-146 | 400 | дер.Беленино | 83 |
| 162 | ТП-153 | 320 | ул.Аллеи Пионеров,15 | 78 |
| 163 | ТП-154 | 160 | дер.Беленино,подсобное хозяйство | 100 |
| 164 | ТП-156 | 400 | дер .Суханово | 100 |
| 165 | ТП-157 | 250 | ул.Сухановская,39 | 100 |
| 166 | ТП-158 | 250 | ул.Центральная,22 | 50 |
| 167 | ТП-159 | 0 | дер .Суханово | 0 |
| 168 | ТП-160 | 240 | пос.Железнодорожный | 100 |
| 169 | ТП-161 | 250 | пос.Троицк | 100 |
| 170 | ТП-162 | 400 | ул. Свердлова, 118 | 72 |
| 171 | ТП-163 | 800 | ул. Свердлова, 102 | 64 |
| 172 | ТП-164 | 400 | ул. Мира, 49 | 43 |
| 173 | ТП-165 | 250 | ул. Юбилейная, 82 | 10 |
| 174 | ТП-166 | 800 | ул. Пятилетки, 75 | 61 |
| 175 | ТП-167 | 630 | ул. Пятилетки, 100 | 58 |
| 176 | ТП-168 | 800 | ул. Пятилетки,106 | 44 |
| 177 | ТП-169 | 250 | ул. Юбилейная, 74 | 33 |
| 178 | ТП-170 | 400 | проспекта Ленина, 37 | 97 |
| 179 | ТП-171 | 400 | ул. Степанова, 12 | 53 |
| 180 | ТП-172 | 1260 | ул. Пятилетки, 41 | 87 |
| 181 | ТП-173 | 800 | ул. Челюскинцев, 83а | 78 |
| 182 | ТП-174 | 1260 | ул. Мира, 32 | 52 |
| 183 | ТП-175 | 400 | ул. Гвардейская, 2 | 66 |
| 184 | ТП-176 | 400 | ул.Юбилейная,103 | 59 |
| 185 | ТП-177 | 400 | ул. Юбилейная, 113 | 64 |
| 186 | ТП-178 | 800 | ул. Пятилетки,88 | 30 |
| 187 | ТП-179 | 800 | ул. Свердлова, 134 | 48 |
| 188 | ТП-180 | 250 | ул. Свердлова, 126 | 50 |
| 189 | ТП-181 | 400 | ул. Потемина,7 | 72 |
| 190 | ТП-182 | 630 | ул. Мира, 89а | 38 |
| 191 | ТП-183 | 400 | ул. Мира, 79 | 31 |
| 192 | ТП-184 | 800 | ул. Мира, 67 | 17 |
| 193 | ТП-185 | 250 | ул.Свердлова,84А | 155 |
| 194 | ТП-186 | 160 | ул. Юбилейная, 74 | 55 |
| 195 | ТП-187 | 180 | ул.Фрунзе,16 | 0 |
| 196 | ТП-188 | 400 | ул. Мира, 33 | 53 |
| 197 | ТП-189 | 400 | ул. Юбилейная, 96 | 21 |
| 198 | ТП-190 | 400 | ул. Парижской Коммуны, 42 | 34 |
| 199 | ТП-192 | 650 | пос.Нартовка | 89 |
| 200 | ТП-193 | 640 | ул. Ломоносова,151а | 40 |
| 201 | ТП-194 | 400 | ул. Мира, 46 | 48 |
| 202 | ТП-195 | 400 | ул. Юбилейная, 104 | 53 |
| 203 | ТП-196 | 800 | ул. Юбилейная, 106 | 72 |
| 204 | ТП-197 | 400 | ул. Юбилейная, 110 | 41 |
| 205 | ТП-198 | 400 | Советская площадь,3 | 100 |
| 206 | ТП-199 | 400 | ул. Степанова, 43 | 92 |
| 207 | ТП-200 | 250 | ул.Свердлова,86 | 80 |
| 208 | ТП-201 | 580 | ул.Березниковская,109 | 62 |
| 209 | ТП-203 | 800 | ул. Мира, 99 | 48 |
| 210 | ТП-204 | 400 | ул. Пятилетки, 115 | 72 |
| 211 | ТП-205 | 800 | ул. Пятилетки, 109 | 84 |
| 212 | ТП-206 | 250 | ул. Карла Маркса, 66 | 105 |
| 213 | ТП-207 | 800 | ул. Юбилейная, 39 | 88 |
| 214 | ТП-208 | 400 | ул. Ломоносова, 110 | 53 |
| 215 | ТП-209 | 1260 | ул. 30 лет Победы, 31 | 81 |
| 216 | ТП-210 | 650 | ул. Свердлова, 150 | 100 |
| 217 | ТП-211 | 400 | ул. Мира,34 | 56 |
| 218 | ТП-212 | 800 | ул. Пятилетки, 91 | 69 |
| 219 | ТП-213 | 650 | ул. Юбилейная, 88 | 100 |
| 220 | ТП-214 | 1260 | ул. Пятилетки, 101 | 85 |
| 221 | ТП-214а | 1260 | ул. Пятилетки, 101 | 57 |
| 222 | ТП-215 | 1260 | ул. Пятилетки, 103 | 69 |
| 223 | ТП-216 | 1260 | ул. Мира, 94 | 86 |
| 224 | ТП-217 | 400 | ул. Мира, 94 | 53 |
| 225 | ТП-218 | 400 | ул. Свердлова, 158 | 54 |
| 226 | ТП-219 | 400 | ул. Мира,130 | 63 |
| 227 | ТП-220 | 400 | ул. Мира, 106 | 41 |
| 228 | ТП-222 | 800 | ул. Мира, 98а | 50 |
| 229 | ТП-223 | 1260 | ул.Мира,82 | 60 |
| 230 | ТП-224 | 800 | ул. Мира, 80 | 63 |
| 231 | ТП-225 | 800 | ул. Мира,66 | 77 |
| 232 | ТП-226 | 800 | ул.Мира,58 | 78 |
| 233 | ТП-227 | 500 | ул. Мира, 56 | 78 |
| 234 | ТП-228 | 400 | ул. Юбилейная,133 | 75 |
| 235 | ТП-229 | 800 | ул. Юбилейная,147 | 80 |
| 236 | ТП-230 | 1260 | водозабора «Быгель-II» | 72 |
| 237 | ТП-231 | 400 | ул. Парижская Коммуна,30 | 31 |
| 238 | ТП-232 | 400 | ул. Черняховского,38 | 88 |
| 239 | ТП-233 | 1260 | ул. Карла Маркса,103 | 89 |
| 240 | ТП-234 | 250 | ул.Сухановская,1 | 100 |
| 241 | ТП-236 | 800 | ул. Юбилейная,31 | 68 |
| 242 | ТП-237 | 800 | ул. Потемина, 4а | 75 |
| 243 | ТП-239 | 560 | Чуртанское шоссе,Химмашсервис | 98 |
| 244 | ТП-240 | 630 | Чуртанское шоссе | 89 |
| 245 | ТП-242 | 100 | в районе моста через р. Кама | 100 |
| 246 | ТП-243 | 100 | в районе моста через р. Кама | 100 |
| 247 | ТП-245 | 720 | ул. Березниковская, 145 | 65 |
| 248 | ТП-246 | 0 | пр.Ленина | 100 |
| 249 | ТП-247 | 630 | пр.Ленина "Уралстрой-Снаб" | 62 |
| 250 | ТП-249 | 1260 | ул.Ломоносова ,102 | 97 |
| 251 | ТП-250 | 400 | ул. Парижской Коммуны, 2 | 94 |
| 252 | ТП-251 | 400 | дер Новожилово | 100 |
| 253 | ТП-252 | 800 | ул.Парижской Коммуны, 12 | 48 |
| 254 | ТП-253 | 800 | ул.Парижской Коммуны(АТП-10) | 78 |
| 255 | ТП-254 | 1260 | ул.Свердлова,164 | 100 |
| 256 | ТП-255 | 500 | ул. Свердлова, 99 | 100 |
| 257 | ТП-256 | 180 | ул.Березниковская,136 | 63 |
| 258 | ТП-257 | 400 | гор. парк «Культуры и отдыха» | 100 |
| 259 | ТП-258 | 1260 | ул.Березниковская,65 | 100 |
| 260 | ТП-259 | 800 | проспект Ленина, 13 | 82 |
| 261 | ТП-260 | 400 | ул. Пятилетки, 140 | 54 |
| 262 | ТП-261 | 800 | ул. Пятилетки, 136 | 84 |
| 263 | ТП-262 | 400 | ул. Набережная,43 | 46 |
| 264 | ТП-263 | 630 | ул. Набережная, 15 | 91 |
| 265 | ТП-264 | 800 | ул. Набережная,27 | 75 |
| 266 | ТП-265 | 1260 | ул. 30 лет Победы,КНС -7 | 89 |
| 267 | ТП-266 | 1260 | ул. 30 лет Победы,13 | 63 |
| 268 | ТП-269 | 400 | район МУ «Детский санаторий» | 94 |
| 269 | ТП-271 | 400 | ул. Свердлова, 31 | 38 |
| 270 | ТП-273 | 400 | ул. Комсомольская, 2 | 58 |
| 271 | ТП-274 | 320 | ул. Миндовского,2 | 82 |
| 272 | ТП-275 | 400 | ул.К.Маркса,107 | 59 |
| 273 | ТП-276 | 400 | по проспекту Ленина,61 | 78 |
| 274 | ТП-277 | 500 | ул. Черняховского,61 | 75 |
| 275 | ТП-284 | 100 | дер Кокшарово | 88 |
| 276 | ТП-287 | 400 | база "Суханово" | 100 |
| 277 | ТП-288 | 400 | Советский проспект,36 | 75 |
| 278 | ТП 289 | 160 | проезд Большевистский,5 | 47 |
| 279 | ТП-291 | 800 | проспектЛенина,63 | 62 |
| 280 | ТП-292 | 630 | школы № 17 по ул.Ломоносова | 62 |
| 281 | ТП-294 | 100 | сад.товарищество № 67 | 100 |
| 282 | ТП-295 | 100 | сад.товарищество № 27 | 100 |
| 283 | ТП-296 | 160 | ул.Запольская,1 | 86 |
| 284 | ТП-297 | 160 | ул.Писарева,22 | 100 |
| 285 | ТП-298 | 400 | ул.Челюскинцев,91а | 88 |
| 286 | ТП-299 | 400 | 30 лет Победы,КНС-7 | 100 |
| 287 | ТП-300 | 250 | Яйвинская,,5 | 116 |
| 288 | ТП-301 | 250 | севернее домов№1,3у л.Механизаторов | 60 |
| 289 | ТП-302 | 1260 | ул.К.Маркса,хлебозавод | 87 |
| 290 | ТП-304 | 250 | Соликамский район,водозабор "Усолка" | 60 |
| 291 | ТП-305 | 250 | Соликамский район,водозабор "Усолка" | 60 |
| 292 | ТП-306 | 250 | Соликамский район,водозабор "Усолка" | 60 |
| 293 | ТП-307 | 180 | Соликамский район,водозабор "Усолка" | 60 |
| 294 | ТП-308 | 250 | Соликамский район,водозабор "Усолка" | 60 |
| 295 | ТП-309 | 250 | Соликамский район,водозабор "Усолка" | 60 |
| 296 | ТП-310 | 250 | Соликамский район,водозабор "Усолка" | 60 |
| 297 | ТП-311 | 250 | Соликамский район,водозабор "Усолка" | 60 |
| 298 | ТП-312 | 250 | Соликамский район,водозабор "Усолка" | 60 |
| 299 | ТП-313 | 250 | Соликамский район,водозабор "Усолка" | 60 |
| 300 | ТП-314 | 250 | Соликамский район,водозабор "Усолка" | 60 |
| 301 | ТП-315 | 250 | Соликамский район,водозабор "Усолка" | 60 |
| 302 | ТП-316 | 250 | Соликамский район,водозабор "Усолка" | 60 |
| 303 | ТП-317 | 250 | Соликамский район,водозабор "Усолка" | 60 |
| 304 | ТП-318 | 180 | Соликамский район,водозабор "Усолка" | 60 |
| 305 | ТП-319 | 250 | Соликамский район,водозабор "Усолка" | 60 |
| 306 | ТП-320 | 250 | Соликамский район,водозабор "Усолка" | 60 |
| 307 | ТП-321 | 250 | Соликамский район,водозабор "Усолка" | 60 |
| 308 | ТП-322 | 160 | Соликамский район,водозабор "Усолка" | 60 |
| 309 | ТП-323 | 250 | Соликамский район,водозабор "Усолка" | 60 |
| 310 | ТП-324 | 1260 | Соликамский район,водозабор "Усолка" | 60 |
| 311 | ТП-325 | 400 | ул.К.Маркса,130 | 100 |
| 312 | ТП-326 | 800 | ул. Комсомольская,5 | 87 |
| 313 | ТП-327 | 100 | пос.Легино | 100 |
| 314 | ТП-328 | 250 | пос.Легино | 42 |
| 315 | ТП-331 | 800 | ГСК «Толыч» по Березниковская | 28 |
| 316 | ТП-334 | 2000 | р-н очистных сооружений | 70 |
| 317 | ТП-335 | 1260 | р-н очистных сооружений | 70 |
| 318 | ТП-336 | 100 | сад.товарищество № 38 | 78 |
| 319 | ТП-337 | 100 | сад.товарищество № 55 | 85 |
| 320 | ТП-338 | 40 | сад.товарищество № 40 | 100 |
| 321 | ТП-339 | 800 | р-н очистных сооружений | 82 |
| 322 | ТП-341 | 400 | ул.Д.Бедного,19 | 72 |
| 323 | ТП-342 | 400 | ул. Огарева,7 | 69 |
| 324 | ТП-343 | 400 | мех.колонна №24 | 56 |
| 325 | ТП-344 | 180 | ул.Шолохова,30 | 69 |
| 326 | ТП-348 | 250 | ул. Дедюхинская,15 | 98 |
| 327 | ТП-349 | 100 | база отдыха "Строитель" Легино | 94 |
| 328 | ТП-350 | 400 | ул.Семинская,31 | 55 |
| 329 | ТП-351 | 160 | ул.Азотчиков,37 | 55 |
| 330 | ТП-353 | 63 | Контррезервуар | 80 |
| 331 | ТП-357 | 800 | пересечение ул.Л.Толстого,Тельмана | 100 |
| 332 | ТП-358 | 1630 | В/З "Извер" | 68 |
| 333 | ТП-359 | 100 | В/З "Извер" | 68 |
| 334 | ТП-360 | 400 | В/З "Извер" | 68 |
| 335 | ТП-361 | 400 | В/З "Извер" | 68 |
| 336 | ТП-362 | 160 | В/З "Извер" | 68 |
| 337 | ТП-363 | 400 | В/З "Извер" | 68 |
| 338 | ТП-364 | 400 | В/З "Извер" | 68 |
| 339 | ТП-365 | 160 | Чупино | 47 |
| 340 | ТП-366 | 250 | Суханово | 100 |
| 341 | ТП-367 | 100 | ферма Лукониных | 38 |
| 342 | ТП-368 | 630 | ул.Аксакова | 46 |
| 343 | ТП-369 | 100 | Советский пр.44 | 66 |
| 344 | ТП-370 | 250 | ул.Луначарского,31 | 97 |
| 345 | ТП-371 | 250 | ул.Пихтовая | 87 |
| 346 | ТП-372 | 250 | Суханово | 82 |
| 347 | ТП-373 | 400 | Суханово | 86 |
| 348 | ТП-374 | 250 | Шарапы | 83 |
| 349 | ТП-375 | 1260 | кинотеатр "Авангард" | 68 |
| 350 | ТП-376 | 400 | лыжная база "Снежинка" | 74 |
| 351 | ТП-377 | 1260 | Стадион "Агрохим" | 84 |
| 352 | ТП-378 | 400 | ул.Правды,1 | 79 |
| 353 | ТП-379 | 400 | р-н кладбища | 66 |
| 354 | ТП-433 | 800 | главной насосной станции г.Усолье | 78 |
| 355 | ТП-434 | 1260 | районе очистных сооружений г.Усолье | 78 |
| 356 | ТП-435 | 800 | насосной ст. III подъема на пр. берегу | 78 |
| 357 | ТП-450 | 1260 | ул.Строгановская,19 | 92 |
| 358 | ТП-451 | 1260 | ул.Строгановская,11А | 94 |
| 359 | ТП-452 | 1260 | ул.Строгановская,13 | 93 |
| 360 | ТП-453 | 1260 | школа микрорайона Усольский | 100 |
| 361 | ТП-455 | 800 | микрорайон "Усольский-2" | 91 |
| 362 | ТП-456 | 1260 | микрорайон "Усольский-2" | 63 |
| 363 | ТП-457 | 800 | микрорайон "Усольский-2" | 100 |
| 364 | ТП-458 | 800 | микрорайон "Усольский-2" | 100 |
| 365 | ТП-459 | 800 | микрорайон "Усольский-2" | 78 |
|  | Всего: | 203191 |  |  |

Сети связи

На территории  г. Березники предоставляются услуги стационарной проводной и сотовой связи, телерадиовещания. Вся территория находится в зоне уверенного приема сигналов сотовой связи и телесигналов.

К основным проблемам систем телекоммуникации относится отсутствие широкополосного доступа к сети Интернет в малых населенных пунктах и применение аналогового оборудования на АТС.

Экологическое состояние

Город Березники расположен в предгорьях Северного Урала, на Камском водохранилище.

Климат умеренно континентальный, зона повышенного потенциала загрязнения атмосферы.

Современная экологическая ситуация на территории города весьма неоднородна как в компонентном, так и в территориальном разрезе. По отношению к элементам природной среды характеризуются следующими проблемными ситуациями, требующими государственного регулирования:

1. Загрязнение атмосферного воздуха является одним из главных факторов риска для здоровья населения.

Развитие технического прогресса, отраслей промышленности, рост социально-экономического благополучия человека увеличивает, так называемую, антропогенную нагрузку на атмосферный воздух, что приводит к широкому контакту с химическими токсикантами не только в условиях производственной среды работающих, но и  в повседневной жизни населения.

Атмосферный воздух является важнейшей и неотъемлемой частью среды обитания человека. Степень его загрязнения относится к числу приоритетных факторов, влияющих на здоровье населения. Слагаемыми качества атмосферного воздуха являются интенсивность загрязнения его выбросами, как от стационарных(промышленные предприятия), так и от передвижных источников загрязнения (транспорт).

Особенности планировочной структуры и функционального зонирования территории города, единого компактного образования, окруженного кольцом производственных зон, железнодорожных устройств и автомобильных дорог, не способствует стабилизации экологической обстановки, в т.ч. и качеству атмосферного воздуха, а скорее, наоборот, усугубляют ситуацию и метеорологические параметры, т.е. частую повторяемость неблагоприятных условий, способствующих проявлению примесей в приземном слое атмосферы.

Качество атмосферного воздуха - совокупность физических, химических и биологических свойств атмосферного воздуха, отражающих степень его соответствия гигиеническим нормативам качества атмосферного воздуха и экологическим нормативам качества атмосферного воздуха.

В целях определения критериев безопасности и (или) безвредности воздействия химических, физических и биологических факторов на людей, растения и животных, особо охраняемые природные территории и объекты, а также в целях оценки состояния атмосферного воздуха устанавливаются гигиенические и экологические нормативы качества атмосферного воздуха и предельно допустимые уровни физических воздействий на него.

Пермским ЦГМС-филиалом ФГБУ «Уральское УГМС» предоставлена информация о загрязнении атмосферы в городе Березники по данным наблюдений на постах (станциях) в 2017 году по следующим показателям: взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота,  оксидазота, сероводород, фенол, хлоридводорода, аммиак, формальдегидбензол, ксилолы, толуол, этилбензол, бенз(а)пирен, тяжелые металлы (марганец, медь, никель, свинец, хром, цинк, кадмий, железо, магний).

Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха в г.Березники производится на 2 стационарных постах:

-	ПНЗ №3 – на пресечении ул. К.Маркса – ул. Юбилейная;

-	ПНЗ №5 – ул. Мира, 92.

Всего за 2017 год в г. Березники было отобрано и проанализировано 14469 проб атмосферного воздуха. Ориентировочный уровень загрязнения атмосферного воздуха в г. Березники в 2017 году характеризуется как повышенный. СИ составил 7,0 (этилбензол), НП - 10,1% (хлорид водорода), ИЗА – повышенный. Общее количество превышений ПДК за год – 207 случаев, из них превышений максимальных разовых ПДК м.р. – 125 случаев.

В предыдущем 2016 году уровень загрязнения атмосферного воздуха также характеризовался как повышенный. СИ составлял 4,2 (этилбензол), НП - 2,3% (хлорид водорода), ИЗА – повышенный. Общее количество превышений ПДК за 2016 год – 126 случаев.

В 2017 году отмечены превышения максимальной разовой ПДКм.р. по следующим веществам:

взвешенные вещества, 	6 случаев 	до 2,0 ПДК;

оксид углерода, 		7 случаев 	до 3,8 ПДК;

оксид азота, 		3 случая 	до 1,4 ПДК;

диоксид азота, 		3 случая 	до 2,1 ПДК;

хлорид водорода, 		93 случая 	до 3,2 ПДК;

формальдегид, 		13 случаев 	до 1,7 ПДК.

Максимальные из среднесуточных концентраций, которые превысили ПДКс.с.  по ароматическим углеводородам отмечены по 2 веществам:

бензол, 			14 случаев 	до 2,7 ПДК;

этилбензол, 		62 случая 	до 7,0 ПДК.

В 2017 году также было отмечено 6 случаев превышения среднемесячных концентраций по бенз(а)пирену до 3,7 ПДК. Средние годовые концентрации прочих определяемых веществ (взвешенные вещества, диоксид серы; оксид углерода; диоксид азота, оксид азота, фенол, хлорид водорода; аммиак; бензол; тяжелые металлы (железо, кадмий, марганец, медь, никель, свинец, хром, цинк, магний)) в течение всего года были ниже 1 ПДК. Средняя годовая концентрация по бенз(а)пирену превысила ПДК в 1,2 раза.

Средняя годовая концентрация формальдегида в 2017 году равна 0,011 мг/м3, что в соответствии с новыми нормативами ПДКс.с. на формальдегид составляет 1,1 ПДК.

Из тенденций загрязнения атмосферы специалисты отмечают тенденцию роста загрязнения атмосферного воздуха формальдегидом, диоксидом серы, диоксидом азота, оксидом азота, хлористым водородом, аммиаком, бензолом, тяжелым металлом(медь).

Декларированный валовый выброс  загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников загрязнения в 2017 г. составил 19,386 тыс.т, что на 0,632 тыс.т больше, чем в 2016 г. Всего на учете состоит 45 объектов, имеющих источники негативного воздействия. Показатели массы выброса загрязняющих веществ и численности источников негативного воздействия за период 2014-2017 гг. находятся на сопоставимом уровне с незначительной тенденцией к росту.

В выбросах, как и в предыдущие годы, преобладают газообразные и жидкие вещества. Их доля составляет 84% от общей массы выброса. На долю твердых веществ (взвесей и пылей различного происхождения) приходится 16% от общей массы выброса. Большую их часть составляют отходы добычи и переработки калийных солей (хлориды калия и натрия). Около четверти от общего количества твердых веществ приходится на долю окислов титана.

Среди жидких и газообразных веществ, в свою очередь, преобладает оксид углерода (его доля составляет 55% от общей массы выброса жидких и газообразных веществ), диоксид азота (21%) и углеводороды метанового ряда (15%). Подобное распределение компонентного состава выбросов от стационарных источников характерно для компактных городов с развитым промышленным производством, представленным, в основном, химической и добывающей отраслями.

Выбросы от стационарных источников загрязнения

Ведущие источники химического загрязнения атмосферного воздуха в городе Березники - предприятия химической, нефтехимической, металлообрабатывающей, автотранспортной, металлургической промышленностей, производства строительных материалов и теплоэнергетики.

Наиболее крупные из них: филиал «Азот»АО «ОХК «Уралхим», ПАО «Уралкалий», АО «Березниковский содовый завод»,ООО «Сода-хлорат», «Ависма» филиал ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма», ПАО «Т Плюс» «Пермский» Березниковская ТЭЦ-2. Именно они вносят наибольший вклад в общую массу выбросов загрязняющих веществ.

Указанные предприятия формируют специфику загрязнения атмосферного воздуха населенных мест. Специфическими загрязняющими веществами атмосферного воздуха г. Березники от указанных предприятий являются:

ООО «Сода-хлорат» - аммиак, дигидросульфид, серы диоксид, оксиды азота, смесь углеводородов, гидрохлорид, хлор;

АО «Березниковский содовый завод» - аммиак, дигидросульфид, хлор, серы диоксид, оксиды азота, гидрохлорид, серная кислота;

ПАО «Уралкалий» - хлорид натрия, хлорид калия, высшие алифатические амины, аммиак, оксид углерода, азота диоксид, гидрохлорид;

Филиал «Азот»АО «ОХК «Уралхим» в городе Березники-аммиак,оксиды азота, серная кислота,амины,оксид углерода,взвешенные вещества;

«Ависма» филиал ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма» -хлор, гидрохлорид, пыль оксида титана, дигидросульфид, серы диоксид, пентоксид ванадия, аммиак, оксид углерода, взвешенные вещества;

ПАО «Т Плюс»,  «Пермский», Березниковская ТЭЦ-2 - оксид углерода,серная кислота,углеводороды нефти, аммиак

Ежегодно промышленными предприятиями в атмосферу города выбрасывается более 110 видов химических соединений, из них 86,8% -газообразные и жидкие вещества, 13,2% - твердые вещества.

Выбросы от передвижных источников загрязнения.

В результате работы двигателей автотранспорта в атмосферный воздух выделяются оксид углерода, оксиды и диоксиды азота, углеводороды, соединения серы, свинца.

По данным, представленным ОГИБДД МО МВД России «Березниковский» на территории города Березники  по состоянию на 01.01.2017  было зарегистрировано 2307 единиц транспортных средств (легковых, грузовых автомобилей, автобусов).

На территории  Березниковского городского округа имеется 4 стационарных поста наблюдения Росгидромета, а также 7 маршрутных постов наблюдения ведущих промышленных предприятий города.

Общая масса выброса загрязняющих веществ от передвижных источников в 2017 г. снизилась на 1,2 тыс.т по сравнению с предыдущим годом. Исходя из того, что снижение произошло, в основном, за счет оксида углерода, можно предположить, что причиной этого является увеличение доли топлива более высоких экологических классов, перевод части автобусного парка на газовое топливо, а также более жесткий контроль экологических норм содержания определенных вредных компонентов в выхлопных газах автомобилей.

2. Загрязнение водного бассейна.

Качество воды р. Кама в районе г. Березники по гидрохимическим показателям.

Оценка качества водных объектов проводилась на основе статистической обработки результатов гидрохимических наблюдений, проводимых Пермским ЦГМС – филиалом ФГБУ «Уральское УГМС» в течение 2017 года.

В 2017 г. по результатам наблюдений Пермского ЦГМС качество воды р. Кама в районе г. Березники не претерпело существенных изменений. Как и в 2016 г. оно не отвечало нормам для рыбохозяйственных водоёмов. Наибольшую долю в общую оценку степени загрязнённости воды вносят соединения марганца, железа и трудноокисляемые органические соединения (по ХПК).

Наиболее распространёнными загрязняющими веществами являются соединения марганца, меди, железа, трудноокисляемые органические вещества (по ХПК), концентрации которых в поверхностных водах стабильно превышали предельно допустимые концентрации для водоемов рыбохозяйственного пользования, чаще всего в пределах от 1 до 5 ПДК. Следует отметить, что наличие в воде водных объектов соединений железа и марганца обусловлено местным гидрохимическим фоном при определённой накладке антропогенных факторов. Значения концентраций железа общего, марганца и трудноокисляемых органических веществ (по ХПК) во всех створах государственной сети наблюдений на территории Пермского края, как правило, выше ПДК.

Кислородный режим в Камском водохранилище складывался удовлетворительно.

В районе г. Березники среднегодовые концентрации, превышающие ПДК, наблюдались: по марганцу – 8-10 ПДК, железу – 7-8 ПДК, меди – 2-3 ПДК, трудноокисляемым органическим веществам (по ХПК) – 3 ПДК, фенолам – 2 ПДК.

Среднегодовое содержание нефтепродуктов, цинка, фенолов, соединений азота не превысило ПДК.

По сравнению с 2016 г. в створе черта г. Березники качество воды ухудшилось в пределах 3 класса из разряда «А» – «загрязненная» в разряд «Б» – «очень загрязненная» за счет увеличения повторяемости числа случаев превышения ПДК фенолов, цинка, марганца.

Марганец - критический показатель загрязненности воды.

В створе ниже г. Березники качество воды осталось на уровне 2016 г. и соответствует 3 классу качества, разряд «Б» – вода «очень загрязнённая».

Основным источником сброса таких загрязняющих веществ, как цинк (Zn 2+), марганец (Mn  2+), медь (Cu 2+), хром (Cr 3+), ванадий (V), азот общий, нитрит-анион (NO -2), калий (К+), ОП-10, СПАВ, смесь моно- и диалкилфеноловых эфиров полиэтиленгликоля является «ООО «Промстоки», которые осуществляет прием, транспортировку и сброс через рассеивающий выпуск в реку Кама сточных вод, поступающих от промышленных предприятий города, при этом часть загрязняющих веществ не поступает от предприятий, а вымывается из донных отложений русла промканала.

- Перечень объектов федерального, регионального и местного значения, планируемых к размещению на территории города Березники, утверждённых в установленном порядке

  - Перечень объектов федерального и регионального значения

- Схемой  территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р на территории г. Березники в области внутреннего водного транспорта предусматривается развитие инфраструктуры внутренних водных путей и речных портов для обеспечения перевозок по международным транспортным коридорам, а именно строительство новых причалов и терминалов в речных портах.

- Схемой  территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р на территории г. Березники размещение объектов федерального значения не запланировано.

- Схемой  территориального планирования Российской Федерации области здравоохранения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2607-р на территории г. Березники размещение объектов федерального значения не запланировано.

- Схемой  территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 № 247-р на территории г. Березники размещение объектов федерального значения не запланировано.

- Схемой  территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р на территории г. Березники размещение объектов федерального значения не запланировано.

Перечень объектов регионального и межмуниципального значения, предусмотренных Схемой территориального планирования Пермского края, утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 27.10.2009 № 780-п (с учётом письма администрации г. Березники от 15.06.2018 исх. № СЭД-142-01-20-620), приведен в таблице № 2.1-1.

Таблица 2.1-1

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов регионального значения

| N/N | Назначение объекта регионального и межмуниципального значения | Наименование | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения |
| 1.1 | Развитие автомобильного транспорта регионального и межмуниципального значения | Автомобильная дорога Кунгур - Соликамск, участок Березники Соликамск, км 292+560 313+100. Реконструкция (первая очередь) | Протяженность -29,1 км, III категория | г. Березники, Соликамский городской округ; Соликамский муниципальный район, Родниковское сельское поселение | Охранная зона, санитарный разрыв |
| 1.2 | Развитие автомобильного транспорта регионального и межмуниципального значения | Автомобильная дорога Пермь - Березники. Реконструкция (исключая участок км 25+780 – км 37+024) (первая очередь) | Протяженность - 146,9 км, III категория | г. Березники; Добрянский муниципальный район, Добрянское городское поселение, Полазненское городское поселение, Красноплудское сельское поселение, Пермское сельское поселение; Усольский муниципальный район, Романовское сельское поселение | Охранная зона, санитарный разрыв |
| 1.3 | Развитие автомобильного транспорта регионального и межмуниципального значения | Автомобильная дорога от автодороги Кунгур-Соликамск до моста через р. Кама | Протяженность – 9,7 км, III категория | г. Березники | Охранная зона, санитарный разрыв |
|  | Развитие автомобильного транспорта регионального и межмуниципального значения | Мост через реку Каму | Протяженность – 0,87 км, III категория | г. Березники, Соликамский городской округ | Охранная зона, санитарный разрыв |
|  | Развитие автомобильного транспорта регионального и межмуниципального значения | Правый подход к мосту от ул. Свободы Усольского района от ул. 8 марта в сторону ул.И Дощеникова | Протяженность – 1,4 км, III категория | Соликамский городской округ |  |
| 2 | Объекты регионального значения в области автомобильного транспорта |
| 2.1 | Обслуживание населения пассажирским автомобильным и железнодорожным транспортом | Строительство автостанции в районе пл. Юбилейная | По заданию на проектирование | г. Березники | Санитарно-защитная зона |
| 3 | Объекты регионального значения в области логистики |
| 3.1 | Оказание транспортно логистических услуг | Транспортнологистический комплекс в Березниковско- Соликамском промышленном узле. Строительство (расчётный срок) | По заданию на проектирование | г. Березники | Санитарно-защитная зона |
| 4 | Электроснабжение |
|  | ТЭЦ |
| 4.1 | Ликвидация избыточных генерационных мощностей, не прозодящих конкурентный отбор мощности, повышение эффективности работы БТЭЦ-2 | Реконструкция Березниковской ТЭЦ-2 (первая очередь) | По заданию на проектирование | г. Березники | Охранная зона, санитарно-защитная зона |
|  | Электроподстанции 110 кВ |
| 4.2 | Обеспечение технологического присоединения ПАО «Уралкалий» | Строительство ПС 110/10/6 кВ Преображенская (первая очередь) | Напряжение - 110/10/6 кВ; планируемая мощность - 1 х25 MBA | г. Березники | Охранная зона, санитарно-защитная зона |
| 4.3 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «Корпорация ВСМПО - АВИСМА» | Строительство ПС 110/10/6 кВ ГПП-3 (первая очередь) | Напряжение - 110 кВ; планируемая мощность - 2x63 MBA | г. Березники | Охранная зона, санитарно-защитная зона |
| 4.4 | Обеспечение технологического присоединения ПАО «Уралкалий» | Строительство ПС 110/10/6 кВ Новая (первая очередь) | Напряжение - 110/10/6 кВ; планируемая мощность — 1x91,077 MBA | г. Березники | Охранная зона, санитарно-защитная зона |
| 4.5 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей г. Березники и г. Усолье | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Правобережная (расчётный срок) | Напряжение - 110/35/10 кВ | г. Березники | Охранная зона, санитарно-защитная зона |
|  | Электроподстанции 35 кВ |
| 4.6 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей г. Березники | Реконструкция ПС 35/6 кВ Березниковская (расчётный срок) | Напряжение - 35/6 кВ | г. Березники | Охранная зона, санитарно-защитная зона |
|  | Воздушные линии электропередачи 110 кВ |
| 4.7 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей | Реконструкция ВЛ 110 кВ Яйва - ТЭЦ- 10 с ВЛ 110 кВ Люзень - ТЭЦ-4 (2 пусковой комплекс) (первая очередь) | Протяженность - 78,1 км | Александровский муниципальный район, Яйвинское городское поселение; Усольский муниципальный район, Троицкое сельское поселение; г. Березники | Охранная зона |
| 4.8 | Обеспечение надежного электроснабжения социально и промышленно значимых объектов | Реконструкция ВЛ- 110 кВ ТЭЦ-2 - ТЭЦ-4, ц. 1,2 (2-ой пусковой комплекс «Реконструкция ВЛ 110кВ «Титан - ТЭЦ2» ц.1,2) (первая очередь) | Протяженность - 17,0 км | г. Березники | Охранная зона |
| 4.9 | Повышение надежности эл ектроснабжен ия потребителей | Реконструкция ВЛ 110 кВ Титан - ТЭЦ-4,I, II (первая очередь) | Протяженность - 14,25 км | г. Березники | Охранная зона |
| 4.10 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей | ВЛ 110 кВ «ТЭЦ 2 - ГПП 3» (первая очередь) | Протяженность - 0,73 км | г. Березники | Охранная зона – 20 м |
| 4.11 | Повышение надежности электроснабжения Березниковско-Соликамского промышленного узла и развития электроснабжения коммунально-бытовых и промышленных потребителей г. Соликамск | Реконструкция ВЛ 110О кВ «Титан- Соликамск» ц. 1, 2 и отпайки на ПС «Минерал» (первая очередь) | Протяженность - 2x12,5 км | г. Березники, Соликамский муниципальный район, Родниковское сельское поселение; Соликамский городской округ | Охранная зона |
| 5 | Волоконно-оптические линии связи |
| 5.1 | Обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети | ВОЛС «г. Березники – г. Соликамск» | Протяжённость – 17,74 км | Г. Березники; г. Соликамск; Соликамский муниципальный район, Родниковское сельское поселение | Охранная зона |
| 6 | Водоснабжение и водоотведение |
|  | Водопроводы и водозаборы |
| 6.1 | Обеспечение водоснабжением | Водозабор хозяйственнопитьевой воды производительностью 700 м3/сут, водозабор технической воды производительностью 3000 м3/сут для обеспечения нужд Талицкого горно-обогатительного комплекса (первая очередь) | Строительство. Устройство водоводов от существующих скважин, расположенных на территории города Березники, до границы участка Талицкого ГОК: хозяйственнопитьевой водовод от скважин 4048 и 4049 до границы площадки проектируемого ГОК; - производственнотехнический водовод от скважин 4046 и 4047 до границы площадки проектируемого ГОК; воздушная линия электроснабжения от скважин 4048 и 4049 до границы площадки проектируемого ГОК; воздушная линия электроснабжения от скважин 4046 и 4047 до проектируемой воздушной линии от скважин 4048 и 4049 до границы площадки проектируемого ГОК ; обслуживающая автодорога от скважин 4048 и 4049 до границы площадки проектируемого ГОК; обслуживающая автодорога от скважин 4046 и 4047 до проектируемой дороги от скважин 4048 и 4049; насосные станции 1 -го подъема на скважинах 4046, 4047, 4048, 4049 и 4051; БКТП; Камеры переключений | г. Березники; Усольский муниципальный район, Троицкое сельское поселение | Зона санитарной охраны источника водоснабжения |
| 6.2 | Усиление водоснабжения ст. Березники- Сортировочная | Усиление водоснабжения с устройством санитарной зоны ст. Березники – Сортировочная (первая очередь) | -Строительство артезианской скважины с наземной насосной станцией (производительность 200 м3/сут.); -строительство хозяйственнопитьевого водопровода (протяженность 1685 м, диаметр - 110 мм); - прокладка кабельной линии 6 кВс установкой комплектной трансформаторной подстанции; - прокладка кабельной линии управления и сигнализации; - перекладка технического водопровода; - вынос автодороги. | г. Березники; Усольский муниципальный район, Троицкое сельское поселение | Зона санитарной охраны источника водоснабжения |
| 7 | Газоснабжение |
|  | Газопровод распределительный |
| 7.1 | Обеспечение природным газом | Строительство межпоселкового газопровода (первая очередь) | Протяженность - 7,1 км | г. Березники | Охранная зона |
| 7.2 | Обеспечение природным газом города | Строительство межпоселкового газопровода (расчётный срок) | Протяженность - 27,3 км | г. Березники | Охранная зона |
| 8 | Рассолопровод |
| 8.1 | Для производственных нужд предприятия | Строительство магистрального трубопровода рассола от промышленной площадки рассолопромысла до приемных резервуаров ОАО «БСЗ» | Протяженность - 2,5 км | г. Березники; Усольский муниципальный район, Усольское городское поселение | Санитарный разрыв |
| 9 | Иные линейные объекты |
| 9.1 | Обеспечение деятельности промышленных площадок | Линейные объекты У сть-Яй винского рудника: магистральный конвейерный тракт (тракт подачи руды), технологи ческий трубопровод, автодорога, ЛЭП. | по заданию на проектирование | Березниковский городской округ, Усольский муниципальный Район, Романовское сельское поселение | Охранная зона |
| 10 | Объекты регионального значения в области здравоохранения |
| 10.1 | Оказание первичной, специализированной медико-санитарной помощи населению | Реконструкция здания под детскую поликлинику со стационаром (первая очередь) | По заданию на проектирование | г. Березники | Не устанавливаются |
| 10.2 | Оказание скорой, в том числе скорой специлизированной, медицинской помощи населению | Строительство поликлиники | Мощность - 14 бригад, 165 выездов в смену | г. Березники | Не устанавливаются |
| 11 | Объекты регионального значения производственного и коммунально-складского назначения |
| 11.1 | Увеличение производства калийных удобрений | Новая установка производственной линии выпуска хлористого калия на площадке БКПРУ-4 ПАО «Уралкалий» (первая очередь) | Новая установка производственной линии выпуска хлористого калия на площадке БКПРУ-4 ПАО «Уралкалий» | г. Березники | Санитарно- защитная зона |
| 11.2 | Обеспечение производства хлора и калия едкого чешуированного, формирование устойчивых технологических цепочек в регионе | Создание производства хлора и калия едкого чешуированного ООО «Сода-Хлорат» (первая очередь) | Создание производства хлора и кали едкого чешуированного методом мембранного электролиза (региональный специальный инвестиционный контракт) | г. Березники | Санитарно защитная зона |
| 11.3 | Повышение добычи калийных солей | Разработка Усть- Яйвинского участка ПАО «Уралкалий» (к том числе магистральный конвейерный тракт (тракт подачи руды), технологический трубопровод, автодорога, ЛЭП) (первая очередь) | Определяются на следующих стадиях проектирования | г. Березники, Усольский муниципальный район, Романовское сельское поселение | Разработка Усть-Яйвинского участка ПАО «Уралкалий» (в том числе магистральный конвейерный тракт (тракт подачи руды_, технологический трубопровод, автодорога, ЛЭП) |
| 11.4 |  | Комплекс сооружений по подаче сильвинитовой руды с БКПРУ-4 на БКПРУ-2 | по заданию на проектирование | г. Березники | Санитарно-защитная зона |
| 11.5 |  | Рассолопровод БКПРУ-4 –АО «БСЗ» | по заданию на проектирование | г. Березники | Санитарно-защитная зона |
| 11.6 |  | Перевод нагрузки ГПП «Дурыманы» на ПС «Строгановская» БКПРУ-2 | по заданию на проектирование | г. Березники | Не устанавливаются |
| 11.7 |  | Развитие солеотвалов БКПРУ-2, БКПРУ-3, БКПРУ-4; | по заданию на проектирование | г. Березники | Санитарно-защитная зона |
| 11.8 |  | Перехват дренажных вод, сбрасываемых по выпуску № 2 БКПРУ-3 в реку Лейва; | по заданию на проектирование | г. Березники | Не устанавливаются |
| 11.9 |  | Удлинение и реконструкция нечетной горловины парка Заполье -Уральское со строительством вытяжного пути и обустройством установки УЗОТ | по заданию на проектирование | г. Березники | Не устанавливаются |
| 11.10 |  | Комплекс сооружений по рассеивающему выпуску сточных вод БКПРУ-4, БКПРУ-2, БКПРУ-3 |  |  | Не устанавливаются |
| 12 | Объекты регионального назначения специального назначения |
| 12.1 | Временное содержание лиц, задержанных по подозрению в совершении преступления | Изолятор временного содержания (первая очередь) | По заданию на проектирование | г. Березники | Санитарно-защитная зона |
| 13 | Объекты регионального значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий |
|  | Пожарное депо |
| 13.1 | Обеспечение пожарной безопасности | Строительство пожарного депо (первая очередь) | 6 выездов | г. Березники (Правобережный район, микрорайон Усольский) | Санитарно-защитная зона |
| 14 | Комплексная система экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций |
| 14.1 | Оповещение населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций | Комплексная система экстренного оповещения населения (первая очередь) | По заданию на проектирование | г. Березнии, Чуртанское шоссе, 75 | Не устанавливаются |
| 14.2 | Оповещение населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций | Комплексная система экстренного оповещения населения (первая очередь) | По заданию на проектирование | г. Березнии, ул. Загородная, 29 | Не устанавливаются |
| 14.3 | Оповещение населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций | Комплексная система экстренного оповещения населения (первая очередь) | По заданию на проектирование | г. Березнии, Чуртанское шоссе, 3 | Не устанавливаются |
| 15 | Объекты регионального значения в области размещения отходов производства и потребления |
| 15.1 | Размещение отходов | Строительство межмуниципального полигона твёрдых коммунальных отходов с мусоросортировочной станцией | Площадь - 13,5 га | г. Березники | Санитарно-защитная зона |

  - Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития городского округа (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения городского округа

На территории города Березники действуют:

- Программа социально-экономического развития муниципального образования «Город Березники» на 2014-2018 годы, утвержденная решением Березниковской городской думы  от 25.03.2014г. № 639;

- Прогноз социально-экономического развития г. Березники на 2018 год и плановый период 2019-2020гг,

-  инвестиционный паспорт города Березники;

- Инвестиционная стратегия муниципального образования «город Березники»до 2018 года, утвержденная постановлением администрации города Березники от 26.08.2015г. № 1945;

- 14 муниципальных программ.

В соответствии с муниципальной программой «Развитие системы образования города Березники», утвержденной постановлением администрации города Березники от 26.11.2013 №2054, предполагается  реализация следующих мероприятий:

- строительство детского сада в квартале №6 в Правобережной части г. Березники,

- строительство здания детского сада в квартале № 20 в Правобережной части города Березники,

- строительство общеобразовательной школы на 1224 местав квартале №12 в Правобережной части города Березники,

- строительство  межшкольного стадиона на территории МАОУ СОШ № 11,

- строительство  межшкольного стадиона на территории МАОУ СОШ № 14,

- строительство  межшкольного стадиона на территории МБОУ «Школа №7 для обучающихся с ОВЗ»,

- строительство (реконструкция) межшкольного стадиона на территории МБОУ Школа № 15».

В соответствии с муниципальной программой «Развитие физической культуры, спорта города Березники», утвержденной постановлением администрации города Березники от 07.11.2013 №1786, предполагается  реализация следующих мероприятий:

- строительство здания крытого катка на территории стадиона в районе городского парка,

- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Правобережной части города Березники,

-  реконструкция стадиона в районе городского парка.

- Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения города Березники

  - Демографический прогноз

Прогноз численности населения учитывает сложившуюся демографическую ситуацию, перспективы социально-экономического развития городского округа, основные положения федеральных, региональных  и местных целевых программ, а также тенденции, заложенные в Схеме территориального планирования Пермского края, утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 27 октября 2009 г. №780-п.

Проектные предложения учитывают базовый сценарий демографического прогноза, принятый Схемой территориального планирования Пермского края. Данный вариант формирует целевые демографические показатели субъекта на горизонте 2035 года.

На прогнозируемую численность городского округа будут оказывать влияние следующие факторы:

- решение проблем безопасности проживания и повышение комфортности жилищного фонда.

- стабилизация миграционных процессов (минимизация миграционного оттока), снижение возрастных коэффициентов смертности на 40%, рост суммарного коэффициента рождаемости до 2,4 рождений на женщину;

- наличие крупных градообразующих передовых  производств и научно-исследовательских центров;

- развитие транспортной и социальной инфраструктур;

- природный потенциал (территориальные, водные, ландшафтно-рекреационные, минерально-сырьевые ресурсы).

Сценарии демографического прогноза предполагают разные соотношения движения населения и социально-экономических  условий.

Таблица 3.1-1

Посценарный прогноз численности населения города Березники, тыс. чел.

| Сценарий | Период | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | 2017г | 2021г | 2029г | 2039г |  |
| Оптимистичный | 145,1 | 144,3 | 144,2 | 145,7 | снижение возрастных коэффициентов смертности на 40%, рост суммарного коэффициента рождаемости до 2,6 рождений на женщину; |
| Базовый | 145,1 | 144,1 | 142,1 | 140,6 | стабилизация миграционных процессов снижение возрастных коэффициентов смертности на 40%, рост суммарного коэффициента рождаемости до 2,4 рождений на женщину; |
| Инерционный | 145,1 | 143,9 | 1439,4 | 129,2 | Сохранение текущих трендов естественного движения и миграционного оттока |

Согласно прогнозу Схемы территориального планирования Пермского края, утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 27 октября 2009 г. №780-п., численность городского округа может сократиться до 124,6 тыс. человек к 2035г. на фоне усиливающегося миграционного оттока.

В принятом варианте прогноза генерального плана города Березники предполагается стабилизация численности населения до 140,6 тыс. человек (базовый) с учетом мер обеспечения безопасности проживания, мероприятий улучшения социально-экономического положения на государственном и краевом уровне  в отношении проектируемой территории.

Расчётная численность населения городского округа составит  142,1 тыс.  человек (2029 г.), на расчётный срок (2039 г.) – 140,6 тыс. человек.

Основанием для прогноза изменения возрастной структуры населения города Березники в течение расчетного срока являлся средний сценарий прогноза изменения демографических показателей РФ, выполненный территориальным органом Федеральной службы государственной статистики РФ. Предполагаемое изменение возрастной структуры населения города Березники представлено в таблице 3.1-2.

Таблица 3.1-2

Предполагаемое изменение возрастной структуры населения города Березники

| Возрастная группа | Годы |
| --- | --- |
|  | 2017 г. | 2029 г. | 2039 г. |
| Для населения моложе трудоспособного возраста, % | 18,7 | 17,5 | 15,9 |
| Доля населения трудоспособного возраста, % | 55,1 | 53,3 | 53,3 |
| Доля населения старше трудоспособного возраста, % | 27,5 | 28,1 | 30,0 |

В соответствии с полученными величинами численности населения и показателями возрастной структуры определены основные параметры развития города Березники: отвод территории жилой и нежилой застройки, объемы жилищного строительства и учреждений обслуживания, система инженерных и транспортных коммуникаций.

  - Описание принятых градостроительных решений по планировочной организации и зонированию территории

Планировочная организация территории

Проектные решения, связанные с пространственно- территориальной организацией города обеспечивают целостность его развития и гарантируют устойчивое развитие территории. В основу архитектурно-планировочного решения положены следующие принципы:

- реконструкция существующей пространственно-планировочной структуры города с приоритетным преобразованием наиболее социально неблагополучных пространств, с целью оздоровления среды города в целом;

- совершенствование функционального зонирования города с выделением следующих основных зон: жилые, общественно-деловые, производственные, инженерной и транспортной инфраструктур, сельскохозяйственного использования, рекреационного назначения, специального назначения;

- организация транспортной сети города с дифференциацией грузовых и пассажирских  транспортных потоков, исключение транзита. Обеспечение удобных и кратчайших транспортных связей всех зон города между собой и внешними транспортными направлениями;

- выявление в планировочной структуре городского центра, центров жилых районов, определение их направления развития;

- формирование системы озеленения и рекреации, связанной с центрами обслуживания и основными пешеходными направлениями;

- размещение перспективных промышленных площадок с учётом уменьшения их негативного воздействия на город.

Жилая и общественно-деловая зоны

Основное развитие селитебной зоны г. Березники предлагается вести на правом берегу реки Кама. Район имеет удобные транспортные связи с левым берегом города и г. Усолье. Одной из функций развиватия правобережной части города рассматривается инвестиционно-предпринимательская деятельность. Данная территория экологически безопасна для проживания населения. На правом берегу реки Кама не планируется разработка полезных ископаемых.

Проектируемые кварталы правобережной жилой застройки расчленены зелеными коридорами. Внутри жилой застройки проектом предложена организация скверов; на них ориентированы детские дошкольные учреждения и школы, расположение которых вне зоны жилой застройки даст возможность организовать в жилой зоне уютные дворовые пространства.

Основой планирования композиции селитебной зоны правобережной части города является система общественных подцентров – мест сосредоточения общественной жизни населения города, размещения в них различных объектов культурно-бытового назначения.

Размещение коммерческих объектов, т.е. общественно-деловой зоны в узловых точках кварталов принят как основной принцип размещения данных объектов. Также предусмотрена крупная общественно-деловая зона, предназначенная в том числе и для размещения ярмарочного комплекса.

Относительно развития левобережной части города в проекте отображено запланированное развитие застройки в районах Шарапы, Суханово, микрорайон «ЕвроХим», в соответствии с действующими проектами планировки.

Со стороны восточного въезда в город запланировано развитие индивидуальной жилой застройки с развитием и обеспечением территории объектами соуиального, культурно-бытового назначания, транспортной, инженерной инфраструктурой.

Также предусмотрено развитие следующих территорий под индивидуальное жилищное строительство – Легино (в т.ч. с правой стороны про заезде в Легино), Шарапы (в т.ч. в юго-восточную сторону), Пермяково (в т.ч. в р-не улиц Пирогова, Факультутская, Ольховская, Крымская), Чупино (в т.ч. в р-не ул. Ярославская, 1а), Семино (в т.ч. в р-не улиц Мира, Правды, Пушкина, Качалова, Большевистская), Круглый рудник, Дурыманы.

Дополнительно установлена зона индивидуальной жилой застройки на территории бывшего тепличного комбината в р-не а/дороги Кунгур-Соликамск, размещение которой возвожно при условии уменьшания санитарно-защитной зоны кладбища, после проведения мероприятий по её сокращению.

Рекреационная зона

Проектом предлагается формирование единой системы озеленения города, состоящую из зелёных коридоров и ядер. Существующие территории озеленения и общедоступного отдыха населения сохраняются и зона рекреации получает дополнительное развитие - развитие зон отдыха, спорта, оздоровления.

Проектом предусмотрены территории под развитие парков и скверов: на территории начала ул. Пятилетки г. Березники планируется размещение тематического сквера, предусматриваются места под перспективное размещение баз отдыха (в том числе у Верхне-Зырянского водохранилища) и под спортивные базы; в районе трамплина «Летающий лыжник» предусмотрено развитие лыжного спорта.

Дополнительно рекомендуется использование городских лесов в качестве рекреационных территорий с целью проведения спортивно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий.

Производственная, коммунально-складская зоны

На перспективу значительного увеличения территорий профилирующих предприятий города не предполагается. Новые предприятия могут быть размещены в сложившейся промышленной и коммунально-складской зоне, за счет более рентабельного использования существующих территорий. В настоящее время в пределах производственно-коммунальных зон имеются  неиспользуемые территории, которые могут рассматриваться в перспективе в качестве потенциальных площадок для инвестиционных проектов. При этом притягательным моментом для инвесторов, в данном случае, может быть наличие дешевой рабочей силы и развитой инфраструктуры.

Повышение эффективности использования территории может быть достигнуто за счет ликвидации мелких и технически устаревших промышленных, складских предприятий и связанных с ними объектов, выявления и освоения резервных и неиспользованных участков, в частности участков, считавшихся ранее непригодными для застройки или неправильно используемых, а также занятых застройкой, не относящейся к промышленному району.

Перспективное формирование промышленно-коммунальной зоны города проектом предусматривается в соответствии с общей планировкой города, его структурой и комплексным расселением.

Основными направлениями градостроительной реорганизации производственных территорий, определенными настоящим проектом, являются следующие:

- сохранение большей части существующих предприятий производственного назначения на своих территориях;

- упорядочение территорий производственного назначения с уточнением и закреплением границ площадок, использование освободившихся территорий в качестве внутригородских резервов;

- перевод территории действующего карьера глины ООО «БКЗ» в территорию промышленной зоны г. Березники;

- улучшение состояния окружающей среды, за счет ликвидации экологически опасных и ресурсоемких производств, санации сохраняемых и рекультивации высвобождаемых производственных территорий с высоким уровнем техногенных загрязнений, обеспечения на сохраняемых производствах требований экологических нормативов, сокращения разрешенных санитарно-защитных зон;

- комплексное благоустройство, озеленение производственных территорий;

- разработка Усть-Яйвинского участка ПАО «Уралкалий»;

- освоение Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей ЗАО «Верхнекамская Калийная Компания;

- строительство ГОК на Талицком участке Верхнекамского месторождения калийных солей ЗАО «Верхнекамская Калийная Компания».

Важную роль в повышении деловой привлекательности города будет играть строительство  логистического центра на въезде в город. Площадь территории составит около 9 га.

Функциональное зонирование территории

Границы функциональных зон определены с учётом границы муниципального образования и населённого пункта (существующей и проектируемой), естественными границами природных объектов, границами земельных участков. Территории общего пользования, занятые проездами, коммунальными зонами небольшими по площади, линейными водоёмами и другими незначительными по размерам объектами входят в состав различных функциональных зон и отдельно не выделяются.

На карте функциональных зон города Березники выделены следующие функциональные зоны:

- зона индивидуальной жилой застройки;

- зона малоэтажной жилой застройки;

- зона среднеэтажной жилой застройки;

- зона многоэтажной жилой застройки;

- общественно-деловая зона;

- зона городских лесов;

- зона рекреационного назначения;

- зона санитарно-защитного озеленения;

- зона озеленения общего пользования;

- зона природно-ландшафтных территорий;

- зона инженерной инфраструктуры;

- зона транспортной инфраструктуры;

- зона железнодорожного транспорта;

- зона производственного использования;

- зона коммунально-складских объектов;

- зона сельскохозяйственного использования;

- зона специального назначения;

- зона нарушенного рельефа.

Зона индивидуальной жилой застройки предусматривает размещение объектов индивидуального жилищного строительства с прилегающими земельными участками;

зона малоэтажной жилой застройки предусматривает размещение индивидуальных, блокированных и многоквартирных жилых домов малой этажности;

зона среднеэтажной жилой застройки предусматривает размещение многоквартирных жилых домов средней этажности;

зона многоэтажной жилой застройки предусматривает размещение многоэтажных многоквартирных жилых домов;

общественно-деловая зона предусматривает размещение объектов делового, общественного, коммерческого, социального и коммунально-бытового назначения;

зона городских лесов предусматривает размещение территорий, используемых для организации лесопользования, ведения лесного хозяйств и охраны леса;

зона рекреационного назначения предусматривает размещение скверов, парков, бульваров, элементов озеленения и благоустройства общего пользования;

зона санитарно-защитного озеленения предусматривает размещение элементов озеленения, предназначенных для для защиты жилых районов от вредного воздействия выбросов промышленных предприятий, а также благоустройства территорий, на которых ограничена градостроительная деятельность;

зона озеленения общего пользования  предусматривает размещение территорий общего пользования, предназначенных и используемых для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан;

зона природно-ландшафтных территорий предусматривает сохранение естественного природного ландшафта территории;

зона инженерной инфраструктуры предусматривает размещение сооружений и коммуникаций энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки стоков, размещение объектов связи;

зона транспортной инфраструктуры предусматривает размещение объектов транспорта и обеспечение деятельности организаций, предоставляющих транспортное обслуживание население  и обслуживание транспорта;

зона железнодорожного транспорта предусматривает размещение объектов железнодорожного транспорта;

зона производственного использования предусматривает размещение производственных и складских объектов;

зона коммунально-складских объектов предусматривает размещение объектов, обеспечивающих потребности городского хозяйства и населения в складах, коммунальных и бытовых услугах, а также связанных с ними обслуживающих и вспомогательных учреждений;

зона сельскохозяйственного использования предусматривает размещение территорий и объектов сельского хозяйства и сельскохозяйственного производства, сельскохозяйственных угодий, а также дачных и садовых товариществ граждан;

зона специального назначения предусматривает размещение кладбищ, крематориев, объектов размещения и переработки отходов потребления, режимных и иных объектов, размещение которых не допускается в пределах прочих функциональных зон;

зона нарушенного рельефа предусматривает консервацию и ограничение использования территорий, подверженных нарушению земной поверхности вследствие техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий».

Территории общего пользования, занятые проездами и подходами к объектам капитального строительства, в частности к общеобразовательным организациям, входят в состав функциональных зон генерального плана и отдельно не выделяются.

Баланс функциональных зон территории составлен на основе картографического материала, разработанного в составе графических материалов проекта генерального плана. Этот баланс даёт ориентировочное представление о перспективном использовании территории.

Таблица 3.2-1

Проектируемый баланс территории г. Березники  по функциональному назначению

| № п/п | Наименование | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Площадь городского округа в установленных границах | 43111,88 | 100,00 |
|  | Жилые зоны |  |  |
| 1 | Индивидуальной жилой застройки | 1164,68 | 2,70 |
| 2 | Малоэтажной жилой застройки | 52,98 | 0,12 |
| 3 | Среднеэтажной жилой застройки | 422,21 | 0,98 |
| 4 | Многоэтажной жилой застройки | 192,73 | 0,45 |
|  | Общественно-деловые зоны |  |  |
| 5 | Общественно-деловая зона | 470,07 | 1,09 |
|  | Зоны рекреационного назначения |  |  |
| 6 | Зона городских лесов | 18390,61 | 42,66 |
| 8 | Зона рекреационного назначения | 130,45 | 0,30 |
| 9 | Зона санитарно-защитного озеленения | 187,84 | 0,44 |
| 10 | Зона озеленения общего пользования | 613,84 | 1,42 |
| 11 | Зона природно-ландшафтных территорий | 7412,93 | 17,19 |
|  | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры |  |  |
| 12 | Зона инженерной инфраструктуры | 116,58 | 0,27 |
| 13 | Зона транспортной инфраструктуры | 1087,36 | 2,52 |
| 14 | Зона железнодорожного транспорта | 576,34 | 1,34 |
|  | Производственные зоны |  |  |
| 15 | Зона производственного использования | 5102,26 | 11,83 |
| 16 | Зона коммунально-складских объектов | 513,37 | 1,19 |
|  | Зоны сельскохозяйственного использования |  |  |
| 17 | Зона сельскохозяйственного использования | 830,21 | 1,93 |
|  | Зоны специального назначения |  |  |
| 18 | Зоны специального назначения | 288,54 | 0,67 |
|  | Зоны иного назначения |  |  |
| 19 | Зона нарушенного рельефа | 17,18 | 0,04 |
|  | Акватории рек и водоемов | 5541,70 | 12,85 |

  - Развитие жилищного строительства

Одной из важнейших задач социально-экономического развития города Березники является обеспечение населения доступным и комфортным жильем.

Территориальное планирование городского округа в целях развития жилищного строительства должно обеспечивать:

- создание условий для реализации предложений по размещению площадок новой застройки в рамках программ в сфере жилищного строительства;

- определение территорий, где необходимы опережающие темпы жилищного строительства с оптимальным внедрением новых типов и технологий строительства;

- комплексное освоение территории с развитием социальной, коммунальной инфраструктуры и благоустройства.

Территориальные возможности развития определяются наличием свободных пригодных для жилищного строительства площадей  и наличием градостроительных ограничений на проектируемой территории.

Нормативные показатели плотности  и уровня средней жилищной обеспеченности приняты в соответствии с СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, а также прогноза долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года, разработанного Минэкономразвития РФ на основании «Правил разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочный период», утвержденных постановлением Правительства РФ от 11 ноября 2015 г. N 1218.
Средний жилищный показатель определен  в размере – 32 кв.м. жилья на 1 человека. Плотность населения установлена в зависимости от типа жилой застройки - минимальная в размере 20 чел./га для территорий индивидуальной жилой застройки, максимальная в размере 420 чел./га для территорий многоэтажной жилой застройки.

С учетом рекомендуемых показателей обеспеченности населения общей жилой площадью и прогнозом изменения демографических показателей получены значения объемов строительства жилого фонда на перспективу. Общая площадь жилищного фонда составит к 2029 г. 3978,8 тыс. кв.м, к 2039 г. – 4499,2 тыс. кв.м.

Территории нового жилищного строительства определены с учетом инженерно-геологических условий для строительства, наличия ограничений, связанных с присутствием зон с особыми условиями территории, особо охраняемых природных территорий, объектов культурного наследия, наличия инженерных и транспортных коммуникаций; риски возникновения ЧС.

Основное жилищное строительство определено в правобережной части города. В левобережной части жилищное строительство будет осуществляться в зоне индивидуальной усадебной застройки (микрорайонов Шарапы, Суханово), а также в пределах существующей застройки на реконструируемой территории.

Возможность сохранения существующей жилой застройки определена исходя из технического состояния жилищного фонда и наличия градостроительных ограничений. В полном объеме предусматривается снос ветхого и аварийного жилищного фонда. Общая площадь жилых помещений, предусмотренных под снос, составляет 237 тыс. кв.м.

С учетом запланированного объема сноса жилищного фонда объем нового жилищного строительства должен составить не менее 854,6 тыс. кв. м общей площади жилых помещений.

На конец расчетного срока территории, занятые жилой застройкой в границах населенного пункта, должны составить порядка 1711,3 га, средняя плотность населения на территории жилой застройки – 82 чел./га. Распределение территории жилой застройки по периодам, с указанием общей площади жилых помещений проектного жилищного фонда и предполагаемого числа населения представлено в таблицах Таблица 3.4.-1, Таблица 3.4.-2.

Таблица 3.4.-1

Параметры территорий жилой застройки (2039г.)

| Наименование зон жилой застройки | Площадь, га | Общий объем жилищного фонда, тыс. кв. м общей площади | Численность населения, тыс. чел. | Средняя плотность населения, чел./га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Индивидуальная жилая застройка | 1138,4 | 1624,1 | 28,6 | 25 |
| Малоэтажная жилая застройка | 27,8 | 70,3 | 2,5 | 90 |
| Среднеэтажная жилая застройка | 422,2 | 1651,7 | 63,3 | 150 |
| Многоэтажная жилая застройка | 123,0 | 1153,1 | 46,1 | 375 |
| Всего | 1711,3 | 4499,2 | 140,6 | 82 |

Таблица 3.4.-2

Параметры территорий жилой застройки 2029г.

| Наименование зон жилой застройки | Площадь, га | Общий объем жилищного фонда, тыс. кв. м общей площади | Численность населения, тыс. чел. | Средняя плотность населения, чел./га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Индивидуальная жилая застройка | 979,4 | 959,8 | 27,4 | 28 |
| Малоэтажная жилая застройка | 27,8 | 75,8 | 2,8 | 100 |
| Среднеэтажная жилая застройка | 422,2 | 1801,4 | 71,8 | 170 |
| Многоэтажная жилая застройка | 104,2 | 999,7 | 40,1 | 385 |
| Всего | 1533,5 | 3836,7 | 142,1 | 93 |

  - Планируемые для размещения объекты местного значения городского округа, относящиеся к областям физической культуры и массового спорта, культуры. Развитие и размещение учреждений и предприятий обслуживания населения

Анализ современного уровня обслуживания населения показал, что социальная инфраструктура города Березники по ряду показателей не соответствует нормативным требованиям и возрастной структуре населения. Фактическое состояние ряда объектов не соответствует современным требованиям.

Мероприятия по развитию системы объектов социального и культурно-бытового обслуживания разработаны с учетом  прогнозируемого сокращения численности населения города на конец расчетного срока до 140,6 тыс. человек.

Расчет потребности в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания на проектное население произведен на основании следующих документов:

- СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- Методические рекомендации субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденные распоряжением Министерства культуры РФ от 02.08.2017 № Р-965;

- ВНТП 311-98 «Объекты почтовой связи». утв. приказом Госкомсвязи РФ от 30 апреля 1998 г. N 82.

Для расчета потребности населения города Березники в дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного  образования, библиотеках на конец расчетного срока, были спрогнозированы значения следующих возрастных групп населения от общей численности населения:

- 6,3% детей дошкольного возраста (от 0 до 6 лет);

- 9,6% численности детей возрасте от 7 лет до 15 лет (1-9 класс);

- 1,8 % численность детей в возрасте от 16 до 17 лет (10-11 класс).

Проектом предусмотрен комплекс мероприятий по улучшению материально-технической базы объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения и достижению требуемого уровня обеспеченности населения объектами.

В таблице 3.5-1 ниже приведен расчет потребности жителей города Березники в объектах социального и культурно-бытового обслуживания местного значения города Березники на расчетный срок

Таблица 3.5-1

Расчет потребности жителей города Березники в объектах социального и культурно-бытового обслуживания (2039г.)

| Наименование объекта, единица измерения | Норматив | Сохраняемые объекты (сущ) | Требуемая мощность | Запроектировано (новое строительство) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты образования |
| Дошкольные образовательные организации, место | 85% детей дошкольного возраста, место | 10652 | 10656 | 3300 |
| Общеобразовательные организации, учащийся | 100% охват детей начальным и основным общим образованием (1-9 классы) и до 75 % детей – средним общим образованием (10-11 классы), место | 14200* | 17436 | 4934 |
| Организации дополнительного образования, место | 10 % охват от общего числа школьников, место | 6457 | 1744 | 275 |
| Объекты здравоохранения |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | 181,5 посещений в смену на 10 тыс. жителей, посещений | 3119 | 2552 | 250 |
| Больничные учреждения | 134,7 коек на 10 тыс. жителей, койка | 1127 | 1894 | 640 |
| Объекты спорта |
| Спортивные залы общего пользования, кв. м площади пола | 60-80 на 1 тыс. человек | 6225 | 9842 | 3620 |
| Плавательные бассейны, кв. м зеркала воды | 20-25 на 1 тыс. человек | 1338 | 3515 | 2180 |
| Плоскостные сооружения, кв.м. | 1950 на 1 тыс. человек | 125997 | 274268 | 148271 |
| Объекты культуры |
| Учреждения культуры клубного типа, посетительское место | 12 на 1 тыс. человек** | 1504 | 1470 | 252 |
| Театр, посетительское место | 6 на 1 тыс. человек** | 1119 | 870 | - |
| Библиотеки, объект, в т.ч.: |  |  |  |  |
| общедоступные | 1 на 20 тыс. человек | 10 | 7 | - |
| детские | 1 на 10 тыс. детей | 1 | 2 | - |

Примечание –

*  -     мощность принята по пропускной способности учреждений в одну смену.

**- используются мощности общедоступных библиотек.

Генеральным планом города Березники запланирована реализация мероприятий, отраженных в таблице 3.5-2.

Таблица 3.5-2

Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры города Березники до конца расчетного срока (2039 год)

| № | Наименование объекта | Местоположение | Мероприятие | Обоснование | Значение | Этап |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дошкольные образовательные организации |
| 1 | Дошкольная образовательная организация на 240 мест | Правобережная часть г. Березники (квартал № 6) | Строительство | МП «Развитие системы образования города Березники» | Местное городского округа | 2019 |
| 2 | Дошкольная образовательная организация на 240 мест | Правобережная часть г. Березники (квартал № 20) | Строительство | МП «Развитие системы образования города Березники» | Местное городского округа | 2020 |
| 3 | Дошкольная образовательная организация на 110 мест | Микрорайон «ЕвроХим» г. Березники | Строительство | согласно утвержденному ПП | Местное городского округа | 2021 |
| 4 | Дошкольная образовательная организация на 240 мест | Центральная часть г. Березники (ул.Сарычева, ул.Свободы, ул. Челюскинцев) | Строительство | МП «Развитие системы образования города Березники» | Местное городского округа | 2021 |
| 5 | Дошкольная образовательная организация на 260 мест | Микрорайон «ЕвроХим» г. Березники | Строительство | согласно утвержденному ПП | Местное городского округа | 2029 |
| 6 | Дошкольная образовательная организация на 120 мест | район Суханово, г. Березники | Строительство | согласно утвержденному ПП | Местное городского округа | 2029 |
| 7 | Дошкольная образовательная организация на 255 мест | район Шарапы, г. Березники | Строительство | согласно утвержденному ПП | Местное городского округа | 2029 |
| 8 | Дошкольная образовательная организация на 255 мест | район Шарапы, г. Березники | Строительство | согласно утвержденному ПП | Местное городского округа | 2029 |
| 9 | Дошкольная образовательная организация на 260 мест | Правобережная часть г. Березники (квартал №25) | Строительство | согласно утвержденному ПП | Местное городского округа | 2039 |
| 10 | Дошкольная образовательная организация на 110 мест | район Шарапы, г. Березники | Строительство | Расчет | Местное городского округа | 2039 |
| 11 | Дошкольная образовательная организация на 110 мест | район Шарапы, г. Березники | Строительство | Расчет | Местное городского округа | 2039 |
| 12 | Дошкольная образовательная организация на 220 мест | Правобережная часть г. Березники (квартал №30) | Строительство | согласно утвержденному ПП | Местное городского округа | 2039 |
| 13 | Дошкольная образовательная организация на 220 мест | Правобережная часть г. Березники (квартал №42) | Строительство | согласно утвержденному ПП | Местное городского округа | 2039 |
| 14 | Дошкольная образовательная организация на 220 мест | Правобережная часть г. Березники (квартал №43) | Строительство | согласно утвержденному ПП | Местное городского округа | 2039 |
| 15 | Дошкольная образовательная организация на 220 мест | Правобережная часть г. Березники (квартал №48) | Строительство | согласно утвержденному ПП | Местное городского округа | 2039 |
| 16 | Дошкольная образовательная организация на 220 мест | Правобережная часть г. Березники (квартал №55) | Строительство | согласно утвержденному ПП | Местное городского округа | 2039 |
| Общеобразовательные организации |
| 1 | Общеобразовательная организация на 1224 места | Правобережная часть г.Березники (квартал № 12) | Строительство | МП «Развитие системы образования города Березники» | Местное городского округа | 2020 |
| 2 | Общеобразовательная организация на 600 мест | Центральная часть г. Березники (пересечение ул. Юбилейная и пр. Ленина) | Строительство | Расчет/Предложение Администрации | Местное городского округа | 2021 |
| 3 | Общеобразовательная организация на 600 мест | район Шарапы, г. Березники | Строительство | Расчет | Местное городского округа | 2029 |
| 4 | Школа на 620 мест | Микрорайон «ЕвроХим» г. Березники | Строительство | согласно утвержденному ПП | Местное городского округа | 2029 |
| 5 | Общеобразовательная организация на 600 мест | Центральная часть г. Березники(Мира, 34) | Строительство | Расчет | Местное городского округа | 2029 |
| 6 | Общеобразовательная организация на 1290 мест | Правобережная часть г. Березники (квартал №45) | Строительство | согласно утвержденному ПП | Местное городского округа | 2039 |
| Организации дополнительного образования |
| 1 | Школа-театр балета | Перенос в здание ул. К. Маркса, 37 | Реконструкция | По данным Управления культуры | Местное городского округа | 2020 |
| 2 | Учебный центр на 275 мест | Микрорайон «ЕвроХим» г. Березники | Строительство | согласно утвержденному ПП | Местное городского округа | 2029 |
| 3 | Размещение организаций дополнительного образования в общественных центрах, спортивных объектах | Правобережная часть города, Центральная часть, микрорайон «ЕвроХим», район Шарапы г. Березники | Строительство | согласно утвержденному ПП | Местное городского округа | 2039 |
| Профессиональные образовательные организации |
| 1 | «Западно-Уральский горный техникум» | Центральная часть г. Березники (ул.Сарычева, ул.Пятилетки) | Реконструкция | Предложения Администрации (Вх. №072 от 26.03.2018) | Иное | 2021 |
| 2 | Институт горного дела и химической инженерии | Центральная часть г. Березники (ул.Свердлова) | Строительство | Мастер-плане устойчивого развития г. Березники, г. Соликамск, г.Усолье | Иное | 2039 |
| Медицинские организации |
| 1 | Станция скорой медицинской помощи на 14 бригад | Центральная часть г. Березники (восточнее ул. Москалева,66) | Строительство | Государственная программа Пермского края «Развитие здравоохранения» | Региональное | 2020 |
| 2 | Стационар на 40 коек | Центральная часть г. Березники (ул. Советская, 67) | Реконструкция | Государственная программа Пермского края «Развитие здравоохранения» | Региональное | 2021 |
| 3 | Поликлиника на 250 посещений в смену | Центральная часть г. Березники (ул. Советская, 67) | Реконструкция | Государственная программа Пермского края «Развитие здравоохранения» | Региональное | 2021 |
| 4 | Больничный комплекс на 600 коек | Правобережная часть г. Березники | Строительство | согласно утвержденному ПП | Региональное | 2039 |
| Спортивные сооружения |
| 1 | ФОК | Правобережная часть г. Березники (квартал 9) | Строительство | По данным Комитета по физической культуре и спорту | Местное городского округа | 2019 |
| 2 | Крытый ледовый комплекс | Центральная часть г. Березники (пр. Советский 29) | Строительство | По данным Комитета по физической культуре и спорту | Местное городского округа | 2021 |
| 3 | ФОК | Микрорайон «ЕвроХим» г. Березники | Строительство | согласно утвержденному ПП | Местное городского округа | 2025 |
| 4 | ЛДС | Центральная часть г. Березники (ул.Л. Толстого) | Строительство | По данным Комитета по физической культуре и спорту | Местное городского округа | 2029 |
| 5 | ФОК | Центральная часть г. Березники ( ул. Свердлова 110) | Строительство | По данным Комитета по физической культуре и спорту | Местное городского округа | 2029 |
| 6 | ФОК | район Шарапы, г. Березники | Строительство | согласно утвержденному ПП | Местное городского округа | 2029 |
| 7 | ФОК | район Суханово, г. Березники | Строительство | согласно утвержденному ПП | Местное городского округа | 2029 |
| 8 | ФОК | Правобережная часть г. Березники | Строительство | согласно утвержденному ПП | Местное городского округа | 2039 |
| Учреждения культуры и искусства |
| 1 | КДЦ | Центральная часть г. Березники (к/т «Авангард», пр. Ленина, 44) | Реконструкция | По данным Управления культуры | Местное городского округа | 2021 |
| 2 | Библиотека для слепых | Центральная часть г. Березники (ул. Челюскинцев) | Строительство | Перенос в связи со сносом здания | Иное | 2021 |
| 3 | КДЦ на 252 места | Правобережная часть г. Березники | Строительство | Предложения Управления культуры (Вн СЭД-142-05-08-29 от 12.02.2018 Культура) | Местное городского округа | 2029 |
| 4 | Культурно-национальный центр Общества центральной Азии | Правобережная часть г. Березники (квартал 27) | Строительство | Предложения Администрации (Вх. №072 от 26.03.2018) | Иное | 2029 |
| 5 | Кинотеатр | Центральная часть г. Берещники (Юбилейная, 77) | Строительство | Расчет/Предложение Администрации | Иное | 2029 |
| Прочие |
| 1 | Мечеть | Центральная часть г. Березники (Свердлова, 45) | Строительство | Предложения Администрации (Вх. №072 от 26.03.2018) | Иное | 2029 |
| 2 | Прокуратура, Следственный отдел г. Березники | Центральная часть г. Березники (ул. К. Маркса, 37а) | Реконструкция | Предложения Администрации (Вх. №091 от 05.04.2018) | Иное | 2029 |
| 3 | Отделение связи | Правобережная часть г. Березники (квартал 23) | Строительство | Письмо УФПС Пермского края | Региональное | 2029 |

  - Планируемые для размещения объекты местного значения городского округа, относящиеся к областям транспортной инфраструктуры, улично-дорожной сети

Предложения по совершенствованию транспортной системы города выполнены с учётом проектного развития системы федерального и регионального транспорта, в т. ч. транспортной системы Березниково-Соликамского промышленного узла.

Водный транспорт

В части развития водного транспорта Проектом предусматривается развитие пассажирских перевозок водным транспортом, модернизация и развитие портового хозяйства.

Места размещения существующих причалов остаются без изменений.

В целях развития рекреационного потенциала акватории Верхне-Зырянского водохранилища, на северном берегу планируется реконструкция причала и восстановление лодочной базы.

Воздушный транспорт

Проектом предлагается организация вертолётной площадки в районе пересечения ул. Новосодовая и автомобильной дороги на Соликамск, мероприятие запланировано на 1-ю очередь.

Железнодорожный транспорт

Мероприятий по развитию железнодорожного транспорта Проектом не предусмотрено.

Дорожная сеть

Перспектива развития улично-дорожной сети связана с обеспечением должных параметров транспортной доступности объектов соцкультбыта, повышения класса и пропускной способности существующих улиц и дорог.

Улично-дорожная сеть города будет развиваться в соответствии с освоением новых площадок (под жилищное, общественное и промышленно-коммунальное строительство).

Основными дорогами, осуществляющими внешние транспортные связи являются:

57 ОП РЗ 57К-0001 Кунгур-Соликамск;

57 ОП РЗ 57К-0002 Пермь-Березники;

57 ОП РЗ 57К-0202 Мостовой переход через р. Кама в Усольском районе;

57 ОП РЗ 57К-3212 Усолье-Сороковая (уч. Усолье – Березовка).

С целью обеспечения соответствия внутригородской улично-дорожной сети внешним связям, Проектом предлагается:

На первую очередь:

- продление улицы Свердлова с выходом на автомобильную дорогу 57 ОП РЗ 57К-0001 Кунгур-Соликамск (протяжённость 777 м);

- строительство участка ул. Большевистская (до ул. 30 лет Победы, протяжённость 674 м);

- строительство продолжений ул. 8 Марта и ул. Дощеникова в правобережной части города (протяжённостью 1,2 км);

- строительство дорожно-транспортной инфраструктуры кварталов № 6, 10, 15, 16 многоквартирных жилых домов в правобережной части (протяжённость 4,0 км);

- строительство улиц и дорог в жилой застройке, где проектом предлагается развитие жилых территорий – микрорайон ЕвроХим (протяжённость 2917 м);

- реконструкцию существующей развязки на пересечении автодороги д. Пермяково с а/д Кунгур-Соликамск;

На расчётный срок

- строительство улиц и дорог в жилой застройке, где проектом предполагается развитие жилых территорий – правобережная часть города (протяжённость 6513 м), новый район индивидуальной жилой застройки на восточном въезде в город (протяжённость 16711 м).

- строительство улиц и дорог в районе Суханово (протяжённость 10535 м), правобережная часть города (протяжённость 9216 м), район Шарапы (протяжённость 26462 м).

Проектом предлагается организация новых маршрутов общественного транспорта к планируемым территориям жилой застройки, протяжённость маршрутной сети составит 117,41 км, очерёдность реализации зависит от очерёдности строительства улиц и дорог.

Протяжённость улиц и дорог на застроенной и планируемой к развитию территории на первую очередь составит 163,55 км, на расчётный срок 190,54. Плотность улично-дорожной сети в среднем составит 5,07 км/кв.км.

Автомобильный транспорт

На территории города  на расчётный срок предполагается проживание 140600 человек. Расчёт уровня автомобилизации, количества автозаправочных станций и станций технического обслуживания автомобилей, исходя из проектной численности населения, приведён в таблице 3.5-1.

Таблица 3.5-1

Проектируемая численность парка автомобилей, автозаправочных станций и станций технического обслуживания

| Население на расч.срок, чел | Расчётная автомобилизация |
| --- | --- |
|  | легковой транспорт при норме 400 авт./1000 жит. | грузовой транспорт при норме 40 авт./1000 жит. | мотоциклы, мопеды при норме 100 авт./1000 жит. |
| 140600 | 56240 | 5624 | 1406 |

Гаражи и открытые стоянки для хранения легковых автомобилей вместимостью более 300 машино-мест и станции технического обслуживания при числе постов более 30 следует размещать вне жилых районов на производственной территории на расстоянии не менее 50 м от жилых домов.

  - Планируемые для размещения объекты местного значения городского округа, относящиеся к областям электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения

Водоснабжение

Раздел выполнен в соответствии с требованиями «СП 31.13330.2012 Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция. СНиП 2.04.02˗84*. С изменениями № 1» (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 635/14) (ред. от 30.12.2015), «СП 8.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 178) (ред. от 09.12.2010), «СанПиН 2.1.4.1074˗01. 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно ˗ эпидемиологические правила и нормативы».

Прогнозируется подключение к системе водоснабжения потребителей в районах, не охваченных централизованным водоснабжением, и объектов перспективной застройки.

Сценарием перспективного развития системы водоснабжения г. Березники предусмотрены следующие мероприятия:

Жилая зона.

Левобережная часть города

- Реконструкция магистральных сетей диаметром 400 - 800 мм.

- Инженерное обеспечение системой водоснабжения нового строительства диаметром 200-400мм.

- Строительство водопроводных сетей в районах Суханово и Шарапы г. Березники.

- Строительство резервуара на станции 2-го подъёма водозабора «Усолка».

- Водозабор «Усолка» - бурение 3 новых скважин.

- Модернизация (приобретение и установка) насосных агрегатов на водозаборах «Усолка» и «Извер» с частотно регулируемой аппаратурой .

- Строительство станции водоподготовки (химводоочистка).

Правобережная часть города

- Реконструкция магистрального водовода диаметром 400 мм.

- Реконструкция водовода на Правый берег диаметром 600 мм (на участке после моста вдоль ул. Свободы г. Березники до водопроводной насосной станции ВНС 3 подъема).

- Инженерное обеспечение системой водоснабжения нового строительства диаметром 200-400мм.

- Строительство модульной водопроводной насосной станции.

- Реконструкция магистрального водовода диаметром 400 мм.

- Реконструкция водовода на правый берег диаметром 600 мм (на участке после моста вдоль ул. Свободы г. Березники до водопроводной насосной станции ВНС 3 подъема).

- Строительство модульной водопроводной насосной станции.

Производственные объекты.

- Строительство трех новоых скважин на территории инвестицианой площадки «Усть - Яйвинского рудника».

- Реконструкция сборных водоводов водозабора «Усолка».

- Модернизация насосных агрегатов на станциях III подъема по ул. Свободы г. Березники.

- Реконструкция насосных станции 1 подъема с заменой устаревшего насосного оборудования на менее энергоемкие погружные насосы.

- Капитальный ремонт основных фондов объектов производственного назначения системы водоснабжения на промышленных площадках.

- Ежегодный ремонт и перекладка сетей водоснабжения с использованием современных материалов на промышленных площадках.

Свободные напоры

Минимальный свободный напор в сети водопровода в соответствии со СП 31.13330.2012 п. 5.11, должен быть не менее: при одноэтажной застройке – 10 метров, на каждый следующий этаж добавляется 4 метра.

Максимальный свободный напор в сети объединенного водопровода не должен превышать  60 метров.

При превышении напора в сети больше допустимого необходима установка регуляторов давления.

Рекомендуется ввести автоматизированную систему дистанционного контроля напоров, которая позволит проконтролировать колебания напоров, снизить аварийность и тем самым сократить потери.

Водопроводные сети

Расположение трубопроводов было определено на основании генерального плана, согласно «СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

На проектируемой водопроводной сети устанавливаются водопроводные колодцы и камеры со стальной арматурой для выпуска воздуха, для выделения ремонтных участков, для сброса воды при опорожнении трубопроводов.

Сети водопровода – кольцевого и тупикового типа.

Магистральные водопроводные сети прокладываются подземно в траншее ниже глубины промерзания грунтов.

В качестве материала труб водопроводной сети рекомендуется применять трубы из полиэтилена. Свойства данного материала, его невысокая стоимость и простота монтажа позволяют говорить о данном материале, как об оптимальном технико – экономическом решении при строительстве и реконструкции инженерных сетей.

Проектируемая система хозяйственно – питьевого водоснабжения предназначена для подачи воды питьевого качества к санитарно – техническим приборам жилых и общественных зданий, полива зеленых насаждений, проездов и противопожарные нужды.

Для циркуляции воды и повышения давления в трубах используются водяные насосы, для подъема воды на верхние этажи многоэтажных домов.

Для обеспечения подачи расчётных расходов воды необходимо осуществить строительство кольцевой сети водопровода, с установкой на сети пожарных гидрантов.

Расстановка пожарных гидрантов на сети должна обеспечить пожаротушение любого здания не менее чем от двух  гидрантов.

Трассировка магистральных сетей и диаметр трубопроводов должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования после проведения гидравлического расчета.

Нагрузка на водопроводные сети приведена в таблице № 3.6-1.

Таблица № 3.6-1

Нагрузка на водопотребление

| Наименование населённых пунктов | Численность населения, чел. | Хозяйственно-бытовые нужды, расход воды, куб. м/сут | Противопожарные нужды, расход воды, куб. м/сут | Полив, расход воды, куб. м/сут | Всего, расход воды, куб. м/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017г. | 2029г. | 2039г. | 2017г. | 2029г. | 2039г. | 2017г. | 2029г. | 2039г. | 2017г. | 2029г. | 2039г. | 2017г. | 2029г. | 2039 г. |
| Индивидуальная жилая застройка | 21200 | 27400 | 28600 | 4884 | 6313 | 6589 | 162 | 162 | 162 | 1060 | 1370 | 1430 | 6106 | 7845 | 8181 |
| Малоэтажная и среднеэтажная жилая застройка | 102300 | 74600 | 65800 | 5115 | 3730 | 3290 | 162 | 162 | 162 | 33882 | 24708 | 21793 | 39159 | 28600 | 25245 |
| Многоэтажная жилая застройка | 21600 | 40100 | 46100 | 7776 | 14436 | 16596 | 324 | 324 | 324 | 1080 | 2005 | 2305 | 9180 | 16765 | 19225 |
| Всего: | 145100 | 142100 | 140600 | 17775 | 24479 | 26475 | 648 | 648 | 648 | 36022 | 28083 | 25528 | 54445 | 53210 | 52651 |

Водоотведение

Раздел выполнен в соответствии с требованиями «СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200– 03 «Санитарно–защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Сети самотечной канализации выполнить из гофрированных полиэтиленовых безнапорных труб по ГОСТ Р 54475–2011.

Сети напорной канализации выполнить из напорных полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599– 2001.

При производстве работ руководствоваться требованиями и нормами «"СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85" (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 635/11) (ред. от 30.12.2015).

Основные мероприятия развития системы водоотведения г. Березники представляют собой увязанный комплекс задач.

Основные мероприятия по строительству и реконструкции системы водоотведения г. Березники и основные мероприятия по новому строительству системы водоотведения г. Березники:

Жилая зона.

Левобережная часть города

- Реконструкция изношенных сетей водоотведения.

- Инженерное обеспечение стистемой водоотведения нового строительства диаметром 200-400мм.

- Реконструкция и модернизация действующих очистных сооружений

канализации (КОС).

- Реконструкция существующей КНС-№3 в районе улиц Тельмана, К.Маркса, Л.Толстого г. Березники.

Правобережная часть города

- Инженерное обеспечение стистемой водоотведения нового строительства диаметром 200-400мм.

- Реконструкция существующих канализационных очистных сооружений (КОС).

- Строительство канализационных очистных сооружений (КОС)

- Строительство канализационной насосной станции (КНС).

Производственные объекты.

- Строительство канализационных очистных сооружений на территории инвестицианой площадки «Усть – Яйвинского рудника».

- Капитальный ремонт основных фондов объектов производственного назначения системы водоотведения.

- Реконструкция КНС города с заменой устаревшего насосного оборудования на менее энергоемкое.

При проектировании систем канализации населенных пунктов, в том числе их отдельных структурных элементов, расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод следует принимать равным удельному среднесуточному водопотреблению (п.п. 9.5.4-9.5.5 «СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85») без учета расхода воды на полив и пожаротушение.

Санитарно – защитные зоны канализационных насосных станций до границ жилой застройки принимаются по табл. 7.1.2 «СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. Санитарно–защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» – 03 и составляют 20 метров.

Санитарно – защитная зона городских очистных сооружений канализации до границ жилой застройки принимается по табл. 7.1.2 «СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03. Санитарно–защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»  и составляет 300 м.

Нагрузка на сети водоотведения приведена в таблице № 3.6-2.

Таблица № 3.6-2

Нагрузка на водоотведение

| Наименование | Численность населения, чел. | Всего, расход стоков, куб. м/сут |
| --- | --- | --- |
|  | 2017г. | 2029г. | 2039г. | 2017г. | 2029г. | 2039 г. |
| Индивидуальная жилая застройка | 21200 | 27400 | 28600 | 4884 | 6313 | 6589 |
| Малоэтажная и среднеэтажная жилая застройка | 102300 | 74600 | 65800 | 5115 | 3730 | 3290 |
| Многоэтажная жилая застройка | 21600 | 40100 | 46100 | 7776 | 14436 | 16596 |
| Всего: | 145100 | 142100 | 140600 | 17775 | 24479 | 26475 |

Теплоснабжение

Раздел выполнен в соответствии с требованиями «Свод правил СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41–02–2003», «Свод правил СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003», «Свод правил СП 89.13330.2016 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76».

Тепловые нагрузки

Расчет тепловых нагрузок по вновь проектируемой жилой застройке и социально–культурно–бытовому обслуживанию выполнен в соответствии со "СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003" (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 280),  "СП 50.13330.2012. Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003" (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 265), а также с учетом требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений, утвержденных приказом  Минстроя России от 17.11.2017 N 1550/пр "Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений" (Зарегистрировано в Минюсте России 23.03.2018 N 50492).

Общие тепловые нагрузки на жилищно – коммунальную застройку определены по удельным  показателям расчетного расхода тепла, отнесенного к 1 кв. м общей площади в различных типах застройки, тепловая нагрузка на объекты социально–культурно–бытового обслуживания подсчитывалась по удельным показателям, принятым на 1 куб. м здания, в зависимости от их назначения.

Окончательное решение о выборе трассировки магистральных сетей, диаметров трубопроводов и местоположение ЦТП должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

Общая тепловая нагрузка составила см. таблицу № 3.6-3.

Таблица №3.6-3

Расчет требуемой суммарной тепловой мощности на территории г.Березники

| №, п/п | Расходы | 2017 г | 2029 г | 2039 г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Жилой фонд |
| 1 | Расход, Мвт | 336,88 | 309,17 | 315,69 |
| 2 | Расход, Гкал/час | 315,50 | 265,88 | 260,44 |
| Социально–культурно–бытового обслуживание |
| 1 | Расход, Мвт | 84,22 | 77,29 | 78,92 |
| 2 | Расход, Гкал/час | 78,88 | 66,47 | 65,11 |
| ВСЕГО: |
| 1 | Расход, Мвт | 421,10 | 386,46 | 394,61 |
| 2 | Расход, Гкал/час | 394,38 | 322,35 | 325,55 |

Одной из проблем организации теплоснабжения г. Березники и возможности обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, является негативное последствие техногенной аварии, вызванной затоплением рудника Верхнекамского месторождения г. Березники. Физическое проявление аварии, обусловлено провалом грунта с последующим проседанием земной поверхности вблизи БТЭЦ-10, а так же высокой степени возникновения риска нового проседания грунта в зоне прохождения магистрального тепловывода БТЭЦ-4.

На основании вышеизложенного, в рамках разработки схемы теплоснабжения г. Березники предусмотрен отказ в выработки тепловой энергии в сетевой воде от БТЭЦ-4, с последующим выводом из эксплуатации одного из источников теплоснабжения, работающего на нужду 2-го эксплуатационного сетевого района города - БТЭЦ-10

При этом теплоснабжение объектов расположенных в зоне действия БТЭЦ-10, БТЭЦ-4, предлагается организовать следующими способами:

-	Строительство Новоберезниковской БТЭЦ;

-	Распределение тепловых нагрузок жилищно-коммунального сектора в сетевой воде в зону действия БТЭЦ-2 с её последующей модернизацией;

-	Смена вида теплоносителя промышленного потребителя ББТЭЦ-10 ОАО "Уралкалий" БКПРУ-1 с пара на сетевую воду, с последующим перераспределением тепловой нагрузки в зону действия БТЭЦ-2;

-	Сохранение выработки тепловой энергии промышленным потребителям БТЭЦ-4 в виде пара.

Данные объекты генерации тепловой и электрической энергии не попадают в зону проседания грунта.

В связи с высокими объемами необходимых инвестиций в строительство Новоберезниковской ТЭЦ и затратами, связанными с реконструкцией тепловых сетей, строительством источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, для обеспечения перспективных и существующих тепловых нагрузок, строительство Новоберезниковской ТЭЦ не планируется.

Газоснабжение

Генеральный план предусматривает инженерное обеспечение стистемой газоснабжения нового строительства.

Использование природного газа предусматривается для приготовления пищи, отопления и горячего водоснабжения в индивидуальной застройке.

Годовые расходы газа на индивидуально – бытовые нужды населения определены в соответствии с принятыми расчетными показателями и с удельными нормами расхода газа, в соответствии с «СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002», «СП СП 42—101–2003. Общие положения по проектированию и  строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» раздел 3.

Годовые расходы газа на отопление частного сектора определены из максимально – часового расхода газа и продолжительности отопительного периода.

По группе индивидуально – бытовых потребителей максимально – часовой расход газа на пищеприготовление и горячее водоснабжение определен из номинального расхода газа газовыми приборами и коэффициента одновременности работы приборов.

Коэффициент одновременности принят в соответствии с разделом 3 «СП 42—101–2003 Общие положения по проектированию и  строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» в зависимости от численности газоснабжающего населения

Максимально часовые расходы газа на отопление частного сектора города определены из величины отапливаемой площади и укрупненного показателя максимально – часового расхода тепла на отопление жилых зданий.

Результаты расчета расхода газа по городу приведены в таблице № 3.6-4.

Таблица № 3.6-4

Суммарный расход газа на территории г.Березники

| Численность населения, пользующихся газом, чел | Расход газа, тыс. куб. м/год |
| --- | --- |
| 2017г. | 2029г. | 2039г. | 2017г. | 2029г. | 2039г. |
| Жилой фонд |
| 21200 | 27400 | 28600 | 233200 | 36990 | 38610 |
| Социально – культурно – бытовое обслуживание |
|  |  |  | 5830 | 9247,5 | 9652,5 |
| ИТОГО: |
| 21200 | 27400 | 28600 | 29150 | 46237,5 | 48262,5 |

Технологическое оборудование и нагрузки уточняются на последующих стадиях проектирования.

Прокладка газопроводов всех давлений предусматривается из стальных и полиэтиленовых труб заводского исполнения. Прокладка газопровода высокого давления предусматривается подземно.

Электроснабжение

Генеральным планом предусматривается освоение новых территорий под размещение жилой и общественной застройки и дальнейшее развитие сложившихся жилых микрорайонов:

- Инженерное обеспечение стистемой электроснабжения нового строительства на территории г. Березники.

- Строительство сетей электроснабжения к территории инвестицианой площадки «Усть - Яйвинского рудника».

- Строительство сетей электроснабжения ВЛ 110, 220 кВ.

- Строительство подстанций ПС35 кВ, ПС110 кВ, распределительной трасформаторных подстанций (РП), трасформаторных подстанций (ТП).

- Переустройство ВЛ 110 кВ Титан – Быгель (в связи с реконструкцией автодороги Кунгур – Соликамск)

- Вынос ВЛ 110 кВ Яйвинская ГРЭС – Сильвинит №1, 2

- Реконструкция ВЛ 110 кВ Яйвинская ГРЭС – Соликамск 1,2 с отпайками

Подсчет электрических нагрузок

Расчетные электрические нагрузки определены в соответствии с « СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», по укрупненным показателям энергопотребления в год на одного жителя: городов оборудованных стационарными электроплитами без кондиционеров данный показатель принят в размере 2400 кВт*ч/год на 1 человека. Приведённые укрупненные нормативы включают в себя энергопотребление жилых и общественных зданий, предприятий культурно-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Итоги подсчета приведены в таблице № 3.6-5.

Таблица № 3.6-5

Электропотребление г. Березники

| Численность населения, тыс. чел. | Электропотребление, тыс. кВт*ч/год |
| --- | --- |
| 2017г. | 2029г. | 2039г. | 2017г. | 2029г. | 2039г. |
| 145,10 | 142,10 | 140,60 | 60,041 | 58,800 | 58,179 |

Сети связи

Генеральным планом предусматривается норма телефонной плотности  для ГТС 100%.

Сценарием перспективного развития сетей связи г. Березники предусмотрено:

- модернизация телефонной сети общего пользования (увеличение номерной емкости);

- замена аналогового оборудования на цифровое на цифровых телефонных станциях;

- продвижение новых услуг связи (интернет);

- развитие мультисервисной сети (обеспечение всеми телекоммуникационными услугами населения).

Таблица № 3.6-6

Потребное количество телефонов в г. Березники

| Численность населения, чел. | Число телефонов, шт. |
| --- | --- |
| 2017г. | 2029г. | 2039г. | 2017г. | 2029г. | 2039г. |
| 145100 | 142100 | 140600 | 78354 | 76734 | 75924 |

  - Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории

В состав мероприятий по инженерной подготовке территории входят:

- строительство грунтовых и бетонных берегозащитных сооружений;

- подсыпка пониженных и заболоченных участков территории, предназначенной для застройки;

- расчистка территории от кустарника;

- снятие растительного слоя грунта по трассам будущих улиц и проездов, с последующим хранением в строго отведенных местах, и использованием при благоустройстве территории;

- организация сбора и очистки поверхностного стока с планируемой территории.

Излишки грунта, полученные при устройстве дорожных корыт, могут быть использованы для благоустройства, подсыпки пониженных мест на территории новой застройки, укрепления оврагов прилегающих территорий.

Анализ современного состояния планируемой  территории показал, что данный тип рельефа в местах планируемого нового строительства благоприятен и удовлетворяет требованиям застройки, прокладки улиц и дорог, но, при этом, неблагоприятен для прокладки самотечных инженерных сетей, т.к. средний уклон местности менее 0,5%. Также необходима подсыпка заболоченных и пониженных мест.

В состав работ по инженерной подготовке территории включены следующие виды работ:

1. Вертикальная планировка

2. Водостоки

3. Расчёт объёмов поверхностного стока

4. Охрана окружающей среды

5. Очистка поверхностного стока.

Вертикальная планировка

В связи с тем, что в городе уже сложилась определенная архитектурно-планировочная структура, в основу планового и высотного решения положена сеть существующих улиц. Все существующие проезды в высотном отношении должны решаться с сохранением существующих капитальных покрытий.

На тех участках автодорог, где не выдержаны минимально допустимые продольные уклоны – 0,004, должна быть произведена реконструкция асфальтобетонных покрытий для того, чтобы обеспечить прием поверхностных вод в дождеприемники.

В зоне новой  застройки и, по возможности, в зоне существующей застройки с некапитальными дорожными покрытиями, вертикальная планировка должна быть решена с небольшим превышением кварталов над уличной сетью для обеспечения выпуска с их территории поверхностных стоков в лотки уличных проездов. Улицы проектируются во врезке на 0,3 – 0,5 м. Поверхность тротуаров, газонов и других элементов улиц, примыкающих к проезжей части, по возможности превышают по отношению к ней на 0,15 м. Поперечный уклон поверхности проезжих частей улиц и дорог установлен в зависимости от типов дорожных покрытий и принят в среднем для асфальтобетонных и цементно-бетонных покрытий из плит – 2,0%, для щебёночных покрытий – 2,5-3%. Максимальные продольные уклоны по уличной сети составляют для магистралей городского значения регулируемого движения 0,05, для магистралей городского значения непрерывного движения 0,04, для скоростных магистралей 0,03, на проездах местного значения – до 0,08, минимальные продольные уклоны – 0,004.

Водостоки

В настоящем проекте организация поверхностного водоотвода принята при помощи развитой ливневой сети.

С целью предотвращения повышения уровня грунтовых вод и улучшения экологической ситуации на проектируемой территории проектом планировки предусматривается устройство ливневой сети и закрытых очистных сооружений ливневых вод.

Запроектированная система водостоков проложена по проектируемым улицам и проездам в направлении максимальных уклонов рельефа. Система ливневой канализации включает в себя открытые лотки по краям проезжих частей (для зоны застройки индивидуальными жилыми домами), существующие самотечные, проектные самотечные и проектные напорные трубопроводы закрытой ливневой сети, а также канализационные насосные станции ливневой сети и очистные сооружения ливневой сети. Запроектированная система ливневой канализации, состоящая из открытых и закрытых водостоков, служит для упорядоченного централизованного отвода стоков с проектируемой территории, защищая её от подтопления дождевыми и талыми водами.

Неорганизованный поверхностный сток загрязняет природный ландшафт и речное пространство. Фильтрация из негерметичных септиков и слив поверхностных вод на поверхность земли – основные источники загрязнения почв и грунтовых вод.

Мероприятия по организации поверхностного стока направлены не только на создание более благоприятных условий для строительства и эксплуатации сооружений, но и являются важнейшими природоохранными мероприятиями, позволяющими обеспечить нормальные экологические условия в городе.

Строительство ливневой сети с последующей очисткой стока обеспечат организованный отвод и очистку поверхностных вод и исключат загрязнение водоёмов и природного ландшафта.

Очистка поверхностного стока производится на очистных сооружениях закрытого типа.

В зоне индивидуальной жилой застройки, открытые водостоки представляют собой пропуск воды по краю проезжей части свободным пробегом с внутриквартальной территории в направлении естественного понижения рельефа до проектных водоотводных лотков, расположенных по краям проезжей части, которые собирают поверхностный сток с территории и отводят его  в дождеприёмные колодцы и далее в закрытую водосточную сеть. После этого ливневый сток отводится по коллектору на площадку закрытого очистного сооружения ливневой сети. В местах пересечения водоотводных лотков с автодорогами устраиваются трубчатые переезды.

В зонах застройки многоквартирными жилыми домами, общественно-деловой застройки, производственной и комунально-складской, а также в местах, где необходим упорядоченный отвод ливневых стоков с вышележащей территории,  запроектирована закрытая ливневая сеть. Ливневый сток также отводится по коллектору на площадку закрытого очистного сооружения ливневой сети.

На территории промышленных предприятий должна быть предусмотрена организация самостоятельной сети промливневой канализации с предварительной очисткой поверхностных стоков перед  сбросом в общесплавную сеть.

В качестве мероприятий, исключающих загрязнение поверхностного стока промышленными загрязнениями, являются:

1) Локализация на промплощадках загрязняющих выбросов через дымовые трубы и системы вентиляции.

2) Устройство автономных систем канализации на всех территориях промпредприятий, локальная очистка от всех специфических, для этих предприятий, загрязнений и сброс в водоприёмники и городские системы ливневой канализации в очищенном виде (при необходимости). Локальные системы промливневой канализации должны принимать весь сток с территории предприятий, не допуская его на жилую застройку, транспортные магистрали и улицы.

3) Запрет вывозки загрязнённого снега на городские свалки. Он должен либо складироваться на месте, либо через снеготаялки проходить очистку на очистных сооружениях своих предприятий.

Закрытые водостоки рекомендуется выполнить из железобетонных труб. Водоотводные  лотки рекомендуется  выполнить  вдоль проезжей части (глубина лотка в начальной точке- 0,2-0,3 м, размер лотка по дну - 0,4м). Минимальный допустимый уклон для лотков, расположенных по краю проезжей части, покрытых асфальтобетоном составляет 0,3%, для лотков покрытых брусчаткой или щебёночным покрытием 0,4%, для полимерных и полимербетонных лотков величина минимального допустимого уклона варьируется от 0,1 до 0,5% . Для отдельных лотков и кюветов минимальный уклон составляет 0,5-0,6%. В местах пересечения водоотводных лотков с автодорогами устраиваются трубчатые железобетонные переезды Ø400мм. Также возможно применение лотков различной конструкции марки Standartpark. На дальнейших стадиях проектирования возможно уточнение водоотводных сооружений в зонах индивидуальной жилой застройки. Возможно применение водоотводных каналов, местоположение которых должно уточняться на дальнейших стадиях проектирования. Наименьшие размеры водоотводных каналов и канав трапецеидального сечения принимать: ширину по дну в начальной точке - 0,3 м; глубину в начальной точке - 0,4 м. величину заложения откосов рекомендуется принимать 1:1 - 1:2. Дно и поверхность водоотводного канала укрепляют засевом трав по слою растительного грунта. Такой вариант допустим при уклонах местности не более 1-2% и скорости течения воды не более 0,7 м/с. При уклонах местности от 2% до 5% и скорости течения воды не более 3,5 м/с поверхность водоотводного канала укрепляют бетонными плитами. В агрессивных водах для приготовления бетона применяют сульфато-стойкие цементы. При уклонах местности более 5% устраивают быстротоки с гасителями и перепады. Быстроток трапецеидального сечения может быть выполнен из монолитного бетона, ширину дна рекомендуется применять 0,6 м при расходах воды до 1 куб.м/с. При расходах воды от 1 до 3 куб.м/с ширину дна быстротока рекомендуется применять не менее 1 м. Также могут быть применены железобетонные быстротоки прямоугольного сечения.

Планировочная структура позволяет разбить территорию на 21 бассейн поверхностного стока, площадь которых составляет от 17 га до 627 га.  Со всех бассейнов сток отводится на площадки закрытых очистных сооружения ливневой сети.

Сброс очищенного ливневого стока в водные объекты производится с помощью рассеивающих выпусков, длина которых принимается  по расчёту на дальнейших стадиях проектирования. Принятая конструкция рассеивающих выпусков должна обеспечивать наиболее эффективное слияние дождевых и талых вод с водой водоёма.

Для повышения водопроводящей и дренирующей роли гидрографической сети возможна расчистка водоемов и русла рек.

В состав подготовительных мероприятий, производимых до начала инженерной подготовки территории, входят:

- расчистка территории от кустарника;

- снятие растительного слоя грунта по трассам будущих улиц и проездов, с последующим хранением в строго отведенных местах, и использованием при благоустройстве территории.

Излишки грунта, полученные при устройстве дорожных корыт, могут быть использованы для благоустройства, подсыпки пониженных мест на территории новой застройки, укрепления оврагов прилегающих территорий.

Расчет объемов поверхностного стока

Среднегодовой объём поверхностных сточных вод, образующихся на селитебных территориях в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных покрытий определён в соответствии с «Рекомендациями по расчёту систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты», а также в СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети».

Wг = Wд + Wт + Wм,

где Wд, Wт и Wм − среднегодовой объем дождевых, талых и  поливомоечных вод, куб.м.

Среднегодовой объем дождевых (Wд) и талых (Wт) вод, стекающих с селитебных территорий и промышленных площадок, определяется по формулам:

Wд = 10hдΨдF;

Wт = 10hтΨт F;

где F − общая площадь стока, га;

hд − слой осадков, мм, за теплый период года, определяется по таблице 2 СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* (с Изменением N 2); hд= 575 мм.

hт − слой осадков, мм, за холодный период года (определяет общее годовое количество талых вод) или запас воды в снежном покрове к началу снеготаяния, определяется по таблице 1 СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* (с Изменением N 2); hт= 254 мм.

Ψд и Ψт − общий коэффициент стока дождевых и талых вод соответственно.

При определении среднегодового количества дождевых вод Wд, стекающих с селитебных территорий, общий коэффициент стока Ψд  для общей площади F рассчитывается как средневзвешенная величина из частных значений для площадей стока с разным видом поверхности.

При определении среднегодового объема дождевых вод Wд, стекающих с территорий промышленных предприятий и производств, значение общего коэффициента стока Ψд находится как средневзвешенная величина для всей площади стока с учетом средних значений коэффициентов стока для разного вида поверхностей, которые следует принимать:

для водонепроницаемых покрытий 0,6−0,8;

для грунтовых поверхностей − 0,2;

для газонов − 0,1.

При определении среднегодового объёма талых вод Wт с селитебных территорий и площадок предприятий с учётом уборки снега и потерь воды за счёт частичного впитывания водопроницаемыми поверхностями в период оттепелей можно принимать в пределах 0,5-0,7.

Общий годовой объем поливомоечных вод (Wм), куб.м, стекающих с площади стока, определяется по формуле:

Wм = 10m k FмΨм,

где т − удельный расход воды на мойку дорожных покрытий (как правило, принимается 1,2−1,5 л/м2 на одну мойку);

k − среднее количество моек в году (для средней полосы России составляет около 150);

Fм − площадь твердых покрытий, подвергающихся мойке, га;

Ψм − коэффициент стока для поливомоечных вод (принимается равным 0,5).

Для сокращения объёма талых вод на территории населённых пунктов в зимний период необходимо предусматривать организацию уборки и вывоза снега с депонированием на «сухих» снегосвалках, либо его сброс в снегоплавильные камеры с последующим отводом талых вод в водосточную сеть.

Результаты подсчётов среднегодовых объёмов дождевого, талого стоков и моечных вод приведены в таблице № 3.7-1.

Таблица 3.7-1

| № бассейна стока | Очистное сооружение | Площадь бассейна стока, га | Объём дождевого стока, тыс.куб.м/год | Объём талого стока, тыс.куб.м/год | Объём моечных вод, тыс.куб.м/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЛОС 1 | 157 | 310 | 140 | 15 |
|  | ЛОС 2 | 224 | 430 | 200 | 19 |
| 3 | ЛОС 3 | 627 | 960 | 500 | 38 |
| 4 | ЛОС 4 | 205 | 330 | 155 | 12 |
| 5 | ЛОС 4 | 211 | 335 | 160 | 12 |
| 6 | ЛОС 5 | 267 | 430 | 200 | 14 |
| 7 | ЛОС 6 | 188 | 290 | 143 | 10 |
| 8 | ЛОС 7 | 92 | 145 | 70 | 5 |
| 9 | ЛОС 7 | 127 | 204 | 97 | 7 |
| 10 | ЛОС 7 | 39 | 65 | 30 | 2 |
| 11 | ЛОС 7 | 17 | 30 | 13 | 1 |
| 12 | ЛОС 8 | 79 | 110 | 59 | 4 |
| 13 | ЛОС 9 | 71 | 106 | 54 | 3 |
| 14 | ЛОС 10 | 44 | 64 | 33 | 2 |
| 15 | ЛОС 11 | 252 | 380 | 192 | 12 |
| 16 | ЛОС 12 | 533 | 850 | 380 | 30 |
| 17 | ЛОС 13 | 118 | 176 | 89 | 5 |
| 18 | ЛОС 13 | 32 | 48 | 22 | 2 |
| 19 | ЛОС 14 | 17 | 25 | 12 | 1 |
| 20 | ЛОС 14 | 181 | 270 | 130 | 10 |
| 21 | ЛОС 15 | 19 | 25 | 14 | 1 |
| Всего: | 5583 | 2693 | 205 |

Среднегодовой объём селитебных сточных вод, поступающих на очистку Wг = Wд + Wт + Wм = 8481 (тыс. куб.м)

В соответствии с требованиями охраны окружающей среды, СП 32.13330.2012 и «Рекомендаций по расчёту систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты» ФГУП «НИИ ВОДГЕО» (далее-Рекомендаций), в проекте предусмотрена очистка наиболее загрязнённой части поверхностного стока на очистных сооружениях.

Очистные сооружения поверхностного стока представляют собой комплекс ёмкостных сооружений, заглублённых ниже поверхности земли. Очистные сооружения предназначены для очистки от плавающего мусора, взвешенных частиц и маслонефтепродуктов. Задержка плавающего мусора производится съёмными мусороулавливающими решётками. В состав очистных сооружений входят пескоилоуловители, нефтеуловители и сорбционные фильтры доочистки.

Пескоилоуловители предназначены для улавливания и сбора песка, взвешенных, плавающих веществ.

Принцип действия пескоилоуловителя основан на гравитации: сточная вода поступает в приёмный отсек установки, где происходит частичное снижение её скорости. Затем в рабочей части уловителя, по мере движения воды, скорость течения снижается до такой степени, что взвешенные вещества, находящиеся в воде, начинают осаждаться на дно отделителя. Скопившийся на дне уловителя осадок удаляется через стояк для откачки осадка. Частично освобождённая от взвешенных веществ вода проходит дополнительную очистку на тонкослойных фильтрующих блоках.

Нефтеловушки (нефтеуловители) представляют собой оборудование полной заводской готовности, предназначенное для улавливания и сбора нефтепродуктов из поверхностных (дождевых) и производственных сточных вод. Нефтеуловитель эффективно устраняет нефтепродукты из сточных вод. Степень очистки по нефтепродуктам – до 0,3 мг/л, а по взвешенным веществам – до 12 мг/л. Вода, подающаяся на очистку в нефтеуловитель должна иметь следующие параметры: содержание взвешенных веществ не более 200 мг/литр, нефтепродуктов не более 100-120 мг/литр. Эти параметры обеспечивает  установленный перед нефтеуловителем пескоилоуловитель.

В отстойниках принята система двухступенчатой очистки. Опыт проектирования аналогичных очистных сооружений показывает, что принятая система очистки обеспечивает эффект очистки от взвешенных веществ и нефтепродуктов на 95%. Более подробно эффект очистки в зависимости от исходных данных по загрязнениям поверхностного стока должен быть определён на дальнейших стадиях проектирования.

Принятая конструкция очистного сооружения обеспечивает очистку поверхностного стока до ПДК рыбохозяйственного водоёма.

Перед выпуском в водоём сточные воды проходят доочистку на безнапорных сорбционных фильтрах.

Твёрдый осадок и плавающий мусор отвозят на свалку, жидкую часть взвеси – на иловые площадки канализационных очистных сооружений.

  - Санитарная очистка

Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест  должна предусматривать рациональный сбор,  быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически  целесообразную  утилизацию коммунальных отходов, в том числе крупногабаритных, жидких  и отходов потребления на производстве.

На территории города действует полигон ТКО (лицензия №59-344-СТР от 23.06.2016 г. на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, размещению (в части захоронения) отходов III-IV классов опасности).

Для сбора твердых коммунальных  отходов (далее ТКО) используется одноступенчатая схема, то есть отходы с территорий собираются в специальные контейнеры объемом 1м3 в многоэтажной жилой застройке;  в индивидуальной жилой застройке 8м3 и затем доставляются спецавтотранспортом на полигон ТБО для захоронения. На территории города установлено 158 контейнерных площадок в селитебной  застройке для сбора ТКО и 42 места под крупногабаритные контейнера для сбора мусора в индивидуальной жилой застройке. Отходы вывозятся организацией, имеющей лицензию на этот вид деятельности.

На территории города действуют «Правила благоустройства и содержания территории  г. Березники», утвержденные решением Березниковской городской Думы от 26.02.2016 № 460, регламентирующие требования по обращению с отходами, включая требования по оборудованию контейнерных площадок под ТКО, порядок организации сбора и вывоза ТКО и крупногабаритного мусора.

Переход   к раздельному сбору мусора осуществляется путем установки специальных контейнеров для сбора пластиковой бутылки на контейнерных площадках города.

- Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения города Березники на комплексное развитие этих территорий

  - Характеристики зон с особыми условиями использования территории, установление которых требуется в связи с размещением объектов местного значения

Таблица 4.1-1

Перечень объектов местного значения, требующих установления зон с особыми условиями территории

| № п/п | Наименование бъекта | Местоположение | Параметры объекта | Характеристика зоны объекта с ОУИТ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория под сельскохозяйственное производство | близ Круглого рудника | Площадь 17,29 Га, допустимый класс опасности - III | санитарно-защитная зона 300 м |
| 2. | Кладбище | 2 км севернее Пермяково | Площадь 40 га, класс опасности - II | Санитарно-защитная зона 500 м |
| 3. | Полигон ТБО | К северу от рассолохранилища БКПРУ-4 | Площадь 33,32 Га, класс опасности - II | Санитарно-защитная зона 500 м |
| 4. | Транспортно-логистический комплекс | Новожилово | Площадь 8,74 Га, класс опасности - V | Санитарно-защитная зона 50 м |
| 5. | Автостанция | В районе Юбилейной площади | Площадь 0,7 Га, класс опасности - IV | Санитарно-защитная зона – 100 м к востоку и северо-востоку, 50 м – к западу, юго-западу и югу, на севере и западе ограничена существующей жилой застройкой |
| 6. | Котельная АО «Березниковская сетевая компания», ул. Ломоносова, 102 | Ул. Ломоносова, 102 |  | Санитарно-защитная зона с запада 25 м, северо-запада, севера, северо-востока – 10 м, с востока, юго-востока, юга, юго-запада – по границе промплощадки |
| 7 | Котельная АО «Березниковская сетевая компания», м/р Усольский | Правобережная часть | Площадь 4,09 Га, класс опасности - IV | Санитарно-защитная зона 100 м |
| 8 | Производственная база по ул. Калинина, 2,4,6 АО «Березниковская сетевая компания», | ул. Калинина, строения 2,4,6 |  | Санитарно-защитная зона: от площадки по адресу Калинина, 6 - с севера, северо-востока, востока, юго- запада, запада, северо-запада -20 м, юго-востока-35 м, с юга - граница промплощадки по ул. Калинина,4; от площадки по ул. Калинина,4 с севера - граница промплощадки по ул. Калинина, 6, с северо-востока-35, с востока, юго-востока -50 м, с юга - граница промплощадки по ул. Калинина, 2, с юго-запада, северо-запада- 20 м, с запада - 30 м; - от площадки по ул. Калинина-2: с севера - граница промплощадки по ул. Калинина,4, с северо-востока-30 м, с востока-35 м, юго-востока, с юга- 30 м, с юго-запада, запада, северо-запада- 20 м. |

Также рекомендуется проведение мероприятий для уменьшения размера санитарно-защитной зоны существующего действующего кладбища.

Предлагается проведение мероприятий по уменьшению установленной санитарно-защитной зоны ООО "Березниковский хлебокомбинат".

  - Изменение экологической ситуации

Стратегической целью экологической политики города  Березники  в долгосрочной перспективе является поддержание целостности природных систем и их жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития, укрепления здоровья населения и обеспечения экологической безопасности территории при условии повышения конкурентоспособности ее экономики и экологической привлекательности территории.

Основу природоохранной стратегии города составляют выявленные и сформулированные экологические проблемы, как сложившиеся на ее территории, так и могущие возникнуть в процессе реализации намеченных инвестиционных проектов, а также система природоохранных мероприятий, определяемых необходимостью смягчения или предупреждения возможных экологических проблем.

Основным принципом формирования пространственной концепции города Березники является приоритетность природно-экологического подхода в решении планировочных задач.

Учёт местных природно-климатических условий.

На решение градостроительных задач влияют следующие природные факторы: климат, рельеф местности, растительный покров, гидрологические ресурсы, геологические условия, видовые качества местности.

Город Березники расположен в предгорьях Северного Урала, на Камском водохранилище.

Береговая зона находится в удовлетворительном состоянии.

Территория характеризуется слабой защищенностью геологических структур от проникновения загрязняющих веществ в подземные воды. Слабая защищенность водоносных горизонтов с поверхности, отсутствие надежных водоупоров в толще пород обуславливает площадное техногенное загрязнение первых от поверхности четвертичных водоносных горизонтов, и проникновение загрязняющих веществ в нижнезалегающие палеогеновые и палеозойские горизонты.

Климат умеренно континентальный, зона повышенного потенциала загрязнения атмосферы. Зимой районы находятся в области малоподвижного антициклона при слабых ветрах. Повторяемость приземных инверсий 80%, с мощностью до 1 км и переходом температуры до 10%. Повторяемость слабых ветров зимой у земли и на высоте 500 м соответственно 70 и 50% с уменьшением летом, частые застои воздуха (в январе до 5 дней).

Основным фактором, характеризующим уровень загрязнения природной среды на той или иной территории, являются ассимилирующие способности объектов природной среды – атмосферы и гидросферы, определяющихся в абсолютном большинстве случаев особенностями климата.

Ассимилирующая способность атмосферы может быть охарактеризована потенциалом рассеивания атмосферы (ПРА), который для проектируемой территории равен - ПРА > 1. Метеорологический потенциал атмосферы свидетельствует о преобладании процессов накопления примесей над процессами их рассеивания. Самоочищающая способность атмосферы – умеренная.

Одним из благоприятных факторов состояния окружающей среды проектируемой территории является наличие зеленых насаждений естественного происхождения, занимающих 42 % территории городского округа и  выполняющих функции защиты природных и иных объектов, которые подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов.

По санитарно-гигиенической оценке климато-мететрологических факторов условия проектируемой территории определяются как умеренно-суровые; инсоляционные ресурсы и ресурсы УФР благоприятны; зимняя дискомфортность характеризуется интенсивной ветрометелевой деятельностью, летняя – избыточной солнечной радиацией. Здесь желательны мероприятия по корригированию микроклимата.

Путями корригирования микроклимата будут являться зимой ветро - и снегозащита территории, зданий и сооружений, летом – регулирование солнечной радиации и теплового излучения сильно нагретых поверхностей. Средства же регулирования микроклимата предполагают использование в проекте градостроительных, архитектурно – строительных и инженерно – технических мероприятий.

Комплекс мер по охране от загрязнения воздушного бассейна, поверхностных и подземных вод, почвы и ландшафта.

Мероприятия по сохранению и улучшению воздушного бассейна.

Приоритетным направлением по обеспечению охраны атмосферного воздуха от загрязнения является снижение объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Степень загрязненности атмосферы на проектируемой территории является повышенной. Функционирование объектов, имеющих выбросы, свидетельствует о необходимости проведения комплекса мер по защите воздушного бассейна, включающих в себя планировочные, технологические и технические мероприятия:

- сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу за счет перевода предприятий на экологически безопасные технологии;

- проектирование СЗЗ в соответствии с требованиями СанПин 2.2.1/2.1.1.1031-01 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и зон с особыми условиями использования территории. На СЗЗ требуется озеленение на площади не менее 50% наиболее устойчивыми к воздействию вредных веществ насаждениями. Проектом рекомендуется следующий список деревьев и кустарников: береза бородавчатая и пушистая, клен остролистный, татарский, ива остролистная, русская, ясень обыкновенный, рябина обыкновенная, черемуха Маака, шиповник обыкновенный, бересклет бородавчатый, смородина черная и красная, сосна обыкновенная, тополь канадский, тополь бальзамический, клен ясенелистный, липа мелколистная, спирея иволистная, калинолистная и др.;

- централизация системы отопления наиболее перспективными источниками тепла для новой индивидуальной 1-2 этажной застройки, не попадающей в зону действия тепловых сетей от централизованных источников тепла, путём установки поквартирных генераторов тепла с водяными системами отопления и совмещающими функции отопления и горячего водоснабжения;

- в целях снижения негативного воздействия на окружающую среду выбросов от автотранспорта, проектом рекомендуется перевести  автотранспорт на экологически чистые виды топлива, организовать эффективный контроль за техническим состоянием транспортных средств, а также организовать движение по принципу «зеленая волна».;

- в целях улучшения санитарного состояния территории и снижения природного пылеобразования проектируется усовершенствованное покрытие улиц, тротуаров и площадей, полив и очистка автомагистралей;

- предусматривается размещение парков и скверов;

- осуществление мониторинга загрязнения атмосферного воздуха жилой застройки города на стационарных постах наблюдения Росгидромета, а также на  маршрутных постах наблюдения ведущих промышленных предприятий города;

- контролирование в атмосферном воздухе жилой застройки содержание основных загрязнителей и взвешенных веществ.

Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод, почвы и ландшафта:

Защита населенных пунктов, объектов инфраструктуры и сельскохозяйственных земель в Пермском крае является важной и неотложной задачей. Только заблаговременное выполнение комплекса инженерных мероприятий позволит обеспечить стабильную защиту от притока поверхностных вод и влияния грунтовых вод на территориях края.

В рамках государственной программы Пермского края от 03.10.2013 № 1330-п «Воспроизводство и использование природных ресурсов» планируется организовать проведение регулярных наблюдений за состоянием дна, берегов, состоянием и режимом использования водоохранных зон и изменениями морфометрических особенностей водных объектов или их частей, находящихся на территории края, что позволит в полном объеме выполнять работы, предусмотренные Положением об осуществлении государственного мониторинга водных объектов, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 10.04.2007 № 219,  также получить оценку и прогнозирование изменений состояния водных объектов, количественных и качественных показателей состояния водных ресурсов.

Проектом предусматривается:

- создание усовершенствованной системы коммунально-бытового обеспечения и осуществление водно-рекреационного благоустройства территории путем внедрения современных методов очистки;

- ликвидация несанкционированных свалок и рекультивация нарушенных земель;

- развитие системы сбора и уничтожения биологических отходов;

- постепенная замена дворовых выгребных ям на участках индивидуальной застройки биотуалетами, а также прокладка по всей территории сети ливневой канализации;

- восстановление чистоты реки и других водоемов путём прекращение в них сброса неорганизованных хозяйственно-бытовых и производственных неочищенных стоков, ливневых и талых вод, расчистка и благоустройство береговой зоны;

- жилая застройка, попадающая в водоохранные зоны, к расчетному сроку оборудуется централизованной канализацией. Предприятия, находящиеся в водоохранной зоне должны перейти на оборотную систему водоснабжения;

- недопустимость строительства в прибрежной полосе, за исключением пляжей, набережных и других объектов общего пользования;

- минимизация застройки территорий, занятых городскими лесами, минимизируется. Эти леса выполняют защитные функции и предназначены для сохранения благоприятной экологической обстановки;

- проведение паспортизации и мероприятий по сохранению естественного ландшафта и биологического разнообразия природной территории;

- создание  мини-парков и рекреационных зон в жилой застройке;

- в целях охраны почвенного покрова и ландшафта рекомендуется не допускать нарушение почвенно-растительного покрова при строительных работах, вырубку древесно-кустарниковой растительности, уничтожение травяного покрова. Необходимо приведение в порядок полос отчуждения территорий, примыкающих к магистралям, складских и коммунальных территорий и создание единой системы зеленых насаждений;

- устройство и содержание в надлежащем порядке зон санитарной охраны водозаборов.

В целях улучшения экологической обстановки в городе и обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания на его территории Проектом предлагается следующая приоритетность решения экологических проблем:

- проведение мероприятий по снижению нагрузки на атмосферный воздух выбросами автотранспорта;

- осуществление комплекса мероприятий по улучшению водоснабжения территории;

- реконструкция аварийных участков канализации;

- осуществление регулярной очистки территории от мусора, листвы, снега и льда, коммунальных и промышленных отходов с последующей передачей в специализированные организации;

- осуществление мероприятий, направленных развитие рекреационного хозяйства;

- создание экосистем, способных к устойчивому функционированию, проведение функционального зонирования территории в зависимости от ценности ландшафтов и насаждений с установлением предельной рекреационной нагрузки, режимов использования и мероприятий благоустройства для различных зон;

- развитие системы экологического мониторинга за состоянием атмосферы, водных объектов, почв, за воздействием физических факторов;

- на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охрану окружающей среды;

- в целях повышения эффективности природоохранной деятельности на предприятиях и в целом в городе рекомендуется внедрение систем управления охраной окружающей среды;

- совершенствование форм и методов экологического образования, воспитания и информационно-просветительской деятельности.

- Границы города Березники

В настоящее время граница населенного пункта установлена и сведения о ней внесены в единый государственный реестр недвижимости. Площадь населённого пункта в установленных границах составляет 43111,88 га. Граница населённого пункта совпадает с границами городского округа.

Проектом предлагается исключение из границы населённого пункта  участка, занятого городской свалкой бытовых отходов в районе производственной площадки «Бератон», участка в юго-восточной части городского округа, выделенного для строительства автоматизированной ГРС, а также земельных участков, имеющих категорию «земли промышленности энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» (далее – земли промышленности),  перечень земельных участков представлен в таблице 5-1.

Таблица 5-1

Перечень земельных участков исключаемых из границы населённого пункта

| № п/п | Кадастровый номер исключаемого земельного участка | Категория земель | Площадь участка, га | Планируемое использование, планируемая категория земель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь городского округа | 43111,88 |
| 1 | 59:03:0100001:1214 | Земли промышленности | 3,86 | Земли промышленности |
| 2 | 59:03:0100001:1215 | Земли промышленности | 4,27 | Земли промышленности |
| 3 | 59:03:0100001:1213 | Земли промышленности | 13,47 | Земли промышленности |
| 4 | 59:03:0200013:1 | Земли промышленности | 52,86 | Земли промышленности |
| 5 | 59:03:0200013:6 | Земли промышленности | 52,96 | Земли промышленности |
| 6 | 59:03:0200013:48 | Земли промышленности | 12,43 | Земли промышленности |
| 7 | 59:03:0700024:60 | Земли промышленности | 162,57 | Земли промышленности |
| 8 | 59:03:0700024:137 | Земли промышленности | 223,1 | Земли промышленности |
| 9 | 59:03:0700024:174 | Земли промышленности | 58,41 | Земли промышленности |
| 10 | 59:03:0700024:1047 | Земли промышленности | 45,45 | Земли промышленности |
| 11 | 59:03:0800001:6 | Земли промышленности | 95,95 | Земли промышленности |
| 12 | 59:03:0800001:22 | Земли промышленности | 0,89 | Земли промышленности |
| 13 | 59:03:0800001:30 | Земли промышленности | 1,23 | Земли промышленности |
| 14 | 59:03:0800001:46 | Земли промышленности | 117,92 | Земли промышленности |
| 15 | 59:03:0800001:1000 | Земли промышленности | 46,05 | Земли промышленности |
| 16 | 59:03:0900021:19 | Земли промышленности | 83,81 | Земли промышленности |
| 17 | 59:03:0100001:55 | Земли промышленности | 76,68 | Земли промышленности |
| 18 | 59:03:0900019:67 | Земли промышленности | 8,54 | Земли промышленности |
| 19 | 59:03:0900021:1151 | Земли промышленности | 8,75 | Земли промышленности |
| 20 | 59:03:0700047:97 | Земли промышленности | 129,1 | Земли промышленности |
| 21 | 59:03:0700047:96 | Земли промышленности | 173,1 | Земли промышленности |
| 22 | 59:03:0900021:1205 | Земли промышленности | 10,46 | Земли промышленности |
| 23 | 59:03:0700024:1049 | Земли промышленности | 27,0 | Земли промышленности |
| 24 | 59:03:0700024:0042 | Земли промышленности | 13,09 | Земли промышленности |
| 25 | 59:03:0700024:181 | Земли промышленности | 0,13 | Земли промышленности |
| 26 | 59:03:0700024:182 | Земли промышленности | 0,31 | Земли промышленности |
| 27 | 59:03:0800001:1007 | Земли промышленности | 0,13 | Земли промышленности |
| 28 | 59:03:0700024:1053 | Земли промышленности | 3,27 | Земли промышленности |
| 29 | 59:03:0700024:183 | Земли промышленности | 0,067 | Земли промышленности |
| 30 | 59:03:0700024:184 | Земли промышленности | 0,13 | Земли промышленности |
| 31 | 59:03:0900021:1212 | Земли промышленности | 0,0022 | Земли промышленности |
| 32 | 59:03:0900021:1194 | Земли промышленности | 0,073 | Земли промышленности |
| 33 | 59:03:0900021:1202 | Земли промышленности | 51,46 | Земли промышленности |
| 34 | 59:03:0100001:1241 | Земли промышленности | 11,54 | Земли промышленности |
| 35 | 59:03:0900021:1203 | Земли промышленности | 46,04 | Земли промышленности |
| 36 | 59:03:0200004:11 | Земли населенных пунктов | 8,66 | Земли промышленности |
| 37 | 59:03:0700047:169 | Земли населенных пунктов | 1,76 | Земли промышленности |
| 38 | 59:37:0000000:58 | Земли промышленности | 0,08 | Земли промышленности |
| Площадь населённого пункта, га | 41566,43 |

- Технико-экономические показатели проекта

Таблица 6-1

Основные технико-экономические показатели проекта

| № п.п. | Показатели | Ед. измер. | 2017 г. | 1 очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |  |
|  | Площадь городского округа в установленных границах | га | 43111,88 | 43111,88 | 43111,88 |
|  | Площадь населённого пункта | га | 43111,88 | 41566,43 | 41566,43 |
|  | по функциональному назначению |  |  |  |  |
|  | Индивидуальной жилой застройки | га | - | - | 1164,68 |
|  | Малоэтажной жилой застройки | -"- | - | - | 52,98 |
|  | Среднеэтажной жилой застройки | -"- | - | - | 422,21 |
|  | Многоэтажной жилой застройки | -"- | - | - | 192,73 |
|  | Общественно-деловая зона | -"- | - | - | 470,07 |
|  | Зона городских лесов | -"- | - | - | 18390,61 |
|  | Зона рекреационного назначения | -"- | - | - | 130,45 |
|  | Зона санитарно-защитного озеленения | -"- | - | - | 187,84 |
|  | Зона озеленения общего пользования | -"- | - | - | 613,84 |
|  | Зона природно-ландшафтных территорий | -"- | - | - | 7412,93 |
|  | Зона инженерной инфраструктуры | -"- | - | - | 116,58 |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | -"- | - | - | 1087,36 |
|  | Зона железнодорожного транспорта | -"- | - | - | 576,34 |
|  | Зона производственного использования | -"- | - | - | 5102,26 |
|  | Зона коммунально-складских объектов | -"- | - | - | 513,37 |
|  | Зона сельскохозяйственного использования | -"- | - | - | 830,21 |
|  | Зоны специального назначения | -"- | - | - | 288,54 |
|  | Зона нарушенного рельефа | -"- | - | - | 17,18 |
| 2 | Население |  |  |  |  |
|  | Численность населения | тыс. чел. | 145,1 | 142,1 | 140,6 |
|  | Возрастная структура населения: | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | дети до 15 лет | -"- | 18,7 | 17,5 | 15,9 |
|  | население в трудоспособном возрасте (мужчины 16 - 59 лет, женщины 16 - 54 лет) | -"- | 55,1 | 53,3 | 53,3 |
|  | население старше трудоспособного возраста | -"- | 27,5 | 28,1 | 30,0 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд - всего | тыс. кв.м общей площади квартир | 3576,7 | 3836,7 | 4499,2 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 3.2 | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |  |
|  | в многоэтажных домах (9 и более эт.) | -"- | 517,8 | 999,7 | 1153,1 |
|  | в домах средней этажности (4-8 эт.) | -"- | 1865,4 | 1801,4 | 1651,7 |
|  | в малоэтажных многоквартирных домах (1-3 эт.) | -"- | 558,3 | 75,8 | 70,3 |
|  | в индивидуальных жилых домах с приквартирными земельными участками | -"- | 635,6 | 959,8 | 1624,1 |
| 3.3 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв.м/чел. | 24,6 | 27,0 | 32,0 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1 | Дошкольные образовательные организации, всего | место | 10652 | 12462 | 13952 |
| 4.2 | Общеобразовательные организации, всего | -"- | 14200 | 17844 | 19134 |
| 4.3 | Амбулаторно-поликлинические учреждения, всего | посещения в смену | 3119 | 3369 | 3369 |
| 4.4 | Больничные учреждения, всего | койка | 1127 | 1167 | 1767 |
| 4.5 | Спортивные залы общего пользования, всего | кв.м площади пола | 6225 | 7825 | 9845 |
| 4.6 | Бассейны общего пользования, всего | кв.м зеркала воды | 1338 | 2338 | 3518 |
| 4.7 | Учреждения культуры клубного типа, всего | объектов | 4 | 6 | 6 |
| 4.8 | Массовые библиотеки, всего | объектов | 11 | 11 | 11 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта | км | 106 | 114,64 | 117,41 |
|  | Протяженность автомобильных дорог всего | км | - | 201,55 | 229,49 |
|  | В том числе: | -"- |  |  |  |
|  | Магистральные улицы общегородского значения | -"- | - | 53,56 | 54,9 |
|  | Магистральные улицы районного значения | -"- | - | 73,62 | 78,82 |
|  | Улицы в зонах жилой застройки | -"- | - | 62,94 | 84,34 |
|  | Улицы и дороги в производственных зонах | -"- | - | 11,43 | 11,43 |
|  | Плотность дорожной сети | км/км2 | 4,05 | 5,07 | 5,07 |
| 5.2 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | нет данных | 350 | 400 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление - всего | тыс. куб. м/сут | 54,445 | 53,210 | 52,651 |
| 6.2 | Водоотведение |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Водоотведение - всего | тыс. куб. м/сут | 17,775 | 24,479 | 26,475 |
| 6.3 | Энергоснабжение |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии - всего | тыс.кВт*ч/год | 60,041 | 58,800 | 58,179 |
| 6.4 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Газоснабжение - всего | тыс. куб. м/год | 29150 | 46237,5 | 48262,5 |
| 6.5 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Теплоснабжение - всего | МВт | 421,10 | 386,46 | 394,61 |
| 6.5 | Санитарная очистка территорий |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Полигоны ТБО | га | 11,54 | 46,88 | 46,88 |
| 6.5.2 | Свалки | га | - | - | - |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |
| 7.1 | Общая площадь кладбищ (действующих) | га | 117,5 | 157,51 | 157,51 |

# Footnotes

Функциональная зона – территориальная зона с ясно выраженной преобладающей функцией её градостроительного использования – например, селитебная зона, производственная зона, коммунально-складская зона и др.