Глава 7.Ограничения использования иных территорий по степени их пригодности/

непригодности для строительства, реконструкции и иной деятельности

В связи с расположением города Березники на Верхнекамском месторождении калийно-магниевых солей,            на основании Генерального плана муниципального образования «Город Березники» Пермского края, утвержденного решением Березниковской городской Думы, в настоящей главе представлены ограничения                    по строительству на подрабатываемых территориях с подразделением территории по степени их пригодности/            не пригодности для освоения. В основу определения степеней пригодности /не пригодности для освоения территорий легла научно-исследовательская работа Пермского федерального исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук филиала Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Горный институт Уральского отделения Российской академии наук» - «Выполнить геомеханические исследования по актуализации границ районирования селитебной части г. Березники                           и г. Соликамск».

| Территория (зона) | Степень пригодности/непригодности использования территории (зоны) | Возможность осуществления градостроительной деятельности (строительство, реконструкция) по видам объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Объекты производственного назначения (здания, строения, сооружения производственного назначения, в том числе объекты обороны и безопасности), за исключением линейных объектов. Объекты непроизводственного назначения (здания, строения, сооружения жилищного фонда, социально-культурного и коммунально-бытового назначения, а также иные объекты капитального строительства непроизводственного назначения) | Линейные объекты (трубопроводы, автомобильные и железные дороги, линии электропередачи и др.), сети инженерно-технического обеспечения (совокупность трубопроводов, коммуникаций и других сооружений, предназначенных для инженерно-технического обеспечения зданий и сооружений) |
| 1а | Непригодная для застройки (опасная по возможности образования провалов) | Градостроительная деятельность запрещена, ограждение территории, запрет допуска людей |
| 1b | Непригодная для застройки | Градостроительная деятельность запрещена (строительство, реконструкция) | Ремонт и реконструкция существующих линейных объектов, сетей инженерно-технического обеспечения с применением конструктивных мер защиты (далее - КМЗ). По результатам рассмотрения горно-геологического обоснования строительства/реконструкции объектов допускается строительство наземных и надземных линейных объектов, в том числе путепроводов, сетей инженерно-технического обеспечения1. Положение трассы определяется в рамках горно-геологического обоснования, подготовленного специализированной научной организацией, исходя из минимальных рисков |
| 1с | Временно непригодная для застройки | Градостроительная деятельность запрещена (строительство, реконструкция). По результатам рассмотрения горно-геологического обоснования строительства/реконструкции объектов может быть выдано согласие на строительство объекта капитального строительства1. Ремонт, а также реконструкция существующих объектов капитального строительства при условии наличия заключения специализированной научной организации, исходя из оценки рисков (заключение должно быть подготовлено до обращения застройщика в Администрацию города Березники за получением разрешения на реконструкцию объекта капитального строительства или уведомления о планируемой реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома) | Строительство наземных и надземных водопроводов, надземных теплопроводов и надземных газопроводов с применением компенсаторов, путепроводов. Ремонт и реконструкция существующих линейных объектов, сетей инженерно-технического обеспечения с применением КМЗ. Размещение объекта (наземное, надземное, подземное) принимается по типу существующей сети |
| 2 | Над затопленными горными выработками | Разрешена малоэтажная застройка до 3-х этажей включая мансарду (3-й этаж только в мансардном исполнении) различной плотности. Мониторинг состояния существующих зданий и сооружений. На основании мониторинга либо реконструкция с применением КМЗ, либо снос. Дальнейшее использование площадей для застройки по мере затухания процессов деформации после 2030 года | Разрешено строительство с применением КМЗ при необходимости: газопроводы и нефтепроводы наземные и надземные; водопроводы наземные и надземные; теплопроводы надземные, подземные в каналах; канализационные сети стальные напорные надземные; железные дороги III (с ограничением), IV, V категорий; путепроводы; улично-дорожная сеть. Строительство только с применением специальных конструктивных мер защиты - все подземные сети. Ремонт и реконструкция существующих сетей с применением конструктивных мер защиты |
| 3 | Ограниченно пригодная для застройки (подрабатываемая) | Малоэтажная застройка до 3-х этажей включая мансарду (3-й этаж только в мансардном исполнении) различной плотности с применением КМЗ. Реконструкция объекта капитального строительства с применением КМЗ |  |
| 4 | Пригодная для застройки (подрабатываемая) | Строительство с применением общепринятых КМЗ: многофункциональная общественно-деловая и специализированная застройка (независимо от этажности); жилые зданиями с этажностью до 5-ти надземных этажей (включительно), спортивные сооружения. Реконструкция с применением КМЗ по необходимости | Строительство с применением КМЗ по необходимости: любые коммуникации, путепроводы; улично-дорожная сеть; любые сети, путепроводы; железные дороги II категории (с ограничением); железные дороги III–V категорий (без ограничений); высоковольтные линии (ВЛ). |
| 5 | Пригодная для застройки (не подрабатываемая) | Любая градостроительная деятельность (этажность в соответствии с установленным градостроительным регламентом) |

Примечание.

1.По результатам рассмотрения горно-геологического обоснования строительства/реконструкции объектов недропользователем может быть выдано согласие на строительство объекта капитального строительства на площади,                             где на основании научно-исследовательских работ запрещена или временно ограничена застройка:

1.1.территория не подработана (горные работы, в том числе одиночные выработки, не проводились на момент рассмотрения обращения о выдаче согласия недропользователя), при этом недропользователь оценивает потери потенциальных к добыче запасов полезных ископаемых и обеспечивает наличие соответствующих горных мер при проектировании горных работ                      под испрашиваемым участком;

1.2.территория может быть отнесена к другой зоне после проведения закладочных работ, при этом недропользователь оценивает технические возможности их проведения и при положительной оценке ставит на особый контроль планирование                    и выполнение закладочных работ под испрашиваемым участком;

1.3.застройщиком является недропользователь, он оценивает риски, обеспечивает безопасность людей, контролирует техническое состояние зданий и сооружений на участке застройки, обеспечивает мониторинг за деформацией зданий                              и сооружений и земной поверхности в пределах зоны 1b, 1с;

1.4.объект строительства существует на момент выделения опасной зоны, предполагается его реконструкция. Застройщик оценивает риски, обеспечивает безопасность людей, контролирует техническое состояние зданий и сооружений на участке застройки (реконструкции). Недропользователь обеспечивает мониторинг земной поверхности в пределах зоны 1b, 1с                   и информирует застройщика о результатах мониторинга. Размещение объекта (наземное, надземное, подземное) принимается                 по типу существующей сети.