# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ

# ПЕРМСКОГО КРАЯ

27.11.2017							№ 3070

О подготовке проекта планировки территории, проекта межевания территории для размещения КЛ-10кВ для предусматриваемых к строительству жилых домов по ул. Строителей и ул. И.Дощеникова в г. Березники

В соответствии со статьями 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 42 и 43 Правил землепользования                и застройки в городе Березники, утвержденных решением Березниковской городской Думы от 31.07.2007 № 325, рассмотрев ходатайство ООО «УК «Стройальянс», на основании решения комиссии по землепользованию и застройке от 10.10.2017

администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Подготовить проект планировки территории, проект межевания территории для размещения КЛ-10кВ                                 для предусматриваемых к строительству жилых домов                                 по ул. Строителей и ул. И.Дощеникова в г. Березники (далее - ППТ, ПМТ).

2.Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий               для разработки ППТ и ПМТ для размещения КЛ-10кВ                                 для предусматриваемых к строительству жилых домов                            по ул. Строителей и ул. И.Дощеникова в г. Березники согласно приложению к настоящему постановлению.

3.В течение 3 дней со дня подписания настоящего постановления опубликовать его в официальном печатном издании и разместить               на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Якина А.А.

Глава города		                                                            С.П.Дьяков

Приложение

к постановлению

администрации города

от 27.11.2017 № 3070

ЗАДАНИЕ

на выполнение инженерных изысканий для разработки проекта планировки территории, проекта межевания территории  для размещения КЛ-10кВ для предусматриваемых

к строительству жилых домов по ул. Строителей

и ул. И.Дощеникова в г. Березники

1.Наименование объекта:

«Линия электроснабжения от ТП-2 (6 квартал) до ТП жилой застройки «Многоквартирные жилые дома между улицами Строителей и Ивана Дощеникова в Правобережном районе, г. Березники».

2.Идентификационные сведения об объекте:

2.1.назначение: линия электроснабжения 10 кВ;

2.2.принадлежность к объектам инженерной инфраструктуры;

2.3.пожарная и взрывопожарная опасность - в соответствии              с требованиями Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

2.4.наличие помещений с постоянным пребыванием людей: отсутствуют (на момент строительства предусматривается вагончик для временного проживания персонала строительной бригады);

2.5.уровень ответственности сооружений:

2.5.1.на период строительства – повышенный;

2.5.2.на период эксплуатации – нормальный.

3.Вид строительства: новое строительство.

4.Сведения о стадийности (этапе) работ, сроках проектирования и строительства объекта:

4.1.стадия проектирования – проектная и рабочая документация;

4.2.сроки проектирования – по календарному плану;

4.3.сроки строительства – I-II кварталы 2018 г.

5.Данные о местоположении и границах площадок и трасс строительства.

Объекты строительства расположены на территории правобережной части городского округа: муниципальное образование «Город Березники» Пермского края. Ближайший населенный пункт – г. Усолье.

6.Необходимость выполнения отдельных видов инженерных изысканий:

6.1.инженерные изыскания по объектам строительства выполнить в объеме, необходимом для разработки проектной                      и рабочей документации, в составе:

6.1.1.инженерно-геодезические изыскания;

6.1.2.инженерно-геологические изыскания.

7.Перечень нормативных документов, в соответствии                            с требованиями которых необходимо выполнить инженерные изыскания:

Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

СП 47.13330.2012 «Свод правил. Инженерные изыскания                 для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»;

СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания                       для строительства. Часть I. Общие правила производства работ»;

СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания                       для строительства»;

СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства»;

СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания                         для строительства»;

ТСН 11-301-2004 «Инженерно-геологические изыскания                     для строительства на закарстованных территориях Пермской области»;

СП 104.13330.2016 «Свод правил. Инженерная защита территории от затопления и подтопления. Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85»;

СП 22.13330.2011 «Свод правил. Основания зданий                             и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*»;

СП 28.13330.2012 «Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85»;

СП 115.13330.2011 «Геофизика опасных природных воздействий»;

СП 116.13330.2012 «Свод правил. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003»;

СП 20.13330.2011 «Свод правил. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*»;

СП 131.13330.2012 «Свод правил. Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*»;

ГОСТ 21.204-93 «Система проектной документации                         для строительства. Условные графические обозначения                              и изображения элементов генеральных планов и сооружений транспорта»;

ГОСТ 21.301-2014 «Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Основные требования              к оформлению отчетной документации по инженерным изысканиям»;

приказ Министерства энергетики Российской Федерации                  от 09.04.2003 № 150 «Об утверждении Правил устройства электроустановок»;

ГОСТ 21.302-2013 «Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Условные графические обозначения в документации по инженерно-геологическим изысканиям»;

ГКИНП (ОНТА)-02-262-02 «Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS»;

приказ Роскартографии от 29.06.1999 № 86-пр «О введении                в действие Инструкции о порядке контроля и приемки геодезических, топографических и картографических работ. ГКИНП                        (ГНТА)-17-004-99»;

ГКИНП-02-033-82 «Инструкция по топографическим съемкам              в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500»;

ГКИНП-05-029-84 «Основные положения по созданию                        и обновлению топографических карт масштабов 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000»;

постановление Госгортехнадзора РФ от 06.06.2003 № 73                  «Об утверждении «Инструкции по производству маркшейдерских работ».

8.Дополнительные требования к производству отдельных видов инженерных изысканий, требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности данных и характеристик, получаемых при инженерных изысканиях:

8.1.до начала работ необходимо провести рекогносцировку             на местности.

8.2.запросить в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии в установленном действующим законодательством  Российской Федерации порядке данные о пунктах государственной геодезической сети, необходимые для создания планово-высотного обоснования при производстве инженерных изысканий;

8.3.изыскания выполнить в системе координат МСК-59, система высот Балтийская;

8.4.в результате изысканий представить:

8.4.1.ситуационный план в М 1:25000, в радиусе 2 км                       от проектируемых объектов. Нанести на ситуационный план ближайшие населенные пункты с дорогами, независимо от расстояния до них. В тексте отчета указать расстояние до границ ближайших населенных пунктов;

8.4.2.топографические планы площадок в М 1:500;

8.5.на топографические планы нанести границы древесной                 и кустарниковой растительности, их характеристики, квартальные просеки, местоположение квартальных столбов по результатам топографической съёмки;

8.6.на плановые материалы нанести границы межеваний                     и названия смежных землепользователей по материалам земельно-кадастрового учета;

8.7.составить ведомость занимаемых земель по трассам коммуникаций и площадным объектам по фактическим границам угодий;

8.8.на плановых материалах (М 1:2000, 1:500) показать границы земельных участков, предварительно согласованных для установления сервитута;

8.9.закрепленные точки, реперы и створные знаки привязать промерами не менее чем к трем ближайшим четким элементам ситуации;

8.10.на предварительном этапе выполнить согласования                       на плановых материалах со всеми эксплуатирующими организациями (дороги, трубопроводы, ВЛ) и маркшейдерской службой заказчика, которые должны быть приложены в отчетные материалы (в ведомости согласований указать адрес, контактный телефон согласующего);

8.11.в районах развития карстовых и суффозионных процессов разработать схему инженерно-геологического районирования территории согласно пункту 6.7.2.8 СП 47.13330.2012 «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96». Привести комплексную оценку опасности развития карстовых и суффозионных процессов, включая оценку техногенного воздействия проектируемого строительства на активизацию развития карстовых и суффозионных процессов. Результаты оценки должны содержать исходные данные для разработки противокарстовых мероприятий (в том числе категории устойчивости территории относительно интенсивности образования карстовых провалов и их расчетные диаметры);

8.12.для определения исходной сейсмичности                                  для проектируемых объектов нормальной сейсмостойкости использовать карту ОСР-97-А. Категории грунтов по сейсмоопасности определить согласно таблице 1 СП 14.13330.2014 «Свод правил. Строительство в сейсмических районах. СНиП II-7-81»;

8.13.определить категории опасности природных процессов                 в соответствии с требованиями СП 115.13330.2011. «СНиП 22-01-95. Геофизика опасных природных воздействий»;

8.14.предоставить сведения по местоположению ближайших карьеров грунта и песчано-гравийной смеси с указанием расстояния до них от проектируемых сооружений. Составить план с нанесенными ближайшими карьерами грунта относительно проектируемых объектов.

9.Требования к материалам и результатам инженерных изысканий (состав, сроки, порядок представления изыскательской продукции и форматы материалов в электронном виде).

Согласно календарному плану работ технический отчет                      по инженерным изысканиям представить:

в виде информационного отчета по выполненным на 1 этапе геодезическим (топографические планы), экологическим (информация по возможным ограничениям) изысканиям;

в виде комплексного отчета по выполненным                                   на 2 этапе геодезическим, геологическим, экологическим, гидрометеорологическим изысканиям.

Технический отчёт оформить в соответствии с требованиями              СП 47.13330.2012 «Свод правил. Инженерные изыскания                        для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96», ГОСТ 21.301-2014 «Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Основные требования к оформлению отчетной документации                    по инженерным изысканиям».

Исполнитель инженерных изысканий несет ответственность                за полноту и качество инженерных изысканий и отчетов                             об инженерных изысканиях перед экспертными органами                          (до положительного заключения) и перед Заказчиком (до завершения строительства).