Характеристика зон ограничений градостроительной деятельности

по условиям подработанных территорий

В связи с расположением города Березники частично на подработанных площадях залегания полезных ископаемых градостроительная деятельность подлежит особому регулированию.

ПАО «Уралкалий» в адрес администрации г. Березники были предоставлены научно-исследовательские работы «Прогноз до 2030 года развития ситуации на действующих горнорудных предприятиях Верхнекамского калийного месторождения», выполненные ОАО «Галургия» по договору № 134У-2013 (утвержденная 16.09.2013 и ее актуализированная редакция, утвержденная 15.06.2015), и два чертежа, выполненных ПАО «Уралкалий» (подписаны главным маркшейдером - начальником управления ПАО «Уралкалий» А.М.Мачеретом), на основании вышеуказанных научно-исследовательских работ. Работа ранее была начата ПАО «Уралкалий» в рамках разработки Мастер-плана Березниковско-Соликамской агломерации (далее - БСА).

На двух вышеупомянутых чертежах с названиями:

- Схема территорий действующих рудников ПАО «Уралкалий» и БСА по возможности размещения различных видов жилищного строительства (масштаб 1:25000);

- Карта территорий действующих рудников ПАО «Уралкалий» и БСА по возможности размещения различных видов жилищного строительства (масштаб 1:10000),

представлено районирование города по условиям подработанных территорий - подразделении территории города по 10 зонам разной степени ограничений градостроительной деятельности по условиям подработанных территорий:

1а опасная;

1b условно опасная;

2а пригодная для застройки с ограничениями;

2b пригодная для застройки с ограничениями;

2с пригодная для застройки с ограничениями;

3а пригодная для застройки с ограничениями;

3b пригодная для застройки с ограничениями;

4   пригодная для многоэтажной застройки до 5 этажей включительно;

5а пригодная для застройки без ограничений;

5b пригодная для застройки без ограничений.

В нижеследующей таблице приведена характеристика зон ограничений градостроительной деятельности по условиям подработанных территорий:

Таблица

| № зоны, наименование | Характеристика зон ограничений градостроительной деятельности по условиям подработанных территорий |
| --- | --- |
|  | Для существующей застройки | Для новой застройки |
| 1 | 2 | 3 |
| 1а опасная | Описание зоны: наличие существующих провалов, или прогнозирование провалов в ближайшее время |
|  | Градостроительная деятельность: любая градостроительная деятельность запрещена (оградить, охранять, мониторить) | Градостроительная деятельность: любая градостроительная деятельность запрещена (оградить, охранять, мониторить) |
| 1b условно опасная | Описание зоны: - риск нарушения водозащитной толщи (ВЗТ); - риск образования новых провалов в перспективе; - площади отработки карналлита (и затопленные, и незатопленные); - наличие карналлита непосредственно в кровле выработок (и затопленных, и незатопленных) |
|  | Градостроительная деятельность: мониторинг состояния существующих зданий и сооружений, применение конструктивных мер защиты. Расселение жителей по мере износа зданий. В дальнейшем - возможность устройства ландшафтных объектов – парков, скверов и др. | Градостроительная деятельность: все виды строительства запрещены. Возможность устройства ландшафтных объектов - парков, скверов и др. |
| 2а пригодная для застройки с ограничениями | Описание зоны: - зона затопленного рудника БКПРУ-1, отработан один сильвинитовый пласт с закладкой, отнесена к категории опасных по значению наблюдаемых скоростей оседаний; - ожидаемые суммарные горизонтальные деформации земной поверхности за период 50 лет составят 2–3 мм/м; - вероятность затухания процессов деформации через 50 лет. |
|  | Градостроительная деятельность: мониторинг состояния существующих зданий и сооружений. На основании мониторинга - либо применение конструктивных мер защиты, либо снос. Дальнейшее использование площадей для застройки - по мере затухания процессов деформации после 2030 года. | – |
| 2b пригодная для застройки с ограничениями | Описание зоны: - зона затопленного рудника БКПРУ-1, отработан один сильвинитовый пласт с закладкой, отнесена к категории опасных по значению наблюдаемых скоростей оседаний; - на действующих рудниках зоны, где ожидаемые оседания реализованы на 80% - ожидаемые суммарные горизонтальные деформации земной поверхности за период 50 лет составят до 2 мм/м; - вероятность затухания процессов деформации через 20–50 лет. |
|  | Градостроительная деятельность: мониторинг состояния существующих зданий и сооружений. На основании мониторинга - либо применение конструктивных мер защиты, либо снос. На освободившихся площадях строительство малоэтажной высокоплотной застройки (таунхаусы) высотой до 3-х этажей (включительно), с конструктивными мерами защиты, учитывающими ожидаемые горизонтальные деформации 2 мм/м. | Градостроительная деятельность: малоэтажная высокоплотная застройка (таунхаусы) высотой до 3-х этажей (включительно), с конструктивными мерами, учитывающими ожидаемые горизонтальные деформации εо = 2 мм/м. В дальнейшем, по мере затухания процессов деформации – возможность использования других типов застройки. |
| 2с пригодная для застройки с ограничениями | Описание зоны: - затопленные горные выработки 1 сильвинитового пласта без закладки или двух сильвинитовых пластов с закладкой (на затопленном руднике) - процесс сдвижения не выявляется или протекает с низкими стабильными скоростями (на затопленном и действующих рудниках) |
|  | Градостроительная деятельность: мониторинг состояния существующих зданий и сооружений. На основании мониторинга либо применение конструктивных мер защиты, либо снос. На освободившихся площадях строительство малоэтажной высокоплотной застройки (таунхаусы), высотой до 3х этажей | Градостроительная деятельность: малоэтажная застройка (коттеджи, таунхаусы) высотой до 3-х этажей (включительно). |
| 3а пригодная для застройки с ограничениям | Описание зоны: подработка 2 сильвинитовыми пластами без закладки (существующая или запланированная); затухание процессов деформирования земной поверхности не ранее, чем через 200 лет. |
|  | Градостроительная деятельность: малоэтажная низкоплотная застройка (коттеджи), высотой до 3-х этажей (включительно). | Градостроительная деятельность: малоэтажная низкоплотная застройка (коттеджи), высотой до 3-х этажей (включительно). |
| 3b пригодная для застройки с ограничениями | Описание зоны: - подработка 2-3 сильвинитовыми пластами, с закладкой всех пластов (существующая или запланированная); - затухание процессов деформирования земной поверхности не ранее, чем через 200 лет. |
|  | Градостроительная деятельность: мониторинг состояния существующих зданий и сооружений, при необходимости, применение конструктивных мер защиты. Малоэтажная высокоплотная застройка (коттеджи, таунхаусы) до 3-х этажей. | Градостроительная деятельность: малоэтажная высокоплотная застройка (коттеджи, таунхаусы) до 3-х этажей (включительно). |
| 4 пригодная для многоэтажной застройки до 5 этажей включительно | Описание зоны: - подработка одним сильвинитовым пластом с закладкой (существующая или запланированная); - ожидаемые суммарные горизонтальные деформации земной поверхности за период 50 лет не превышают 1 мм/м;. |
|  | Градостроительная деятельность: мониторинг состояния существующих зданий и сооружений, при необходимости, применение конструктивных мер защиты. Возможность многоэтажной (до 5-ти этажей включительно) застройки, с применением конструктивных мер защиты. | Градостроительная деятельность: возможность многоэтажной (до 5-ти этажей включительно) застройки, с применением конструктивных мер защиты. |
| 5а пригодная для застройки без ограничений | Описание зоны: подработка отсутствует и не запланирована ввиду наличия геологических нарушений (например, площадь Дуринского прогиба в центральной части Березниковско-Соликамской агломерации); ввиду наличия подготовительных горных выработок на затопленных площадях рудников БКПРУ-1 и БКПРУ-3 |
|  | Градостроительная деятельность: возможно увеличение плотности сложившейся застройки. Этажность зданий - без ограничений. | Градостроительная деятельность: высокоплотная, многоэтажная застройка. Этажность зданий - без ограничений. |
| 5b пригодная для застройки без ограничений | Описание зоны: Площадь нераспределённых участков месторождения. В настоящее время не определена возможность и время отработки данных площадей, в связи с чем планирование застройки данных площадей возможно только после согласований с отделом геологии и лицензирования по Пермскому краю Департамента по недропользованию по Приволжскому федеральному округу. |
|  | Градостроительная деятельность: возможно увеличение плотности сложившейся застройки. Этажность зданий - без ограничений. | Градостроительная деятельность: высокоплотная, многоэтажная застройка. Этажность зданий - без ограничений. |